382.DN.4.2023									Torzym, 24.05.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.4.2023, Nazwa zadania: Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu–modernizacja systemu co i cwu oraz bud. 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

- Prosimy o udostępnienie stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany wraz ze wskazaniem wymagań i specyfikacji.

Odp. Zamawiający informuje, że informacje na temat stolarki okiennej i drzwiowej zawarte są na str. 8 opisów poszczególnych budynków oraz w części rysunkowej rzutów i elewacji.

Zgodnie z zapisami projektu wbudowana stolarka musi się charakteryzować współczynnikiem nie gorszym niż:

dla okien to 0,9

dla drzwi 1,3

Kolor stolarki biały, bez okleiny.

Ponadto:

Wymiary podane są na rzutach.

Podział kwater i sposób otwierania określony jest na elewacjach.

Wymiary podane są celem sporządzenia kalkulacji i podlegają sprawdzeniu przez Wykonawcę po demontażu i przygotowaniu, wyrównaniu ościeży otworu okiennego.

W pakietach szybowych należy zastosować tzw. "ciepłą ramkę z tworzywa" dla uniknięcia mostków termicznych.

W drzwiach zewnętrznych należy zastosować samozamykacze.

Drzwi aluminiowe 3 zawiasy, zasuwa minimum 3 punkty.

Drzwi płaszczowe 2 zawiasy, zamek + zamek dodatkowy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu