### Załącznik  nr 1 do  SIWZ

### OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   DLA    AMBULANSU POGOTOWIA RUCHU DROGOWEGO

- PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrób poprzez określenie wymagań, jakie musi spełniać:

- w zakresie wymagań technicznych i bezpieczeństwa użytkowania,

- w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badań i metodologii badań, oznakowania oraz oznaczenia wyrobu.

- ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana w realizacji zamówień publicznych oraz                     w systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności                                 i bezpieczeństwa państwa.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2017r., poz. 1260, 1926 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 594 z póź. zm.)

- WYMAGANIA  STANDARDOWE

1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd „APRD" przeznaczony jest do wykonywania przez Policję Ruchu Drogowego zadań w zakresie obsługi zdarzeń drogowych. W jego wnętrzu zakładane jest wykonywanie podstawowych czynności służbowych takich jak:

- sporządzanie dokumentacji służbowej,

- sprawdzanie osób i pojazdów,

- inne.

Dodatkowo konstrukcja pojazdu „APRD" powinna umożliwiać bezpieczny przewóz specjalistycznego wyposażenia oraz zapewnić swobodne przemieszczanie się funkcjonariusza w przedziale II.

1.2 Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

1.2.1	Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

a) w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

c) przy prędkości wiatru do 20 m/s,

d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze  +25oC ),

e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

1.2.2	Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

1.2.3   Przechowywania na wolnym powietrzu,

1.2.4   Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3	Wymagania formalne

1.3.1	Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

1.3.2  	Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny  oferty przetargowej.

1.3.3	Pojazd w zakresie uprzywilejowania i oznakowania musi spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

1.3.4	Każdy pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie 
z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

1.3.5	Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych 
w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności.  Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.3.6	Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.3.7	Dostarczane pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji każdego z pojazdów.

1.3.8	Wszystkie dostarczane pojazdy muszą być zbudowane z wykorzystaniem pojazdu bazowego w tym samym wariancie homologacyjnym, a także ukompletowane 
w identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy zabudowy 
i wyposażenia. Powyższy zapis dotyczy także opon śniegowych (zimowych).

1.3.9	W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

1.3.10	W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych  dotyczących zabudowy pojazdu.

1.3.11	Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego  w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

    - Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego określonych w pkt 1.4 w formie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (sporządzonych w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego.  Dokumenty te musza być przedstawione przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

- WYMAGANIA TECHNICZNE

### 1.	    Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.1	    Wymagania ogólne

- Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U UE.L. 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.).

Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy z załączoną kopią świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego oraz pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

  - Wymagania techniczne dla nadwozia

- Pojazd z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu.

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w przedziale od 3.450 do 3.500 kg. (według danych z  pkt. 16.1 świadectwa zgodności WE).

- Ładowność nie mniejsza niż 1 200 kg.

- Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5 400 mm i nie większa niż  
6000 mm (według danych z  pkt. 5 świadectwa zgodności WE).

- Długość przestrzeni ładunkowej do przegrody mierzona po podłodze nie mniejsza niż 3 300 mm.

- Wysokość pojazdu nie większa niż 2 590 mm (według danych z pkt. 7 świadectwa zgodności WE).

- Liczba miejsc siedzących w kabinie (w tym kierujący pojazdem): 2.

- Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne:

- przednie boczne, skrzydłowe, przeszklone po obu stronach pojazdu,

- boczne przesuwne przeszklone (szyba otwierana uchylnie lub przesuwnie) znajdujące się po prawej stronie nadwozia o szerokości otworu nie mniejszej niż 1 200 mm i wysokości nie mniejszej niż 1 500 mm z blokadą w pozycji otwartej,

- tyłu nadwozia nieprzeszklone, wysokie, dwuskrzydłowe, symetryczne, otwierane na boki pod kątem minimum 180o, wyposażone   w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadą położenia skrzydeł co najmniej przy kącie 90o.

1.3	Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

- Silnik o zapłonie samoczynnym spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 6 lub Euro VI (według danych z pkt. 47 świadectwa zgodności WE).

- Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 950 cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa zgodności WE).

- Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 115 kW (według danych z pkt. 27 świadectwa zgodności WE).

  - Warunki techniczne dla układu hamulcowego

    - Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej:

    - układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,

    - asystent siły hamowania,

    - rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu.

  - Wymagania techniczne dla układu kierowniczego

- Wspomaganie układu kierowniczego.

- Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w dwóch płaszczyznach.

1.6          Wymagania techniczne dla układu napędowego i zawieszenia

- System stabilizacji toru jazdy.

- Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

- Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 140 km/h (według danych z  pkt. 29 świadectwa zgodności WE).

1.7	Wymagania techniczne dla kół jezdnych

- Koła jezdne na poszczególnych osiach pojedyncze z ogumieniem bezdętkowym.

- Komplet 4-ech kół z ogumieniem letnim z bieżnikiem niekierunkowym na obręczach stalowych z fabrycznej oferty producenta pojazdów.

- Komplet 4 kół z oponami śniegowymi (zimowymi) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Opony śniegowe (zimowe) muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów.

- Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (obręcz + opona) identyczne z kołami opisanymi w pkt. 1.7.2.

- Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.7.2 oraz 1.7.3 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego.

- Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

- Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

1.8	Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.8.1	Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).

1.8.2	Alternator(y), o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu, dostosowany do ładowania  akumulatorów, o których mowa w pkt.  2.5.3.                               W przypadku zaoferowania pojazdu z alternatorem(mi)  o  mocy min. 200A Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z  Rozdz. XIII   lit. F SIWZ

  - Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu bazowego.

- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla fotela kierowcy i pasażera.

- Poduszki gazowe, co najmniej przednie dla kierowcy i pasażera.

- Poduszki gazowe boczne oraz poduszki kurtynowe. W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w poduszki boczne, poduszki kurtynowe Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z  Rozdz. XIII lit. C i  D SIWZ.

- Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich bocznych.

- Lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie i podgrzewane.

- Światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację, wbudowane 
w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.

- Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w jednej płaszczyźnie.

- Klimatyzacja z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym.

- Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej  w 2 (dwa) głośniki, gniazdo USB i bezprzewodowy zestaw głośnomówiący telefonii komórkowej działający w systemie Bluetooth.

- Kamera cofania montowana na linii fabrycznej, wyświetlająca obszar za pojazdem na monitorze pokładowym o przekątnej min. 5 cali, zintegrowanym (zabudowanym) w desce rozdzielczej pojazdu, posiadającym możliwość obsługi co najmniej:

a) radioodbiornika,

b) komputera pokładowego,

c) kamery cofania.

- Centralny zamek, sterowany pilotem dla wszystkich drzwi nadwozia pojazdu.

- Siedzenia (fotele) w kabinie kierowcy muszą posiadać poszycie wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne i łatwego do utrzymania w czystości.

- Stopień wewnętrzny przy prawych drzwiach przesuwnych z fabrycznej oferty producenta pojazdu. W przypadku zaoferowania pojazdu ze stopniem wewnętrznym Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z  Rozdz. XIII lit. E SIWZ.

- Tylny stopień zewnętrzny wbudowany w zderzaku na całej długości drzwi tyłu nadwozia, ułatwiający wsiadanie do pojazdu, z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

- Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy.

- Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu.

- Gniazdo zapalniczki (kabina kierowcy).

- Szyba drzwi przesuwnych musi posiadać współczynnik przepuszczalności światła 5-15 % w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W przypadku braku możliwości wyposażenia pojazdu bazowego w fabrycznie przyciemnioną szybę, Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu poprzez zastosowanie rozwiązania opisanego w pkt. 2.1.11.

### 2.  Wymagania techniczne dla zabudowy

### Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

### Wnętrze pojazdu musi składać się z trzech przedziałów:

- przedział I  – kabina kierowcy,

- przedział II  – przedział biurowy,

- przedział III – przedział magazynowy.

### Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu łącznie 3 (trzech) osób:

        - przedział I – 2 (dwóch) funkcjonariuszy w tym kierującego pojazdem,

        - przedział II –1 (jednego) funkcjonariusza,

        - przedział III – specjalistycznego wyposażenia,

### Do celów obliczeniowych należy przyjąć masę każdego funkcjonariusza (w tym kierowcy) - 95 kg.

### Masa pojazdu po zabudowie wraz z pełnym wyposażeniem, oraz z paliwem, olejami, smarami, i cieczami w ilościach nominalnych powiększona o masę 3 funkcjonariuszy (3 x 95 kg), rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu bazowego. Różnica nacisków na poszczególne strony pojazdu nie może być większa niż 3%.  Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (badanie techniczne pojazdu wydane przez uprawnioną stację kontroli pojazdów) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Ponadto w fazie odbiorów pojazdów Wykonawca wykona dla każdego z pojazdów ww. badanie a dokument z przeprowadzonego badania dołączy do dostarczonego pojazdu w fazie odbioru pojazdu.

### Wejście/dostęp  do poszczególnych przedziałów pojazdu musi być możliwe:

- przedział I –	drzwiami przednimi bocznymi, skrzydłowymi, przeszklonymi po obu stronach pojazdu,

- przedział II –	drzwiami bocznymi przesuwnymi przeszklonymi znajdującymi się po prawej stronie nadwozia o szerokości otworu nie mniejszej niż 1200 mm i wysokości nie mniejszej niż 1700 mm,  z blokadą w pozycji otwartej,

- przedział III –	drzwiami tyłu nadwozia nieprzeszklonymi, wysokimi, dwuskrzydłowymi, symetrycznymi, otwieranymi na boki pod kątem minimum 250o, wyposażonymi w ograniczniki otwarcia drzwi oraz blokady położenia skrzydeł przy kącie 90o i w kącie pełnego otwarcia. Drzwi tyłu nadwozia  nie mogą kolidować z drzwiami bocznymi przesuwnymi  w żadnym ich położeniu.

### Zabudowa wewnętrzna przedziału I i przedziału II pojazdu musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w Regulaminie 21 EKG ONZ. Spełnienie warunku musi być potwierdzone przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

### Zabudowa zewnętrzna pojazdu musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w Regulaminu nr 26 EKG ONZ. Spełnienie warunku musi być potwierdzone przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

### Zastosowane systemy mocowania elementów zabudowy umieszczonych wewnątrz pojazdu oraz specjalistycznego wyposażenia przewożonego w pojeździe muszą zapewnić ich utrzymanie przy przyspieszeniu lub hamowaniu, o wartości 5 g wzdłużne (do przodu, do tyłu), 5 g poprzeczne (w lewo, w prawo) i 5 g pionowe (do góry i do dołu). Spełnienie warunku musi być potwierdzone przeprowadzonym przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą badaniem weryfikacyjnym zniszczeniowym lub obliczeniowym (symulacja komputerowa). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

### Zastosowany system mocowania elementów zabudowy umieszczonych na zewnątrz pojazdu musi zapewnić ich utrzymanie przy przyspieszeniu lub hamowaniu o wartości 5 g wzdłużne (do przodu, do tyłu), 5 g poprzeczne (w lewo, w prawo) i 5 g pionowe (do góry i do dołu). Spełnienie warunku musi być potwierdzone przeprowadzonym przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą badaniem weryfikacyjnym zniszczeniowym lub obliczeniowym (symulacja komputerowa). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

### Elementy zabudowy oraz materiały zastosowane do zabudowy wnętrza pojazdu muszą spełniać wymagania w zakresie palności określone w Regulaminie 118 EKG ONZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przedstawione przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

    - W przypadku braku możliwości wyposażenia pojazdu bazowego w fabrycznie przyciemnioną szybę,  Zamawiający dopuszcza przyciemnienie szyby za pomocą folii. Szyba drzwi przesuwnych musi posiadać współczynnik przepuszczalności światła 5-15 % w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku                 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie badania technicznego wykonanego w uprawnionej stacji kontroli pojazdów oraz pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

### Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału I

### Przedział I musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie ledowe (min. 2 punkty świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) o ciepłej barwie światła max. 3 500 K. Miejsce umocowania źródeł światła musi zapewniać kierowcy i dysponentowi możliwość czytania, sporządzania dokumentacji itp. Włączenie i wyłączenie oświetlenia przedziału I musi się odbywać za pośrednictwem przełącznika sterującego zainstalowanego w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego pojazdem.

### Przedział musi być wyposażony w wyłącznik główny zasilania odbiorników dodatkowych zabudowy, zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego pojazdem.

### Przedział musi być wyposażony w umieszczone w zasięgu ręki kierującego  pojazdem wyłączniki oświetlenia opisanego w pkt 2.5.16

### W przedziale I musi być zamontowane lusterko wewnętrzne umożliwiające obserwację wnętrza pojazdu przez kierowcę.

### W przedziale musi zostać zamontowana radiostacja opisana w pkt, 2.9

### W przedziale musi zostać zamontowana ładowarka do Latarki opisanej pkt 2.6.19.

### Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału II

### Przedział musi być zaprojektowany i skonstruowany w sposób gwarantujący bezpieczny przewóz oraz możliwość prawidłowej realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy. Zabudowa wnętrza nie może ograniczać wewnętrznej komunikacji            w przedziale oraz musi umożliwiać łatwy dostęp i obsługę oraz bezpieczny przewóz wyposażenia opisanego w specyfikacji technicznej.

### Wysokość wnętrza przedziału po zabudowie musi wynosić min. 1 800 mm.

### Podłoga przedziału musi być pokryta powłoką zapewniającą odpowiednią przyczepność, trwałą i łatwą do utrzymania w czystości, wywiniętą na ściany do wysokości minimum 100 mm oraz połączoną szczelnie z zabudową ścian i innymi elementami zabudowy.

### Sufit, ściany boczne, drzwi przesuwne oraz przegroda pomiędzy przedziałem II i przedziałem III muszą posiadać izolację akustyczną i termiczną. Elementy te muszą być pokryte materiałami wykończeniowymi odpornymi na zużycie mechaniczne i łatwymi do utrzymania w czystości.

### Przedział musi posiadać otwory okienne wypełnione szybami (1 szyba po lewej stronie -przeciwległe do drzwi przesuwnych) o wymiarach nie mniejszych niż stosowanych w fabrycznej ofercie producenta. Wszystkie szyby przedziału (w tym w drzwiach przesuwnych) muszą być trwale przyciemniane do minimalnej wartości współczynnika przepuszczalności oferowanego przez producenta pojazdu bazowego. Nie dopuszcza się przyciemniania szyb poprzez oklejanie folią. Szyba w drzwiach przesuwnych oraz na ścianie lewej (naprzeciwko drzwi przesuwnych) otwierane uchylnie lub przesuwnie. W otworach okiennych ścian bocznych przedziału biurowego, na szybie po prawej jak i lewej stronie ciemne rolety. Szyby muszą posiadać współczynnik przepuszczalności światła 5-15 % w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W przypadku braku możliwości wyposażenia pojazdu bazowego w fabrycznie przyciemnioną szybę, Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu poprzez zastosowanie rozwiązania opisanego w pkt. 2.1.11. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru projektu modyfikacji pojazdów.

### Przedział musi być oddzielony od przedziału I ścianą działową o wysokości od 800 do 1.200 mm mierzonej od podłogi przedziału.

### Przedział musi być wyposażony w trzy tapicerowane siedziska (wyposażone w oparcia). Dwa umieszczone przy lewej ścianie przedziału zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału oraz jedno umieszczone przy prawej stronie przedziału (zwrócone w kierunku lewej strony przedziału) o wymiarach zapewniających możliwość ergonomicznej pracy. Każde siedzisko musi gwarantować wytrzymałość na obciążenie min. 150 kg. Wewnątrz każdego siedziska musi znajdować się schowek o wymiarach umożliwiających przewóz dokumentacji formatu A-4. Każda otwierana pokrywa siedzisk musi być wyposażona w mechanizm blokowania ich w pozycji zamkniętej i utrzymywania w pozycji otwartej. Konstrukcja przedniej ściany siedzisk musi zapewniać maksymalną przestrzeń w przedziale mierzoną po podłodze oraz zabezpieczać elementy zabudowy umieszczonej na niej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

### Przedział musi być wyposażony w trwale zamocowane wewnątrz schowków 2 (dwie) kasy metalowe zamykane na klucz umożliwiające przechowywanie dokumentów formatu A-4.

### Przedział musi być wyposażony w jedno pojedyńcze tapicerowane siedzenie (fotel) dla pojazdów kategorii M1 zamontowany po prawej stronie przedziału,  tyłem do kierunku jazdy. Siedzenie musi posiadać składane do góry siedzisko ułatwiające wejście do przedziału. Siedzenie musi posiadać trzypunktowe pasy bezpieczeństwa zintegrowane  z siedzeniem, zagłówek oraz możliwość płynnej regulacji kąta pochylenia oparcia.

### Siedzenie, o którym mowa w pkt 2.3.9, jego punkty mocowania oraz zagłówek muszą posiadać homologację dla typu pojazdu kategorii M1 wystawioną zgodnie z Regulaminem 17 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę oceny modyfikacji pojazdu.

### Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa siedzenia, o których mowa w pkt 2.3.9  muszą posiadać homologację wystawioną zgodnie z Regulaminem 14 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

### Wszystkie siedziska z oparciami i siedzenia (fotele) w przedziale muszą być obszyte ciemnymi materiałami odpornymi na zużycie mechaniczne i łatwymi do utrzymania w czystości.

### Przedział II musi być wyposażony we wspólny dodatkowy system klimatyzacji współpracujący z systemem klimatyzacji pojazdu bazowego i działający podczas pracy silnika pojazdu. System klimatyzacji musi umożliwiać automatyczną regulację temperatury i intensywności nawiewu oraz posiadać możliwość pracy w obiegu zamkniętym. Musi być wyposażony w oddzielny parownik o wydajności chłodzenia, co najmniej 4 kW i wydatku powietrza, co najmniej 450 m3/h. Zaciąg powietrza musi się odbywać z zewnątrz przedziału II. Niezależne sterowanie klimatyzacją musi odbywać się z przedziału I lub II z miejsca gwarantującego łatwą obsługę. Urządzenie klimatyzacyjne oraz elementy instalacji klimatyzacyjnej muszą być zamontowane wewnątrz pojazdu w sposób nieograniczający jego przestrzeni użytkowej. Nawiew powietrza musi być realizowany, przez co najmniej 2 wyloty powietrza umieszczone w górnej części przedziału. Wyloty powietrza muszą posiadać funkcję ustawiania kierunku strumienia powietrza oraz ograniczenia intensywności nadmuchu. Sposób rozmieszczenia wylotów powietrza musi zapewniać równomierne schładzanie przedziału II.   Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

### Przedział II musi być wyposażony w dodatkowy niezależny od silnika wspólny układ ogrzewania wnętrza o mocy, co najmniej 3,5 kW zasilany ze zbiornika paliwa pojazdu. Układ ogrzewania musi zapewniać automatyczne utrzymanie stałej temperatury w przedziale z możliwością regulacji temperatury, co 1°C (w zakresie, co najmniej od 18°C do 26°C). Układ ogrzewania nie może być montowany na zewnątrz pojazdu. Wydech układu ogrzewania musi być umieszczony pod pojazdem z lewej strony, a jego konstrukcja musi gwarantować nie przedostawanie się spalin do wnętrza pojazdu. Zaciąg powietrza musi się odbywać z wnętrza przedziału II. W przedziale wymagane jest zamontowanie, co najmniej po 2 (dwóch) wylotów ciepłego powietrza w miejscach zapewniających równomierne nagrzewanie wnętrz przedziałów. Elementy zabudowy i wyposażenia elektrycznego oraz elektronicznego pojazdu muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. Musi istnieć możliwość użytkowania układu ogrzewania zarówno podczas postoju pojazdu jak również podczas jazdy pojazdu.

### Przedział musi być wyposażony w dwa stoliki robocze każdy zapewniający możliwość ergonomicznego wykonywania czynności służbowych w tym obsługi laptopa. Jeden ze stolików musi przylegać do ściany działowej z przedziałem I, drugi do ściany działowej z przedziałem III. Stoliki muszą być usytuowane pomiędzy siedziskami a siedzeniami i zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc. Stoliki muszą posiadać mechanizm zabezpieczający przed ich przemieszczaniem się podczas pracy funkcjonariuszy oraz w czasie transportu. Minimalne wymiary każdego z blatów stolików: długość – 630 mm, szerokość: 450 mm. Wytrzymałość na obciążenie we wszystkich punktach każdego z blatów stolików  musi wynosić min.100 kg. Pod blatem każdego ze stolików musi być przewidziane miejsce (schowek), wytłumione, umożliwiające stabilne zamontowanie na czas transportu laptopa wraz z zasilaczem. Pokrywy miejsc schowków musza być wyposażone w mechanizm blokowania ich w pozycji zamkniętej i utrzymywania w pozycji otwartej.

### Na lewej ścianie przedziału, pomiędzy siedziskami musi znajdować się szafka przeznaczona do zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) opisanego w pkt 2.6.10. Konstrukcja szafki musi zapewniać stabilne zamocowanie urządzenia wielofunkcyjnego oraz elementów jego wyposażenia podczas jazdy pojazdu oraz łatwy dostęp i użytkowanie urządzenia. Szafka musi ponadto posiadać szuflady o wymiarach wewnętrznych umożliwiających przechowywanie w nich materiałów eksploatacyjnych urządzenia wielofunkcyjnego np: tonery, ryza papieru formatu A4 itp. Szuflady musza posiadać mechanizm blokowania w pozycji zamkniętej.

### Na całej ścianie działowej z przedziałem III musi być umieszczony zestaw zamykanych drzwiczkami szafek z półkami i szuflad (min. 4 szafek i min. 3 szuflady). Część szafek musi umożliwiać przechowywanie w nich segregatorów o grubość grzbietu min. 750 mm. do dokumentów formatu A4 (min. 6 szt. segregatorów w pozycji pionowej).

### Na ścianie działowej z przedziałem III muszą być  umieszczone dwie otwarte szafki każda z co najmniej 5 półkami przeznaczonymi do przechowywania dokumentów formatu A4 w pozycji poziomej. Konstrukcja półek musi uniemożliwiać wypadanie przewożonych dokumentów w czasie transportu.

### Wszystkie drzwi szafek muszą posiadać mechanizm samoczynnego otwierania po naciśnięciu drzwiczek i utrzymywania ich w pozycji otwartej. Wysuwanie szuflad musi odbywać się z wykorzystaniem systemu lekkobieżnych prowadnic posiadających zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem oraz mechanizm blokowania w pozycji zamkniętej, tak, żeby w celu ich wysunięcia trzeba było je świadomie odblokować, np. przez naciśnięcie przycisku.

### Co najmniej dwie szafki,  jedna szuflada oraz dwie pokrywy siedzisk muszą być wyposażone w zamki zamykane na klucz. Wszystkie zastosowane zamki muszą być zamykane i otwierane z wykorzystaniem jednego klucza. Do każdego zamka Wykonawca musi dostarczyć kluczyki w ilości min. 2 szt.

### Zamontowane w przedziale elementy zabudowy (szafki, szuflady, stoliki robocze itp.) muszą być wykonane ze sklejki wodoodpornej z okleiną drewnopodobną lub z elementów kompozytowych i aluminiowych (anodowanych) lub elementów z tworzywa sztucznego (np. plexi). Wykorzystane do zabudowy elementy muszą być dopuszczone do stosowania w tego rodzaju zabudowach. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu paletę kolorów  poszczególnych materiałów z których zostaną wykonane poszczególne elementy zabudowy. Zamawiający dokona wyboru kolorystyki z przedstawionej palety kolorów.

### W przedziale w miejscu zapewniającym możliwość prawidłowej obsługi wyposażenia pojazdu musi znajdować się urządzenie sterujące i nadzorujący instalacją elektryczną zabudowy pojazdu spełniające co najmniej następujące funkcje:

- wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 7 cali, przystosowany do funkcjonowania w zakresie 	temperatur od -20 do + 45 st. C

- sterowanie (włączanie/wyłączanie) oświetleniem wewnętrznym rozproszonym w przedziale biurowym, z możliwością płynnej lub skokowej regulacji na min. 3 poziomach jasności,

- sterowanie oświetleniem wewnętrznym punktowym,

- sterownie oświetleniem wewnętrznym (rozproszonym) w przedziale III  magazynowym wraz z sygnalizacją działania,

- sterowanie oświetleniem zewnętrznym  wraz z sygnalizacją działania,

- funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny,

- funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu,

- funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych do przedziału biurowego oraz drzwi tylnych do przedziału magazynowego,

- obrazowanie stanu naładowania akumulatora bazowego oraz akumulatorów dodatkowych wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego,

- zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie,

- sterowanie ogrzewaniem przedziału II (biurowego) z możliwością regulacji temperatury co 1 st. Celsjusza w zakresie od 15 do 26 st.,

- funkcję zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze,

- funkcję monitorowania prawidłowości działania odbiorników elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu.

### Przedział musi być wyposażony w min. 2 wieszaki służące do wieszania ubiorów służbowych w tym 2 czapek.

### Przedział musi być wyposażony w okno dachowe z szybą trwale przyciemnioną spełniające funkcje tzw. świetlika.

### Wszystkie elementy zabudowy znajdujące się  wewnątrz przedziału muszą w zakresie kształtów zewnętrznych  spełniać wymagania Regulaminu nr 21 EKG ONZ. Spełnienie warunku musi być potwierdzone przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

### Przewidziane miejsce na alkomat opisany w pkt. 2.6.14

### Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału III

### Przedział musi być szczelnie oddzielony od przedziału II pełną ścianą działową wypełnioną izolacją akustyczną i termiczną.

### Podłoga oraz ściany boczne muszą być pokryte blachą aluminiową. Łączenia poszczególnych elementów blachy muszą być wykonane w sposób gwarantujący szczelność i trwałość połączeń.

### Przedział musi być zaprojektowany i skonstruowany w sposób umożliwiający umieszczenie w nim, łatwy dostęp i obsługę oraz bezpieczny przewóz urządzeń i wyposażenia opisanego w specyfikacji technicznej.

### Zabudowa przedziału musi być wykonana z wykorzystaniem aluminiowych profili konstrukcyjnych przeznaczonych do wykonywania zabudów wytrzymałościowych i dedykowanych do nich elementów łączących i kompletujących. Konstrukcja z profili musi być wypełniona elementami z blachy aluminiowej. Sposób wykonania zabudowy przedziału musi umożliwiać dokonywanie zmian aranżacji poszczególnych jej elementów bez konieczności demontażu całej konstrukcji.

### Ściana działowa z przedziałem II musi być zabudowana otwartymi półkami, zamykanymi szafkami i szufladami wyposażonymi w zamki samozatrzaskowe z blokadą. Półki, szafki i szuflady muszą zapewniać miejsce m.in. na:

- zestaw znaków drogowych „ZAPORA” opisany w pkt 2.6.7,

- zestaw pierwszej pomocy opisany w  pkt 2.6.8,

- lusterko z wysięgnikiem opisane w pkt 2.6.9,

- wózek do mierzenia odległości opisany w pkt 2.6.11,

- zestaw narzędzi opisany w pkt 2.6.12,

- składany parawan opisany w pkt 2.6.13,

- najjaśnica przenośna LED, opisana w pkt. 2.6.16,

- kanister opisany w pkt. 2.6.18,

- koc gaśniczy opisany w pkt. 2.6.20,

- zestaw znaków drogowych jodła opisany w pkt. 2.6.21,

- gaśnicę samochodową min 5 kg,

- przedłużacz opisany w pkt 2.5.10,

- generator prądotwórczy opisany w pkt 2.5.12,

### Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i wysuniętej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem z prowadnic. Wysuwanie szuflad i tac musi odbywać się z wykorzystaniem systemu lekkobieżnych prowadnic. Szuflady i tace w pozycji zamkniętej muszą się automatycznie blokować, tak, żeby w celu ich wysunięcia trzeba było je świadomie odblokować, np. przez naciśnięcie przycisku.

### Przedział musi być wyposażony w uchwyty do mocowania wyposażenia w taki sposób aby nie następowało jego przemieszczanie podczas jazdy, gwałtownego ruszania i hamowania a jednocześnie wyposażenie pozwalało się szybko wyjąć i włożyć.

### W przedziale w miejscu zapewniającym łatwy i szybki dostęp musi być zamontowana gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego min. 5 kg, o której mowa w pkt 2.6.3,

### W przedziale musi być zamontowana umywalka wykonana ze stali szlachetnej wraz z baterią i niezbędnym osprzętem, w tym zbiornikami na czystą i brudną wodę o pojemności minimum 10 litrów każdy. Zbiorniki muszą być umieszczone na wysuwanej tacy. Zastosowana zabudowa musi umożliwiać napełnianie i opróżnianie zbiorników bez konieczności ich demontażu. Woda musi być doprowadzana do umywalki w obiegu wymuszonym. Zbiornik na brudną wodę musi być wyposażony w łatwo dostępny zawór wraz z systemem spustowym umożliwiającym opróżnienie zbiornika bezpośrednio do studzienki kanalizacyjnej. Nad umywalką musi być umieszczone dodatkowe oświetlenie ledowe wraz z włącznikiem oraz dozownik na mydło w płynie i pojemnik na ręczniki papierowe. W okolicach umywalki przedział musi być wyposażony w kosz/pojemnik na zużyte ręczniki papierowe.

### Wnętrze przedziału III w zakresie kształtów zewnętrznych musi spełniać wymagania Regulaminu nr 21 EKG ONZ. Spełnienie warunku musi być potwierdzone przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

### Szczegółowe wymiary elementów zabudowy zostaną określone przez Zamawiającego w fazie oceny modyfikacji pojazdu z uwzględnieniem wymiarów wewnętrznych pojazdu bazowego, na bazie którego Wykonawca będzie wykonywał zabudowę.

### Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

### Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego i zapewnić wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

### Pojazd musi być wyposażony w następujące instalacje oraz urządzenia elektryczne:

- dodatkowe dwa akumulatory (12 V) wraz z układem  ładowania,

- przetwornicę napięcia z 12V DC na 230V AC,

- zewnętrzne przyłącze 230 V AC wraz z przedłużaczem,

- generator prądotwórczy,

- maszt oświetleniowy,

- instalację elektryczną 12V DC wraz z gniazdami zasilającymi,

- instalację elektryczną 230V AC wraz z gniazdami zasilającymi,

- oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne,

- stacjonarne ogrzewanie postojowe zasilane z sieci 230V.

- inne odbiorniki elektryczne stanowiące wyposażenie pojazdu.

### Dodatkowe dwa akumulatory bezobsługowe żelowe 12 V (niezależny od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe bazowym) o pojemności min. 200 Ah (każdy). Akumulatory muszą zasilać przy wyłączonym silniku pojazdu bazowego, co najmniej następujące elementy zabudowy przedziałów:

- oświetlenie wewnętrzne pojazdu w tym punktowe oświetlenie stanowisk pracy,

- oświetlenie zewnętrzne pojazdu,

- sygnalizacje uprzywilejowania w ruchu drogowym, w tym „znak drogowy”

- ogrzewanie dodatkowe (spalinowe),

- urządzenia łączności radiowej,

- 2 sztuki gniazd 12V DC (10 A każde) oraz 2 sztuki gniazd 230V AC,

- urządzenie wielofunkcyjne,

- 2 laptopy,

- alkomat,

### Przy pełnym obciążeniu system zasilania akumulatorowego musi zapewnić ciągłą pracę urządzeń określonych w ppkt 2.5.3 przez okres, co najmniej 4 godziny,   bez podłączania agregatu prądotwórczego.

### Przy włączonym silniku pojazdu bazowego urządzenia łączności radiowej i urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania muszą być zasilane z akumulatora fabrycznego (rozruchowego).

### Ładowanie akumulatorów dodatkowych musi się odbywać z wykorzystaniem:

- generatora prądotwórczego opisanego w pkt 2.5.12, zastosowany układ ładowania musi jednocześnie zapewniać zasilanie wszystkich instalacji i odbiorników prądu  oraz przetwornicy, o której mowa w pkt 2.5.7

- z zewnętrznego przyłącza opisanego w pkt 2.5.9 za pośrednictwem ładowarki o parametrach dostosowanych do zastosowanych akumulatorów,

- alternatywnie z alternatora samochodu, w przypadku rozładowania akumulatorów dodatkowych, alternator na biegu jałowym musi zapewnić prąd ładowania nie mniejszy niż 50A.

### Do akumulatorów musi być podłączony zintegrowany, automatyczny system ładowania (akumulatorów dodatkowych i samochodowego) oraz przetwornica  230V AC.

- minimalny  prąd ładowania akumulatorów dodatkowych : 60 A,

- minimalny prąd ładowania akumulatora rozruchowego : 3 A,

- przetwornica napięcia z 12V DC na 230V AC. Przetwornica o pełnej sinusoidzie posiadająca funkcję wspomagania zasilania zewnętrznego, polegającego na połączeniu mocy przetwornicy oraz zasilania zewnętrznego (przy podłączonym agregacie prądotwórczym), w celu uzyskania mocy chwilowej przekraczającej moc źródła zewnętrznego, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie 3000 W minimalnej ciągłej moc przetwornicy (i nie mniej niż 2000 W             w temp. 	400C), umożliwiająca uzyskanie napięcia 230 V AC w gniazdach opisanych w pkt 2.5.13.2 i 2.5.13.3.

### Do akumulatora dodatkowego wymagany jest system:

- wskazujący poziom jego naładowania.

- sygnalizujący akustycznie i wizualnie alarm o konieczności jego doładowania,

- zapobiegający jego całkowitemu rozładowaniu.

### Zewnętrzne przyłącze 230 V AC musi spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 67 oraz musi być wbudowane w lewy bok nadwozia pojazdu. Przyłącze wraz z przedłużaczem  opisanym w pkt 2.5.10 musi posiadać styk uziemiający. Przyłącze wraz z instalacją elektryczną pojazdu musi umożliwiać jednoczesne długotrwałe i ciągłe ładowanie akumulatorów dodatkowych opisanych w pkt 2.5.3 oraz akumulatora pojazdu bazowego poprzez  bezobsługowy, automatyczny układ ładowania oraz zasilanie ogrzewania elektrycznego. Przyłącze musi być wykonane w postaci wtyczki i nie może wpływać na  bezpieczeństwo elektryczne i mechaniczne.

### Pojazd musi być wyposażony w przedłużacz bębnowy lub przedłużacz ze zwijakiem spełniający wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 67 z kablem zasilającym (230V AC) o długości min. 15 m przystosowanym do przenoszenia prądów (z zapasem min. 20% mocy) zabezpieczających jednoczesne, długotrwałe i ciągłe ładowanie akumulatora dodatkowego, akumulatora pojazdu bazowego  poprzez  zintegrowany automatyczny system ładowania, opisany w pkt. 2.5.7 oraz ogrzewania  elektrycznego opisanego w pkt. 2.5.23 Dokumentacja potwierdzająca spełnienie powyższych wymogów musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru projektu modyfikacji pojazdu.

### Pojazd musi posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika pojazdu bazowego przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V AC.

### Pojazd musi być wyposażony w zamontowany w przedziale III generator prądotwórczy w wersji mobilnej, o minimalnej mocy nominalnej 1,8 kVA i minimum 2,2 kVA mocy maksymalnej, zapewniający możliwość jednoczesnego, długotrwałego i ciągłego:

- ładowania akumulatorów dodatkowych opisanych w pkt 2.5.3 oraz akumulatora pojazdu bazowego poprzez bezobsługowy, automatyczny układ ładowania,

- zasilania wszystkich instalacji i odbiorników prądu (wewnętrznych 
 i zewnętrznych) zabudowy pojazdu za wyjątkiem ogrzewania elektrycznego.

- minimalne wymagania techniczne dla generatora prądotwórczego:

- silnik czterosuwowy o zapłonie iskrowym,

- prądnica z inwertorową ze stabilizacją napięcie

- powietrzne chłodzenie silnika i  zespołu prądowego,

- napięcie znamionowe 230 V 50Hz, prąd znamionowy min. 7,5 A.

- stabilna praca przy przechyłach  do 250,

- czas pracy bez tankowania przy pełnym obciążeniu min. 3,5h

- zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe generatora

- generator obudowany i wyciszony -  maks. poziom ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 7 m, nie może przekraczać 60 dB,

- waga generatora max 22 kg.

- musi istnieć możliwość łatwego wyjmowania generatora oraz zasilania instalacji elektrycznej podczas pracy generatora poza przedziałem technicznym (na zewnątrz pojazdu)

Zastosowany generator prądotwórczy musi spełniać przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej dla tego typu urządzeń. Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca dostarczy w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu dokumenty potwierdzające spełnienie, co najmniej nw. przepisów:

- Dyrektywę 2006/42/EC (dyrektywa maszynowa),

- Dyrektywę 2004/108/EC (kompatybilność elektromagnetyczna).

### Poszczególne przedziały muszą być wyposażone w minimum:

### przedział I – 2 (dwa) gniazda zapalniczki z zaślepkami, zamontowane po lewej   i prawej stronie wnętrza przedziału w miejscach łatwo dostępnych dla kierowcy i dysponenta, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu, każde o prądzie obciążenia min. 10 A.

### przedział II – 5 (pięć) gniazd 230V AC o stopniu ochrony min. IP 44 wraz z instalacją elektryczną (cała instalacja oraz gniazda muszą być wyposażone w uziemienie oraz zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowo-prądowym) oraz 4 (cztery) gniazda  z zaślepkami 12V DC o prądzie obciążenia min. 10 A każde zasilane z instalacji elektrycznej przedziału II. Trzy gniazda 230 V AC w czasie, gdy generator prądotwórczy jest wyłączony lub brak jest zasilania zewnętrznego  muszą być zasilane z przetwornicy. Jedno gniazdo zasilane bezpośrednio z zewnętrznego przyłącza dedykowane do ogrzewania elektrycznego.

### przedział III – 6 (sześć) gniazda 230V AC o stopniu ochrony min. IP 44 wraz z instalacją elektryczną (cała instalacja oraz gniazda muszą być wyposażone w uziemienie oraz zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowo-prądowym) oraz 4 (cztery) gniazda  z zaślepkami 12V DC o prądzie obciążenia min. 10 A każde.

### Przedział III – 4 (cztery) gniazda 230V AC o stopniu ochrony min. IP 44 wraz z instalacją elektryczną gniazda zasilane bezpośrednio z zewnętrznego przyłącza dedykowanego.

### a) jedno do ogrzewania elektrycznego.

### b) trzy do ładowania urządzeń opisanych w pkt 2.6.16 oraz 2.6.23.

### Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie zewnętrzne o świetle rozproszonym barwy białej składające się z 6 lamp LED, co najmniej 1100 lm każda. Lampy muszą być umieszczone po dwie z prawej i lewej strony oraz z tyłu nadwozia. Lampy muszą zapewniać równomierne oświetlenie przestrzeni wokół pojazdu. Miejsce zamontowania lamp musi zapewniać brak ich kolizji z innymi elementami pojazdu oraz nie ograniczać widoczności sygnalizacji uprzywilejowania. Sterowanie działaniem lamp musi być realizowane z panelu sterującego umieszczonego w przedziale II. Lampy muszą posiadać klasę szczelności co najmniej IP 66 i być zintegrowane z nadwoziem pojazdu w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wody do środka pojazdu.

### Przedział I musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie ledowe (min. 2 punkty świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) o ciepłej barwie światła max. 3 500 K. Miejsce umocowania źródeł światła musi zapewniać kierowcy i dysponentowi możliwość czytania, sporządzania dokumentacji itp. Włączenie i wyłączenie oświetlenia przedziału I musi się odbywać za pośrednictwem przełącznika sterującego zainstalowanego w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego pojazdem. Zgodnie z pkt. 2.2.1.

### Na suficie w przedziale II musi być umieszczone oświetlenie ledowe (min. 4 punkty świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) o ciepłej barwie światła max. 3 500 K. Miejsca montażu oświetlenia muszą zapewniać równomierne oświetlenie przedziału. Włączenie i wyłączenie poszczególnych lamp oświetlenia przedziału II musi się odbywać za pośrednictwem  panelu sterującego, o którym mowa w pkt 2.3.22 Musi ponadto istnieć możliwość wyłączenia oświetlenia przedziału przez kierowcę wyłącznikiem, o którym mowa w pkt 2.2.3.

### W przedziale II każdy stolik roboczy musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie ledowe (min. 200 lm każde o ciepłej barwie światła max. 3 500 K) z możliwością regulacji kąta oświetlenia tzw. „gęsia szyjka”, oraz z włącznikiem/wyłącznikiem.

### Przedział II musi być wyposażony, w dodatkowe oświetlenie ledowe tzw. „oświetlenie nocne” (min. 2 punkty świetlne) rozmieszczone równomiernie w przedziale i uruchamiane automatycznie po otwarciu drzwi przedziału z możliwością dezaktywacji tej funkcji z panelu sterującego. Zamawiający dopuszcza możliwość zintegrowania oświetlenia z oprawami oświetlenia, o którym mowa w pkt 2.5.16.

### Na suficie przedziału III musi być zamontowane oświetlenie ledowe (min. 2 punkty świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) o ciepłej barwie światła max. 3 500 K. Oświetlenie musi być załączane bezpośrednio po otwarciu drzwi               z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działaniem oświetlenia po 15 minutach w przypadku pozostawienia otwartych drzwi tylnych do przedziału magazynowego.

### Wszystkie półki, szafki i szuflady muszą być wyposażone w dodatkowe oświetlenie ledowe wewnętrzne uruchamiane włącznikiem, o którym mowa w pkt 2.3.22

### Przedział II musi posiadać okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie urządzenia wielofunkcyjnego  i 2 laptopów oraz współpracę komputerów z urządzeniem wielofunkcyjnym (zabudowane przewody ze złączami USB zapewniające komunikację pomiędzy komputerami i urządzeniem wielofunkcyjnym, umożliwiające jednoczesne korzystanie z urządzenia przez dwa komputery).

### Przedział I musi być wyposażony w wyłącznik główny służący do odłączania wszystkich odbiorników elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu. Wyłącznik główny musi być zamontowany w miejscu łatwo dostępnym dla użytkowników (wyłącznik główny nie obejmuje ogrzewania elektrycznego (postojowego) przedziału II i III, ładowania akumulatorów, ładowania urządzeń opisanych w pkt. 2.5.13.4.

### Przedział II i III musi być wyposażony w stacjonarne ogrzewanie elektryczne (postojowe) zasilane z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. Działanie ogrzewania może być możliwe z zewnętrznego przyłącze 230 V AC.

### Wszystkie wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej opisanej w pkt 2.5 muszą być potwierdzone bilansem mocy wykonanym przez Wykonawcę dla kompletnej zabudowy pojazdu. Bilans musi uwzględniać parametry nominalne (moc, napięcie, natężenie prądu) wszystkich odbiorników oraz całej instalacji elektrycznej  i musi być wykonany oddzielnie dla każdego z trzech źródeł zasilania: akumulator dodatkowy, generator prądotwórczy (z uwzględnieniem strat związanych z ładowaniem akumulatorów) oraz zasilanie zewnętrzne z przyłącza 230V AC (z uwzględnieniem strat związanych z ładowaniem akumulatorów). Ponadto do ww. bilansu Wykonawca musi dostarczyć opisy techniczne (w tym dane techniczne), schematy oraz dokumentację zdjęciową całej instalacji elektrycznej oraz wszystkich zastosowanych przez Wykonawcę urządzeń oraz podzespołów. Dokument potwierdzający spełnienie wymogów musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

### Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu.

### W skład wyposażenia pojazdu musi wchodzić:

### Centralny zamek, sterowany pilotem dla wszystkich drzwi nadwozia pojazdu. Urządzenie musi posiadać następujące funkcje blokowania i odblokowania:

        - wszystkich drzwi pojazdu,

        - tylko drzwi tylnych nadwozia.

### Dwa identyczne piloty sterujące urządzeniem, o którym mowa w pkt 2.6.1.

### Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 5 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP, zamontowana w przedziale III.

### Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

### Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a)	podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu,

b)	klucz do kół,

c)	wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe,

d)	klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora.

### Cztery młotki z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa zamontowane w zasięgu ręki kierowcy i pasażera: 2 szt. w przedziale I  i 2 szt. w przedziale II.

### Zestaw znaków drogowych „Zapora” w ukompletowaniu co najmniej:

        - odblaskowy znak A30 aluminiowy z napisem „WYPADEK” o boku 400 mm – 2 szt.,

        - odblaskowy znak B33 aluminiowy z napisem „30” o średnicy 400 mm – 2 szt.,

        - odblaskowy znak B33 aluminiowy z napisem „60” o średnicy 400 mm – 2 szt.,

        - odblaskowy znak uniwersalny o symbolu C9 lub C10 aluminiowy o średnicy 
400 mm – 2 szt.,

        - odblaskowy znak B32e aluminiowy z napisem „KONTROLA DROGOWA” 
o średnicy 400 mm – 2 szt.,

        - taśma z napisem „Policja” (100 mb) – 2 szt.,

        - zasobnik na taśmę – 1 szt.

        - pachołek drogowy biało-czerwony angielski z twardą podstawą o wysokości 
500 mm – 4 szt.,

        - płaszcz odblaskowy na ww. pachołki – 4 szt.,

        - uniwersalny stojak do znaków i taśmy wygradzającej – 14 szt.,

        - raca ostrzegawcza 15 minutowa – 5 sztuk,

Wszystkie parametry znaków drogowych wchodzących w skład zestawu „ZAPORA” muszą być zgodne z odpowiednimi załącznikami do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

### Zestaw pierwszej pomocy, w którego skład wchodzą, co najmniej:

        - opatrunek osobisty wodoszczelny – „W” nowy wzór – 2 sztuki,

        - opatrunek osobisty wodoszczelny typu B – 2 sztuki,

        - opatrunek pyłoszczelny typu A – 1 sztuka,

        - bandaż osobisty zielony z ruchomą podściółką absorpcyjną o szer. 15 cm x 4,5 cm – 1 sztuka,

        - opatrunek koagulacyjny do tamowania bardzo silnych krwotoków umieszczony w jałowej gazie – 1 sztuka,

        - gaza opatrunkowa jałowa 1 m² –  2 sztuki,

        - chusta trójkątna – 2 sztuki,

        - opatrunek hydrożelowy schładzający na oparzenia 12 cm x 24 cm – 1 sztuka,

        - opatrunek hydrożelowy schładzający na oparzenia 22 cm x 28 cm – 1 sztuka,

        - opatrunek hydrożelowy schładzający 12 cm x 24 cm – 1 sztuka,

        - opatrunek hydrożelowy na twarz – 1 sztuka,

        - kompresy gazowe 9 cm x 9 cm (3 szt w 1 opakowaniu) – 2 opakowania,

        - - elastyczna siatka do podtrzymywania opatrunku (np. typu Codofix nr 3 lub równoważna o nie gorszych parametrach) – 1 sztuka,

        - - elastyczna siatka do podtrzymywania opatrunku (np. typu Codofix nr 6 lub równoważna o nie gorszych parametrach) – 1 sztuka,

        - opaska elastyczna 4 m x 12 cm – 2 sztuki,

        - opaska dziana 4 m x 10 cm – 4 sztuki,

        - plaster bez opatrunku 2 cm x 5 m – 2 sztuki,

        - plaster 1 m x 6 cm z opatrunkiem – 2 sztuki,

        - opatrunek wentylowy z zastawką jednokierunkową na rany kłute, postrzałowe klatki piersiowej – 1 sztuka,

        - kołnierze ortopedyczne dwuczęściowe, dla dorosłych w dwóch rozmiarach,

        - prosta szyna uniwersalna, przepuszczalna dla promieni X (np. typu SAM SPLINT lub równoważna o nie gorszych parametrach) – długość 91 cm – 2 sztuki,

        - maska do sztucznego oddychania z filtrem, zastawką i ustnikiem – 1 sztuka,

        - koc izotermiczny – 1 sztuka,

        - nożyczki ratownicze – 1 sztuka,

        - agrafka – 10 sztuk,

        - rękawiczki ochronne, ratownicze, nitrylowe, jednorazowego użytku do pracy w zagrożeniu biologicznym i chemicznym – 5 par,

        - rurki ustno-gardłowe, kodowane kolorami – 3 sztuki,

        - płyn do dezynfekcji rąk 100 ml – 1 sztuka,

        - broker receptorów węchowych w postaci żelu – 10 saszetek,

        - młotek do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów – 1 sztuka,

        - torba transportowa koloru granatowego oznakowana krzyżem św. Andrzeja, z możliwością przenoszenia w ręku i na ramieniu, z demontowanym paskiem odblaskowym z napisem POLICJA – 1 sztuka,

### Lusterko z wysięgnikiem do badania podwozia pojazdu musi być wyposażone:

        - w podświetlenie LED-owe,

        - w akumulator do zasilania podświetlenia LED, umożliwiający min. 3 godziny pracy bez ładowania. Ładowanie akumulatora musi być możliwe z instalacji elektrycznej pojazdu za pomocą gniazda o obciążeniu 12V (typu „zapalniczka”) oraz z gniazda o obciążeniu 230V.

        - lusterko wypukłe o wymiarach min. 300 mm x 300 mm,

        - wózek na kółkach z uchwytem prowadzącym (teleskopowym), o długości min. 1250 mm,

### Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) posiadające funkcje:

        - drukarka: z laserową technologią druku, maksymalny rozmiar nośnika (papieru) format A-4, wydajność - co najmniej 5000 stron na miesiąc, rozdzielczość w pionie min. 1200 dpi i poziomie co najmniej 600 dpi, podajnik papieru, taca odbiorcza,

        - skaner: skaner stolikowy, obszar skanowania min. format A-4                              z możliwością skanowania w  kolorze, optyczna rozdzielczość skanowania - co najmniej 600 dpi,

        - kopiarka: prędkość kopiowania min. 10 stron/min, rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600 dpi, zmniejszenie/powiększenie co najmniej w zakresie 50 -200%,

Urządzenie wielofunkcyjne:

| Charakterystyka urządzenia | Opis wymaganego parametru |
| --- | --- |
| Typ | Laserowe urządzenie wielofunkcyjne |
| Zastosowanie: | Urządzenie będzie wykorzystywane do kopiowania, skanowania i drukowania dokumentów formatu A4 w kolorze i odcieniach szarości |
| Wydajność /jakość: |
| Szybkość druku w czerni: (min) | 14 str./min |
| Szybkość druku w kolorze: (min) | 10 str/min |
| Szybkość wydruku pierwszej strony: (max) | 30 sekund |
| Rozdzielczość druku w czerni: (min) | 600 x 600 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze: (min) | 600 x 600 dpi |
| Rozdzielczość skanera: (min) | 600 x 600 dpi |
| Zmniejszanie/powiększanie kopiowanego dokumentu: (min) | 25 - 400 % |
| Materiały eksploatacyjne | Min na 2000 stron |
| Dodatkowe wymagania: | Podajnik papieru na min 100 stron A4 Interfejs USB2.0. Interfejs RJ-45 |
| Wymiary: (max) | 45x45x45 cm |
| Waga:(max) | 21 kg |

### Wózek do mierzenia odległości:

        - zakres pomiaru 0 – 99 999 m,

        - dokładność pomiaru +/- 1% przebytej drogi,

        - rozdzielczość 0,01 m,

        - zliczanie postępowe,

        - zliczanie rewersyjne,

        - drogomierz z podświetleniem licznika,

        - koło pomiarowe wykonane z wysokoudarowego plastiku z oponą z gumy olejoodpornej i antypoślizgowej,

        - nóżka do parkowania,

        - futerał do transportu,

        - hamulec.

### Zestaw narzędzi, (niezależny od wymienionego w pkt. 2.6.5 w którego skład wchodzi, co najmniej:

        - nożyce do cięcia metalu (prętów stalowych o grubości min. 8 mm),

        - łom o długości 1,2 – 1,6 metra,

        - podnośnik hydrauliczny lub pneumatyczny o udźwigu min 3t.

### Składany parawany do oddzielenia i osłonięcia miejsca zdarzenia (typ GT 020). Konstrukcja parawanu powinna zapewnić jego stabilne ustawienie oraz możliwość połączenia z drugim parawanem. Parametry techniczne parawanu:

        - stelaż – kompozyt,

        - wodoodporność minimum [mm]: 5000,

        - cztery segmenty,

        - wymiary segmentu minimum: 1,60 m x 1,60 m,

        - kolor materiału: niebieski z białym napisem „POLICJA OGLĘDZINY”,

        - torba transportowa,

### Alkomat stacjonarny. Parametry techniczne alkomatu:

        - pomiar spektrofotometryczny w podczerwieni,

        - wynik badania podawany w mg/l oraz w ‰,

        - cyfrowy wyświetlacz,

        - drukarka zintegrowana z urządzeniem pomiarowym,

        - wydruk pomiaru powinien zawierać: nazwę i nr fabryczny urządzenia, datę i czas pomiaru, stężenie alkoholu, rubrykę danych i miejsce na podpis badanego, miejsce na podpis badającego,

        - zabezpieczenie przed ingerencją w pracę urządzenia,

        - urządzenie odporne na wstrząsy mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne,

        - zakres pomiarowy: 0-3 mg/l,

        - dopuszczalne błędy pomiarowe: dla zakresu 0,05 - 0,4 mg/l ± 0,02 mg/l, dla zakresu 0,4 - 2 mg/l ± 5%, dla wartości ˃ 2 mg/l ± 20%,

        - czas pomiaru: 1 min.,

        - czas nagrzewania: do 15 min.,

        - praca urządzenia bez wpływu na wyniki pomiarów w zakresie temperatur: 0 st. C do 40 st. C,

        - zasilanie 230V i 12V,

        - pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis do 2000 pomiarów,

        - wymiary max. 320x200x160,

        - ciężar max. 5 kg,

        - świadectwo wzorcowania,

        - instrukcja obsługi,

        - karta gwarancyjna.

        - wyposażenie dodatkowe: 2 rolki papieru do drukarki, 2 taśmy drukujące, 50 szt. ustników

### Pojazd wyposażony w teleskopowy maszt oświetleniowy.  Maszt musi być zainstalowany w części magazynowej, po prawej stronie pojazdu. Maszt musi być rozkładany pneumatycznie. 2 lub 4 najaśnice/lampy LED o łącznej mocy min 150W, strumień świetlny min15.000 lm, z soczewkami rozpraszającymi i skupiającymi w jednej lampie (z możliwością oświetlenia dużego terenu oraz precyzyjnego skierowania wiązki światła w jeden punkt), z możliwością ustawienia kąta pochylenia najaśnic (płaszczyzna pionowa) w zakresie min. 0-120o oraz kierunku – maszt obrotowy (płaszczyzna pozioma) w zakresie 0-360o. Najaśnice muszą spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 54. Maszt w pozycji złożonej nie powinien wystawać więcej niż 30 cm ponad płaszczyznę dachu pojazdu. Maszt powinien być wysuwany poprzez dach pojazdu, miejsce wysuwu masztu musi być odpowiednio uszczelnione.  Przewody zasilające i sterujące głowicą muszą być umieszczone wewnątrz masztu. Najaśnice powinny znajdować się na wys. min 3,5 m nad powierzchnią podłogi pojazdu. Wymagane jest pełne automatyczne sterowanie masztem (podnoszenie, opuszczanie, obracanie oraz regulacja kąta padania światła), które musi być realizowane z przedziału II  oraz z przenośnego urządzenia sterującego o zasięgu min 50 metrów . Maszt z najaśnicami musi posiadać funkcję automatycznego złożenia się w pozycję wyjściową (transportową).

### Najjaśnica przenośna LED z rozkładanym masztem na wysokość min 0.8m. Reflektor o mocy min 16 W, światło o barwie białej, strumień świetlny min1.500 lm.   z możliwością dwustopniowej regulacji 750 lm. Czas pracy min 9 godzin. Najaśnica musi spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 54. Waga z akumulatorem max.9 kg. Możliwość ładowania z instalacji pojazdu poprzez dedykowane gniazdo 230 V AC.

### Nagrzewnica elektryczna 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem – 2 szt,

### Kanister na paliwo 10 litrów.

### Latarka LED wykonana z trwałego materiału, odporna na warunki atmosferyczne (stopień ochrony min IP 54), czas pracy min 3 godziny, z możliwością regulacji wiązki światła (oświetlenie punktowe i rozproszone), możliwość ładowania z instalacji elektrycznej samochodu (po włączonym zapłonie) poprzez dedykowany uchwyt. Latarka powinna być przystosowany do możliwości kierowania ruchem drogowym (np. poprzez dodatkowy „stożek”).

### Koc gaśniczy, spełniający wymagania normy PN-EN 1869-1999. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

### Zestaw znaków drogowych „JODŁA” znak U-53 z nadrukiem Policja (zwijany), konstrukcja nośna wolnostojąca, uchwyt do lamp ostrzegawczych – 2 szt., uchwyt do znaków drogowych – 2 szt.,  pachołek drogowy biało – czerwony angielski z twardą podstawą o wysokości 500 mm – 4 szt., płaszcz odblaskowy na w/w pachołek – 4 szt.,

### Drabina zamontowana na tylnym lewym skrzydle drzwi umożliwiająca wejście na dach pojazdu w celu awaryjnego złożenia tablicy ostrzegawczej.

### Świetlny dysk sygnalizacyjny (flara elektroniczna)- 12 szt. Dysk sygnalizacyjny powinien być odporny na uszkodzenia mechaniczne z silikonową (gumową ochroną), odporny na warunki atmosferyczne do stosowania w ruchu ulicznym, z możliwością mocowania na magnes. Czas pracy bez ładowania każdego dysku minimum 12 godzin w trybie podstawowym. Możliwość ładowania z sieci poprzez dedykowane ładowarki 230V AC oraz 12 V DC. Kolor światła niebieski. Dedykowana walizka/walizki transportowe.

### Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

### Pojazd musi być wyposażony w system uprzywilejowania w ruchu drogowym., w którego skład wchodzić muszą urządzenia określone w pkt. od 2.7.2 do 2.7.14.

### Na dachu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu, zespoloną lampę ostrzegawczą spełniająca wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ dla klasy 2. Lampa musi być wyposażona w automatyczną funkcje przełączania trybu dzień/noc. Funkcja włączenia jednego z trybów musi być sygnalizowana świeceniem się lampki kontrolnej umieszczonej np. w manipulatorze opisanym w pkt 2.7.13. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób, jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu oraz umożliwiający mycie pojazdu  w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej demontażu. Wytrzymałość lampy ostrzegawczej wraz z mocowaniami, zamontowanej w pojeździe musi zapewnić pewne przytrzymanie podczas zadziałania opóźnienia o wartości co najmniej 5g w pięciu prostopadłych kierunkach: do przodu (X+), do tyłu (X-), w lewo (Y+), w prawo (Y-), pionowo (Z+).

### Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie sprawozdania z badań wykonanego metodą niszczącą lub obliczeniową (symulacja komputerowa) przez akredytowaną jednostkę badawczą oraz pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

### Wszystkie przewody doprowadzone do lampy ostrzegawczej muszą być poprowadzone w sposób wykorzystujący fabryczne otwory i elementy pojazdu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu montażu lampy bezpośrednio do dachu pojazdu,

### Klosz lampy ostrzegawczej (bez elementów mocujących do pojazdu), o której mowa w pkt. 2.7.2 musi mieć wysokość w przedziale od 80 mm do 100 mm.

### Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać:

  - min. dwie lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim o barwie światła niebieskiej umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu i świecące naprzemiennie. Każda z lamp musi być zbudowana z modułów posiadających łącznie, co najmniej 16 diod LED o wysokiej światłości.

  - podświetlany napis „POLICJA” wykonany w kolorze niebieskim o tej samej barwie, co niebieski pas wyróżniający, wypełniający białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi, widoczny z przodu i z tyłu pojazdu z odległości 50 m w warunkach nocnych, o minimalnej wysokość liter napisu wynoszącej 65 mm,

c)	jedną lampę LED o kloszu bezbarwnym umieszczoną między lewą lampą   o barwie światła niebieskiej, a podświetlanym napisem „POLICJA” widoczną, co najmniej z przodu i tyłu pojazdu. Lampa musi posiadać, co najmniej dwa moduły świetlne LED (duo-kolor) posiadające możliwość emitowania światła   o barwie niebieskiej i barwie czerwonej. Każdy z modułów musi posiadać łącznie, co najmniej sześć diod LED o wysokiej światłości ustawionych w dwóch rzędach. Moduły świetlne LED muszą być ustawione w konfiguracji:

- jeden moduł świecący do przodu,

- jeden moduł świecący do tyłu.

Po włączeniu uprzywilejowania pojazdu moduły świetlne LED muszą automatycznie załączać się i emitować światło o barwie niebieskiej. Po włączeniu na manipulatorze pozycji jazdy w kolumnie, moduły muszą emitować światło o barwie czerwonej.

  - dwie pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone w przedniej części lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru przed pojazdem podczas wykonywania czynności służbowych,

  - pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone po prawej i lewej stronie lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru z boku pojazdu podczas wykonywania czynności służbowych. Zamawiający wymaga możliwości niezależnego załączania pomocniczych lamp z każdej strony pojazdu.

### W przedniej części pojazdu, muszą być zamontowane lampy LED 
o barwie światła niebieskiej:

a)  z przodu pojazdu w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim – 2 szt.

b) po prawej i lewej stronie pojazdu w błotnikach przednich lub w zderzaku     przednim – 2 szt.

c)  na lusterkach bocznych pojazdu – 2 szt.

Każda z lamp musi posiadać łącznie, co najmniej cztery diody LED o wysokiej światłości. Lampy muszą świecić naprzemiennie.

### Na tylnej części dachu, symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu należy zamontować tablicę ostrzegawczą LED, posiadająca system automatycznego rozkładania / składania spełniająca poniżej opisane wymagania:

- Wymiary po rozłożeniu panelu minimum szerokość 1100mm x wysokość 1000mm,

- Wymiary w pozycji złożonej maksimum szerokość 1200mm x wysokość 250mm,

- Minimum 19 lamp LED (każda lampa zbudowana z minimum 20 LED) barwy pomarańczowej – ostrzegawczej – spełniających wymagania dla światła dla lamp klasy L2H wg PN-EN12352 w konfiguracji:

- min. 5 lamp LED w podstawie tablicy ostrzegawczej z możliwością wyświetlania tzw. fali świetlnej (przy złożonej tablicy ostrzegawczej) – widoczne do tyłu pojazdu,

- min. 14 lamp LED w rozkładanym panelu ostrzegawczym, umożliwiające wyświetlenie sygnałów świetlnych kierowania ruchem – strzałka omiń z prawej, strzałka omiń z lewej, krzyż zamykający ruch (wraz z lampami umieszczonymi w podstawie – łącznie 19 lamp – przy rozłożonej tablicy ostrzegawczej),

- Dodatkowe lampy ostrzegawcze typu LED, barwy światła niebieskiej, uruchamiane wraz z sygnalizacją uprzywilejowania w konfiguracji:

- co najmniej  2 lampy w skrajnych częściach na bokach tablicy  ostrzegawczej – widoczne na boki pojazdu,

- co najmniej  2 lampy na górnej części na ścianie przedniej i tylnej - w skrajnych miejscach (prawa i lewa strona) rozkładanej tablicy ostrzegawczej (widoczne po rozłożeniu tablicy do przodu i do tyłu pojazdu),

- co najmniej  lampy w skrajnych częściach z lewej i prawej strony w dolnym panelu tablicy ostrzegawczej – widoczne do tyłu pojazdu,

- co najmniej dwa moduły świetlne LED (duo-kolor) posiadające możliwość emitowania światła  o barwie niebieskiej i barwie czerwonej. Każdy z modułów musi posiadać łącznie, co najmniej sześć diod LED o wysokiej światłości ustawionych w dwóch rzędach. Moduły świetlne LED muszą być ustawione w konfiguracji – widoczne do tyłu pojazdu.

- Odblaskowe oznaczenie ostrzegawcze w formie skośnych pasów wykonane z folii spełniającej wymagania dla oznakowania pojazdów POLICJI, wykonane na tylnej części tablicy ostrzegawczej (podstawa oraz część rozkładana),

- Układ monitorowania poziomu rozładowania akumulatora zasilającego tablicę z systemem akustycznego ostrzeżenia o rozładowaniu akumulatora,

- System zabezpieczający przed rozłożeniem tablicy dla pojazdu w ruchu,

- Automatyczne dostosowanie intensywności świetlnej panelu do warunków pogodowych oraz pory dnia/nocy – system minimum 2 stopniowy. Możliwość manualnego wymuszenia pracy w wybranym trybie,

- Możliwość ręcznego wymuszenia otworzenia / zamknięcia tablicy,

- Możliwość ręcznego rozłożenia / złożenia tablicy w trybie awaryjnym (mechanicznie),

### Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą:

  - posiadać homologację,

  - być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu,

  - posiadać klosze wykonane z poliwęglanu,

  - być zamontowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu.

### Po zamontowaniu w pojeździe urządzenie emitujące ostrzegawcze sygnały uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi:

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 105 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów,

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

- spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 56 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji.

### Urządzenie, o którym mowa w pkt 2.7.13 musi ponadto posiadać funkcje:

  - wytwarzania, co najmniej 3 rodzajów dźwięków,

  - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail), z wykorzystaniem manipulatora oraz dodatkowo za pomocą klaksonu pojazdu,

  - sterowania lampami sygnalizacji świetlnej, o których mowa w pkt 2.7.2, 2.7.5, 2.7.6, 2.7.7 d),

  - rozgłaszania komunikatów i sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym,

  - sterowania oświetleniem pomocniczym.

### Urządzenie, o którym mowa w pkt 2.7.10 musi posiadać dodatkową funkcję szybkiego włączania sygnalizacji uprzywilejowania. Funkcja musi być realizowana za pomocą przełącznika (o min. wymiarach przycisku 30x30 mm lub Ø 30 mm) zamontowanego w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i być uruchamiana  w  następujący sposób:

  - pierwsze wciśnięcie przełącznika musi włączać sygnalizację uprzywilejowania dźwiękową i świetlną w kolorze niebieskim,

  - drugie wciśnięcie przełącznika musi włączać jedynie sygnalizację uprzywilejowania świetlną w kolorze niebieskim,

  - trzecie wciśnięcie przełącznika musi całkowicie wyłączać sygnalizację uprzywilejowania.

Każda pozycja przełącznika musi być sygnalizowana innym kolorem świecenia się lampki kontrolnej umieszczonej w przełączniku lub w miejscu zapewniającym dobrą widoczność dla kierowcy i dysponenta.

### Głośnik urządzenia, o którym mowa w pkt 2.7.9 musi być zamontowany w przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w przednim zderzaku. Sposób i miejsce montażu głośnika nie może ograniczać poziomu emitowanego dźwięku. Miejsce ingerencji w nadwozie pojazdu bazowego związane z montażem głośnika musi być od zewnętrznej strony osłonięte elementem maskującym (obudowa).

### We wnętrzu pojazdu w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez dysponenta i kierowcę musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem).

### Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

- włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

- musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

- włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

- włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła czerwonej musi pociągać za sobą włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej,

- włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

- działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

- włączenie świateł pozycyjnych lub mijania lub drogowych w pojeździe musi powodować włączenie świetlnego napisu „POLICJA” umieszczonego w zespolonej lampie ostrzegawczej,

- przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie świateł mijania, a wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł dziennych.

### Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu.

### Pojazd musi:

- posiadać barwę nadwozia „srebrny metalizowany”, o parametrach określonych w Tabeli 1. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu,

- być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Pojazd musi posiadać odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej umieszczony 
z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu musi znajdować się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie wyróżniającym. Na obydwu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym musi być umieszczony znak gwiazdy policyjnej.

- posiadać na wewnętrznej stronie drzwi przednich i tyłu nadwozia  dodatkowe elementy wykonane z foli odblaskowej w kolorze białym.

- Wykonawca przy tworzeniu oferty musi założyć, że:

- szerokość pasa wyróżniającego na każdym z boków pojazdu oraz z tyłu nadwozia  będzie wynosiła, co najmniej 300 mm,

- nieodblaskowa folia o barwie niebieskiej będzie maksymalnie wypełniała powierzchnię maski silnika pojazdu.

-	dodatkowe elementy wykonane z foli odblaskowej w kolorze białym, 
o których mowa w lit c umieszczone na poszczególnych elementach nadwozia będą miały wymiary: dł. 500 mm, szer. 50 mm.

Szczegółowe wymiary oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu i podaniu przez Wykonawcę niezbędnych wymiarów nadwozia oferowanego pojazdu na etapie konsultacji technicznych i oceny projektu modyfikacji pojazdu.

### Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać, co najmniej wymagania:

- punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji.  Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru projektu modyfikacji pojazdu,

- punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16 oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami). Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru projektu modyfikacji pojazdu,

- parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę.

### Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w Tabeli 2. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą.

Tabela 1

| Barwa materiału | Współrzędne punktów narożnych | Wartość współczynnika luminancji |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Srebrny metalik | X | 0,311 | 0,303 | 0,311 | 0,319 | 0,25 ÷ 0,43 |
|  | Y | 0,321 | 0,329 | 0,337 | 0,329 |  |

Tabela 2

| Barwa materiału | Współrzędne punktów narożnych | Minimalne wartości współczynnika luminancji |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Biała | X | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 | 0,27 |
|  | Y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 |  |
| Niebieska | X | 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137 | 0,01 |
|  | Y | 0,171 | 0,220 | 0,160 | 0,038 |  |

### Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej

### Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej

### Pojazd musi być przystosowany do montażu:

- radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (148÷174 MHz) .

- bezprzewodowego głośnomówiącego zestawu samochodowego do telefonu komórkowego GSM/WCDMA komunikującego się z telefonem komórkowym za pomocą standardu Bluetooth 2.0. dostarczonego i zainstalowanego przez Wykonawcę

### Radiotelefon z pkt 2.9.1 nie wchodzi w zakres zamówienia i montowany będzie przez Zamawiającego lub podmiot przez niego upoważniony po odebraniu przedmiotu umowy.

### Radiotelefony spełniają normy: PN-ETS 300 683, PN-ETS EN 301 489-1, PN-ETSI EN 301 489-5.

### Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji radiotelefonu z pkt 2.9.1 na przegrodzie oddzielającej przedział I od II. Wykonawca wskaże miejsca montażu urządzeń wym. w pkt 2.9.1 na podstawie ww. wymagań, uwzględniając przestrzenne możliwości pojazdu, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

### Zamawiający wymaga od Wykonawcy zainstalowania w przedziale I zamkniętej listwy połączeniowej min.8 punktowej i doprowadzenie do niej przewodów sygnalizacyjnych o przekroju min. 0,7 mm² :

  - przewód podający biegun dodatni (plus) w momencie włączenia zapłonu,

  - przewód podający biegun dodatni (plus) w momencie włączenia sygnalizacji świetlnej uprzywilejowania w ruchu koloru niebieskiego,

  - przewód podający biegun ujemny (minus) w momencie otwarcia każdych drzwi pojazdu,

  - dwa przewody doprowadzone od sygnalizacji dźwiękowej głośnika uprzywilejowania w ruchu (podłączenie do transoptora – przekaźnika elektronicznego) – sygnalizowanie w momencie włączenia sygnalizacji dźwiękowej.

Ww. przewody mają być opisane, odróżniać się kolorami oraz udokumentowane zgodnie z pkt 2.9.24.

### Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (min 6 punktów wyjściowych) z łączówkami połączeniowymi dla przewodów zasilających o przekroju min.. 3,0 mm², przeznaczonych dla urządzeń łączności radiowych w okolice przegrody oddzielającej przedział I od II.

### Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listwy przewód zasilający (minus czarny, plus czerwony) z 25 A zabezpieczeniem na plusie umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm od akumulatora), wytrzymujące obciążenie prądowe minimum 25 A (300W).

### Wykonawca musi poprowadzić drugi przewód zasilający (o takich samych parametrach kolorach i zabezpieczeniach jak w pkt. 2.9.7 w okolice przegrody oddzielającej przedział I od II  zakończony min 4 punktową listwą bezpiecznikową z łączówkami połączeniowymi dla przewodów zasilających o przekroju min.. 3,0 mm², przeznaczonych dla rozłącznych urządzeń łączności radiowej. Listwa bezpiecznikowa musi być odpowiednio trwale oznakowana i opisana.

### Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 300 W mocy dla ww. urządzeń łączności.

### Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu na jego dachu anten dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę:

  - Antena ma zostać zainstalowana w miejsce fabrycznej anteny radiowej UKF. Z wyglądu ma przypominać zwykłą (fabryczną dla danej marki pojazdu) antenę radiofoniczną.  Antena na zakres częstotliwości pracy 380-430 MHz z przewodem o długości dostosowanej do oferowanego pojazdu zakończona wtykiem dedykowanym do radiotelefonu. WFS ≤ 1,5 w wymaganym zakresie częstotliwości (mierzony w miejscu podłączenia instalacji do radiotelefon.  Mierzony dla całej instalacji radiotelefonicznej, polaryzacja pionowa, zysk energetyczny ≥ 0 dB względem anteny ¼ Λ, dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej. Diplexer umożliwiający podłączenie radia UKF i UHF do jednej anteny. Zysk energetyczny ≥ 0 dB względem anteny ¼ Λ, Dopuszcza się zastosowanie anteny zintegrowanej z GPS.

  - samochodowej GPS (za zgodą Zamawiajacego może być naklejana na szybę).

### Impedancja anten musi wynosić 50 Ω, zakres temperatury pracy  -30ºC +60ºC.

### Konstrukcja ww. anten ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni - zgodnie z ich wymogami.

### Dopuszcza się zainstalowanie przez Wykonawcę jednej anteny zintegrowanej, zastępującej anteny wymienione w pkt. 2.9.10 ppkt. a), b).

### Parametry anteny zintegrowanej na wyjściach, muszą być zgodne z parametrami anten podanymi w pkt. 2.9.10 ppkt. a), b) i umożliwić jednoczesną prace ww. środków łączności.

### Wykonawca musi zapewnić dla instalacji antenowych radiotelefonów podanych w pkt. 2.9.10 ppkt. a) i b) aby parametr WFS wynosił ≤ 2 w całym paśmie częstotliwości pracy.

### Anteny muszą być zainstalowane na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej.

### Przewody antenowe muszą być o impedancji 50 Ω i zakresie temperatury pracy -35º C ÷ + 80º C, mają być doprowadzone do przegrody oddzielającej przedział I od II  w miejsce przeznaczone do montażu rozłącznych zestawów łączności radiowej w której ma być zostawiony zapas o długości 1,0 m (w celu ewentualnego podłączenia rozłącznych urządzeń łączności radiowych) odpowiednio trwale oznakowane i opisane zakończone wtykiem BNC dla anten z pkt. 2.9.10 ppkt. a), b).

### Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth i GPS.

### Każde zamontowane w samochodzie urządzenie elektryczne nie będące środkiem łączności powinno spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i czystości widma radiowego ze szczególnym uwzględnienie częstotliwości pracy podanych w punkcie 2.9.18.

### Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.

### Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.

### Instalacja elektryczna, i antenowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie zatytułowanym „Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy” oraz z zaleceniami producentów tych materiałów.

### Miejsca prowadzenia instalacji dla łączności radiowej mają być łatwo dostępne, bez konieczności demontażu wyposażenia pojazdu, np. może to być listwa do poprowadzenia lub wymiany instalacji przewodów sygnałowych i sterujących.

### Wykonawca do każdego pojazdu dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej. Ponadto instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci nośnika CD oraz wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma być wykonana w języku polskim.

### Zamawiający na etapie realizacji umowy, dopuszcza możliwość konsultacji z Wykonawcą w zakresie instalacji łączności radiowej w celu przedstawienia projektu do badań przez uprawnione podmioty.

### Zamawiający na etapie realizacji umowy w trakcie zabudowy pojazdu bazowego przez Wykonawcę, dopuszcza zastosowania rozwiązań równoważnych dotyczących „Instalacji łączności radiowej”. Warunkiem przyjęcia przez Zamawiającego alternatywnych rozwiązań, jest udokumentowanie proponowanych przez Wykonawcę zmian w formie opisów i schematów oraz podpisanie przez obydwie strony umowy zgody na proponowane rozwiązania.

### Wszystkie urządzenia, materiały i czynności dotyczące punktów „Instalacji łączności radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu.

### Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy

### W ramach konsultacji określonych w pkt. 1.3.10 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wstępnego planu zabudowy pojazdu uwzględniającego wymagania określone w specyfikacji technicznej i zawierającego wstępne schematy, rysunki oraz dane techniczne urządzeń przewidzianych do zabudowy.

### Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania i sterujące itp. musza być zamontowane w sposób, jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu bazowego. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych otworów w poszyciu zewnętrznym lub wewnętrznym pojazdu bazowego (np. w celu przeprowadzenia przewodów instalacji zasilającej lub sterującej), należy w taki sposób zaplanować i zaprojektować miejsca otworów, aby były one jak najmniej widoczne (skamuflowane).

### Podczas montażu poszczególnych elementów zabudowy pojazdu Wykonawca musi korzystać z fabrycznych lub dedykowanych elementów przewidzianych przez producenta danego urządzenia.

### Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszą zapewniać szczelność konstrukcji (przez okres minimum 10 lat), wytrzymałość na zmienne warunki atmosferyczne oraz gwarantować odpowiednią jakość i estetykę wykonania.

### Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

### Wszystkie przewody zastosowane w instalacji elektrycznej 230 V muszą spełniać wymogi określone w PN-74/E-90181 lub ISO 6722. Wszystkie przewody muszą znajdować się w osłonie w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

### Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.

### Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej.

### W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów.

### Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

### Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

### Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych.

### Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.

### Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

### Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.

### Wymagania konstrukcyjne

### Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku Krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

### Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

### Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.

### Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

### Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania

### Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz Pojazdu:

### tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały co najmniej dane o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

### tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie z kierowcą.

### Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:

### symbol lub numer producenta,

### numer kolejny wyrobu,

### rok produkcji.

### Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone tabliczkami z opisem (słownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposób trwały.

### Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

### Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia.

### Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.

### Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).

### WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

### Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

### Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

### Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu.

### Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

### Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.

### Pojazd na zewnątrz oraz wewnątrz nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.

### Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.

### Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w pkt 2.6.3

### Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową

### Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania.