Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania pn.

,, Wbudowanie, zagęszczenie, rozścielenie kruszywa w nawierzchni drogi powiatowej Nr 1428N relacji Cerkiewnik - Różynka”

Roboty będą realizowane na podstawie zgłoszenia robót złożonego w Wydziale Infrastruktury               i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie przedmiaru robót, i odbioru robót, ustaleń SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont zaniżonej nawierzchni gruntowej drogi powiatowej poprzez wbudowanie kruszywa łamanego ( odpowiedniej frakcji dla odcinka drogi objętego kosztorysem) z rozłożeniem i  zagęszczeniem.

Planowane prace polegają na wbudowaniu, rozścieleniu i zagęszczeniu kruszywa na odcinku około 2,0 km drogi w podanym kilometrażu, tj. od km 3+000 do km 5+200.

Opis stanu istniejącego.

Remontowany odcinek drogi posiada nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości 3,0-4,0 m.

Lokalizacja

Odcinek remontowanej drogi znajduje się na terenie gminy Dobre Miasto.

Zakres robót obejmuje:

1. Wbudowanie, zagęszczenie w nawierzchni gruntowej drogi kruszywa łamanego.

  - Wbudowanie, zagęszczenie w nawierzchni gruntowej drogi kruszywa łamanego

Dostarczony przez zamawiającego materiał tj. kruszywo frakcji 0-31,5 mm (C50/10) należy zastosować na warstwę wierzchnią na całej szerokości. Materiał powinien być rozłożony przy użyciu rozściełacza/układarki. Grubość rozłożonej warstwy  kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną 15 cm.

Materiał po rozłożeniu powinien być przywałowany dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego .

Uwagi do wyceny:

Kruszywo łamane frakcji  0-31,5 mm (C50/10) będące przedmiotem zamówienia zapewni Zamawiający.

Wykonawca przystępujący do wykonywania ww. prac zobowiązany jest wykonywać prace przy użyciu następującego sprzętu:

- równiarką samojezdną pozwalającą nadać nawierzchni spadki poprzeczne;

- wibracyjnym walcem drogowym samojezdnym stalowo-gumowym, o masie operacyjnej               nie mniejszej niż 10 ton (preferowane walce jednobębnowe);

- zagęszczarką płytową lub ubijakiem mechanicznym w zależności od wielkości ubytków

- koparko-ładowarką.

- rozściełacz/układarka do kruszywa

Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drogi, poprawę przejezdności oraz zapewnienie prawidłowego odprowadzenia wody z nawierzchni.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

a)	Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia według specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót,  kosztorysów ofertowych, SIWZ, zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną.

b)	Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

c)	Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

d)	Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zmówienia.

e)	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

f)	Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności Ustawie                z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z2020r. poz.1333,zpóźn. zm.).

g)	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczenia utrudnień w ruchu wynikających                             z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter Oferty lub realizację robót.

- Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.

Pozostałe:

Czynności obejmujące zakres robót powinny zostać wykonane przez osoby zatrudnione na umowę pracę.

Zmiany do umowy:

- Zwiększenie ilości o 10% wykonanych remontów może ulec w przypadku powstania oszczędności przetargowych. W przypadku zwiększenia ilości wykonywanych remontów zmianie ulegnie termin wykonania prac proporcjonalnie do wielkości zwiększenia jednak nie więcej niż  5 dni.

- Zmiany ilości w pozycji kosztorysowej tj.:

  - Zmniejszenia ilości w pozycji kosztorysowej

  - Zwiększenia ilości w pozycji kosztorysowej

  - Zwiększenia ilości w pozycjach kosztorysowych do wartości kosztorysu inwestorskiego

## Wspólny słownik zamówień (CPV):

## 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg,

## 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg.

Kryterium wyboru oferty:

- Cena – 60pkt

- Gwarancja na wykonanie prac od 12-stu do 24-ech  miesięcy – 40 pkt

Czas trwania umowy - do 20 dni.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić następującą dokumentację:

- rejestr wykonanych robót

- dziennik budowy

Warunki płatności:

Do złożonej faktury musi być załączony rejestr wykonanych/kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez osobę nadzorującą - Kierownika Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście.

Nadzór nad pracami będzie pełnić Kierownik Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście

Wykonał:                                           Zatwierdził: