OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot dostawy CPV: 34927100-2 sól drogowa

1.1. Dostawa soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem w ilości 4700 ton (luzem) do zimowego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich na terenie Powiatu Puckiego i Powiatu Wejherowskiego w sezonie zimowym 2023/2024.

1.2.Miejsce dostawy soli kamiennej drogowej wraz z rozładunkiem na place Zamawiającego w: 
a) Baza/plac Obwodu Drogowy w Sławoszynie, ul. Szkolna 2,  84-110 Krokowa,
b) Baza/plac Obwodu Drogowego w Wejherowie, ul. Przemysłowa 41, 84-200 Wejherowo,

1.3.Zamawiający zastrzega, że ilość przedmiotu dostawy określona w harmonogramie ma charakter szacunkowy. Przedmiot dostawy może zostać zrealizowany w mniejszym zakresie tj. nie wyczerpującym wskazanych w harmonogramie  ilości, jednak wartość dostaw będzie nie mniejsza niż 50% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego z tytułu zmniejszenia wielkości dostaw.

1.4. Zamówienia realizowane będą w ilościach i terminach określonych w harmonogramie dostaw.

2. Wymagania techniczne

2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość dostarczanego materiału.                            Na potwierdzenie jakości Wykonawca zobowiązuje się załączyć do każdej dostawy soli drogowej aktualną opinię właściwego Instytutu lub innej jednostki badawczej stwierdzającą przydatność                   do zimowego utrzymania dróg oraz atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie lub równoważne zaświadczenie innego uprawnionego podmiotu, w ilościach  określonych                                    w harmonogramie.

2.2. Wymagania, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia- sól kamienna drogowa do zimowego  utrzymania nawierzchni:

- opakowanie - luzem,

- postać niezbrylająca, gruboziarnista

- zawartość Na Cl min. 90%,

- zawartość K4 Fe(CN)6 min. 40 mg/kg,

- zawartość H2O max. 3%,

- zawartość części nierozpuszczalne w wodzie do 8%,

Pozostałe parametry wg  PN-86/C-84081/02.

2.3. Sól drogowa powinna być sypka i dostarczana luzem.

3. Odbiór dostawy.

3.1. Odbiór dostawy dokonany będzie przez pracownika wskazanego przez Zamawiającego            w obecności przedstawiciela Wykonawcy.

3.2. Materiał powinien być przewożony samochodami samowyładowczymi, sprawnymi technicznie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału, w szczególności na jego zawilgocenie. Wymagane jest oplandekowanie skrzyni ładunkowej.

3.3. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdu podczas transportu materiału po drogach publicznych.

3.4. Wykonawca winien brać pod uwagę, że podstawowy czas pracy Zamawiającego jest                           od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 15. Dostawy w innych godzinach oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy winny być uzgodnione z Zamawiającym. 

3.5. Jednostką obmiarową jest 1 tona materiału, tj. soli. Wykonawca określa w dokumencie przewozowym tarę pojazdu i masę ładunku. Odbierający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdów na wadze atestowanej zlokalizowanej od miejsca rozładunku                           w odległości do 30 km. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu.

4. Gwarancja jakości.

4.1. Odbiór poszczególnych dostaw soli odbywać się będzie na podstawie:

a) dokumentów przewozowych określających ilość przywiezionej soli (np. dokument „WZ”),

b) atestów jakościowych soli,

c) oceny wizualnej osoby odbierającej reprezentującej Zamawiającego.

4.2. Zamawiający dopuszcza podczas odbioru przeprowadzenie kontrolnych ważeń poszczególnych samochodów na wadze samochodowej.

4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do komisyjnego pobrania próbek soli, każdorazowo informując o tym fakcie Wykonawcę i do przeprowadzenia badań w specjalistycznym laboratorium. Podpisanie przez Zamawiającego dokumentu przewozowego, np. WZ nie jest równoznaczne                        z odbiorem danej dostawy soli. W przypadku wysłania próbek soli do laboratorium zamawiający informuje o tym niezwłocznie Wykonawcę, a odbiór lub jego brak nastąpi po uzyskaniu wyników laboratoryjnych. Wówczas termin płatności będzie liczony na podstawie § 3 ust. 8 umowy. 

5. Osoby do kontaktu

5.1. Zamawiającego  wyznacza, jako osobę uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami: Rafał Kamiński – Sekcja Budowy Utrzymania Dróg i Mostów, pok. nr 2, w godz. 7:00 - 15:00. Numer telefonu: (58) 774 32  84;

6.  Harmonogram dostaw dla poszczególnych zadań

Zadanie 1: Powiat Pucki	            - 1 200 ton

Miejsce dostawy: Obwód Drogowy w Sławoszynie – 1 200 ton

700 ton - dostawa do 15.12.2023 r.

500 ton - dostawa do 20.02.2024 r.

Zadanie 2: Powiat Wejherowski	- 3 500 ton

Miejsce dostawy: Obwód Drogowy w Sławoszynie – 800 ton

400 ton - dostawa do 15.12.2023 r.

400 ton - dostawa do 20.02.2024 r.

Miejsce dostawy: Obwód Drogowy w Wejherowie – 2 700 ton

600 ton - dostawa do 15.12.2023 r.

700 ton - dostawa do 10.01.2024 r.

700 ton - dostawa do 31.01.2024 r.

700 ton - dostawa do 20.02.2024 r.