| SPRZĘT JEDNORAZOWY DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DEPOZYT obejmuje wszystkie pozycje poza pakietami 7, 17, 26, 27, 29, 30, 34 w wymienionych pakietach depozyt jest mile widziany ale nie wymagany Wszystkie oferowane produkty endowaskularne muszą posiadać certyfikat CE do zastosowania wewnątrznaczyniowego obejmującego tętnice wieńcowe |
| --- |
| Lp. | Nazwa artykułu i opis | j.m/ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Depozyt |
| 1 | PAKIET 1 Niskoprofilowe stenty uwalniające sirolimus - stenty typu „slotted tube” - niski profil przejścia nie przekraczający 0,034” dla stentu o średnicy 3,0 mm - grubość ściany stentu nie przekraczająca 0,07mm dla stenów o średnicy do 2,5mm - dostępne długości od 8 do 40 mm lub szerszy zakres dla rozmiarów od 2,5mm do 4,0mm - dostępne średnice od 2,0mm do 4,5 mm lub szerszy zakres - lek antymitotyczny uwalniany z biodegradowalnego polimeru - wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego - długość systemu wprowadzającego minimum 140 cm - RBP minimum 16 atm | Szt./150 |  |  |  |  | 30 szt |
| 2 | PAKIET 2 Pakiety sterylnych obłożeń do angiografii wraz z zestawem jałowego sprzętu jednorazowego Specyfikacja zawartości (skład zestawu): - 1 x serweta angiograficzna o wymiarach min. 330 x 210 cm z dwoma otworami na wysokości tętnic udowych i warstwą chłonną - 2 x fartuchy rozmiar XL, włóknina przepuszczająca powietrze - 8 x ręcznik biały wymiar min 50 cm x 80 cm nie pozostawiający włókien - 1 x igła 0,8 x 40mm - 1 x igła 1,2 x 50mm - 1 x skalpel – ostrze chirurgiczne nr 11, na uchwycie, z bezpiecznym zamknięciem redukującym ryzyko zakłucia i infekcji, obsługiwanym 1 ręką, pozwalające na zabezpieczenie ostrza do utylizacji, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE - 3 x strzykawka luer 10 ml z (3 różne kolory lub 1 kolor plus 3 jałowe naklejki, w kolorach żółtym niebieskim i czerwonym) - 1 x strzykawka angiograficzna o pojemności 10 ml z przezroczystym cylindrem z polikarbonatu, wkręcana z gumowym tłokiem i ergonomicznym trzonem tłoka o przekątnej min 4 cm - 2 x zestaw do przetaczania płynów 150 cm - 1 x miska okrągła, przezroczysta - min 250 ml - 1 x miska okrągła, niebieska – min 250 ml - 50 x gaziki min 10x 10 cm - 1 x serweta przykrycie na stolik min100x120cm - 2 x serweta min 75 x75 cm - 2 x osłona foliowa ochronna z gumką o wym.75x80cm - 2 x osłona foliowa ochronna z gumką o wym.85x90cm - 1 x miska okrągła na prowadnik - 1x szpatułka do dezynfekcji pola operacyjnego - 1 x przedłużacz niskociśnieniowy 150-180 cm luer male-female - 1 x sterylny opatrunek samoprzylepny do ufiksowania koszulki naczyniowej - 1 x rampa trójkranikowa przezroczysta z adaptorem rotacyjnym umożliwiającym obracanie cewnika przy zachowaniu szczelności , umożliwiająca wstrzykiwanie kontrastu pod ciśnieniem 1000 psi (70 bar) - 1 przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną z zestawem infuzyjnym i systemem płuczącym. Połączenie z kablem interfejsowym wodoszczelne. Przetwornik musi być kompatybilny z posiadanym w pracowni sprzętem lub dostawca musi dostarczyć w ramach ceny pakietu na czas trwania umowy minimum 4 kable umożliwiające podłączenie czujników do angiografu (2 szt), IABP (1 szt) i systemu monitorującego (1 szt) a także minimum 4 płytki i 4 uchwyty do mocowania przetworników Około połowy zestawów – typ P (dokładna liczba ustalana na bieżąco zależnie od potrzeb zamawiającego) ma zawierać dodatkowo zestaw do angioplastyki pakowany osobno składający się z 1 przedłużacz ciśnieniowego do 1000psi 50cm luer male-female 1 x torquer do prowadników 0,014” 1 x Y-connector z polikarbonatu, przezroczysty, o średnicy wewnętrznej minimum 9F, z adapterem rotacyjnym, z zastawką skręcaną ręcznie o jakości umożliwiającej wielokrotne wprowadzanie prowadników, balonów i stentów bez utraty szczelności. 1 x igła tępa 20G x7,5 cm o jakości umożliwiającej wprowadzanie prowadników bez uszkodzenia ich powłoki Pozostałe zestawy – typ K (dokładna ¦ liczba ustalana na bieżąco zależnie od potrzeb zamawiającego) mają dodatkowo zawierać serwetę absorpcyjną o dużej zdolności wchłaniania płynów z paskiem klejącym o wymiarach minimum 45x40 cm pakowaną jałowo osobno serwetę do nakłucia ok. 75 x 75 cm z otworem samoprzylepnym o wym. 3 x 5 cm i z warstwą wysokochłonną wokół otworu pakowaną jałowo osobno dodatkowy fartuch rozmiar XL z włókniny przepuszczającej powietrze zapakowany jałowo osobno. Na życzenie zamawiającego możliwość zamawiania zestawów zmontowanych bez dodatkowej opłaty – umożliwiających bardzo szybkie przygotowanie do zabiegu np. w ostrych zespołach wieńcowych i innych stanach zagrożenia życia Montaż polegający na przykręceniu do płytki następujących elementów: linia ciśnieniowa przez przedłużacz niskociśnieniowy do 1 portu rampy licząc od adaptera rotacyjnego zestaw do przetaczania płynów do 3 portu rampy licząc od adaptera rotacyjnego zestaw do przetaczania płynów do portu służącego do płukania przy przetworniku | Szt./ 2200 |  |  |  |  | 60 szt |
| 3 | PAKIET 3 Koszulki naczyniowe do tętnic z zastawką hemostatyczną, kranikiem trójdrożnym, igłą i prowadnikiem: A) Koszulki krótkie długości do 23 cm do tętnicy udowej - dostępne długości 10 lub 11cm i 20 lub 23cm dla rozmiarów 5-8F - dostępna średnica wewnętrzna od 5F do 12F - zawór zapewniający szczelność przy wielokrotnym wprowadzaniu cewników - ucho umożliwiające przyszycie koszulki do skóry - rozszerzacz zapewniający atraumatyczne wprowadzanie - gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem zapewniające atraumatyczne wprowadzanie - ramię boczne zakończone kranikiem zapewniającym możliwość przepłukiwania koszulki - w zestawie igła angiograficzna cienkościenna z ostrym szlifem kompatybilna z prowadnikami 0,035” długości min 70mm (dopuszczalne dołączenie osobno igły angiograficznej do każdej koszulki) i prowadnik B) Koszulki długie do t.udowej - dostępne długości między 40 a 50 cm dla rozmiarów 7-8F - dostępna średnica wewnętrzna od 7F i 8F lub szerszy zakres - zawór zapewniający szczelność przy wielokrotnym wprowadzaniu cewników - rozszerzacz zapewniający atraumatyczne wprowadzanie kompatybilny z prowadnikami 0,035” - gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem zapewniające atraumatyczne wprowadzanie - ramię boczne zakończone kranikiem zapewniającym możliwość przepłukiwania koszulki - w zestawie igła angiograficzna cienkościenna z ostrym szlifem kompatybilna z prowadnikami 0,035” długości min 70mm (dopuszczalne dołączenie osobno igły angiograficznej do każdej koszulki) C) koszulki z pokryciem hydrofilnym do tętnicy promieniowej - dostępne długości 10 lub 11cm lub szerszy zakres dla rozmiarów 5-6F - dostępna średnica wewnętrzna od 5F do 6F lub szerszy zakres - zawór zapewniający szczelność przy wielokrotnym wprowadzaniu cewników - ucho umożliwiające przyszycie koszulki do skóry - rozszerzacz zapewniający atraumatyczne wprowadzanie bez urazu tętnicy zmniejszający ryzyko skurczu - gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem zapewniające atraumatyczne wprowadzanie - ramię boczne zakończone kranikiem zapewniającym możliwość przepłukiwania koszulki - w zestawie igła angiograficzna cienkościenna z ostrym podwójnym szlifem kompatybilna z załączonym prowadnikiem nie grubszym niż 0,021” - pokrycie hydrofilne zmniejszające tarcie i uraz naczynia przy wprowadzaniu i usuwaniu koszulki | Szt./ 300 Szt./60 Szt. /250 |  |  |  |  | 50 szt 10szt 30szt |
| 4 | PAKIET 4 Mikrocewniki z 2 wyjściami kanału over the wire w przeciwnych kierunkach na dystalnym końcu ułatwiające wprowadzenie prowadnika w wybranym kierunku - mirocewniki posiadające na dystalnym końcu kanału over-the-wire 2 otwory wyprowadzone w przeciwnych kierunkach w odległości 8 i 12 mm od końca mikrocewnika pozwalające na kontrolę kierunku prowadnika - długość użytkowa minimum 140cm - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F - wymiary szaftu dystalnie 2,3F x 3,3F, proksymalnie 2,6Fx3,4F - miękka atraumatyczna końcówka widoczna w skopii RTG o wymiarze nie przekraczającym 1,5F na końcu mikrocewnika | Szt/5 |  |  |  |  | 1szt |
| 5 | PAKIET 5 Okludery do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej 6F i 8F Warunki: - zamknięcie mechaniczne przy użyciu kolagenowego materiału - możliwość precyzyjnego pozycjonowania w tętnicy monitorowanego kontrolą wypływu krwi - rozpuszczalne bioresorbowalne komponenty (w okresie nie przekraczającym 90 dni) - dostępne systemy o średnicy 6 F i 8 F umożliwiające zamykanie naczyń po wkłuciach 5F, 6F, 7F i 8F - zestaw składający się z 4 komponentów: prowadnika, rozszerzacza, koszulki i urządzenia zamykającego | Szt/ 150 |  |  |  |  | 10szt |

| 6 | PAKIET 6 Zestawy do rotablacji zwapniałych zmian w tętnicach wieńcowych: wiertła i prowadniki 1. Wiertła połączone z systemem wprowadzającym Warunki: dostępne wiertła o średnicy 1,25mm; 1,5mm 1,75mm 2,0mm; 2,25mm i 2,5mm lub szerszy zakres zestaw składający się z wiertla i urządzenia wprowadzającego umożliwiającego kontrolowane wprowadzanie i wycofywanie wiertła z tętnicy z zastosowaniem 2 różnych prędkości – roboczej i do przemieszczania wiertła 2. Prowadniki do rotablacji Warunki: długość 330 cm, kompatybilność z wiertlami do rotablacji, co najmniej 2 rodzaje prowadników o różnym stopniu sztywności torquer umożliwiający stabilizację prowadnika w urządzeniu wprowadzającym w zestawie Warunkiem złożenia oferty jest nieodpłatne udostępnienie na czas trwania umowy konsoli i pedału sterującego wraz z zestawem podłączeniowym umożliwiających po zakupie sprzętu jednorazowego (wierteł i prowadników) wykonanie rotablacji. Koszty serwisowania urządzeń ponosi dostawca | Szt./40 wierteł z zestawem wprowadzającym Szt/ 60 prowadników do rotablacji |  |  |  |  | 6szt 10 szt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | PAKIET 7 Wysokociśnieniowe dreny zbrojone do wstrzykiwania kontrastu przy użyciu strzykawki automatycznej - długość drenu 150-200 cm - możliwość zastosowania ciśnienia co najmniej 1200 psi (84 bar)- końcówki luer (male-female) - możliwość podawania kontrastu z prędkością przepływu co najmniej 25 ml/s - przezroczyste umożliwiające wizualną ocenę czy nie ma pęcherzyków powietrza w układzie - elastyczne – nie powodujące naprężeń i pociągania cewnika po połączeniu | Szt./100 |  |  |  |  | Nie dotyczy |
| 8 | PAKIET 8 Stenty do bezpośredniego wszczepiania (direct stenting) uwalniające everolimus A) Stenty do bezpośredniego wszczepiania (direct stenting) uwalniające lek everolimus (pochodną sirolimusu): - stent na balonie z systemem wprowadząjącym typu Rapid Exchange (RX, Monorail) - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - niski profil stentu nie przekraczający 0,040” dla średnicy 3,0mm - dostępne średnice w zakresie co najmniej od 2.25 do 4.0 mm - długości w zakresie 8 – 38 mm dla rozmiarów 2,5-4,0 mm - stent wykonany ze stopu platynowo – chromowego (PtCr) dobrze widocznego w skopii RTG - ciśnienie nominalne większe lub równe 10 atm. - ciśnienie RBP większe lub równe16 atm. - duża siła radialna co najmniej 0,26N/mm - pokrywane lekiem antyproliferacyjnym - pochodną rapamycyny - bezpieczeństwo i skuteczność potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum 3 letnim okresem obserwacji B) Stenty III generacji do bezpośredniego wszczepiania (direct stenting) uwalniające lek everolimus (pochodną sirolimusu): - stent montowany na balonie z systemem wprowadząjącym typu Rapid Exchange (RX, Monorail) - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F - Parametry decydujące o bardzo dobrej wprowadzalności stentu: niski profil stentu nie przekraczający 0,038” dla średnicy 2,5 mm ; bardzo niski profil wejścia końcówki (entry profile) 0,017” i cienkie przęsła stentu o grubości poniżej 75 mikrometrów - dostępne średnice w zakresie co najmniej od 2.25 do 4.0 mm; możliwość doprężenia stentu o średnicy 4,0mm do 5,75mm bez uszkodzenia struktury - długości w zakresie 8 – 38 mm dla rozmiarów 2,5-4,0 mm - stent wykonany ze stopu platynowo – chromowego (PtCr) dobrze widocznego w skopii RTG - ciśnienie nominalne minimum 10 atm. - ciśnienie RBP minimum 16 atm. - duża siła radialna co najmniej 0,27N/mm - pokrywane abluminalnie (od strony zewnętrznej mającej kontakt z naczyniem) lekiem antyproliferacyjnym - everolimusem - lek uwalniany z biodegradowalnego polimeru PLGA ulegającego biodegradacji w czasie nie przekraczającym 6 miesięcy | Szt./350 Szt./50 |  |  |  |  | 60szt 16szt |
| 9 | PAKIET 9 Niskoprofilowe, cienkościenne stenty kobaltowo-chromowe III generacji, uwalniające everolimus - stent montowany na balonie z systemem wprowadząjącym typu Rapid Exchange (RX, Monorail) - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F - dostępne długości od 8mm do 48 mm lub szerszy zakres - dostępne średnice 2,0– 4,5 mm lub szerszy zakres - długość systemu wprowadzającego co najmniej 140 cm - RBP minimum 14 atm - duża siła radialna stentu - pokrywane everolimusem uwalnianym z biodegradowalnego i biokompatybilnego polimeru - grubość przęseł (strutów) tworzących konstrukcję stentu nie przekraczająca 50 mikrometrów dla wszystkich rozmiarów stentu - dobra widoczność dzięki znacznikom na końcach stentu - zapewniające dobry dostęp do bocznic, z możliwością rozszerzenia oka stentu do średnicy odpowiadającej co najmniej nominalnej średnicy stentu w środkowej części stentu - niska restenoza i dobre wyniki stosowania stentu udokumentowane wieloośrodkowymi randomizowanymi badaniami | Szt./300 |  |  |  |  | 50szt |
| 10 | PAKIET 10 Balony niskoprofilowe: - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - wysoka odporność na przebicia - powłoka hydrofilna - RBP co najmniej 14 atm dla rozmiarów do 3,0mm - dostępne rozmiary 1, 0mm; 1,25mm, 1,5mm; 2,0mm, 2,25mm; 2,5mm, 2,75mm, 3,0mm ; 3,5mm i 4,0mm - dostępne długości 5 mm - 40 mm lub szerszy zakres - długość systemu wprowadzającego co najmniej 145 cm dla balonów Rx (monorail) i 148cm dla OTW (over the wire) - dostępność balonów z jednym markerem na środku - dostępność balonów w systemie OTW (over the wire) oraz monorail (Rapid exchange) - bardzo niski profil: profil wejścia końcówki balonu mniejszy lub równy 0,40mm dla balonu 1,25mm i 0,42mm przy średnicy powyżej 1,25 mm - dostępne balony o bardzo niskim profilu przejścia 0,58mm dla średnicy balonu 1,0mm - dopuszcza się zaoferowanie 2 typów balonów dla pakietu | Szt./600 |  |  |  |  | 60szt |
| 11 | PAKIET 11 Balony niskopodatne (non compliant) - system rapid exchange (RX, Monorail) - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - ciśnienie nominalne nie niższe niż 12atm - ciśnienie RBP co najmniej 20 atm dla balonów o średnicy od 2,0 do 4,0mm włącznie i co najmniej 18 atm dla balonów o średnicy 4,5 ; 5,0 ; 5,5 i 6,0 mm - niska podatność na odkształcenie – wzrost średnicy balonu pomiędzy ciśnieniem nominalnym a RBP nie przekraczający 4% - dostępne średnice od 2.00 – 6.00 mm lub szerszy zakres - dostępne długości od 6 mm – 30 mm lub szerszy zakres dla balonów o średnicy od 2,0 do 4,0mm włącznie - pokrycie balonu hydrofilne - niski profil przejścia - dla balonu 3.0mm nie przekraczający 0,026” | Szt./1000 |  |  |  |  | 80szt |
| 12 | PAKIET 12 Balony wysokociśnieniowe - system rapid exchange (RX, Monorail) - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - ciśnienie nominalne nie większe niż 12atm - ciśnienie RBP co najmniej 22 atm dla balonów o średnicy do 4,0mm włącznie i co najmniej 20 atm dla balonów o średnicy 4,5 i 5,0 mm - dostępne średnice od 2.00 – 5.00 mm lub szerszy zakres - dostępne długości od 6 mm – 30 mm lub szerszy zakres - pokrycie balonu hydrofilne - balon nie może wystawać powyżej 3mm proksymalnie i dystalnie poza znacznik aby ograniczyć ryzyko dyssekcji brzeżnej - niski profil balonu i szaftu umożliwiający wykonanie dylatacji techniką kissing 2 balonami o średnicy obu balonów do 4 mm włącznie przez cewnik prowadzący 6F - niski profil wejścia nie przekraczający 0,43mm - długość systemu wprowadzającego co najmniej 145cm | Szt /300 |  |  |  |  | 40szt |
| 13 | PAKIET 13 Balony uniwersalne - dostępne w systemie rapid exchange (RX, Monorail) - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - dostępne średnice od 1,50mm do 4,0 mm lub szerszy zakres - dostępne długości od 10mm do 30mm lub szerszy zakres - RBP co najmniej 14 atm - profil dystalny balonu nie przekraczający 2,5F dla balonu średnicy 3 mm - pokrycie hydrofilne | Szt./600 |  |  |  |  | 60szt |
| 14 | PAKIET 14 Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki A) Prowadniki uniwersalne (workhorse ) o miękkiej końcówce (<1g), zapewniające bardzo dobrą manewrowalność i przenoszenie skrętu - dostępne prowadniki o różnej sztywności końcówki: 0,5g; 0,7g; 0,8g; - dostępne długości prowadników 180 i 300 cm - wszystkie prowadniki z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu zapewniające optymalną manewrowalność i przeniesienie skrętu - dostępne prowadniki z hydrofilnym pokryciem i z miesznym hydrofilno- hydrofobowym pokryciem - w ramach pakietu dostępne przedłużenia dla prowadników 180cm (w cenie jak prowadnik) B) Prowadniki specjalistyczne do przechodzenia przez kręte kolaterale, w tym kolaterale epikardialne - końcówka o sztywności (tip load) 0,3g - prowadnik dedykowany do przejścia przez kolaterale epikardialne i kręte kolaterele septalne - pokrycie hydrofilne na odcinku 52cm - mikrozagięcie (<1mm) na koncówce - długość 190 cm - podwójny oplot (coil) w dystalnym końcu prowadnika - dobrze widoczna w skopii RTG 3cm końcówka prowadnika C) prowadniki specjalistyczne do CTO i prowadniki zapewniające zwiększone podparcie przy implantacji stentów - dostępne prowadniki o różnej sztywności końcówki: 0,7g; 0,8g; 1,0g 3,0g; 4,5g; 6g; 9,0g, 12,0g i 20g - dostępne prowadniki o małej średnicy końcówki 0,008” i 0,009” - dostępne długości prowadników 180cm; 190cm i 300 cm - dostępne prowadniki zapewniające silne podparcie podczas wprowadzania stentów; o atraumatycznej miękkiej końcówce o sztywności 0,5g i 0,7 g - wszystkie prowadniki z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu zapewniające optymalną manewrowalność i przeniesienie skrętu - dostępne prowadniki z hydrofilnym pokryciem i z mieszanym hydrofilno- hydrofobowym pokryciem D. Prowadniki do rekanalizacji o budowie multi-wire-coil i multi-wire-rope-coil - prowadniki dedykowane do rekanalizacji przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (CTO) - średnica 0,014”, - wydłużona i taperowana końcówka dystalna do 0,010”; 0,011” i 0,012” ułatwiająca penetrację zmiany - wykonane ze stali 316L - dostępne prowadniki do CTO z dystalną częścią prowadnika plecioną z 8 drutów (budowa multi-wire-coil) i/lub multi-wire-rope-coil zapewniającymi wysoką odporność na zniszczenie i doskonałą manewrowalność - rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu - dostępne sztywności końcówki 1,7g; 3,0g; 3,5g; 4,5g - końcówka cieniująca platynowa o doskonałej widoczności w skopii RTG - kształt końcówki: zagięta długości 1mm lub prosta - pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm lub 170 cm - dostępne długości: 190cm, 300cm i 330 cm - dostępne prowadniki o długości 330 cm z pokryciem hydrofilnym na długości 170 cm przeznaczone do eksternalizacji podczas zabiegów rekanalizacji techniką retrograde | Szt/650 workhorse Szt./ 15 do kolaterali Szt./200 specjalistyczne i extra support Szt./80 do CTO multi-wire-coil |  |  |  |  | 40 szt 3 szt 50szt 15szt |
| 15 | PAKIET 15 Cewniki diagnostyczne uniwersalne: - dostępne średnice 4F, 5F i 6F lub szerszy zakres - dostępne długości 100cm dla wszystkich typów krzywizn i co najmniej 110 cm dla PIG-tail - światło wewnętrzne - światło wewnętrzne przy średnicy 5F co najmniej 0,47”; przy średnicy 6F co najmniej 0,57” - końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii RTG - konstrukcja zbrojona poprawiająca przenoszenie siły skrętu i wprowadzalność - duży wybór kształtów >40 różnych w tym do pomostów tętniczych i żylnych, PIG-tail, MP multipurpose - wytrzymałość ciśnieniowa co najmniej 1200 psi | Szt./1500 |  |  |  |  | 200szt |
| 16 | PAKIET 16 Cewniki diagnostyczne do badań z dostępu od tętnicy promieniowej - dostępne średnice 4F, 5F i 6F lub szerszy zakres - dostępne długości 100 cm i co najmniej 110 cm dla krzywizn multipurpose I pigtail - światło wewnętrzne przy średnicy 5F co najmniej 0,47” - cewnik zbrojony podwójnym oplotem stalowym, zapewniający dobre manewrowanie i przeniesienie skrętu 1:1 - dobrze widoczny w skopii - miękka atraumatyczna końcówka - dostępna krzywizna Tiger (TIG) w rozmiarach 3,5; 4,0 ; 4,5 i 5cm oraz BLK dedykowane do dostępu promieniowego z możliwością wykonania angiografii obu tętnic wieńcowych jednym cewnikiem - dostępne co najmniej 3 różne krzywizny cewnika dedykowane do LIMA - pokrycie cewnika zapewniające zmniejszone tarcie i zmniejszone ryzyko skurczu tętnicy | Szt./500 |  |  |  |  | 120szt |
| 17 | PAKIET 17 Cewniki diagnostyczne z pokryciem hydrofilnym - dostępne średnice 4F i 5F lub szerszy zakres - kompatybilne z prowadnikami 0,038” lub mniejszymi - pokrycie hydrofilne na co najmniej dystalnych 15cm cewnika; dostępne cewniki z hydrofilnym pokryciem na dystalnych 40cm cewnika - umożliwiające wprowadzenie przez ciasne i kręte naczynia - dostępne długości 100 cm, 110cm, 120cm i 150 cm - światło wewnętrzne przy średnicy 5F co najmniej 1,12mm a przy średnicy 4F 1,05mm - cewnik zbrojony podwójnym lub pojedynczym oplotem stalowym, zapewniający dobre manewrowanie i przeniesienie skrętu 1:1 - dobrze widoczny w skopii - miękka atraumatyczna końcówka - dostępne cewniki proste, multipurpose, cobra, internal mammary - możliwość zastosowania cewników jako dodatkowego podparcia dla mikrocewników lub do superselektywnej angiografii | Szt./40 |  |  |  |  | Nie dotyczy |
| 18 | PAKIET 18 Cewniki diagnostyczne i terapeutyczne A. Cewniki prowadzące do PTCA - średnica wewnętrzna min. 0,071” dla 6F 0,081” dla 7F i 0,090 dla 8F - zbrojony podwójnym metalowym oplotem, zapewniającym bardzo dobre podparcie i przeniesienie skrętu - dostępna średnica od 5 F do 8 F - dostępne cewniki 8F o długości 90cm i 100cm - dostępne cewniki z otworami bocznymi (SH – side holes) - wymagana pełna gama kształtów i krzywizn - co najmniej 200 rodzajów, umożliwiająca dojście także z tętnicy promieniowej i ramiennej oraz dojście do by-passów - dostępny szeroki wybór cewników (co najmniej 13 krzywizn) dedykowanych specjalnie do dostępu od tętnicy promieniowej m.in. typu easy radial right do prawej i easy radial left do lewej t.wieńcowej - dostępne cewniki zapewniające silne podparcie (ekstra back-up) do lewej tętnicy wieńcowej w rozmiarze 5F-7F o wielkości 3,0 3,5 3,75, 4,0 4,5 i 5,0cm - dostępne cewniki zapewniające silne podparcie do prawej tętnicy wieńcowej (right back-up) oraz cewniki pozwalające na wprowadzenie ich do prawej tętnicy bez konieczności rotacji - dostępne cewniki o krzywiźnie ukształtowanej przestrzennie (3D) zapewniające dobre podparcie przy leczeniu ostialnych zmian w prawej tętnicy wieńcowej - cewniki mają zapewniać stabilność krzywizny i podparcia w temperaturze krwi (37stopni C) przez cały okres zabiegu B. Cewniki diagnostyczne - dostępne w rozmiarach 5F i 6F - światło wewnętrzne min. 0,047" dla 5F i 0,056" dla 6F - zbrojone podwójnym oplotem zapewniającym dobre przeniesienie skrętu 1:1 - miękka atraumatyczna widoczna dobrze w skopii RTG końcówka - wysoka odporność na skręcenie i złamanie -możliwość zastosowania ciśnienia przy wstrzykiwaniu kontrastu do 1200psi - dostępne uniwersalne krzywizny (Trapease, Transformer, Tracker, Tractive) pozwalające na kaniulację lewej i prawej tętnicy wieńcowej z dostępu promieniowego w conajmniej 3 rozmiarach 3,5 4,0 i 4,5 - dostępnych łącznie coanjmniej 26 typów krzywizn w tym JL, JR, MP, AL, AR i PIG oraz 3DRC) C. Cewniki przedłużające - długość systemu minimum 150cm, długość kanału przedłużającego cewnika minimum 21 cm - dostępne rozmiary 6F i 7F - światło wewnętrzne cewnika minimum 0,056" dla 6F i 0,062" dla 7F - miękka atraumatyczna końcówka - markery widoczne w skopii RTG na dystalnym końcu i w miejscu wejścia do światła cewnika przedłużającego - cewnik wykonany w technologii zmniejszającej ryzyko zahaczenia o urządzenie przy wprowadzaniu prowadników, balonów,stentów czy mikrocewników - wszystkie elementy metalowego zbrojenia cewnika zatopione w powłoce polimerowej - wysoka odporność na złamania przy zachowanej dużej elastyczności i dobrym pokonywaniu zakrętów przez cewnik | Szt./900 cewniki prowadzące Szt/ 200 cewniki diagnostyczne Szt./ 5 cewniki przedłużające |  |  |  |  | 150szt cewniki prowadzące 30szt cewniki diagnostyczne 2szt cewniki przedłużające |
| 19 | PAKIET 19 Specjalistyczne cewniki prowadzące do angioplastyki (PTCA) A) Typ 1 Cewniki prowadzące do PTCA z aktywnym podparciem do rekanalizacji i długich zabiegów - Dostępne średnice zewnętrzne: 6F; 7F i 8F - Światło wewnętrzne co najmniej 0,071” dla 6F; 0,081” dla 7F i 0,090” dla 8F - Różny sposób oplotu metalowego na proksymalnym i dystalnym końcu cewnika zapewniający doskonałą manewrowalność w krętych naczyniach i jednocześnie odporność na załamanie oraz ukręcenie - Zwiększone podparcie na skutek większej powierzchni kontaktu cewnika z łukiem aorty dzięki obecności 3 krzywizny w przypadku cewników do lewej tętnicy wieńcowej - cewniki mają zapewniać stabilność krzywizny i podparcia w temperaturze krwi (37stopni C) nie mięknąć) nawet w trakcie długich zabiegów – cewniki dedykowane do zabiegów m.in rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic - Atraumatyczna końcówka o zaokrąglonych końcówkach zarówno od zewnętrznego jak i wewnętrznego brzegu redukująca ryzyko dyssekcji tętnicy - Bardzo dobra widoczność w skopii RTG - Szeroka gama krzywizn: Judkins Left (3,5; 4,0; 4,5; 5,0); Judkins Right (3,5; 4,0; 4,5; 5,0); Amplatz Left (0,75; 1,0; 1,5; 2,0); Amplatz Right (1,0; 2,0); Hockey Stick; Internal Mammary; Power Backup (3,0; 3,5; 4,0); Special Curve (3,5 i 4,0); Super Power Backup (3,0; 3,5; 3,75; 4,0); Multipurpose (1,0 i 2,0) B) Typ 2 Cewniki bezkoszulkowe - atraumatyczna końcówka - rozszerzacz z taperowaną końcówką w zestawie - przeznaczone do angioplastyki z dostępu promieniowego - dostępne średnice 6,5F; 7,5F i 8,5F - średnica wewnętrzna 0,081” dla cewnika 7,5F - światło wewnętrzne pokryte PTFE - zbrojone splotem z 16 drutów zapewniającym dobrą odporność na zgięcia i załamania oraz dobrą wprowadzalność - zewnętrzne pokrycie hydrofilne na całej długości - długość cewnika 100cm - dostępne różne krzywizny przeznaczone do odstępu promieniowego do tętnic wieńcowych w tym Judkins Left, Judkins Right, Power Backup, Amplatz | Szt./200 typ 1 Szt/60 typ 2 bezkoszulkowe |  |  |  |  | 40szt 10szt typ 2 bezkoszulkowe |
| 20 | PAKIET 20 Zestawy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - zestaw kompatybilny z pompami produkcji Arrow typ AutoCat2 - cewniki o średnicy nie przekraczającej 8 F (możliwość założenia przez dowolną koszulkę o średnicy wewnętrznej 8 F) - dostępne balony w rozmiarze/objętości 34-35 cm3 i 40 cm3 - cewnik balonowy z zestawem do wprowadzenia z koszulką lub bez koszulki - dodatkowy prowadnik kompatybilny z balonem w osobnym opakowaniu - znacznik na dystalnym końcu balonu do weryfikacji położenia cewnika w skopii - kanał do pomiaru ciśnienia - długość wprowadzanej części cewnika min. 70 cm - cewnik wykonany z materiałów nietrombogennych i niepirogennych | Szt./10 |  |  |  |  | 3szt |
| 21 | PAKIET 21 Prowadniki do pomiaru FFR w tętnicach wieńcowych - prowadniki średnicy 0,014” i długości co najmniej 175 cm posiadające rejestrację do pomiaru FFR w tętnicach wieńcowych -optyczny sensor, sygnał ciśnienia przekazywany z sensora na prowadniku światłowodem - niski dryft - końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii RTG - pokrycie hydrofilne na co najmniej 30 cm długości szaftu - możliwość wykonania angioplastyki z wykorzystaniem prowadnika, a następnie ponownego podłączenia i pomiaru FFR - możliwość swobodnej rotacji bez odłączania prowadnika podczas przechodzenia przez naczynie - zakres mierzonych ciśnień do 300mmHg lub większy W ramach ceny prowadników oferent musi zobowiązać się do udostępnienia na czas trwania umowy aparatu do pomiaru FFR niezbędnego do wykonania pomiarów. Aparat musi posiadać wyświetlacz pozwalający na obserwację przebiegu krzywych ciśnienia oraz archiwizację wyników. Koszty serwisów i przeglądów okresowych aparatu pokrywa dostawca. | Szt./110 |  |  |  |  | 5szt |
| 22 | PAKIET 22 Prowadniki do pomiaru FFR w tętnicach wieńcowych przeznaczone do złożonych zmian i krętych naczyń - prowadniki średnicy 0,014” i długości co najmniej 175 cm posiadające rejestrację do pomiaru FFR w tętnicach wieńcowych - końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii RTG - pokrycie hybrydowe: hydrofilne na co najmniej 27cm szaftu i hydrofobowe na końcówce prowadnika - możliwość wykonania angioplastyki z wykorzystaniem prowadnika, a następnie ponownego podłączenia i pomiaru FFR - brak dryftu (dopuszczalny < 1mmHg /godzinę) - Konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinolowym umieszczonym w oplocie stalowym zapewniająca bardzo dobre przeniesienie skrętu i manewrowalność prowadnika z naczyniach i zmianach złożonej anatomii - sygnał ciśnienia przekazywany z czujnika na prowadniku światłowodem biegnącym centralnie wewnątrz prowadnika W ramach ceny prowadników oferent musi zobowiązać się do udostępnienia na czas trwania umowy aparatu do pomiaru FFR niezbędnego do wykonania pomiarów. Aparat musi posiadać wyświetlacz pozwalający na obserwację przebiegu krzywych ciśnienia oraz archiwizację wyników. Koszty serwisów i przeglądów okresowych pokrywa dostawca prowadników | Szt./ 50 |  |  |  |  | 5szt |
| 23 | PAKIET 23 Sondy w systemie Rx / monorail do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) - sondy do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej - zarejestrowane do badań tętnic wieńcowych serca i innych naczyń - kompatybilne z prowadnikami 0,014” o przekroju umożliwiającym wprowadzenie przez cewniki prowadzące o średnicy ≤ 6F - w zestawie do każdej sondy jednorazowe sterylne urządzenie do wycofywania sondy ze stałą prędkością 0,5mm/s i 1mm/s – dopuszczalne udostępnienie na czas trwania umowy urządzenia wielokrotnego użytku wraz z jałowymi osłonami w ilości odpowiadającej ilości dostarczonych sond W ramach ceny sondy oferent musi zobowiązać się do udostępnienia na czas trwania umowy aparatu do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej umożliwiającego wykonanie badania, analizę on-line i off -line wyników ilościowych i jakościowych oraz umożliwiającego archiwizację wyników. Koszty serwisowania i przeglądów okresowych aparatu pokrywa dostawca. | Szt./80 |  |  |  |  | 5szt |
| 24 | PAKIET 24 Cewniki do odsysania skrzeplin - długość użytkowa cewnika minumum 140 cm - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F - cewnik z jednym otworem, ze stalowym mandrynem usztywniającym i zabezpieczającym cewnik przed złamaniem w zestawie - pole powierzchni ekstrakcji (extraction area) powyżej 1mm2 - marker widoczny w skopii RTG - taperowany kształt końcówki cewnika z niskim profilem wejścia (entry profile) nie przekraczającym 0,030” i pokrycie hydrofilne zapewniające lepszą popychalność i wprowadzalność cewnika - co najmniej 2 strzykawki do odsysania skrzeplin i 2 sitka oraz 1 kranik trójdrożny w zestawie | Szt./120 |  |  |  |  | 10szt |
| 25 | PAKIET 25 Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek do leczenia złożonych zmian A. Typ 1 - stent kobaltowo-chromowy; montowany na balonie z systemem wprowadząjącym typu Rapid Exchange (RX, Monorail), długość robocza szaftu balonu minimum 144cm - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F - dostępna długość od 9 do 38 mm lub szerszy zakres - dostępne średnice 2,25– 4,0 mm lub szerszy zakres; - możliwość doprężenia stentu o rozmiarze 4,0mm do ponad 5,75mm bez zniszczenia struktury stentu - bardzo dobra wprowadzalność: bardzo niski profil wejścia (entry profile) 0,017” ; pokrycie hydrofilne na dystalnej części szaftu; grubość elementów stentu (struts) nie przekraczająca 80 mikrometrów dla wszystkich rozmiarów - RBP minimum 14 atm - pokrywane abluminalnie (tylko od strony zewnętrznej mającej kontakt z naczyniem) lekiem antyproliferacyjnym - sirolimusem pochodną rapamycyny - lek uwalniany z biodegradowalnego polimeru ulegającego biodegradacji w czasie nie przekraczającym 4 miesięcy, - łączenia stentu podlegające odkształceniu bez pokrycia polimerem - zapewniające dobry dostęp do bocznic, z możliwością rozszerzenia oka stentu do średnicy odpowiadającej co najmniej nominalnej średnicy stentu - certyfikat CE dopuszczający skrócone stosowanie podwójnego leczenia przeciwpłytkowego (DAPT) po implantacji stentu do 1 miesiąca - niska restenoza i dobre wyniki długoterminowe stosowania stentu udokumentowane wieloośrodkowymi randomizowanymi badaniami o czasie trwania powyżej 3 lat B. Typ 2 Specyfikacja stentu jak w typie 1 i dodatkowo system wprowadzający nowej generacji o następujących cechach poprawiających dostarczalność i precyzję pozycjonowania: - końcowka balonu zapewniająca lepszą wprowadzalność stentu: elastyczna, odporna na uszkodzenia, o zaokrąglonym profilu zmniejszającym opory - odległość stentu od znaczników na balonie nie przekraczająca 0,25mm w celu bardziej precyzyjnego pozycjonowania - dostępne długości stentów: 9mm, 12 mm, 15mm, 18mm, 21 mm, 24mm, 28mm, 33mm i 38mm - wzmocniony szaft stalowym rdzeniem zapewniającym lepszą popychalność, system hypotube zwiększający odporność na załamania - pokrycie hydrofilne szaftu na odcinku 18cm | Szt/350 typ 1 Szt./100 typ 2 |  |  |  |  | 60szt typ 1 25szt typ 2 |
| 26 | PAKIET 26 Wkłady jednorazowe jałowe do strzykawki automatycznej - kompatybilność ze strzykawką automatyczną Medrad Arterion Mark 7 potwierdzona przez producenta strzykawki - pojemność 150 ml | Szt/100 |  |  |  |  | Nie dotyczy |
| 27 | PAKIET 27 Zestawy do nakłucia i drenażu worka osierdziowego - igła do nakłucia osierdzia długości min 70 mm kompatybilna z prowadnikiem - rozszerzacz - prowadnik z atraumatyczną końcówką J 0,035” lub 0,038” - atraumatyczny miękki cewnik z końcówką typu pig-tail z otworami bocznymi - możliwość pozostawienia cewnika w osierdziu na co najmniej 1 dobę i przymocowania go szwami do skóry | Szt./10 |  |  |  |  | Nie dotyczy |
| 28 | PAKIET 28 Protekcja dystalna do angioplastyki graftów żylnych - zawierająca prowadnik 0,014” z modyfikowalną końcówką i zamocowanym lub nakładanym filtrem - możliwość zastosowania w naczyniach o średnicy od 3,5 do 5,5 mm lub w szerszym zakresie - zestaw zawierający drugą koszulkę służącą do ewakuacji złożonego koszyczka po zabiegu - kompatybilny z cewnikami prowadzącymi ≤ 6F | Szt./6 |  |  |  |  | 2szt |
| 29 | PAKIET 29 Pętle pojedyncze do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego - pętle pojedyncze typu goose neck lub one snare lub andrasnare (pętla układająca się pod kątem 90 stopni po wyprowadzeniu z cewnika) - dostępne średnice od 2mm do 35mm lub szerszy - dostępne długości systemu ≥125cm zapewniające możliwość wprowadzenia i użycia poprzez łącznik Y podłączony do cewnika prowadzącego o długości 100cm. - pętle o średnicy do 30mm włącznie kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F | Szt./8 |  |  |  |  | nie dotyczy |
| 30 | PAKIET 30 Pętle potrójne do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego i eksternalizacji prowadników - pętle potrójne (3 pętle) umocowane na 1 systemie wprowadzającym - dostępne średnice od 2 do 35 mm lub szerszy zakres - dostępne długości systemu ≥125 cm - możliwość wprowadzenia przez cewnik 6F do średnicy pętli 20 mm i przez cewnik 7F do średnicy 45mm | Szt. /6 |  |  |  |  | nie dotyczy |
| 31 | PAKIET 31 Opatrunek hemostatyczny do zamykania tętnicy po nakłuciu - opatrunek hemostatyczny przeznaczony do uzyskania szybkiej hemostazy po nakłucou tętnicy udowej lub promieniowej - opatrunek impregnowany mineralnym środkiem aktywnym hemostatycznie, oddziałującym na procesy wewnętrznej ścieżki kaskady krzepnięcia | Szt./50 |  |  |  |  | 10szt |
| 32 | PAKIET 32 Stenty kobaltowo-chromowe do bifurkacji uwalniające sirolimus - montowane na balonie wysokociśnieniowym z RBP powyżej 14 atm, o 2 różnych średnicach w części proksymalnej i dystalnej - zapewniające doskonały dostęp do bocznicy - dostępne długości 18 i 23mm - możliwość wprowadzenia przez cewnik o średnicy 6F na jednym prowadniku 0,014” - dedykowany do bifurkacji z istotną redukcją kalibru tętnicy w dystalnej części leczonej zmiany | Szt./20 |  |  |  |  | 6szt |
| 33 | PAKIET 33 Balony niskoprofilowe z hydrofilnym pokryciem: semicompliant i noncompliant A. Typ 1 Balony noncompliant - balony w systemie Rx compatybilne z prowadnikami 0,014” z pokryciem hydrofilnym - dostępne balony NC o RBP co najmniej 22atm dla balonów o srednicy od 2,5mm do 4,0mm - dostępne balony NC o średnicy 1,5mm; 1,75mm; 2,0mm; 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,25mm; 3,5mm; 3,75mm; 4,0mm; 4,25mm i 4,5mm - długość systemu wprowadzającego balonów NC > 145cm - dostępne długości balonów NC: 8mm; 10mm; 13mm; 15mm; 20mm i 30mm lub szerszy zakres B) Typ 2 Balony semicompliant - balony w systemie Rx compatybilne z prowadnikami 0,014” z pokryciem hydrofilnym - dostępne balony semicompliant o bardzo niskim profilu przejścia 0,023” i profilu wejścia 0,0157” dla balonu 1,0mm- - dostępne balony semicompliant o RBP co najmniej 14 atm dla wszystkich rozmiarów - dostępne balony semicompliant o średnicy 1,0mm; 1,2mm; 1,5mm; 2,0mm; 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,25mm; 3,5mm; 3,75mm; 4,0mm; - długość systemu wprowadzającego balonów semicompliant > 145cm - dostępne długości balonów NC: 6mm; 8mm; 10mm; 12mm; 15mm; 20mm i 30mm lub szerszy zakres | Szt./ 50 Typ 1 Szt./ 250 Typ 2 |  |  |  |  | 20 szt typ 1 30 szt Typ 2 |
| 34 | PAKIET 34 Cewniki diagnostyczne o długości ≥110cm - cewniki diagnostyczne o średnicy 5F i długości w zakresie 110-125cm - dostępne krzywizny JL4, i JR4 oraz MP lub szerszy zakres | Szt./40 |  |  |  |  | Nie dotyczy |
| 35 | PAKIET 35 Cewniki prowadzące przedłużające (typu „child in mother”) - cewnik wprowadzany przez łącznik Y i dostępny co najmniej w 3 średnicach dostosowanych do cewników prowadzących 6F , 7F i 8F - zwiększający podparcie i przedłużający cewnik prowadzący - ułatwiający wprowadzenie stentu - miękka atraumatyczna końcówka pozwalająca na bezpieczne głębokie wprowadzenie do tętnicy wieńcowej - pokrycie hydrofilne dystalnej części szaftu - długość systemu co najmniej 150 cm, długość cewnika przedłużającego minimum 25cm - marker na dystalnym końcu dobrze widoczny w skopii RTG - proksymalne wejście do cewnika bez elementów metalowych - światło wewnętrzne umożliwiające wprowadzenie stentów - nie mniejsze niż 0,056” dla cewnika 6F i nie mniejsze niż 0,062” dla cewnika 7F | Szt./45 |  |  |  |  | 5szt |
| 36 | PAKIET 36 Systemy do rekanalizacji tętnic techniką przejścia subintimalnego i powrotu do światła naczynia skadające się z mikrocewnika, balonu i prowadnika A. mikrocewnik zbudowany ze skręconych drutów o tępo, atraumatycznie zakończonej końcówce średnicy 1 mm z uchwytem umożliwiającej szybką rotację B. Płaski samopozycjonujący balon OTW przystosowany do rozprężania w przestrzeni subintimalnej z 2 przeciwległymi otworami do wyprowadzenia prowadnika C. Zagięty pod kątem 28 stopni prowadnik z ostrym zakończeniem dedykowany do przebicia się z przestrzeni subintimalnej do światła naczynia, dostępne długości 185 i 300cm | Szt. /4 mikrocewnik Szt./6 balonów Szt./6 prowadników |  |  |  |  | 1 szt mikrocewnik 1szt balon 1 szt prowadnik |
| 37 | PAKIET 37 Mikrocewniki do rekanalizacji tętnic techniką antegrade i retorograde A) Typ 1 Mikrocewniki do rekanalizacji i poszerzania kolaterali - zbrojony splotem metalowym z wolframu - niski profil nie przekraczający 2,6 F - dostępne długości 135 i 150 cm - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - pokrycie hydrofilne dystalnej części ułatwiające wprowadzanie na odcinku minimum 60 cm - miękka atraumatyczna widoczna w całości w skopii RTG końcówka o średnicy zewnętrznej nie przekraczającej na końcu 1,3F - średnica szaftu nie przekraczająca 2,6F w części dystalnej i 2,8F w części proksymalnej - zabezpieczenie proksymalnej części mikrocewnika przed załamaniem - możliwość rotacji mikrocewnika do 10 obrotów bez ryzyka uszkodzenia B) Typ 2 Mikrocewniki niskoprofilowe uniwersalne - niski profil: szaft o średnicy 2,6F w części proksymalnej i 1,9F w części dystalnej zapewniające możliwość wprowadzenia 2 cewników przez cewnik prowadzący 6F - zbrojony splotem metalowym z wolframu - średnica wewnętrzna końcówki 0,016”; średnica wewnętrzna szaftu 0,017” - miękka, atraumatyczna i taperowana końcówka o zewnętrznej średnicy nie przekraczajacej 1,4F - dostępna długość 135 cm i 150 cm - polimerowe pokrycie hydrofilne szaftu na dystalnych 75cm dla cewnika 135cm i 85cm dla cewnika 150cm - duża odporność na zagięcie (nie zmniejszające się światło wewnętrzne przy zagięciu cewnika) zapewniające skuteczne wprowadzanie cewnika przez kręte drobne kolaterale C) Typ 3 Mikrocewniki z dwoma kanałami - oba kanały kompatybilne z prowadnikami 0,014” - umożliwiające podanie kontrastu, leków lub wprowadzenie drugiego prowadnika podczas gdy mikrocewnik jest wprowadzony na jednym prowadniku - niski profil nie przekraczający 2,5x3,3F w części dystalnej z dwoma kanałami -kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F - długość 145 cm - hydrofilne pokrycie na odcinku dystalnych 38cm zmniejszające tarcie i ułatwiające wprowadzania mikrocewnika - możliwość wprowadzania mikrocewnika przez kolaterale techniką retrograde - średnica wewnętrzna końcówki 0,016”; średnica wewnętrzna szaftu 0,017” - widoczna w całości w skopii RTG taperowana końcówka cewnika umożliwiająca precyzyjne zlokalizowanie wyjścia bocznego kanału o średnicy na końcu nie przekraczającej 1,5F - średnica szaftu nie przekraczająca 3,3F (1,08mm) w żadnym wymiarze na całej długości | 25 szt Typ 1 40 szt typ 2 15 szt typ 3 |  |  |  |  | 5szt typ 1 5szt typ 2 2szt typ3 |
| 38 | PAKIET 38 Stenty niskoprofilowe uwalniające lek sirolimus, bezpolimerowe do leczenia zmian w dystalnych odcinkach tętnic - stenty ze stopu kobaltowo-chromowego - cienkościenne – grubość przęseł nie przekraczająca 50 mikrometrów dla stentów średnicy do 3,0mm - niski profil wejścia nie przekraczający 0,016” i niski profil przejścia – dla stentów do 2,5mm średnicy nie przekraczający 0,034” - kompatybilność z prowadnikami 0,014” - dostępne średnice stentu od 2,0mm do 3,5mm lub szerszy zakres - dostępne długości: 8-38mm - doskonała wprowadzalność do dystalnych odcinków tętnic - ciśnienie nominalne co najmniej 10 atm | Szt./150 |  |  |  |  | 30szt |
| 39 | PAKIET 39 Mikrocewniki specjalistyczne A) Typ 1 mikrocewniki z zagiętą końcówką ułatwiające wprowadzanie prowadnika do bocznic - mikrocewnik ze stalowym zbrojeniem poprawiającym przeniesienie skrętu i zabezpieczającym przed załamaniem cewnika - dostępne mikrocewniki z pokryciem hydrofilnym na co najmniej 80 cm dystalnego odcinka - dostępne różne kształty końcówki mikrocewnika – zagięte pod kątem 45, 90 i 120 stopni - dostępne końcówki o różnej długości - atraumatyczna miękka końcówka - dostępne długości 130 cm i 150 cm - dostępna wersja cewników w systemie OTW (over the wire) i RX (rapid exchange) - wszystkie kształty i rozmiary kompatybilne z cewnikami prowadzącymi średnicy wewnętrznej 5F - wszystkie cewniki kompatybilne z prowadnikami o średnicy większej lub równej 0,014” B) Typ 2 mikrocewniki ze spiralą zwiększającą siłę penetracji i podparcia - dostępne dugości 135 i 150 cm - widoczna w skopii RTG taperowana końcówka mikrocewnika o średnicy zewnętrznej na końcu 1,6F - średnica szaftu dystalnie i proksymalnie nie przekraczająca 3,1F - na odcinku 2 cm w części dystalnej mikrocewnika nawinięta zewnętrznie spirala nylonowa umożliwiająca wkręcanie cewnika w zmianę - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F i większymi - pokrycie hydrofilne na odcinku 60cm - kompatybilne z prowadnikami 0,014” C) Typ 3 Mikrocewniki niskoprofilowe - dostępne długości 135 i 150 cm - widoczna w skopii RTG taperowana elastyczna końcówka mikrocewnika o średnicy zewnętrznej na końcu 1,6F - średnica szaftu dystalnie nie przekraczająca 2,2F a proksymalnie nie przekraczająca 2,9F - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F i większymi - pokrycie hydrofilne na odcinku 60cm - kompatybilne z prowadnikami 0,014” | Szt./5 Typ 1 Szt./8 Typ 2 Szt./10 Typ 3 |  |  |  |  | 2 szt typ 1 2szt typ2 2szt typ 3 |
| 40 | PAKIET 40 Cewniki kalibracyjne typu pig-tail - dostępne średnice 5F lub szerszy zakres - dostępna długość co najmniej 100 cm - minimum 3 markery w odległości 1 cm umożliwiające precyzyjną kalibrację dobrze widoczne w skopii RTG - kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - możliwe wysokociśnieniowe wstrzyknięcia kontrastu z przepływem co najmniej 20 ml/s | Szt./40 |  |  |  |  | 5szt |
| 41 | PAKIET 41 Balony uwalniające paklitaksel do leczenia restenozy w stencie - balony zarejestrowane (certyfikat CE) do leczenia restenozy w stentach w tętnicach wieńcowych i do leczenia małych naczyń - uwalniające w sposób kontrolowany Paklitaksel - dawka leku co najmniej 3,0μg na mm² powierzchni balonu uwalniana w czasie nie przekraczającym 60s - dobra wprowadzalność: profil przejścia (crossing profile) dla balonu o średnicy 2.0mm nie większy niż 0.033”; profil wejścia (entry profile) nie większy niż 0,016” - dostępne średnice od 2,0 do 4.00mm lub szerszy zakres - dostępne długości od 10 do 30mm lub szerszy zakres - długość szaftu co najmniej 145cm - po zastosowaniu balonu możliwość stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej nie dłużej niż 4 tygodnie - balon typu Monorail / Rx kompatybilny z prowadnikami 0,014” - hydrofilne pokrycie szaftu - skuteczność zastosowania balonów udokumentowana wieloośrodkowymi badaniami z co najmniej 18 miesięcznym okresem obserwacji | Szt./60 |  |  |  |  | 10szt |
| 42 | PAKIET 42 Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek o zmiennej średnicy do leczenia długich zmian - stenty kobaltowo-chromowe - uwalniające lek antymitotyczny sirolimus z biodegradowalnego, biokompatybilnego polimeru - budowa hybrydowa - closed cell na końcach i open cell w środkowej części stentu - dostępne długości od 40 do 60mm lub szerszy zakres - stenty o zmiennej średnicy – zmniejszającej się w kierunku dystalnej części stentu: od 2,75 do 2,25mm; od 3,0 do 2,5mm ; od 3,5 do 2,75mm i od 3,5 do 3mm - stenty montowane na balonie o zmiennej średnicy, system Rx/monorail kompatybilny z prowadnikami 0,014” - przeznaczone do leczenia tętnic wieńcowych - duża siła radialna stentu co najmniej 26 PSI | Szt./60 |  |  |  |  | 10szt |
| 43 | PAKIET 43 Kuwety jednorazowe do pomiaru ACT i PT kompatybilne z aparatem Hemochron Jr - 270 kuwet (6 opakowań) do pomiaru ACT z kropli krwi pełnej (wielkość próbki nie przekraczająca 20 mikrolitrów) - załączone zestawy do kalibracji w każdym opakowaniu - dostawca zapewnia serwis i naprawy aparatu Hemochron Jr w okresie trwania umowy | 5 opak. po 45 testów |  |  |  |  | 1 opak. |
| 44 | PAKIET 44 Zastawki typu Y-connector do złożonych zabiegow z uszczelką o gwiaździstym świetle i 2 zastawkach (zakręcanej i automatycznej) zapewniające szczelność podczas użycia kilku balonow lub mikrocewników jednocześnie - wewnątrzny kanał minumum 8F - tępa igła odpowiedzniej długości do zastawki i torquer w zestawie - uszczelka o gwiażdzistym świetle zapewniająca mniejszą utratę krwi podczas długich zabiegow przy użyciu kilku urządzeń jednocześnie - 2 zastawki: rotacyjna i automatyczna | Szt/ 50 |  |  |  |  | Nie dotyczy |
| 45 | PAKIET 45 Balony tnące lub nacinające - kompatybilne z prowadnikami 0,014" i cewnikami prowadzącymi 6F lub mniejszymi - dostępne średnice od 2,0mm do 4mm lub szerszy zakres - dostępne długości od 6mm do 15mm lub szerszy zakres - ciśnienie RBP co najmniej 12 atm - profil wejścia końcówki balonu (entry profile) 0,017" lub mniejszy - co najmniej 3 ostrza tnące na obwodzie balonu | Szt./ 16 |  |  |  |  | 6 szt |

………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej