Załącznik nr 1 do SWZ

| Zadanie 1 - Dostawa odczynników do badań diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatu PCR Real Time. |
| --- |
| Lp. | ASORTYMENT |  | producent nazwa asortymentu | nume katalogowy | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | ilość opakowań | cena jedn. netto za opakowanie | wartość netto | vat % | wartość brutto |
|  |  | zamawiana ilość |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11 [9*10+9] |
| 1 | CMV ilościowy 1. Kompletny zestaw przeznaczony do ilościowej detekcji fragmentu DNA wirusa CMV o długości 105 bp. 2. Zawierający wszystkie odczynniki i enzymy niezbędne do ilościowego oznaczania CMV metodą qPCR; 3. Zestaw zawierający drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC). 4. Zestaw zawierający 4 standardy umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach/mikrolitr. 5. Zawarta w zestawie polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym przez chemiczną modyfikację. 6. Czułość analityczna zestawu wynosząca 0,36 kopii/ul (p = 0,05). 7. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 8. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. Wymagana wielkość opakowania 96 t 9. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time | 2400 t |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 2 | EBV ilościowy 1. Zestaw zawierający wszystkie odczynniki niezbędne do ilościowego oznaczania wirusa EBV metodą qPCR 2. Mastermiks zawierający wszystkie odczynniki i enzymy potrzebne do specyficznej amplifikacji fragmentu wirusa EBV o długości 97 bp i do bezpośredniej detekcji amplikonu w kanale zielonym aparatu 3. Zestaw zawierający drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC) w kanale żółtym. 4. Polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. 5. Zestaw zawierający 4 standardy do sporządzenia krzywej standardowej umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach/mikrolitr. 6. Czułość analityczna zestawu wynosząca 1,02 kopii/µl (p = 0,05). 7. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 8. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. Wymagana wielkośc opakowania 96 t 9. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time | 1152 t |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 3 | HCV ilościowy 1. Zestaw przeznaczony do ilościowego oznaczania RNA wirusa HCV metodą RT-PCR. 2. Wykrywający genotypy 1,2,3,4,5 i 6 wirusa HCV. 3. Zawierający mastermiks gotowy do użycia, polimerazę typu HotStart, odwrotną transkryptazę, dNTP, zoptymalizowany bufor, primery i sondy. 4. Amplifikacja fragmentu wirusa HCV o długości 240 bp 5. Zakres liniowy: 65 do 1 x 106 IU/ml. 6. Zestaw zawierający wewnętrzną kontrolę dodawaną do izolacji lub reakcji oraz 4 standardy o znanym stężeniu do sporządzania krzywej standardowej. 7. Zestaw zawierajacy odwrotną transkryptazę o czułości pozwalającej na wykrywanie bardzo małych ilości materiału wirusa. 8. Czułość analityczna zestawu nie może być gorsza niż 0,19 IU/ul z p=0,05. 9. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 10. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. wymagana wielkość opakowania 96 t 9. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time | 576 t |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 4 | HBV ilościowy 1. Zestaw do ilościowego oznaczania DNA wirusa HBV metodą qPCR. 2. Wykrywający genotypy 1,2,3,4,5 i 6 wirusa HBV. 3. Mastermiks zawierający wszystkie odczynniki i enzymy potrzebne do specyficznej amplifikacji fragmentu wirusa HBV o długości 134 bp 4. Zestaw zawierający także drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC) w kanale żółtym. 5. Polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. 6. Zestaw zawierający 5 standardów do sporządzenia krzywej standardowej umożliwiających określenie ilości wirusowego DNA w kopiach/mikrolitr. 7. Czułość analityczna zestawu nie może być gorsza niż 0,02 IU/µl (p = 0,05). 8. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 9. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. Wymagana wielkość opakowania 96 t 10. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time | 1920 t |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 5 | BKV ilościowy 1. Zestaw przeznaczony do wykonania ilościowej reakcji oznaczenia DNA wirusa BK w próbkach ludzkiego osocza lub moczu. 2. Zawierający wszystkie odczynniki niezbędne do ilościowego oznaczania BKV metodą qPCR. 3. W skład zestawu wchodzą odczynniki i enzymy do amplifikacji określonego obszaru genomu BKV o długości 274 bp 4. Zestaw zawierający także drugi, heterologiczny system amplifikacji, służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR, którą wykrywa się jako kontrolę wewnętrzną (IC) 5. Zestaw zawierający 4 zewnętrzne kontrole dodatnie umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach/mikrolitr. 6. Próg detekcji dla aparatu wynosi 0,195 kopii/mikrolitr (p = 0,05). 7. Zawarta w zestawie polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. 8. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. Wymagana wielkość opakowania 96 t 9. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 10. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time | 960 t |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 6 | Materiały zużywalne 1. Probówki PCR o objętości 0,2 ml. Wymagana wielkość opakowania 1000 szt. | 8000 szt |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| suma | - zł |  | - zł |
|  | OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA CO ODPOWIADA …. MIESIĄCOM ( UZUPEŁNIĆ LICZBĘ MIESIĘCY)! |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa aparatu PCR Real Time |  |  |  |
| Lp. | OPIS | NAZWA, PRODUCENT MODEL/TYP | CENA NETTO ZA MIESIĄC | VAT% | WARTOŚĆ NETTO ZA 18 MIESIĘCY | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 18 MIESIECY |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 1 | Dzierżawa aparatu PCR Real Time |  |  |  | - zł | - zł |  |  |  |  |
| FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. | NAZWA |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Odczynniki |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa aparatu |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |

| Zestawienie wymaganych parametrów granicznych techniczno-eksploatacyjnych dla aparatu Real Time PCR |
| --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS |
|  | PRODUCENT ……….. MODEL/TYP …………………… ROK PRODUKCJI ……………………… |
| 1 | rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |
| 2 | zgodność z Dyrektywą 98/79/EC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE IVD – załączyć odpowiedni certyfikat producenta |  |
| 3 | termocykler przeznaczony do ilościowej analizy DNA i RNA, oznaczania ładunku wirusów i umożliwiający analizę profilu metylacji |  |
| 4 | urządzenie multipleksowe, minimum 5-kanałowe |  |
| 5 | nie wymagające stosowania barwnika referencyjnego |  |
| 6 | system ze stałą wielkością drogi optycznej między źródłem światła i detektorem |  |
| 7 | zakres temperatur od 35°C do 99°C |  |
| 8 | jednorodność temperatury między poszczególnymi próbkami nie gorsza niż ±0,02°C |  |
| 9 | dokładność nastaw temperatury nie gorsza niż ±0,5°C |  |
| 10 | rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż ±0,02°C |  |
| 11 | szybkość chłodzenia ≥ 20°C/s |  |
| 12 | szybkość grzania ≥ 15°C/s |  |
| 13 | wykorzystanie wszystkich optycznych możliwości aparatu bez konieczności kalibracji przed wykonaniem oznaczenia |  |
| 14 | stacja sterująca w postaci komputera przenośnego |  |
| 15 | oprogramowanie do projektowania reakcji, detekcji i analizy amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników |  |
| 16 | gwarancja przez cały okres trwania umowy |  |
| 17 | masa urządzenia poniżej 13 kg |  |
| 18 | autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację producenta), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu |  |
| 19 | autoryzację dystrybucji i serwisu dla wykonawcy, jeśli nie jest on producentem |  |

| FORMULARZ OCENY JAKOŚCI DLA APARATU PCR REAL TIME |
| --- |
| Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW |  |
| 1 | źródło wzbudzenia: diody LED, laser lub lampa halogenowa |  |  | diody LED - 10pkt laser – 5pkt lampa halogenowa – 0 pkt |  |
| 2 | probówki z próbkami umieszczane w rotorze lub bloku typu FAST (lub równoważny) lub standardowy blok grzejny |  |  | rotor – 10 pkt blok typu FAST – 5 pkt standardowy blok grzejny – 0 pkt |  |
| 3 | system chłodzenia oparty na cyrkulującym powietrzu lub system Peltiera lub inny |  |  | cyrkulujące powietrze – 10 pkt system Peltiera –5 pkt inny – 0 pkt |  |
| 4 | możliwość analizy danych przed ukończeniem reakcji |  |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |  |
| DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK. |  |

| Zadanie 2 - Zestawy odczynnikowe do izolacji kwasów nukleinowych do aparatu Maxwell firmy Promega |
| --- |
| lp. | asortyment | wymagana wielkość opakowania | zamawiana ilość opakowań | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9] |
| 1 | Zestaw do izolacji z krwi pelnej na EDTA, heparynę lub cytrynian. Ekstrakcja kwasów nukleinowych z krwi pełnej o objętości od 50-300µl. Technika izolacji oparta o kulki magnetyczne ze złożem celulozowym zamknięte w gotowych do użycia kartridżach. Zawiera proteinazę K do wstępnego trawienia próbki. Zestaw kompatybilny z urządzeniem Maxwell RSC do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych.Produkt identyczny lub równoważny z produktem Maxwell RSC Blood DNA . Opakowanie 48 szt. | 48 szt. | 150 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 2 | Zestaw do izolacji z krwi pełnej pobieranej na EDTA, heparynę lub cytrynian.Ekstrakcja z kwasów nukleinowych z krwi pełnej o objętości od 50-500 µl. Technika izolacji oparta o kulki magnetyczne ze złożem celulozowym zamknięte w gotowych do użycia kartridżach. Zestaw kompatybilny z urządzeniem Maxwell RSC do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych.Produkt identyczny lub równoważny z produktem Maxwell RSC Whole Blood DNA. Opakowanie 48 szt. | 48szt. | 80 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 3 | Zestaw do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych z surowicy, osocza o objętości 100-300 µl technika izolacji oparta o kulki magnetyczne ze złożem celulozowym zamknięte w gotowych do uzycia kartridżach. Zawiera proteinazę K do wstępnego trawienia probki. Zestaw kompatybilny z urzadzeniem Maxwell RSC do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych.Produkt identyczny lub równoważny z produktem Maxwell RSC Viral Total Nucleic Acid Purification. Opakowanie 48 szt | 48 szt. | 12 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 4 | System zawierający barwnik wiążacy ( 504nmEx/531nmEx) umożliwiajacy ilościowy pomiar wyizolowanego kwasu nukleinowego. System umożliwiajacy pomiar niewielkich ilosci dsDNA. Ilość pomiarow adekwatna do ilości wyizolowanych próbek.Zestaw kompatybilny z urządzeniem Quantus Fluorometer. Produkt identyczny lub równoważny z produktem QuantiFluor ONE ds.DNA.Opakowanie 500 reakcji. | 500 reakcji | 14 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 5 | System zawierający fluorescencyjny barwnik wiążacy RNA, umożliwiajacy ilościowy pomiar wyizolowanego kwasu nukleinowego. System umożliwiajacy pomiar niewielkich ilosci RNA. Ilość pomiarow adekwatna do ilości wyizolowanych próbek.Zestaw kompatybilny z urządzeniem Quantus Fluorometer. Produkt identyczny lub równoważny z produktem QuantiFluor RNA System.Opakowanie 1 ml ( 2000 rxn ). | 1 ml ( 2000 rxn ) | 4 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 6 | System fluorescencyjnego sekwencjonowania Sangera, zawierajacy termostabilną polimerazę DNA w master mixie. Kompatybilny z różnymi szablonami DNA. Używany z aparatami genetycznymi Applied Biosystems 3130, 3130xl, 3500, 3500xL, 3730, 3730xl i SeqStudio Genetic Analyzers. System sekwencjonowania zawiera barwniki terminatora dTMR, dCXR, dRSixG, i dROneTen, które znajdują sie w zestawie do sekwencjonowania cyklu BigDye Terminator V3.1.Produkt identyczny lub równoważny z produktem ProDye Terminator Sequencing System. opakowaniw 24 reakcje. | 24 reakcje | 12 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 7 | Probówki cienkościenne 0,5 ml do pomiaru fluorymetrycznego kwasów nukleinowych kompatybilnych z urządzeniem Quantus Fluometer, pakowane po 200 szt | 200 szt. | 37 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| suma | - zł |  | - zł |
|  | *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |  |

| Zadanie 3 - Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora MagNa Pure 24 Roche |
| --- |
| lp. | asortyment | wymagana wielkość opakowania | zamawiana ilość opakowań | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9] |
| 1 | MagNA Pure 24 Total NA Isolation Kit - kit dedykowany do izolacji kwasów nukleinowych z różnego materiału biologicznego i różnej objętości próbki wyjściowej - możliwość izolacji z krwi pełnej, szpiku, osocza, surowicy, moczu, tkanek stałych świeżych lub mrożonych (10 rodzajów ludzkiego materiału biologicznego) - uzyskiwanie wyizolowanego RNA/DNA wysokiej jakości do reakcji RT-PCR i sekwencjonowania nowej generacji NGS - możliwość wykonania jednocześnie 96 izolacji; każdy kit zawiera 3 kasetki a każda kasetka umożliwia 32 lub 24 izolacje (w zależności od objętości próbki wyjściowej) - możliwość użycia jednej kasetki z odczynnikami aż 6 razy w przeciągu 28 dni - obecność w zestawie kuleczek magnetycznych MGP - kuleczki magnetyczne niezbędne do izolacji kwasów nukleinowych przy użyciu zestawu MagNA Pure 24 Total NA Isolation Kit, znacznie zwiększają wydajność izolacji DNA - kompatybilny z aparatem MagNA Pure 24 Roche | 96 izolacji | 70 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 2 | MagNA Pure Tube 2,0 mL - objętość probówki 2.0 mL - możliwość przetrzymywania probówek w niskiej temperaturze (-20 -80 °C) - niezbędne w trakcie izolacji na aparacie, służą do załadowania materiału biologicznego oraz „zbierają” końcowy produkt izolacji tzn. eluat zawierający wyizolowany kwas nukleinowy - kompatybilny z aparatem MagNA Pure 24 Roche | 350 szt | 36 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 3 | MagNA Pure Tip Waste Tray - niezbędny na pokładzie aparatu pojemnik służący do „zbierania” zużytych w trakcie izolacji końcówek - kompatybilny z aparatem MagNA Pure 24 Roche | 1 szt | 4 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 4 | MagNA Pure 24 Processing Cartridge - kartridż, który umożliwia jednoczesne przetwarzanie co najmniej 8 próbek równolegle - umożliwia pipetowanie/mieszanie odczynników i próbek w trakcie procesu izolacji - każdy kartridż zawiera 24 dołki dla przetwarzanych próbek i 8 lejkowatych dołków na odpady - kompatybilny z aparatem MagNA Pure 24 Roche | 48 szt | 15 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 5 | MagNA Pure 24 Tip Park/Piercing Tool - element przytrzymujący końcówki (tipsy) w trakcie pracy aparatu - kompatybilny z aparatem MagNA Pure 24 Roche | 48/50 szt | 15 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 6 | MagNA Pure 96 Filter Tips - jednorazowe, wolne od nukleaz końcówki (tipsy), z filtrem, który zapobiega kontaminacji - wykonane z materiału, który jest obojętny na ługowanie przy szerokim spektrum temperaturowym | 40x96 szt | 10 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 7 | MagNA Pure 96 Sealing Foil - folia do zabezpieczania kasetki z odczynnikami - kompatybilny z aparatem MagNA Pure 24 Roche | 100 szt | 6 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| suma | - zł |  | - zł |
|  | *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |  |

| Zadanie 4 - Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora Multiplate |
| --- |
| lp. | asortyment | wymagana wielkość opakowania | zamawiana ilość opakowań | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9] |
| 1 | Odczynnik do ilościowego oznaczania in vitro funkcji plytek krwi po stymulacji plytkowych receptorów difosforanu adenozyny ADP Test | 3 x 1 ml | 3 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 2 | Odczynnik do ilościowego oznaczania in vitro funkcji plytek krwi aktywowanych TRAP-6 TRAP Test | 3 x 1 ml | 3 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 3 | Odczynnik do ilościowego oznaczania in vitro funkcji plytek krwi aktywowanych kwasem arachidonowym ASPI Test | 3 x 1 ml | 3 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 4 | Kuwety pomiarowe kompatybilne z aparatem Multiplate | 6 x 10 szt | 10 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 5 | Koncowki do pipety automatycznej aparatu Multiplate | 1000 szt | 2 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 6 | Probówki z hirudyną o objętości 1,6-2 ml | 50 szt | 10 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 7 | Materiał kontrolny Liquid Control | 2x4ml 1x2ml | 2 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 8 | Filtry do pipety automatycznej | 50 PC | 2 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| suma | - zł |  | - zł |
|  | *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |

| Zadanie 5 - Odczynniki i materiały zużywalne do sekwenatora |
| --- |
| lp. | asortyment | wymagana wielkość opakowania | zamawiana ilość opakowań | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9] |
| 1 | Standard wielkości Gene Scan 500 LIZ GS LIZ - Standard wielkości:GeneScan™ 500 LIZ™ dye Size Standard 800rxn. Standard wielkości wykorzystywany do określania wielkości fragmentów DNA podczas ich analizy (kompatybilny z urządzeniem Genetic Analyzer 3500). Zawiera 16 jednoniciowych fragmentów o długości: 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 i 500, z których każdy znakowany jest barwnikiem fluorescencyjnym LIZ®. Pozwala na precyzyjne określenie wielkości fragmentów DNA w zakresie 35-500pz. Zestaw jest kompatybilny z zestawem do identyfikacji osobniczej AmpFLSTR™ NGM™ PCR Amplification Kit i pozwala na wykonanie minimum 800 analiz fragmentów DNA. | 400µl/8nM | 13 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 2 | Zestaw do identyfikacji osobniczej NGM NGM - Zestaw odczynników gotowy do identyfikacji osobniczej: AmpFLSTR™ NGM™ PCR Amplification Kit. Zestaw do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji oraz fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA kompatybilny z aparatem Genetic Analyzer 3500. Zestaw pozwala na analizę w przynajmniej następujących loci:- znakowane barwnikiem 6FAM: D10S1248, vWA, D16S539, D2S1338, - znakowane barwnikiem VIC: amelogenina, D8S1179, D21S11, D18S51, - znakowane barwnikiem NED: D22S1045,D19S433, TH01, FGA, - znakowane barwnikiem PET: D2S1358,D1S1656, D12S391, Ponadto zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do wykonywania reakcji PCR to jest: mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli oraz pozwala na wykonanie przynajmniej 200 analiz (jednoczesna, multipleksowa amplifikacja). | 200 t | 24 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 3 | Formamid (HCONH2) Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany): - o przewodnictwie poniżej 30 μS, - stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, - gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA - optycznie neutralny, konfekcjonowany fabrycznie | 25 ml | 5 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 4 | Środowisko reakcji Master Mix Bufor do reakcji PCR - zoptymalizowany mix do prowadzenia reakcji PCR składający się z polimerazy Ampli Taq Gold DNA, Amp Erase UNG, dNTPs z dUTP, pasywnej kontroli wewnętrznej i buforu. - 2 x stężony - konfekcjonowany fabrycznie - wystarczający na 200 reakcji (testów) po 50µl każda | 200 t | 80 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 5 | Primery - nieznakowane - oczyszczone - możliwość syntezy do 45 par zasad - dostępne w stężeniu 80nmol | 80 nmol | 20 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 6 | Sondy Sondy MGB - znakowane na 5’ końcu barwnikami FAM, VIC, NED lub TET - na 3’ końcu - niefluoryzujący wygaszacz - oczyszczane metodą HPLC - dostępne w stężeniu 20nmol | 20 nmol | 3 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 7 | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne: - z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowgo bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700 i automatycznego podajnika próbek posiadanego sekwenatora Genetic Analyzer 3500 - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, konfekcjonowane fabrycznie | 10 szt | 25 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 8 | Nakładki gumowe (septy) na mikropłytki reakcyjne 96- dołkowe Nakładki Septa 96-Well lub równoważne, - kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do będących na wyposażeniu mikropłytek MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate, - szczelnie zamykające dołki mikropłytki, - wyposażone w system 96 szczelin umożliwiających kapilarom swobodne i bezawaryjne pobranie próbek z dołków mikropłytki, konfekcjonowane fabrycznie | 20 szt | 5 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 9 | Zestaw do sekwencjonowania V.3.1 - zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA - zestaw pozwalający na przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania w końcowej objętości próbki 20ul - zestaw umożliwiający reakcję sekwencjonowania długich fragmentów - zestaw zawiera: 10x80ul gotowego do użycia miksu reakcyjnego, starter kontrolny M13, pGEM dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 100 reakcji sekwencjonowania w objętości 20ul | 100 t | 10 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 10 | Polimeraza DNA w zestawie z buforem 10xPCR i roztworem 25 mM MgCl2 Termostabilna polimeraza DNA AmpliTaq Gold Polymerase (+10xPCR Gold Buffer + 25 mM MgCl2) lub równoważna: - o własnościach Hot Start i o aktywności 5u/μl, - z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawami odczynników do identyfikacji osobniczej konfekcjonowana fabrycznie w zestawie wraz z buforem do PCR i roztworem MgCl2, w opakowaniu (po 1000u w każdej fiolce) | 1000 u | 12 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 11 | Odczynnik do oczyszczania - odczynnik przeznaczony do oczyszczania po PCR sekwencyjnym - usuwa niewłączone barwniki - proces oczyszczania jest zakończony po 40 minutach | 2 ml | 10 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 12 | Kit do mutacji pojedynczego nukleotydu /SNP/ zaprojektowany do wyszukiwania do 10 mutacji pojedynczego nukleotydu o znanej lokalizacji przy wykorzystaniu od jednej do 10 matryc w jednej probówce składający się z polimerazy Ampli Taq DNA znakowanych fluorescencyjnie ddNTPs, buforu reakcyjnego, matrycy kontrolnych DNA oraz mixu kontrolnych primerów | 100 t | 1 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 13 | Nakrywki optyczne do mikropłytek reakcyjnych 96 dołkowych MicroAmpOptical Adhesive Film lub równoważne kompatybilne rozmiarowo do optycznych 96-dolkowych mikropłytek reakcyjnych wykonane z cienkiej, przeroczystej i przylegajacej folii, zapewniającej optyczne i szczelne nakrycie mikroplytek reakcyjnych | 100 szt | 6 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 14 | Sondy TaqMan - znakowane na 5’ końcu barwnikami FAM, VIC, NED lub TET - na 3’ końcu cząsteczką wygaszającą fluorescencję - TAMRA - oczyszczane metodą HPLC - dostępne w stężeniu 20nmol | 20 nmol | 15 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 15 | Odczynnik oczyszczjący produkt PCR ExoSAP-IT PCRProduct cleanup Oczyszcza z enzymów zamplifikowany produkt PCR W jednoetapowym procesie hydrolizuje nadmiaru starterów i nukleotydów Zachowuje produkt z PCR z odzyskiem do 100%, minimalizując straty w czasie oczyszczania Próbki po oczyszczeniu są gotowe do sekwencjonowania i analizy polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) | 100 reakcji | 8 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 16 | Odczynnik do jednoczesnej izolacji totalnego RNA, DNA i białek 1.Gotowy do użycia, czystość nie gorsza niż A260/280 :1,7:2,0 2.Gotowy do użycia odczynnik zawierający jednofazowy roztwór fenolu oraz guanidyno tiocyjanianu. 3. Odczynnik stabilny przez co najmniej 24 miesiące od daty produkcji dostarczany w temperaturze pokojowej w polipropylenowej butelce. 4.Odczynnik pozwala na izolację DNA, RNA oraz białek w jednej próbce. | 100 ml | 100 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 17 | Marker długosci DNA 1. Mieszanina fragmentów przygotowana poprzez rozszczepienie specjalnie skonstruowanego plazmidu z endonukleazami restrykcyjnymi. 2 Mieszanina zawiera 15 fragmentów podwójnie splecionego DNA z następującymi długościami par zasad: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 i jedno pasmo dodatkowe 2642 bp. 3.Wzór pasmowy 250 bp i 500 bp ma być dwa do trzech razy jaśniejszy. 4.Mieszanina fragmentów DNA ma wykazywać drabinę z 15 pasmami i jednym pasmem dodatkowych 2642 bp 5. Roztwór w 10mM Tris-HCL , 0,1 mM EDTA , pH 8,0 | 50µg/ml | 10 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 18 | Stężony bufor do elektroforezy kapilarnej, używany w analizatorach DNA Applied Biosystem 3730 - 3730 Running Buffer (10x ) stężony | 500 ml | 2 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| suma | - zł |  | - zł |
|  | *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |

| Zadanie 6 - Odczynniki i materiały zużywalne do sekwenatora Genetic Analyzer 3500 |
| --- |
| lp. | asortyment | wymagana wielkość opakowania | zamawiana ilość opakowań | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9] |
| 1 | Cathode Buffer Container 3500 Series lub równoważny - bufor katodowy, rekomendowany przez producenta aparatu Genetic Analyzer 3500 do prawidłowego przeprowadzenia procesu elektroforezy kapilarnej - w kontenerze składającym sie w dwóch oddzielnych pojemników; lewego przewidzianego na katodowy bufor do elektroforezy, prawego umożliwiającego przemycie kapilar i usuwanie zużytego polimeru pomiędzy nastrzykami -konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 4 szt. w opakowaniu ; -w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency Identification) | 4 szt | 15 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 2 | Anode Buffer Container 3500 Series lub równoważny - bufor anodowy rekomendowany prze producenta aparatu Genetic Analyzer 3500 do prawidłowego przeprowadzenia procesu elektroforezy kapilarnej - w opakowaniu przygotowanym do bezpośredniego zainstalowania na aparacie po uprzednim usunięciu zabezpieczającej folii -konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 4 szt. w opakowaniu ; -w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency Identification) | 4 szt | 15 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 3 | Conditioning Reagent 3500 Series lub równoważny: - gotowy do użycia odczynnik stosowany do przygotowania i przemywania pompy polimeru w aparacie Genetic Analyzer 3500 - stosowany w pompie przy zmianie polimeru -w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency Identification) | 1 szt | 20 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 4 | Polimer do elektroforezy POP-7 Performance Optimized Polimer 3500 Series lub równoważny: - gotowy do użycia, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie Genetic Analyzer 3500 - uniwersalny, optymalizowany do użycia w analizach fragmentów jak i sekwencjonowania krótkich i długich fragmentów na analizatorze Genetic Analyzer 3500, - konfekcjonowany fabrycz-nie, w opakowaniu rozpo-znawalnym przez system monitorowania czasu pra-cy i daty ważności od-czynników (RFID - Radio Frequency Identification) pozwalający na przepro-wadzenie do 384 analiz po zainstalowaniu | 384 analizy | 26 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 5 | Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany): - o przewodnictwie poniżej 30 μS, - stosowany w biologii mo-lekularnej, w procesie elek-troforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warun-kach denaturujących, gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie Genetic Analyzer 3500, - optycznie neutralny, - konfekcjonowany fabrycznie w 4 tubkach po 5ml każda | 4x5ml | 4 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 6 | Zestaw kapilar 3500 Instrument Capillary Array, 8 x 50 cm lub równoważny, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia posiadanego aparatu Genetic Analyzer 3500 - scalony zestaw 8 kapilar wewnętrznie niepowleka-nych, z jednym oknem od-czytu, - o długości 50 cm, - gwarantujący prawidło-wość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA - konfekcjonowany fabrycznie, 1 sztuka (zestaw) w opakowaniu | 8 szt | 5 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 7 | Woda ultra czysta wolna od RNase, DNase,do zastosowania w biologii molekularnej | 10x500ml | 2 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 8 | Woda ultra czysta wolna od RNase,DNase, do zastosowania w biologii molekularnej | 4x100ml | 4 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 9 | Woda wolna od nukleaz (nie traktowana DEPC) o pojemności 1000 ml | 1000ml | 5 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 10 | Zestaw do kalibracji aparatu 3500 DS.-32(Dye set F) Matrix Standard Kit | szt | 1 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 11 | Zabezpieczenie gumowe do płytek reakcyjnych 96 well, jednokrotnego użytku do aparatu genetycznego i3500 Applied Biosystems | 20 szt | 10 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 12 | Zabezpieczenie gumowe do buforów reakcyjnych i do wody, jednokrotnego użytku do aparatu genetycznego 3500 Applied Biosystems | 10szt | 6 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 13 | POP-4 (384) Performance Optimized Polimer 3500 Se-ries - Polimer do elektroforezy POP-4 (384) Performance Optimized Polimer 3500 Se-ries lub równoważny: -gotowy do użycia, o wła-snościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie Genetic Analyzer 3500 - optymalizowany do użycia w analizach STR, jako me-dium separacyjne fragmen-tów w warunkach denaturują-cych, Genetic Analyzer 3500, - o własnościach i usiecio-wieniu umożliwiającym prawi-dłowy rozdział i analizę frag-mentów STR o długości 35-500 bp, - o rozdzielczości umożliwia-jącej precyzyjne zwymiaro-wanie fragmentów (z maksy-malnie dopuszczalnym błę-dem +/-0,5 bp),konfekcjonowany fa-brycznie, w opakowaniu roz-poznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency Identification) pozwalajacy na przeprawadzenie do 384 ana-liz po zainstalowaniu | 384 analizy | 6 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 14 | DS-33 (Dye set G5) Matrix Standard Kit - kompatybil-ny z posiadanym aparatem ABI PRISM 3500 - wymagany do przeprowa-dzenia kalibracji spektralnej przed zastosowaniem od-czynników do sekwencjonowania | szt | 2 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 15 | 3500 Instrument Capillary Array, 8 x 36 cm - Zestaw kapilar 3500 Instrument Capil-lary Array, 8 x 36 cm lub równoważny, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia posiadanego aparatu Genetic Analyzer 3500 - scalony zestaw 8 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, - o długości 36 cm, - gwarantujący prawidło-wość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA - konfekcjonowany fabrycz-nie, 1 sztuka (zestaw) w opakowaniu | zestaw | 2 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 16 | - enzym restrykcyjny o charakterze endonukleazy - rozpoznaje miejsce GAT^ATC: 5' G A T ↓ A T C 3' 3' C T A ↑ T A G 5' - zawiera unikalny bufor (10x Buffer R) i bufor Tango dla podwójnego trawienia - optymalna temp reakcji (trawienia DNA) 37 °C - 2000 U | 2000U | 10 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 17 | HID 5-DYE Installation Stan-dard 5-cio kolorowy standard do instalacji aplikacji HID lub równoważny: - gotowy do użycia 5-cio kolorowy standard, o wła-snościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie Genetic Analyzer 3500 - kompatybilny z posiada-nym aparatem ABI 3500 - Umożliwia prace z aplikacjami analizy fragmentów/HID | szt | 2 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| suma | - zł |  | - zł |
|  | *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |

| Zadanie 7 - Zestawy odczynnikowe do chromatografii mikrokolumnowej |
| --- |
| lp. | asortyment | wymagana wielkość opakowania | zamawiana ilość opakowań | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9] |
| I | Zestawy odczynnikowe do oznaczania: |
| 1 | Kwasu 5-hydroksyindolooctowego | 40 oznaczeń | 3 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 2 | 17- ketosterydów | 40 oznaczeń | 8 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 3 | 17- hydroksysterydów | 40 oznaczeń | 8 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 4 | Kwasu wanilinomigdałowego/ metoksyhydroksymigdałowego / | 20 oznaczeń | 20 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 5 | Mocz kontrolny | 10x20 ml | 2 |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| suma | - zł |  | - zł |
|  | Uwaga : Wymaga się zestawów bez konieczności kalibracji w etapie chromatograficznym oraz przechowywania wszystkich składników zestawów w temperaturze pokojowej. Wymaga się udziału w kontroli międzynarodowej dla oferowanych zestawów odczynnikowych 2-3 razy w roku. Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego przedmiotu |
|  | *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy podać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |

Załącznik nr 2do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................………………………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................…………………….......................

Osoba/y reprezentujące firmę ……………… ………………………………………………………………….

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym …………………………………………………………..

Tel …………………   e-mail ………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy …………………………………………………….

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………………..

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto ……………………………………………………

Adres mailowy Gwaranta/poręczyciela ……………………………….. ………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę oferuję wykonanie zadania na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## ZADANIE NR 1

## ODCZYNNIKI

## Cena  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

## DZIERŻAWA APARATU / 18 MIESIĘCY

## Cena  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

## ŁĄCZNIE CENA ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWY APARATU

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

Oferowany termin dostawy ………………. dni

## ZADANIE NR 2

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

Oferowany termin dostawy ………………. dni

## ZADANIE NR 3

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

Oferowany termin dostawy ………………. dni

## ZADANIE NR 4

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

Oferowany termin dostawy ………………. dni

## ZADANIE NR 5

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

Oferowany termin dostawy ………………. dni

## ZADANIE NR 6

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

Oferowany termin dostawy ………………. dni

## ZADANIE NR 7

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

Oferowany termin dostawy ………………. dni

(skreślić zadanie, którego nie dotyczy oferta)

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy przedsiębiorstw mikro/małych/średnich/dużych/innych (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia 05.07.2023

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą ……………Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW 2, sygn. sprawy: ZP-23-041UN  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte   w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej                                 w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW 2

sygn. sprawy: ZP-23-041UN  , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę*

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*.  W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

*niewłaściwe skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 7  do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW 2 , sygn. sprawy: ZP-23-041UN , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.