Wykonanie remontu pomieszczenia łaźni oraz pomieszczenia pod łaźnią zespołu VI budynek nr 4.

I. Zakres prac:
1. wykonania w łaźni obejmuje:

1. demontaż ścianek działowych i armatury ceramicznej,
2. skucie płytek ceramicznych z ścian oraz podłóg, demontaż wyposażenia i armatury,
3. demontaż płyt podłogowych,
4. kontrola istniejących legarów, zaimpregnowanie istniejących legarów preparatami grzybobójczymi oraz ognioodpornymi. Naprawa podłoża poprzez zagęszczenie i montaż nowych legarów wraz z ich impregnacją i zabezpieczeniem środkami chemicznymi, ułożenie nowych płyt (warstwa z płyty OSB oraz PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® OUTDOOR), szpachlowanie połączeń, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci membrany wykonanej z na podłodze i ścianach do wysokości powyżej 2 m. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wykonać w dwóch warstwach np. izolacją tarasową dwukomponentową firmy Ultrament 24 kg z zatopionymi siatkami izolacyjnymi narożnikowymi oraz na powierzchni podłogi ułożyć na pierwszej warstwie izolacji siatkę wzmacniającą, np. elewacyjną.
5. wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej w odsłoniętych elementach podłogi oraz ścian, wyprowadzenie nowej instalacji wod.-kan. w miejscach wskazanych przez zamawiającego, montaż nowej armatury (baterie umywalkowe, baterie prysznicowe, zawory odcinające, zawory czerpalne)
6. ułożenie płytek ceramicznych podłogowych wraz z cokołem do wysokości minimum 10 cm. Płytki muszą być zmywalne, nienasiąkliwe i antypoślizgowe odpowiadające normie DIN 51 097. Fugi wykonane z materiału nienasiąkliwego odpornego na działanie środków chemicznych.
7. montaż armatury ceramicznej (umywalki, kompakty WC) w sposób uniemożliwiający ich wyrwanie lub wywrócenie przy normalnym użytkowaniu,
8. Położenie płytek ceramicznych na ściany do wysokości 2 m. Fugi wykonane z materiału nienasiąkliwego odpornego na działanie środków chemicznych.
9. Malowanie powierzchni ścian. Wykonanie malowania części ścian farbami akrylowymi o strukturze gładkiej matowej: ilość warstw i rodzaj podkładu zgodnie z zaleceniami producenta (wg systemu opracowanego przez producenta).
10. montaż stelażu i sufitu podwieszanego kasetonowego z płyt typu Rockfon Sofit 60x60 wraz z wykonaniem nowej wentylacji i nowego oświetlenia rastrowego z świetlówkami LED. Wraz z ułożeniem nowej instalacji elektrycznej.
11. Montaż listew/kątowników aluminiowych zabezpieczających narożniki ścian.

2. pomieszczenie pod łaźnią:

1. demontaż istniejącej zabudowy sufitu, kontrola legarów, zabudowanie legarów,
2. wykonanie nowej zabudowy sufitu poprzez montaż stelażu i sufitu podwieszanego kasetonowego z płyt typu Rockfon Sofit 60x60 wraz z wykonaniem nowego oświetlenia rastrowego z świetlówkami LED. Wraz z ułożeniem nowej instalacji elektrycznej.
3. wykonanie napraw ubytku ścian bocznych oraz malowanie pomieszczenia na kolor wskazany przez zamawiającego. Wykonanie malowania części ścian nad farbami akrylowymi o strukturze gładkiej matowej: ilość warstw i rodzaj podkładu zgodnie z zaleceniami producenta (wg systemu opracowanego przez producenta).
4. Montaż listew/kątowników aluminiowych zabezpieczających narożniki ścian.

II. Gwarancja na wykonane roboty min. 36 miesięcy.

III. Każdy z Wykonawców przystępujący do postępowania zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia miejsca realizacji zamówienia i warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty. Zamieszczony przedmiar robót jest elementem pomocniczym umożliwiającym skalkulowanie oferty.

IV. Zapłata będzie zrealizowana, po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury do Sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury. Informujemy, że budynki Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu są zakwalifikowane według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: budynków zbiorowego zamieszkania- symbol 1130.

 V. Termin zakończenia przedmiotu umowy obejmuje, zakończenie wszystkich robót, usunięcie wad i niedoróbek, wykonanie poprawek i napraw, całkowite uprzątnięcie terenu, przekazanie dokumentacji oraz zakończenie czynności odbioru końcowego.