Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Mikroskop laboratoryjny z wyposażeniem - 2 kpl..

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2023

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Ergonomiczny statyw z nisko położonym stolikiem na wysokości 140mm | TAK, podać |  |
|  | Pokrętła regulacji siły światła z przodu statywu, współosiowa dwustronna (z obu stron statywu), śruba mikro / makro do ustawiania ostrości. Wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro oraz układ blokady aktualnej wysokości stolika. | TAK, podać |  |
|  | Schowek na kabel zasilający w tylnej części mikroskopu. | TAK, podać |  |
|  | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45mm. | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany oświetlacz ledowy | TAK podać |  |
|  | Kondensor Abbego o aperturze 1,25 z wyskalowaną, regulowaną przesłoną aperturową z filtrami do ciemnego pola, kontrastu fazowego. Kondensor do pracy z obiektywami o powiększeniach 2x - 100x. Kondensor gotowy do pracy w jasnym polu i ciemnym polu w podstawowym zestawie. Filtr blokujący odbicie światła fluorescencyjnego. Blokada ustawienia przesłony aperturowej w celu zabezpieczenia przez przypadkowym przesunięciem. | TAK Podać |  |
|  | Uchwyt rewolwerowy dla 5 obiektywów pochylony do tyłu dający więcej miejsca dla użytkownika. | TAK podać |  |
|  | Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach 211mm x 154mm o trwałej powłoce, z uchwytem na dwa preparaty. Zakres przesuwu stolika 76mm x 52mm. | TAK, podać |  |
|  | Nasadka trinokularowa o stałym kącie nachylenia 30 stopni, z pionowym wyprowadzeniem obrazu z podziałem światła 50%/50% dla okularów/fotografii, z regulacją rozstawu okularów w zakresie 48-75 mm i wbudowanym pierścieniem korekcji dioptryjnej. | TAK, podać |  |
|  | Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x o numerze pola FN20. Jeden dodatkowy okular z wmontowaną wkładką mikrometryczną. | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie do pracy w przechodzącym świetle spolaryzowanym | TAK, podać |  |
|  | Obiektywy klasy plan achromat o długości optycznej 45mm: • powiększenie 10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza 10.6mm do jasnego pola, ciemnego pola i kontrastu fazowego • powiększenie 20x, apertura numeryczna 0.4, odległość robocza 1.2mm do jasnego pola, ciemnego pola i kontrastu fazowego • powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.65, odległość robocza 0.6mm do jasnego pola, ciemnego pola i kontrastu fazowego • powiększenie 60x, apertura numeryczna 0.80, odległość robocza 0.2mm do jasnego pola • powiększenie 100x (immersyjny), apertura numeryczna 1.25, odległości robocza 0.13mm do jasnego pola i kontrastu fazowego | TAK, podać |  |
|  | 13. Możliwość rozbudowy: o przystawkę konsultacyjną dla drugiego obserwatora o fluorescencję ledową o wskaźnik ledowy widoczny w polu widzenia o nasadkę okularową uchylną w zakresie 30º-60º o kamerę cyfrową | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny, olejek immersyjny, bibułki do czyszczenia optyki, filtr niebieski | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty