PRZEDMIAR ROBÓT

### Nazwa zamówienia:

### Naprawa posadzek w budynku nr 109 w kompleksie wojskowym

### przy ul. Herberta 49 w Lublinie

CPV:    CPV- 45453000 - 7   roboty remontowe i renowacyjne

      - Lokalizacja robót:

- Lublin  ul. Herberta 49

Zamawiający:

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

## 22-400 Zamość  ul. Wojska Polskiego 2F

Jednostka opracowująca:

Sekcja Obsługi Infrastruktury  Lublin

Data opracowania:

kwiecień 2021r.

Sporządzili:

Inspektor TUN 				   Kierownik SOI

……………….    				   …………………

| 1 |  | Budynek 109 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Rozbiórka posadzek |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach- założono 20% powierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 4,7*25,42*0,20 | m2 | 23,895 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23,895 |
| 2 d1.1 | KNR 4-01 0211-01 | Śrutowanie powierzchni z wyrównaniem | m2 |  |  |
|  |  | 4,7*25,42 | m2 | 119,474 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 119,474 |
| 3 d.1.1 | KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość według uznania Wykonawcy wraz z kosztem opłat za wysypisko lub utylizację | m3 |  |  |
|  |  | poz.25*0,01 | m3 | 1,195 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,195 |
| 1.2 |  | Wykończenie posadzek |  |  |
| 4 d.1.2 | KNR-W 2-02 1130-01 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący pod posadzki żywiczne + piasek kwarcowy o garmaturze 0,5 mm | m2 |  |  |
|  |  | poz.25 | m2 | 119,474 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 119,474 |
| 5 d.1.2 | KNR-W 2-02 1128-01 | Posadzki na bazie żywicy epoksydowej (wylewane tzw. kamienny dywan - nie dopuszcza się się wykonywania powłok żywicznych malowanych) | m2 |  |  |
|  |  | poz.27 | m2 | 119,474 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 119,474 |
| 6 d.1.2 | KNR 2-02 1119-02 | Cokoliki systemowe żywiczne gr. 10 mm i wys. 10 cm z wyobleniem R-3cm na ścianach (powleczone żywicą epoksydową w kolorze posadzki) | m |  |  |
|  |  | 25,42+4,7+0,35*3*6 | m | 36,420 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36,420 |
| 7 d.1.2 | kalkulacja własna | Nacięcie szczelin dylatacyjnych | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30,000 |
| 8 d.1.2 | KNR-W 2-02 0616-06 | Uzupełnianie szczelin dylatacyjnych masą poliuretanową | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30,000 |