Nr sprawy: ZP.382-11/19                                                                        					       Załącznik nr 9.6 do Specyfikacji – arkusz – część VI

………………..…...........……………....

(dane Wykonawcy)

ARKUSZ

określający minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia

część VI – dostawa łóżek i pozostałego wyposażenia sali

Instrukcja wypełniania:

*) należy niewłaściwe skreślić

**) należy literalnie wskazać

***) należy wpisać w przypadku oferowania parametru innego równoważnego, lub wyższego.

| Lp. | NAZWA RODZAJ | Wymagania minimalne/cechy równoważności/ opis oferowanego oprogramowania | WARTOŚĆ BRUTTO W PLN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY/CECHY RÓWNOWAŻNOŚCI | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA SPRZĘTU O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH*** |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
|  | Łóżko na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt. | Producent/Nazwa/Model | ...........................................................................................................................** |
|  |  | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm i czterema otworami od strony głowy do montażu wyposażenia dodatkowego np. Wieszaka kroplówki, wysięgnika ręki. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Łóżko z elektrycznymi regulacjami za pomocą pilota: Wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, pozycji krzesła kardiologicznego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Pilot z możliwością zablokowania funkcji elektrycznych za pomocą specjalnego klucza dostępnego personelowi medycznemu w celu zapobiegnięcia dostępowi do regulacji funkcjami łóżka przez osoby nieuprawnione. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Zasilanie 230 V, 50 Hz. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Kabel zasilający skręcany. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Funkcja mechaniczna CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 390 mm do 890 mm gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka”. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Regulacja elektryczna pleców 70( oraz regulacja elektryczna uda 26(, podudzi 16(. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Regulacja podudzia dodatkowo poprzez mechanizm zapadkowy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnione na stałe panelami metalowymi. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Szczyty łóżka tworzywowe wykonane w technologii z jonami srebra, z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Blokady szczytów za pomocą dobrze widocznych czerwonych pokręteł z oznaczeniem zablokowania lub odblokowania szczytu łóżka dla szybkiej i łatwej identyfikacji. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Koła o średnicy 150mm z bieżnikiem nie brudzącym podłogi. Indywidualna blokada kół. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 230kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W części dolnej łóżka od strony segmentu głowy możliwość zamontowania odbojnika z możliwością demontażu, chroniący łóżko przed uderzeniem w ścianę. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W narożnikach łóżka odbojniki chroniące łóżko i ściany przed uszkodzeniami. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża niepowodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. Łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyposażenie łóżka: - Barierki boczne - Materac szpitalny w pokrowcu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Materac: w pokrowcu nieprzemakalnym o wysokości co najmniej 14 cm i wymiarach 195x85, dostosowany do wagi pacjenta min. 120 kg. Pianka o wysokiej sprężystości 34 kg/m3. Możliwość prania w temp. 90 stopni. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Siłownik i sterowniki z IP 54. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Pilot IP54. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Łóżko zgodne z normami bezpieczeństwa CEI 60601-2-52. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Kozetka lekarska – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model | ...........................................................................................................................** |
|  |  | Kozetka pozwalająca na: - wykonywanie badania lekarskiego, - przeprowadzenie badania fizykalnego, - wykonywanie drobnych zabiegów medycznych, - rehabilitację pacjentów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Składa się co najmniej z dwudzielnego leża: - regulowany podnóżek, - uchylny, - regulowany zagłówek. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość poziomowania. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Konstrukcja ze stali, pokrycie proszkowe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, korozję o estetycznym wyglądzie. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Leże i wezgłowie wykonane z płyty pokrytej tapicerką z pianki poliuretanowej pokrytej tworzywem skóropodobnym, łatwym do utrzymania w czystości, odpornym na działanie chemicznych środków dezynfekcyjnych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wyboru koloru: niebieski, zielony. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyposażona w 4 kółka metalowe podgumowane w tym 2 kółka są wyposażone w hamulec. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wymiary kozetki: Długość:185-195 cm Szerokość: 70 cm Wysokość: 55-75 cm reguluj kąta nachylenia zagłówka: - 60 ° do 45 ° reguluj kąta nachylenia podnóżka: od 0 ° do 45 ° waga: 35 kg (+/-2 kg) dopuszczalne obciążenie: 170 kg. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: uchwyt o szerokości ok. 50 cm do mocowania podkładów na rolce. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie 5 rolek podkładów kompatybilnych z leżanką i zamocowanym uchwytem na podkłady. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Łóżko szpitalne ortopedyczne – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model | ...........................................................................................................................** |
|  |  | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/- 5 cm) i czterema otworami od strony głowy do montażu wyposażenia dodatkowego np. wieszaka kroplówki, wysięgnika ręki. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Łóżko z elektrycznymi regulacjami za pomocą pilota: wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, pozycji krzesła kardiologicznego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Pilot z możliwością zablokowania funkcji elektrycznych za pomocą specjalnego klucza dostępnego personelowi medycznemu w celu zapobiegnięcia dostępowi do regulacji funkcjami łóżka przez osoby nieuprawnione. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Zasilanie 230 V, 50 Hz. Kabel zasilający skręcany. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Funkcja mechaniczna CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 390 mm do 890 mm gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka”. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Regulacja elektryczna pleców 70( oraz regulacja elektryczna uda 26(, podudzi 16( (+/-5°). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Regulacja podudzia dodatkowo poprzez mechanizm zapadkowy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym przynajmniej 3 ruchome. Leże wypełnione na stałe panelami metalowymi. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Szczyty łóżka tworzywowe wykonane w technologii z jonami srebra, z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Blokady szczytów za pomocą dobrze widocznych czerwonych pokręteł z oznaczeniem zablokowania lub odblokowania szczytu łóżka dla szybkiej i łatwej identyfikacji. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Koła o średnicy 150mm z bieżnikiem nie brudzącym podłogi. Indywidualna blokada kół. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 230 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W części dolnej łóżka od strony segmentu głowy możliwość zamontowania odbojnika z możliwością demontażu, chroniący łóżko przed uderzeniem w ścianę. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża niepowodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. Łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyposażenie łóżka: - Barierki boczne - Materac szpitalny w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzepuszczającym cieczy. Materac o wysokości co najmniej 14 cm i wymiarach 195x85, dostosowany do wagi pacjenta min. 120 kg. Pianka o wysokiej sprężystości 34 kg/m3. Możliwość prania w temp. 90 stopni. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Siłownik i sterowniki z IP 54, Pilot IP54. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Łóżko zgodne z normami bezpieczeństwa CEI 60601-2-52. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Stanowisko do iniekcji – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model | ...........................................................................................................................** |
|  |  | Fotel do pobierania krwi, zakładania wkłucia dożylnego, podawania leków droga dożylną, pozwala na dobre uwidocznienie żył. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Wyposażony w dwa podłokietniki przestawne, z możliwością regulowania ich wysokości, zintegrowane z oparciem, pozwalające na wykonywanie iniekcji w obrębie obu kończyn górnych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Fotel łatwy do utrzymania w czystości, możliwość dezynfekcji chemicznej, pokrycie nie ulega odbarwieniu pod wpływem środków dezynfekcyjnych nie wchłaniający płynów ustrojowych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyposażony w zagłówek, z możliwością regulacji kąta jego ustawienia. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dodatkowo wyposażony w półkę. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Szerokość - 80 cm (+/- 10 cm); podstawy 70 (+/- 10). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Długość 78 cm (+/- 10 cm) podstawy 70 (+/-5). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wyboru koloru - zielony, niebieski. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Masa całkowita do 15 kg (+/- 5 kg).. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Obciążenie dopuszczalne: min 120 kg (+/- 5 kg). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie dodatkowo: - przenośna (dodatkowy uchwyt) taca do pobierania krwi wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS o wymiarach: 43 x 27,5 x 12,5 cm (+/-1 cm), łatwa do czyszczenia i dezynfekcji, - pojemnik na zużyte igły – 2 szt. - dozownik z pokrywą - 2 szt. - statyw na probówki Monovette, - kubeczki jednorazowe – 5 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Łóżko pacjenta domowego – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model | ...........................................................................................................................** |
|  |  | Łóżko elektryczne, do pielęgnacji domowej, sterowane pilotem przewodowym, blokada poszczególnych funkcji pilota poprzez kluczyk. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Stelaż wykonany z metalu, malowany proszkowo, odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie środków chemicznych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Elektryczna regulacja: wysokości, segmentu pleców, segmentu nóg. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Zasilanie 230 V, 50 Hz. W zestawie kabel zasilający. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Regulacja wysokości leża min. 34-84 cm. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość układania chorego w różnych pozycjach | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Rama leża z możliwością łatwego składania i rozkładania przez 1 osobę, łączona w części środkowej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość składania łóżka w pół. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Szczyty łóżka wykonane z płyty drewnopodobnej (co najmniej 3 kolory do wyboru), wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością ich zablokowania (blokady szczytów za pomocą odpowiednich przycisków). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | - wymiary leża: (dł.)x(szer.): 200 x 90 cm (+/-5 cm), - obciążenie maksymalne 140 kg (+/- 10 kg), - bezpieczne obciążenie robocze: 170 kg (+/- 5 kg), - regulacja segmentu oparcia pleców: 0 -75 stopni, - regulacja segmentu oparcia podudzi min.: 0 - 15 stopni. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Koła o średnicy max. 100mm. centralna lub indywidualna blokada kół. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyposażone w uniwersalne uchwyty, umożliwiające zamocowanie dodatkowych akcesoriów, tj. wieszak na płyny infuzyjne, wysięgnik z trójkątem na rękę. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyposażenie łóżka: wysięgnik z uchwytem, barierki boczne zabezpieczające, materac przeciwodleżynowy, pasywny typu gofert o wysokości 14 cm. - w nieprzemakalnym, zapinanym na zamki (suwaki osłonięte), możliwym do zdjęcia pokrowcu dostosowany do wymiarów łóżka, odporny na środki dezynfekcyjne. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Barierki boczne (co najmniej 3 poprzeczki) łatwe do opuszczania, ale po uniesieniu możliwość ich zablokowania (zabezpieczenie pacjenta przed wypadnięciem). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 36 miesięcy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Szafka przyłóżkowa – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model | ...........................................................................................................................** |
|  |  | Wyposażona w szufladę. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Szuflada i szafka otwierają się z obu stron. Wymiary 53 cm x 49 cm x 73 cm (+/-3 cm). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Blaty posiadają powłokę epoksydową z jonami srebra, melaminową, łatwą do utrzymania w czystości, odporną na działanie środków dezynfekcyjnych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie szafki. Blokada przynajmniej dwóch kółek. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Blat górny w kolorze frontu szafki. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wykonana z elementów metalowych odpornych na uszkodzenia mechaniczne, działanie środków dezynfekcyjnych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Zamykana dwustronnie z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka, w szufladzie i drzwiach uchwyty umożliwiające jej otwieranie i zamykanie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Do wyboru kolory w min. 6 odcieniach. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Wózek transportowy – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model | ...........................................................................................................................** |
|  |  | Wymiary wózka; długość całkowita min. 205x80 cm (+/-5 cm), wymiary leża min. 200 x 65 cm (+/5 cm). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Konstrukcja z elementów stalowych, pokrytych proszkowo, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć, stosowane środki myjące i dezynfekcyjne. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Regulacja wysokości w zakresie 56 cm – 89 cm (+/- 5 cm). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wózek hydrauliczny z regulacją wysokości, z szybko wyjmowanymi elementami, uchwytami do pchania od strony głowy i nóg. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość regulacji wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego, pedałów umieszczone po jednej stronie wózka. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Barierki boczne, z możliwością łatwego szybkiego opuszczania, wysokość min. 39 cm powyżej ramy leża, dodatkowo listwa odbojowa wykonana z trwałego materiału. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Regulacja oparcia pleców pod katem co najmniej 85 ° wspomagana przy pomocy pompy gazowej, dźwignia na bocznej stronie wózka. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dodatkowo możliwość zamontowania wieszaka na kroplówki w przynajmniej górnych częściach wózka. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Maksymalne obciążenie robocze z akcesoriami 270 kg (+/-5 kg). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość bezpiecznego prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej także w czasie transportu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Konstrukcja zapewniająca podtrzymanie i zapobieganie przesunięciu się materaca w czasie transportu pacjenta. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyposażony w odbojniki (wszystkie rogi wózka) zabezpieczające przed uszkodzeniami otoczenia, niwelującymi dodatkowe wstrząsy pacjenta. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dodatkowa listwa boczna ochroni i zabezpiecza przed uszkodzeniem podczas transportu oraz pozwala na zamocowanie niezbędnego sprzętu i akcesoriów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Koła o średnicy min. 200 mm (+/-10 mm), z różnymi możliwościami w zakresie ich ustawienia i blokowania, z blokadą dźwigniową w czterech rogach. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: - materac w pokrowcu nieprzemakalnym, odpornym na uszkodzenia i odbarwienia pod wpływem środków myjących i dezynfekcyjnych, -barierki boczne łatwe do opuszczania i unoszenia z równoczesną blokadą zabezpieczającą przed samodzielnym, niekontrolowanym, przypadkowym opuszczeniu przez pacjenta oraz w czasie transportu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Wózek inwalidzki – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model | ...........................................................................................................................** |
|  |  | Wózek służący do przemieszczania pacjentów w pozycji siedzącej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Rama stalowa, wykonana z materiału odpornego na uszkodzenia, pokrytego w sposób proszkowy, składana o konstrukcji krzyżakowej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Siedzisko wykonane z podwójnego nylonu, odpornego na obciążenie, działanie środków dezynfekcyjnych, wytrzymałe na uszkodzenia, nie strzępiące się. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Podłokietniki pokryte materiałem możliwym do dezynfekcji, łatwe do utrzymania w czystości, o zaokrąglonym kształcie, chroniącym pacjenta przed urazami. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Tylna kieszonka pozwalająca na umieszczenie rzeczy pacjenta. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Podnóżki po obu stronach, z możliwością ich demontażu, zmiany kata ustawienia, regulacji wysokości o zaokrąglonym kształcie, bezpieczne dla pacjenta (otarcia, uszkodzenia naskórka). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Zabezpieczający pas pod łydkami. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Przednie koła pełne, gumowe, rozmiar o średnicy max. 200x50mm (+/- 10 mm). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Tylne koła pompowane pneumatyczne,. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wózek wyposażony w 2 hamulce postojowe łatwe do obsługi także przez pacjenta. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wymiary siedziska: szerokość 40 cm (+/-5 cm), głębokość 40 cm (+/- 5 cm), wysokość 50 cm (+/- 5 cm). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wymiary całkowite wózka: szerokość 60 cm (+/-5 cm), wysokość 95 cm(+/-5 cm), długość 105 cm(+/-5 cm). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Maksymalne obciążenie 120 kg (+/- 5 kg). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Ciężar wózka 17 kg, (+/- 3 kg). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model | ...........................................................................................................................** |
|  |  | Łóżko szpitalne z elektryczną i regulacją wysokości, poszczególnych elementów: segmentu pleców, uda, pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga, krzesła kardiologicznego, różnych pozycji do badań. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Wymiary: - leże 200 x 85 cm (+/-5cm), - możliwość przedłużenia leża o 30 cm (+/- 3 cm), - całkowite bez barierek bocznych: max 215x95 cm ((+/-5cm), - z barierkami bocznymi: max 218x100 cm (+/- 3 cm). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W narożnikach łóżka otwory umożliwiające zamontowanie dodatkowych elementów | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Rama ze stalowych elementów pokrytych powłoką epoksydową o właściwościach bakteriostatycznych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Po obu stronach łóżka metalowe uchwyty na akcesoria. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Zasilanie 230 V, 50/60 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Łóżko wyposażone w akumulator do zasilania w trakcie transportu i braku prądu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Funkcja CPR segmentu pleców. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Funkcja jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 380 mm do 820 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka”. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Regulacja elektryczna pleców min 0° - 65(, uda min od -15° do +10°, podudzia 0° - 40(. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Leże łóżka składające się z 4 – sekcji , co najmniej 3 ruchome. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Leże z tworzywa odpornego na działanie środków myjących oraz dezynfekcyjnych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa (możliwość wyboru koloru min. 3), możliwość demontażu z obu oraz blokada szczytów na czas transportu, wykonywania niektórych procedur. Szczyty o zaokrąglonych brzegach, ale z możliwością zamontowania pompy materaca zmiennociśnieniowego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Tryb oszczędnościowy –po 2 minutach nieużywania łóżko nie pobiera energii elektrycznej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Cztery koła o średnicy 120 mm (+/-10 mm) z centralna blokadą. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie robocze 250 kg (+/-10 kg). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Barierki boczne metalowe, składane, możliwość szybkiego, łatwego ich opuszczania i unoszenia, z równoczesna blokadą zapobiegającą samodzielne, niekontrolowane opuszczenie przez pacjenta. Części mechaniczne barierek bocznych pokryte powłoką epoksydową antybakteryjną. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Łóżko wyposażone w pilot z czytelnymi oznakowaniami oraz lampkami LED. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Pilot z funkcjami: przycisk bezpieczeństwa, regulacja segmentu oparcia pleców, regulacji segmentu podudzia, równoczesna regulacja segmentu pleców i segmentu podudzia, regulacja wysokości. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Panel centralny do sterowania łóżkiem przez personel oraz informującą o blokadzie funkcji na panelu pacjenta, lampki LED: przycisk bezpieczeństwa, rodzaj zasilania, regulację wysokości, regulację segmentu oparcia pleców, regulację segmentu podudzia, jednoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i podudzia, blokadę funkcji na układzie sterowania pacjenta, przycisk krzesła kardiologicznego, przyciski do pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga, różne pozycje do badań, pozycję do masażu serca, przycisk zerujący wszystkie segmenty leża i jednoczesne obniżenie do minimalnej wysokości. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) regulacji min.: wysokości, regulacji segmentu pleców, kończyn dolnych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i pilocie pacjenta. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Łóżko wyposażone w rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pacjenta: minimum: - system dźwiękowego alarmu odblokowanych kółek chroniących przed nieświadomym pozostawieniem niezblokowanego łóżka mogącym narazić na upadek na skutek niestabilności, - wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wyboru koloru w odcieniach min. 3. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Funkcja autoregresji segmentu pleców niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym oraz zapobiegająca zsuwaniu się pacjenta i poprawiająca proces oddychania pacjentowi. Zlokalizowana w segmencie pleców. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. +17°/-17° | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyrób medyczny klasy i, spełniający wymogi europejskiej dyrektywy 93/42/EEC, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywą 2007/47/EC. Zastosowane standardy techniczne: CEI EN 60601-1; CEI EN 60601-1-2; UNI CEI EN 60601-2-52. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Łóżko wykonane zgodnie z certyfikatami ISO 9001: 2008 i ISO 13485: 2012. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Funkcja pokazująca koniczność przeprowadzenia przeglądu serwisowego, wyczerpania akumulatora w postaci diody na panelu centralnym i/lub sygnału dźwiękowego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyposażenie łóżka: - barierki boczne, - materac piankowy przeciwodleżynowy pasywny o budowie gofra w pokrowcu łatwym do utrzymania w czystości, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych, zapinany na zamki typu suwak, łatwy do zdjęcia. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem – 1 szt. | Producent/Nazwa/Model | ...........................................................................................................................** |
|  |  | Wózek reanimacyjny pediatryczny - stabilny, powierzchnie trwałe i odporne na zmywanie i dezynfekcję. Wózek wykonany z lekkich i trwałych materiałów syntetycznych i stalowych lakierowanych epoksydowo z zastosowaniem technologii przeciwbakteryjnej z jonami srebra. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ...PLN |
|  |  | Wózek mobilny, układ jezdny: 4 koła w tym min. 1 elektrostatyczne z hamulcami cichobieżne, niebrudzące | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wymiary: 740 x 700 x 1040/1440 ( mm z nadstawką), w każdym wymiarze +/- 10 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Odboje dookoła całego wózka o średnicy 125 mm (+/- 5 mm) oraz kółka odbojowe przy kołach | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Szuflady – zamykane centralnie na klucz zginany, fronty formowane wtryskowo - plastikowe, zaokrąglone krawędzie oraz zintegrowane, kolorowe uchwyty, wraz z uchwytem na etykiety, - 2 szuflady szerokość 450 mm i h 75 mm, czerwony uchwyt, - 2 szuflady szerokość 450 mm i h 150 mm, czerwony uchwyt, - 1 szuflada 450 mm i h 225 mm, czerwony uchwyt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Półka pod defibrylator zamontowana na wysięgniku umożliwiającym łatwy dostęp ze wszystkich stron, obrotowa z blokada oraz pasami do mocowania sprzętu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Płyta (reanimacyjna) defibrylacyjna CPR. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Uchwyt kroplówki z regulacją wysokości wykonany ze stali. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Waga wózka do 60 kg (+/-5 kg) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Pojemnik na zużyty sprzęt w tym tzw. ostry. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Kosz na odpady 10 litrowy otwierany kolanem.. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Uchwyt na butlę tlenową. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Blat z podniesionymi brzegami z wyprofilowanym uchwytem do prowadzenia wózka. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Półka pomocnicza wysuwana spod blatu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Co najmniej 3 uchylne transparentne półki boczne | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Szyny boczne na akcesoria. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Worek samorozprężalny do przeprowadzania oddechu zastępczego i przeprowadzania tlenoterapii u niemowląt | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Worek samorozprężalny do przeprowadzania oddechu zastępczego i przeprowadzania tlenoterapii u dzieci. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Laryngoskop - rękojeść wielorazowego użytku, zasilanie bateryjne. Laryngoskop dla noworodków i dzieci. W zestawie łyżki Miller i Macintosh, komplet baterii niezbędnych do uruchomienia sprzętu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Inkubator otwarty - 1 szt. | Producent/Nazwa/Model | ...........................................................................................................................** |
|  |  | Stanowisko do resuscytacji noworodków typu otwartego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | System kontroli i regulacji temperatury: układ regulacji temperatury sterowany pomiarem temperatury na skórze noworodka. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Tryb pracy ciągły. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Regulacja temperatury: możliwość wyboru trybu ręcznego lub trybu automatycznego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Cyfrowy wskaźnik temp. w ºC na wyświetlaczu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Stabilna konstrukcja na 4 kołkach samonastawnych z możliwością blokady co najmniej na dwóch kołach. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Ogrzewanie promiennikiem podczerwieni lub kwarcowym promiennikiem. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Stolik z materacykiem, ścianki boczne leża: wykonane w tworzywa bezbarwnego odpornego na UV, w prosty sposób wyjmowane do mycia, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wyboru kolorystyki urządzenia i materacyka na etapie realizacji zamówienia (co najmniej z 2 kolorów). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość ustawienie leża noworodka do pozycji Trendelenburga | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Szafka na sprzęt z półkami lub szuflady (co najmniej 2). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Szyny pionowe do montaży wyposażenia (2 szt.). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Oświetlenie: fluorescencyjne lub LED. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Automatyczne testowanie systemu po załączeniu urządzenia. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Alarmy: akustyczne i optyczne: niedogrzania, przegrzania, przekroczenia temperatury 39°C- odłączenie promiennika, odpadnięcie czujnika temperatury, uszkodzenie czujnika temperatury, awaria zasilania, uszkodzenie promiennika, alarm kontrolny w trybie pracy ręcznej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyposażenie podstawowe: półka na monitor lub wyposażenie, wysięgnik teleskopowy do kroplówki. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Waga urządzenia do 90 kg (+/- 5 kg). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Parametry elektryczne: zasilanie z sieci: 230V 50 Hz. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: 3 lata. |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem - 2 szt. | Producent/Nazwa/Model | ...........................................................................................................................** |
|  |  | Wózek reanimacyjny pediatryczny - stabilny, powierzchnie trwałe i odporne na zmywanie i dezynfekcję. Wózek wykonany z lekkich i trwałych materiałów syntetycznych i stalowych lakierowanych epoksydowo z zastosowaniem technologii przeciwbakteryjnej z jonami srebra. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | ... PLN |
|  |  | Wózek mobilny, układ jezdny: 4 koła w tym min. 1 elektrostatyczne z hamulcami cichobieżne, niebrudzące. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Odboje dookoła całego wózka o średnicy 125 mm (+/- 5 mm) oraz kółka odbojowe przy kołach. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Blat z podniesionymi brzegami z wyprofilowanym uchwytem do prowadzenia wózka. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wymiary: 740 x 700 x 1040/1440 ( mm z nadstawką), w każdym wymiarze +/- 10 mm. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Szuflady – zamykane centralnie na klucz zginany, fronty formowane wtryskowo - plastikowe, zaokrąglone krawędzie oraz zintegrowane, kolorowe uchwyty, wraz z uchwytem na etykiety, - 2 szuflady szerokość 450 mm i h 75 mm, czerwony uchwyt, - 2 szuflady szerokość 450 mm i h 150 mm, czerwony uchwyt, - 1 szuflada 450 mm i h 225 mm, czerwony uchwyt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Półka pod defibrylator zamontowana na wysięgniku umożliwiającym łatwy dostęp ze wszystkich stron, obrotowa z blokada oraz pasami do mocowania sprzętu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Płyta (reanimacyjna) defibrylacyjna CPR. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Uchwyt kroplówki z regulacją wysokości wykonany ze stali. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Waga wózka do 60 kg (+/- 5 cm). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Pojemnik na zużyte igły. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Kosz na odpady 10 litrowy otwierany kolanem. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Uchwyt na butlę tlenową. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Półka pomocnicza wysuwana spod blatu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Co najmniej 3 uchylne transparentne półki boczne. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Szyny boczne na akcesoria. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Worek samorozprężalny do przeprowadzania oddechu zastępczego i przeprowadzania tlenoterapii u dorosłego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Laryngoskop dla dorosłych: rękojeść wielorazowego użytku, zasilanie bateryjne. W zestawie łyżki j Macintosh "3" i ”4”. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | RAZEM: |  |

……………………………….……………….

(miejscowość, data)