ZAŁĄCZNIK NR …… DO SWZ

POWIAT  GDAŃSKI

W   PRUSZCZU  GDAŃSKIM

ul. WOJSKA  POLSKIEGO  16

83-000 PRUSZCZ  GDAŃSKI

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  PRAC

„Wykonanie  usługi  związanej  z  zagospodarowaniem terenów zieleni  polegającej na:

wycince drzew z frezowaniem pni i uporządkowaniem terenu, podcince suchych gałęzi drzew, utylizacji wyciętych  gałęzi  wraz z wywozem,  mechanicznym  (obustronnym)  koszeniu  poboczy  (obwód  nr 1 i 2), ręcznym obkaszaniu  terenów zielonych  przy chodnikach, wycince   zakrzaczeń  wraz  z  utylizacją  i wywozem, awaryjnym uprzątnięciu  wywrotów  wraz  z  utylizacją  i  wywozem oraz odtworzeniem  ubytku po karpinie oraz cięciu pielęgnacyjnym koron drzew w pasach  drogowych  dróg  powiatowych  położonych   na  terenie

Powiatu Gdańskiego w 2024 roku”.

Pruszcz Gdański, styczeń 2024

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2.  MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE PRAC

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC

7. OBMIAR PRAC

8. ODBIÓR PRAC

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

      - WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonywania  i   odbioru   prac  związanych  z   pracami  polegającymi  na  wycince  drzew z frezowaniem pni, podcince   suchych  gałęzi  drzew,  utylizacji  wyciętych  gałęzi, mechanicznym (obustronnym) koszeniu  poboczy, ręcznym obkaszaniu terenów zielonych przy chodnikach, wycince zakrzaczeń wraz z utylizacją i wywozem oraz awaryjnym uprzątnięciu wywrotów wraz z utylizacją i wywozem oraz odtworzeniem ubytku po karpinie w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2023 roku.

1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy  przy  zlecaniu  prac  wymienionych w pkt. 1.1 przez cały okres obowiązywania umowy.

1.3. Zakres PRAC objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia  prac związanych  z  wycinką drzew oraz frezowaniem pni,  podcinką suchych gałęzi, utylizacją wyciętych gałęzi, mechanicznym koszeniem poboczy i terenów zielonych przy chodnikach, ręcznym obkaszaniem terenów zielonych, wycinką zakrzaczeń wraz z utylizacją i wywozem oraz awaryjnym uprzątnięciem wywrotów  i  obejmują;

- oznakowanie prac,

- roboty przygotowawcze,

- wycinkę drzew wraz z zakupem drewna uzyskanego z tej wycinki,

- wycinkę zakrzaczeń  na szerokości pasa drogowego,

- podcinkę gałęzi drzew,

- frezowanie pni drzew,

- utylizację wyciętych gałęzi,

- koszenie terenów zielonych przy chodnikach i poboczy dróg  powiatowych ,

- ręczne obkaszanie terenów zielonych,

- awaryjne uprzątnięcie wywrotów,

- cięcie pielęgnacyjne korony drzew,

- Sprzątnięcie terenu po skończonych pracach.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie pni drzew - pnie  po  ścięciu  frezujemy  poniżej poziomu krawędzi jezdni na głębokość min. 10 cm, umożliwiając natychmiastowe zagospodarowanie terenu.

1.4.2. Wycinka drzew - polega  na  usunięciu  drzew  z  pasa drogowego równo z  poziomem gruntu.

1.4.3. Podcinka suchych gałęzi - jest to usunięcie chorych i suchych gałęzi i konarów drzew.

1.4.4. Utylizacja wyciętych  gałęzi  wraz  z  wywozem -  usunięcie   karpin   pozostałych  po wycince drzew.

1.4.5. Koszenie poboczy dróg  powiatowych  - koszenie  traw,  chwastów  i  samosiewów  w  pasie  drogowym. Wykonawca  winien  objąć  koszeniem  całą   szerokość  poboczy.  Wysokość  trawy  po wykonaniu koszenia powinna być nie większa niż 5 cm na całej szerokości pobocza.

1.4.6.  Koszenie terenów zielonych przy chodnikach wzdłuż dróg powiatowych - koszenie trawników sprzętem lekkim (ręczne kosiarki, małogabarytowe pojazdy ogrodowe) .

1.4.7 Wycinka zakrzaczeń wraz z utylizacją i wywozem - usunięcie zakrzaczeń oraz  samosiejek drzew i krzewów na szerokości pasa drogowego.

1.4.8 Awaryjne uprzątnięcie wywrotów wraz z utylizacją i wywozem oraz odtworzeniem ubytku po karpinie - sprzątnięcie drzew przewróconych wskutek nagłych zdarzeń pogodowych ( silny wiatr, burza itd.) na telefoniczne  wezwanie Zamawiającego, poparte mailowo. Odtworzenie ubytku po karpinie - wypełnienie wyrwy po bryle korzeniowej gruntem  z zagęszczeniem.

1.4.9 Cięcie pielęgnacyjne korony drzew - obejmujące cięcie sanitarne i korekcyjne o 30% (usunięcie pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych lub połamanych, ukształtowanie koron).

2. MATERIAŁY

Do prac wymienionych w punkcie 1.1 należy stosować następujące materiały:

a) materiały służące do oznakowania PRAC (znaki, pachołki, bariery drogowe itp.);

b) środki do pielęgnacji ran.

3. SPRZĘT

Do wykonania prac wymienionych w punkcie 1.1 należy stosować:

1.    sprzęt udostępniający koronę drzew (podnośnik itp.),

2.    piły mechaniczne,

3.    narzędzia tnące (piły spalinowe, piłki ręczne, dłuta, sekatory, siekiery, liny i pasy itp.),

- pędzle i pojemniki na środki zabezpieczenia ran,

- frezarka do kruszenia pni drzew.

- rębak  do  rozdrabniania  gałęzi  i  konarów drzew  o  mocy  nie  mniej  niż  80  KM  i

gardzielach nie mniejszych niż 18 cali .

7.     kosiarka doczepna  do  ciągników  (rozdrabniająca) do koszenia dużych powierzchni,

jak:  pasy dzielące, pobocza lub pasy drogowe poza koroną drogi; kosiarki ręczne

(podkaszarki),  małogabarytowe pojazdy ogrodowe do koszenia terenów zielonych

przy chodnikach; sprzęt do sprzątnięcia pozostałości trawy.

4. TRANSPORT

Przy  transporcie  zmielonych (przekruszonych) konarów,  krzewów i gałęzi po  drogach  publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych    parametrów   technicznych.   Ładunek należy  przewozić  dowolnymi  środkami transportu.  Środki  transportowe  powinny posiadać osłony spadkowe zabezpieczające przewożony materiał przed rozrzuceniem w czasie jazdy.

Do przewozu skoszonej trawy, chwastów i zanieczyszczeń można użyć dowolnego sprzętu transportowego.

5. WYKONANIE PRAC

Podstawą  do  rozpoczęcia  prac  jest  protokół przekazania, który to Wykonawca potwierdza podpisem  i  pieczęcią  firmy. Za bezpieczeństwo w trakcie trwania PRAC odpowiedzialny jest Wykonawca prac.

5.1. Oznakowanie prac:

Oznakowanie i zabezpieczenie prac prowadzonych z wyłączeniem części powierzchni jezdni z ruchu  należy  dostosować do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju prac,  tak aby odcinek jezdni wyłączonej z ruchu był jak najkrótszy, a jej zwężenie jak najmniejsze.

Zastosowane  znaki  i  urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego winny odpowiadać warunkom określonym w załączniku Dz. U. Nr 220,poz. 2181 z 2003 roku „Szczegółowe warunki techniczne  dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

Oznakowanie prac prowadzonych przy wyłączeniu części powierzchni jezdni z ruchu powinno przede wszystkim ostrzegać kierujących pojazdami o robotach i związanych z nimi utrudnieniami.

5.2. Usunięcie drzewa

Usuniecie drzewa powinno odbywać się jak najniżej podłoża. Po wykonaniu obcięcia gałęzi wywóz drzew i transport na miejsce składowania winien odbywać się na koszt i staraniem Wykonawcy prac. Wycinkę drzew należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków.

UWAGA:

Drzewa rosnące w pasie drogowym stanowią własność zarządcy drogi tj. Zarządu Powiatu Gdańskiego. W związku z powyższym – zgodnie z Uchwałą nr 340/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 22.12.2009 r. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za pozyskane drewno z wycinki drzew kwotę wyliczoną wg stawki 40,00 zł za metr przestrzenny.

5.3. Podcinka suchych gałęzi drzew

Podcinka suchych gałęzi drzew ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze należą drzewa  tworzące z konarami łącznie z liśćmi prześwit mniejszy niż 4,5 mb w pionie i mniejszy niż szerokość jezdni w poziomie . Dlatego celem zapewnienia prawidłowej widoczności na drodze należy dokonać podcinki drzew tak aby zachować skrajnię pionową wynoszącą 4,5 mb powiększoną o 1,0 mb i skrajnię poziomą (jezdnia + obustronne pobocze) również powiększoną o 1,0 mb. Gałęzie i konary drzew należy kruszyć rębarkami w miejscu pielęgnacji, a wióry zagospodarować we własnym zakresie.

5.4. Frezowanie pni drzew

Pnie po ścięciu frezujemy poniżej poziomu krawędzi jezdni na głębokość min. 10 cm. Należy usunąć (uprzątnąć)/odwieźć transportem własnym Wykonawcy pozostałości wyfrezowanych pni drzew, które znajdowały się przy posesjach prywatnych itp. (nie ma konieczności uprzątnięcia wyfrezowanych pni w terenie otwartym).

5.5.Utylizacja wyciętych gałęzi wraz z wywozem

W celu rozdrobnienia gałęzi należy użyć rębaka o grubości do 20 cm średnicy.

Transport winien odbywać się na koszt i staraniem Wykonawcy prac.

5.6. Koszenie  poboczy  dróg   powiatowych

5.6.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem koszenia, najlepiej wczesną wiosną.

Do prac tych zalicza się:

- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń,

- wygrabienie liści, które spadły z drzew,

- rozgarnięcie kretowisk,

- wywóz zebranych zanieczyszczeń na wysypisko publiczne lub składowiska własne.

5.6.2. Koszenie traw

Koszenie traw  na pasach drogowych powinno być wykonywane trzykrotnie w obwodzie nr 1 i czterokrotnie w obwodzie nr 2: pierwsze w okresie wiosennym, drugie i trzecie - letnim. Czwarte koszenie w przypadku obwodu nr 2 – we wrześniu na pisemne zlecenie Zamawiającego. Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia traw powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres drugiej połowy maja - początek czerwca,  przy czym termin rozpoczęcia koszenia powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Drugie koszenie traw powinno być wykonane w terminie do końca lipca, w zależności od takich czynników, jak:

- charakter drogi,

- standard utrzymania danej drogi,

- natężenie ruchu,

- występowanie obszarów zabudowanych,

- występowanie parkingów,

- istnienie pomników przyrody  itp.

Zamawiający może zwiększyć częstotliwość koszenia traw na pasach drogowych lub określonych fragmentach drogi.

W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy na koronie drogi, a w szczególności występujące na:

- pasach dzielących,

- wysepkach i trawnikach,

- poboczach,

oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.

Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

Należy zwracać uwagę, aby trawa  nie powodowała ograniczeń widoczności i nie zasłaniała urządzeń drogowych (np. znaków), co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających.

5.7. Wycinka zakrzaczeń

Krzaki należy wycinać blisko ziemi – maksymalnie do 5 cm od poziomu ziemi. Wycinanie krzaków wykonywane jest na całej szerokości pasa drogowego, tj. z poboczy, rowów i skarp. Utylizacja i odwiezienie uzyskanych na rzecz Wykonawcy wyciętych krzaków odbywa się na koszt i transportem własnym Wykonawcy.

5.8. Awaryjne sprzątnięcie wywrotów wraz z utylizacją i wywozem oraz odtworzeniem ubytku po karpinie

Utylizacja i wywiezienie wywrotów odbywa się na koszt i transportem własnym Wykonawcy.

Dół po karpinie powinien być zasypany gruntem i wyrównany.

5.9. Cięcia pielęgnacyjne drzew

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew jest cięcie, które powinno uwzględniać cechy poszczególnych roślin, a mianowicie:

- sposób wzrostu,

- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,

- konstrukcję korony.

Niedopuszczalne są cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów.

W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:

• cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę, połamanych lub martwych;

• cięcia korygujące, mające za zadanie poprawienie niekorzystnych efektów niewłaściwej konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa na wskutek pochylenia pnia, jednostronnej lub asymetrycznej korony;

• cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów, mieszkańców lub pojazdów, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych oraz elementów infrastruktury technicznej, w tym dróg, rowów, linii energetycznych, itp. Dla uniknięcia ewentualnej kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad powierzchnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami;

• cięcia gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniu dróg;

• cięcia drzew przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót. Usuwa się wtedy – w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego – od 20 do 50% gałęzi.

5.10.Wytyczne dotyczące wykonywania cięć drzew:

1) Należy unikać cięcia grubych gałęzi i konarów. Drzewo nie jest w stanie skutecznie zagoić ran o średnicy powyżej 10 cm. Ze względu na słaby przyrost tkanki gojącej należy zaniechać cięcia grubych gałęzi u wymienionych niżej takich gatunków, jak: morwa, leszczyna turecka, iglicznia, grochodrzew, orzech, orzeszniki, buk, brzoza; w starszym wieku także dąb, grab, grochodrzew; a ze względu na szybko rozkładające się drewno: grab, buk, brzoza, platan, orzeszniki, klon, topola, wierzba, lipa, kasztanowiec, klon jesionolistny, klon srebrzysty.

2) Cięcia wszystkich gałęzi dokonuje się na tzw. obrączkę, tzn. pozostawia nasadę gałęzi nienaruszoną. Podobnie przy gałęziach suchych lub starych tylcach staramy się nie naruszać nabiegów kalusowych istniejących z reguły u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem się warstwy drewna ochronnego. Konsekwencją prawidłowego cięcia jest zamknięty pierścień tkanki przyrannej (kalusa).

3) Cięcia dokonuje się nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduję się

żywa gałąź przewidziana do pozostawienia, by produkowała asymilaty potrzebne do

zabliźnienia rany, tzw. gałąź zabliźniająca.

4) Wykonując cięcie gałęzi znajdujących się bezpośrednio na pniu należy liczyć się z nasilonych wyrastaniem z pnia tzw. wilków. Ograniczają one widoczność i przysparzają dodatkowych nakładów pracy. Z fizjologicznego punktu widzenia wilki są dla drzewa szkodliwe, gdyż stanowią konkurencję dla korony drzewa, nie dopuszczając do niej wody ze składnikami mineralnymi. Wilki wskazują jednocześnie na zbyt silną redukcje aparatu asymilacyjnego. Ograniczenie wytwarzania wilków można osiągnąć przez zaniechanie cięcia grubych gałęzi znajdujących się bezpośrednio na pniu i cięcie drobniejszych gałęzi dalej od pnia. Do gatunków silnie wytwarzających wilki należą: lipa, grochodrzew, klon jesionolistny. Gatunki te w starszym wieku, przy daleko posuniętym obumarciu koron wytwarzają samorzutnie (bez cięcia) wilki w części odziomkowej. Niejednokrotnie z takich wilków mogą rozwinąć się cienkie pnie tworząc wielopienne (naturalne) pokroje drzew. Istnieje możliwość uzupełnienia z takich odrostów luk powstających w zadrzewieniu. W takim przypadku należy tylko usunąć nadmiar odrostów, które z biegiem czasu mogą powodować wzajemne kolizje.

5) Należy unikać wszelkich niepotrzebnych zranień drzewa. Zabliźnianie rany jest dużym wysiłkiem energetycznym drzewa. Każda rana jest potencjalną bramą infekcji.

6) Usuwanie grubszych gałęzi, tj o średnicy powyżej 4cm polega na wykonaniu trzech cięć, dzięki którym unikamy uszkodzeń nasad gałęzi oraz drzewa pni (tzw. obrywów):

1. cięcie podcinające wykonanie od dołu gałęzi do ¼-1/3 grubości gałęzi. Cięcie takie wykonuje się w odległości około 10-15cm od nasady ciętej gałęzi;

2. cięcie docinające, wykonane kilka centymetrów powyżej miejsca cięcia podcinającego. W wyniku tego cięcia gałąź odpada;

3. cięcie usuwające tylec. Wykonując to cięcie pozostawiamy nieskaleczoną nasadę gałęzi (cięcie na obrączkę)

7) Większe gałęzie należy usuwać odcinkami. Ciężkie części usuwanych gałęzi należy

spuszczać na linach. Unika się w ten sposób niedopuszczalnego ranienia drzew obłamywania gałęzi.

8) Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodnie

zrzucane gałęzie. Należy w takim wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin.

9) Niedopuszczalne są: cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, do której przycinana jest jej część oraz cięcia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastającego ponad obrączkę. Niedopuszczalne są cięcia wykonywana przy pomocy siekier, tasaków, maczet i tym podobnych narzędzi.

10) Dopuszcza się cięcie w więcej niż jednej płaszczyźnie w przypadku usuwania gałęzi martwej, na której nieregularnie narastający kalus uniemożliwia wykonanie zabiegu jednym cięciem. Dopuszcza się niewidoczne, a wyczuwalne palcami sfałdowania

powierzchni po cięciu piłą łańcuchową.

5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonanie wycinki drzew, podcinki drzew, ogławiania drzew, gałęzi i konarów związane jest z dużym potencjalnym zagrożeniem zdrowia, a nawet życia pracowników                                   i użytkowników drogi. Zagrożenie to wynika z prac na wysokości, stosowania mechanicznych pił spalinowych. Podstawowe zasady BHP z tego zakresu zawarte są w odpowiednich przepisach wytycznych i rozporządzeniach.

Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodne zrzucanie gałęzi. Należy w takim wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin. Wszystkie rany powinny być zabezpieczone odpowiednimi środkami do pielęgnowania ran, które powinny posiadać certyfikat dopuszczenia. Środki te powinny być każdorazowo przedstawione do akceptacji Inspektora. Rany większe zabezpiecza się malując środkiem do pielęgnacji ran w pasie szerokości 3- 4 (cm) wokół rany, a pozostałą wewnętrzną cześć rany środkiem typu impregnującego. Powierzchnia rany musi być możliwie gładka, a brzeg rany nie poszarpany. Brzeg rany należy wyrównać za pomocą noża lub dłuta.

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC

Sprawdzenie jakości prac polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych prac.

W przypadku koszenia poboczy w czasie wykonywania prac należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy, zgodnie z wymaganiami pkt. 5, w tym w szczególności:

- usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,

- dopilnowania  terminu  pierwszego  koszenia traw, aby nie nastąpił wysyp dojrzałych nasion

chwastów,

- skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,

- usunięcia i zniszczenia skoszonej trawy zgodnie z wymaganiami.

7. OBMIAR PRAC

Jednostką obmiarową jest: w przypadku wycinki, podcinki oraz frezowania szt, w przypadku utylizacji wyciętych gałęzi rg, natomiast jednostką obmiarową koszenia traw i niszczenia chwastów jest m2 (metr kwadratowy). Obmiar powinien być dokonany na miejscu prac, w obecności osoby nadzorującej reprezentującej Zamawiającego i powinien podlegać jego akceptacji. Dodatkowe prace wykonane bez pisemnego zlecenia nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkowa zapłatę.

8. ODBIÓR PRAC

Odbioru prac dokonuje osoba nadzorująca reprezentująca Zamawiającego, o zgłoszeniu prac do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu prac. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez osobę nadzorującą. Odbioru koszenia zaleca się dokonać w następnym dniu po wykonaniu koszenia, ze względu na wizualne zanikanie prac, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu roślin.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawa płatności jest protokół odbioru podpisany przez obie strony i zatwierdzony do wypłaty. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych i cen jednostkowych określonych w tabeli elementów rozliczeniowych. Rozliczenie prac będzie odbywać się fakturami.

Drzewo przed ścięciem zostanie oszacowane przez Zamawiającego, a Wykonawca zostanie zobowiązany do wniesienia opłaty przed dokonaniem wycinki ustaloną sumę należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16  - Wydział Komunikacji.

Po wpłaceniu wyliczonej opłaty surowiec drzewny stanowi własność Wykonawcy robót.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH

Dla zadania 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

| L.p. | Nr drogi | Nazwa drogi | Od km | Do km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1928G | (Babi Dół) -Marszewska Góra | 8+380 | 10+274 |
| 2 | 1929G | (Lniska-Przyjaźń) - Kolbudy | 8+264 | 10+921 |
| 3 | 1930G | (Lniska-Niestępowo) - Gdańsk | 8+242 | 11+360 |
| 4 | 1933G | (Egiertowo) - Przywidz | 3+740 | 10+858 |
| 5 | 2200G | Roztoka - Jodłowno | 0+000 | 10+691 |
| 6 | 2201G | Przywidz - (Szpon-Grabowo) | 0+000 | 5+905 |
| 7 | 2202G | Lublewo - Bielkówko - Straszyn | 0+000 | 6+942 |
| 8 | 2203G | Kolbudy – Pręgowo - Zaskoczyn | 0+000 | 9+805 |
| 9 | 2204G | Czapielsk – Buszkowy - Domachowo | 0+000 | 6+107 |
| 10 | 2205G | Przywidz - Bliziny | 0+000 | 4+524 |
| 11 | 2206G | Trzepowo - Kierzkowo - Pawłowo | 0+000 | 10+083 |
| 12 | 2207G | Borowina - (Nowy Wiec - Skarszewy) | 0+000 | 2+633 |
| 13 | 2208G | Mierzeszyn - Kleszczewo | 0+000 | 6+556 |
| 14 | 2209G | Kleszczewo - Graniczna Wieś - Pawłowo (DP2207) | 0+000 | 12+850 |
| 15 | 2210G | Olszanka - Gołębiewo - Pszczółki | 0+000 | 22+885 |
| 16 | 2211G | Cząstkowo - Postołowo - Gołębiewo Śr. | 0+000 | 7+693 |
| 17 | 2212G | (Skarszewy - Mirowo) - Gołębiewo | 8+716 | 9+588 |
| 18 | 2213G | Pruszcz Gdański - Rokitnica | 2+169 | 3+775 |
| 19 | 2214G | Straszyn - Pruszcz Gdański (ul. Raciborskiego) | 0+000 | 2+400 |
| 20 | 2215G | Rekcin – Juszkowo - Pruszcz Gdański | 0+000 | 5+833 |
| 21 | 2216G | Rekcin - Wojanowo - Rusocin | 0+000 | 6+100 |
| 22 | 2217G | Rusocin - Cieplewo | 0+000 | 1+587 |
| 23 | 2218G | Rusocin – Kaczki– Gołębiewo | 0+000 | 12+128 |
| 24 | 2219G | Trąbki Wielkie - Kaczki | 0+000 | 1+335 |
| 25 | 2220G | Różyny - Ulkowy - Rębielcz | 0+000 | 7+014 |
| 26 | 2221G | Ulkowy - Pszczółki | 0+000 | 3+095 |
| 27 | 2223G | Sobowidz – (Rukocin) | 0+000 | 1+634 |
| 28 | 2224G | Wiślina - Krzywe Koło | 0+000 | 14+769 |
| 29 | 2225G | Skowarcz - Suchy Dąb | 0+000 | 7+145 |
| 30 | 2226G | Pszczółki - Steblewo - Długie Pole | 0+000 | 16+931 |
| 31 | 2227G | DP2226G - Koźliny | 0+000 | 4+345 |
| 32 | 2228G | Krzywe Koło - Koźliny - (Tczew) | 0+000 | 3+345 |
| 33 | 2229G | Suchy Dąb - Osice - Giemlice | 0+000 | 5+537 |
| 34 | 2230G | DW 227 - Osice | 0+000 | 3+122 |
| 35 | 2231G | Cedry Wielkie - Leszkowy - rzeka Wisła | 0+000 | 9+405 |
| 36 | 2232G | Koszwały - Trutnowy | 0+000 | 6+060 |
| 37 | 2233G | Stanisławowo - Miłocin - Cedry Wielkie | 0+000 | 5+515 |
| 38 | 2235G | Cedry Małe - (Gdańsk Świbno) | 0+000 | 3+678 |
| 39 | 2236G | Przejazdowo - Koszwały | 0+000 | 5+912 |
| 40 | 2237G | Wiślinka - Bogatka | 0+000 | 2+565 |
| 41 | 2238G | Wiślinka - Trzcińsko - Błotnik | 0+000 | 9+409 |
| 42 | 2239G | Błotnik - Kiezmark - Leszkowy | 0+000 | 7+006 |
| 43 | 2248G | Trutnowy – Wocławy | 0+000 | 5+945 |

| Pruszcz Gdański |
| --- |
| 44 | 2213G | ul. Obrońców Westerplatte | 0+000 | 2+169 |
| 45 | 2214G | ul. Raciborskiego | 2+400 | 3+556 |
| 46 | 2215G | ul. Obrońców Wybrzeża | 5+833 | 6+629 |

WYKAZ  DRÓG  POWIATOWYCH

Dla zadania nr 4

OBWÓD nr 1

| L.p. | Nr drogi | Nazwa drogi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1929G | (Lniska-Przyjaźń) – Kolbudy |
| 2 | 1930G | (Lniska-Niestępowo) – Gdańsk |
| 3 | 1933G | (Egiertowo)-Przywidz |
| 4 | 2200G | Roztoka – Jodłowno |
| 5 | 2201G | Przywidz – (Szpon-Grabowo) |
| 6 | 2202G | Lublewo – Bielkówko – Straszyn |
| 7 | 2203G | Kolbudy – Pręgowo-Zaskoczyn |
| 8 | 2204G | Czapielsk – Domachowo |
| 9 | 2205G | Przywidz – Bliziny |
| 10 | 2206G | Trzepowo – Kierzkowo – Pawłowo |
| 11 | 2207G | Borowina – (Nowy Wiec – Skarszewy) |
| 12 | 2208G | Mierzeszyn – Kleszczewo |
| 13 | 2209G | Kleszczewo – Graniczna Wieś – Pawłowo (DP2207) |
| 14 | 2210G | Olszanka – Gołębiewo - Pszczółki |
| 15 | 2211G | Cząstkowo – Postołowo – Gołębiewo Śr. |
| 16 | 2212G | (Skarszewy – Mirowo) – Gołębiewo |
| 17 | 2215G | Rekcin - Juszkowo |
| 18 | 2216G | Rekcin – Wojanowo – Rusocin |
| 19 | 2217G | Rusocin - Cieplewo |
| 20 | 2218G | Rusocin – Gołębiewo |
| 21 | 2219G | Trąbki Wielkie – Kaczki |
| 22 | 2220G | Różyny – Ulkowy – Rębielcz |
| 23 | 2221G | Ulkowy – Pszczółki |
| 24 | 2223G | Sobowidz – (Rusocin) |

Łączna długość dróg powiatowych na zachód od drogi krajowej nr 1 (obwód nr 1), podlegająca obkoszeniu – 90,5 km.

WYKAZ  DRÓG  POWIATOWYCH

Dla zadania nr 5

OBWÓD nr 2

| L.p. | Nr drogi | Nazwa drogi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2213G | Pruszcz Gdański – Rokitnica |
| 2 | 2224G | Wiślina – Krzywe Koło |
| 3 | 2225G | Skowarcz – Suchy Dąb |
| 4 | 2226G | Pszczółki – Steblewo – Długie Pole |
| 5 | 2227G | DP2226G – Koźliny |
| 6 | 2228G | Krzywe Koło – Koźliny – (Tczew) |
| 7 | 2229G | Suchy Dąb – Osice – Giemlice |
| 8 | 2230G | DW 227 – Osice |
| 9 | 2231G | Cedry Wielkie – Leszkowy – rzeka Wisła |
| 10 | 2232G | Koszwały – Trutnowy |
| 11 | 2233G | Stanisławowo – Miłocin - Cedry Wielkie |
| 12 | 2235G | Cedry Małe – (Gdańsk Świbno) |
| 13 | 2236G | Przejazdowo – Koszwały |
| 14 | 2237G | Wiślina – Bogatka |
| 15 | 2238G | Wiślina – Trzcińsko – Błotnik |
| 16 | 2239G | Błotnik - Kiezmark – Leszkowy |
| 17 | 2248G | Wocławy – Trutnowy |

Łączna długość dróg powiatowych na wschód od drogi krajowej nr 1 (obwód nr 2), podlegająca obkoszeniu – 92,6 km.