OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia jest przedmiotowym środkiem dowodowym oraz podstawowym elementem wymaganym do złożenia wraz z formularzem ofertowym.

- PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU

Wymagania podstawowe dotyczące pojazdu

Podwozie

| Pojazd fabrycznie nowy wcześniej nierejestrowany – rok produkcji 2021. | ……………… r. |
| --- | --- |
| Nadwozie typu podwozie z kabiną pojedynczą z zabudową typu wywrotka | TAK*/NIE* |
| Dopuszczalna Masa Całkowita min. 7.000 kg, | TAK*/NIE* |
| Układ napędowy 4x2 | TAK*/NIE* |
| Kolor nadwozia : pomarańczowy | TAK*/NIE* |
| Rozstaw osi pojazdu min 4000mm max 4100 mm., | …………… mm |
| Homologacja – ciężarowy, trzymiejscowe; | TAK*/NIE* |
| Kabina dwudrzwiowa z trzema miejscami siedzącymi (wraz z kierowcą), | TAK*/NIE* |

Zawieszenie

| Nośność osi przedniej minimum 2.500 kg, | ………………kg |
| --- | --- |
| Nośność osi tylnych minimum 5.000 kg, | ………………kg |
| Resory tylne wielopiórowe półeliptyczne dwustopniowe z resorem pomocniczym | TAK*/NIE* |

Układ paliwowy

| Zbiornik paliwa o pojemności minimum 100 l, | …………… l |
| --- | --- |
| Zbiornik AdBlue o pojemności minimum 20 l, | …………… l |

Układ hamulcowy

| Hamulce tarczowe | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Minimalny zakres systemów bezpieczeństwa: system ABS, elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) | TAK*/NIE* |

Układ elektryczny

| Akumulatory standardowe minimum 110 Ah | ………… Ah |
| --- | --- |
| Alternator minimum 180 A, | ……… A |

Układ napędowy

| Rodzaj paliwa Diesel | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Pojemność silnika minimum 2,9 dm3, | ………… dm3 |
| Norma emisji spalin min. Euro 6, | TAK*/NIE* |
| Moc maks. minimum 160 KM (119 kW), | …………. KM |
| Ogranicznik prędkości 85-90 km/h, | TAK*/NIE* |

Skrzynia biegów

| Skrzynia 6-biegowa (manualna); | TAK*/NIE* |
| --- | --- |

Koła/felgi/opony

| Obręcze kół stalowe, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Pełnowymiarowe koło zapasowe, | TAK*/NIE* |
| Opony minimum 16” | TAK*/NIE* |

Kabina

| Kierownica z lewej strony, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera, | TAK*/NIE* |
| Elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i pasażera, | TAK*/NIE* |
| Elektryczne podgrzewanie lusterek, | TAK*/NIE* |
| Lusterka zewnętrzne o wydłużonych ramionach; | TAK*/NIE* |
| Dodatkowo okno z tyłu kabiny | TAK*/NIE* |

Oświetlenie

| Przednie światła przeciwmgielne, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Światła do jazdy dziennej, | TAK*/NIE* |
| Lampa ostrzegawcza zespolona montowana na dachu kabiny ( z napisem „EKO-REGION”), | TAK*/NIE* |
| Światła robocze na tylnej ścianie kabiny | TAK*/NIE* |
| Sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu, | TAK*/NIE* |
| Lampy tylne montowane wyposażone w osłony metalowe | TAK*/NIE* |

Wyposażenie wewnętrzne

| Fotel kierowcy z regulacją wysokości, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Tapicerka foteli winyl, | TAK*/NIE* |
| Dywaniki podłogowe gumowe, | TAK*/NIE* |
| Poduszka powietrzna kierowcy, | TAK*/NIE* |
| Klimatyzacja manualna lub automatyczna, | …………………… |
| Tachograf cyfrowy zgodnie z rozporządzeniem 165/2014 z dnia 04.02.2014 r. Parlamentu i Rady Europejskiej i załącznikiem 1C (2016/799/UE) | TAK*/NIE* |
| Immobilizer, | TAK*/NIE* |
| Tempomat, | TAK*/NIE* |
| Liczba kluczyków min. 2, | ………… szt. |
| Radio cyfrowe DAB z Bluetooth zdalne sterowanie na kierownicy; | TAK*/NIE* |
| Zamki drzwi - centralny zamek, | TAK*/NIE* |
| Regulowana kolumna kierownicy, | TAK*/NIE* |
| Oświetlenie wnętrza kabiny, | TAK*/NIE* |

Dodatkowe wyposażenie podwozia

| Fartuchy przeciwbłotne osi przedniej, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Błotniki tylne wraz z chlapaczami | TAK*/NIE* |
| Boczne osłony przeciw najazdowe, | TAK*/NIE* |

Wyposażenie dodatkowe

| Kliny pod koła, 2 szt., | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Kompletny podstawowych narzędzi, | TAK*/NIE* |
| Gaśnica minimum 2kg, | TAK*/NIE* |
| Trójkąt ostrzegawczy 1 szt., | TAK*/NIE* |
| Apteczka pierwszej pomocy z kompletnym wyposażeniem, | TAK*/NIE* |
| Kamizelka odblaskowa 1 szt., | TAK*/NIE* |

Zabudowa

| Wywrotka minimum jednostronna (tylny wyładunek), | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Sterowanie wywrotu z kabiny kierowcy | TAK*/NIE* |
| Długość przestrzeni ładunkowej od 3900 do 4400 mm; | ……………… mm |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej od 2100 do 2200 mm | ……………… mm |
| Burty aluminiowe lub stalowe o wysokość od 400 do 500 mm | ……………… mm |
| Podłoga z blachy stalowej o gr. min. 2,5 mm | ……………… mm |
| Nadstawki z siatki w ramach stalowych ocynkowanych o wysokości min. 900 mm | ……………… mm |
| Nadstawki demontowane | TAK*/NIE* |
| Oczka siatki o max. wielkości 30x30 mm | ……………… mm |
| Haczyki na burtach podstawowych | TAK*/NIE* |
| Podest roboczy z tyłu skrzyni ładunkowej | TAK*/NIE* |
| Skrzynka narzędziowa | TAK*/NIE* |
| Kamera umieszczona z tyłu zabudowy | TAK*/NIE* |

- GWARANCJA

  - Minimum 12 miesięcy bez limitu kilometrów;

  - Gwarancja obejmująca całość podwozia wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

- Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dostarczenia protokołu przekazania, wraz z wykazem wyposażenia.

- Dostarczenia kart gwarancyjnych w języku polskim;

- Dostarczenia instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla pojazdu  i wyposażenia dodatkowego. ( po 1 egz. w wersji papierowej)

- Dostarczenia dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu (tj. m. in. świadectwo homologacji podwozia, świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu, karta pojazdu).

- Niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające samochód do użytkowania, niezbędną dokumentację i pozwolenia określone prawem dopuszczające samochód do eksploatacji;