OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  : Remont korytarza Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa na I piętrze  w budynku Szkoły Zdrowia Publicznego przy ul. Żołnierskiej 14C w Olsztynie.

- W ramach  robót  budowlanych zamówienie  obejmuje:

- przygotowanie ścian: zeskrobanie starej  farby i luźnych fragmentów tynku, gruntowanie, wyrównanie powierzchni,

- dwukrotne  malowanie  farbami   olejnymi ścian: lamperia 1,5m,  kolor jasny.

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian powyżej lamperii,  kolor jasny.

- dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej emalią akrylową,

- wymiana klamki z rozetą,

- wywiezienie i utylizacja odpadów.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor  może dopuścić  tylko te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Zakres robót  pomocniczo  przedstawia  załączony przedmiar robót.

Każdy  z Wykonawców   winien dokonać  wizji lokalnej  na terenie  budowy  celem  sprawdzenia  warunków  placu budowy oraz warunków  związanych  z wykonaniem  prac będących  przedmiotem przetargu.  Wykonawca  winien każdorazowo   poinformować  Zamawiającego  o zamiarze  dokonania  wizji  lokalnej na terenie budowy.  Zgłoszenia należy kierować pod  nr telefonu  nr 514 787 363 p. Lech Kotlewski.

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia..

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia  ,o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany jest  przedstawić  ofertę  obejmującą  całość  zamówienia ,,gdyż  zamówienie  nie zostało podzielone   na wyodrębnione części   i musi być zrealizowane   w całości.

Wykonawca  udzieli  2-letniej  gwarancji  na wszystkie prace

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą, (Normą zharmonizowaną)  lub posiadające  krajową ocenę  techniczną (europejską oceną techniczną).  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania.

10.10.2023r.

Opracował: Lech Kotlewski