# Wymagania techniczno-użytkowe dla samochodu operacyjnego SOp.

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji 2023. |  |
| 2. | SILNIK |  |
| 2.1 | Z zapłonem iskrowym (benzyna). |  |
| 2.2 | Pojemność skokowa minimum 1900 cm3. |  |
| 2.3 | Minimalna moc silnika: min. 230 KM |  |
| 3. | PRZENOSZENIE NAPĘDU |  |
| 3.1 | Napęd dwie osie 4x4. |  |
| 3.2 | Samochód wyposażony w automatyczną skrzynię biegów min. 7 - biegową + bieg wsteczny. |  |
| 4. | UKŁAD HAMULCOWY |  |
| 4.1 | Dwuobwodowy układ hamulcowy. |  |
| 4.2 | Oś przednia – hamulce tarczowe. |  |
| 4.3 | Oś tylna – hamulce tarczowe. |  |
| 5. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |
| 5.1 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 5.2 | Możliwość regulacji koła kierownicy w dwóch płaszczyznach. |  |
| 6. | BEZPIECZEŃSTWO |  |
| 6.1 | Samochód wyposażony w poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki (przód), kurtyny powietrzne, poduszkę powietrzną chroniącą kolana kierowcy. |  |
| 6.2 | Samochód wyposażony w zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości. |  |
| 6.3 | Samochód wyposażony min.: układ ABS, system kontroli trakcji (np. ESP lub podobny). |  |
| 6.4 | Samochód wyposażony w system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszego, system wykrywania zmęczenia kierowcy, hamulec antykolizyjny. |  |
| 6.5 | Samochód wyposażony w światła odblaskowe lub/i ostrzegawcze w drzwiach przednich i tylnych. |  |
| 6.6 | Samochód wyposażony w tempomat. |  |
| 7. | NADWOZIE |  |
| 7.1 | Nadwozie samochodu typu limuzyna, sedan lub liftback, czterodrzwiowe lub pięciodrzwiowe. |  |
| 7.2 | Samochód przystosowany do przewozu 5 osób wraz z kierowcą. |  |
| 7.3 | Maksymalna szerokość pojazdu (wraz z lusterkami) nie może przekroczyć (ograniczenie związane z szerokością bramy garażowej): 2200 mm. |  |
| 7.4 | Lakier nadwozia metalizowany – czarny. |  |
| 7.5 | Samochód z systemem bezkluczykowej obsługi pojazdu. |  |
| 7.6 | Samochód wyposażony w atermiczne, fabrycznie przyciemniane szyby. |  |
| 7.7 | Samochód wyposażony fabrycznie w radio z cyfrowym odbiorem programów, z funkcją bluetooth z zestawem głośnomówiącym oraz min. 1 gniazdem USB typu A i/lub C. |  |
| 7.8 | Samochód wyposażony w kamerę cofania. |  |
| 7.9 | Przednia szyba samochodu podgrzewana i podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej. |  |
| 7.10 | Samochód wyposażony w pełne światła przednie i tylne LED, przednie światła przeciwmgielne, spryskiwacze przednich reflektorów. |  |
| 7.11 | Samochód wyposażony w 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z zamontowanymi oponami letnimi. Dodatkowo samochód wyposażony w komplet opon zimowych z felgami ze stopów lekkich 18-calowe. |  |
| 7.12 | Samochód wyposażony w elektrycznie sterowane, ogrzewane i składane lusterka zewnętrzne. |  |
| 7.13 | Samochód wyposażony w otwieraną bezdotykowo i elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika. |  |
| 7.14 | Samochód z czarnym wnętrzem. |  |
| 7.15 | Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane, regulowane elektrycznie z funkcją pamięci. |  |
| 7.16 | Skórzana wielofunkcyjna kierownica (z obsługą telefonu i radio). |  |
| 7.17 | Podgrzewana tylna kanapa. |  |
| 7.18 | Samochód wyposażony w elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu. |  |
| 7.19 | Samochód wyposażony w klimatyzację automatyczną trzystrefową. |  |
| 7.20 | Samochód wyposażony min. w: dla pasażerów tylnej kanapy 1 gniazdo 230V z zabudowaną przetwornicą napięcia, czujniki parkowania z tyłu i przodu samochodu; oświetlenie wnętrza – lampki do czytania z przodu i z tyłu; fabrycznie wbudowana nawigacja min. 8 cali dywaniki welurowe (przód i tył), siatki w komorze bagażnika, podłokietnik przedni i podłokietnik tylnej kanapy; wycieraczka tylnej szyby koło zapasowe lub koło dojazdowe w samochodzie. zestaw naprawczy z kompresorem do pompowania kół; dedykowany wieszak na ubranie mocowany do tylnej części fotela kierowcy, |  |
| 8. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU |  |
| 8.1 | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ((j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 951, z późn. zm.), a w szczególności winien być wyposażony w: generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 100 W umożliwiający emitowanie sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu; 1 niebieska lampa magnetyczna LED stroboskopowa do szybkiego montażu na dachu pojazdu z zasilaniem przystosowanym do gniazd 12V typu „zapalniczka”; dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED zamontowane w atrapie przedniej lub w zderzaku przednim; dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED zamontowane w tylnej szybie samochodu; pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu, napisy „STRAŻ” i numery operacyjne po obu stronach wg obowiązującego wzoru określonego przez Zamawiającego. Oznakowanie pojazdu oraz montaż ww. dodatkowego oświetlenia samochodu zostaną uzgodnione w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 8.2 | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny na pasmo VHF spełniający wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz. 17), posiadający min. 250 kanałów z wyświetlaczem min. 14 znakowym umożliwiający pracę na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz z protokołem ETSI TS 361-1,2,3 lub równoważny) i analogową z wbudowanym modułem Selekt 5 i GPS, wyposażony w mikrofon oraz zamontowanym dodatkowym głośnikiem zewnętrznym. Moc nadajnika – do 25 W. Radiotelefon powinien być zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez Zamawiającego. Samochód musi być wyposażony w kompletną, dostrojoną na pasmo 149 MHz (SWR <1,5) instalację antenową z anteną ze sprężyną i antenę GPS podłączoną do radiotelefonu. Radiotelefon przewoźny wyposażony w mikrofon z klawiaturą numeryczną i klawiszami funkcyjnymi. Zamontowane urządzenia elektroniczne nie mogą wytwarzać zakłóceń radiowych na częstotliwościach PSP w zakresie 148,600 – 149,900 MHz. |  |
| 8.3 | Samochód wyposażony w gniazdo 230V, min. 1 gniazdo USB typu C i 1 w tylnej części podłokietnika. W przedniej części tunelu oraz w słupku B po stronie kierowcy zamontowane 1 gniazdo 12V typu „zapalniczka” służące do zasilania lampy magnetycznej, o których mowa w pkt. 8.1 b). Min. 1 gniazdo 12V typu „zapalniczka” w przestrzeni bagażowej. |  |
| 8.4 | Samochód wyposażony w podnośnik samochodowy, klucz do kół, linkę do holowania, gaśnicę 2 kg, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę z wyposażeniem, zbijak do szyb, 4 szt. kamizelek ostrzegawczych. |  |
| 9. | POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 9.1 | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu oraz całości dostarczonego z nim wyposażenia pełnym minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące. |  |
| 9.2 | Pojazd w dniu odbioru faktycznego musi posiadać badania techniczne i komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu uprzywilejowanego |  |
| 9.3 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia samochodu do KW PSP w Rzeszowie. |  |
| 9.4 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: instrukcje obsługi w języku polskim do samochodu oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu uprzywilejowanego, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „posiada”.