# Mikropłytkowy czytnik absorbancji z inkubacją

| Lp. | Parametr/warunek |
| --- | --- |
| 1. | Odczyt płytek 6, 12, 24, 48 i 96-dołkowych płasko- i okrągłodennych |
| 2. | Zakres długości fali od 400 do 750 nm |
| 3. | Zakres odczytu 0-4.000 OD |
| 4. | Dokładność odczytu <1% przy 2 OD |
| 5. | Liniowość odczytu <1% przy 2 OD |
| 6. | Powtarzalność odczytu < 0.5% przy 2 OD |
| 7. | Wytrząsanie w trybie liniowym |
| 8. | Ilość zainstalowanych filtrów – minimum 4 (405, 450, 490, 630 nm) |
| 9. | Oprogramowanie zewnętrzne do jednoczesnej kontroli aparatu i analizy otrzymanych wyników. |
| 10. | Kolorowy dotykowy wyświetlacz o przekątnej 4,3” do obsługi urządzenia |
| 11. | Pamięć wewnętrzna - 40 otwartych, programowanych przez użytkownika protokołów |
| 12. | Oprogramowanie zewnętrzne – otwarty program do obsługi czytnika: Możliwość wprowadzenia własnych eksperymentów pomiarowych Modele dopasowania krzywej standardowej: liniowa, nieliniowa: 4-P, 5-P, wielomianowa, point to point, cubic spline (wygładzona) Możliwość wprowadzenia własnego wzoru do kalkulacji surowych danych Możliwość szybkiego eksportu wyników do arkusza Excel |
| 13. | Możliwość pracy niezależnej lub pod kontrolą komputera |
| 14. | Odczyt całej płytki 96-dołkowej w nie dłużej niż 11 sekund |
| 15. | Inkubacja komory pomiarowej do nie mniej niż 50°C |
| 16. | 3 złącza USB |
| 17. | Certyfikat do diagnostyki in-vitro CE-IVD |
| 18. | Gwarancja 24 miesiące |
| 19. | Autoryzowany przez producenta serwis na terenie kraju |