Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-19/2021

# Załącznik nr 2.1 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PAKIETU NR 1

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej do celów pozwolenia na budowę wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:

Przebudowa pomieszczeń  Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 – etap II

wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie umownym, oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do czasu wygaśnięcia  gwarancji/rękojmi Wykonawcy na wykonane roboty budowlane.

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć między innymi:

Wymagania w zakresie robót budowlanych

- Inwentaryzacja do celów projektowych

- Wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych, m.in. rozebranie ścianek, posadzek z tworzyw sztucznych, płytek podłogowych i ściennych, posadzek, parapetów okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, demontaż stolarki drzwiowej, usunięcie farby instalacji i sprzętu, skucie tynków, skucie posadzek,

- Częściowa przebudowa ścian istniejących oraz budowa (murowanie) nowych ścian działowych, powiększenie otworów drzwiowych, zamurowanie naświetli z korytarza, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, montaż płytek ceramicznych, itp.

- Zmiana w układzie funkcjonalnym pomieszczeń, m.in.: sale chorych z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, izolatki – pomieszczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

- Montaż m.in. nowej stolarki drzwiowej, parapetów wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, montaż rolet okiennych zewnętrznych.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, licowanie ścian i posadzki płytkami.

- Montaż posadzki, wszystkie posadzki powinny być na jednym poziomie.

- Montaż wykładzin z tworzyw sztucznych z cokolikiem na ściany.

- Wykonanie sufitów, m.in. podwieszonych jeśli będą wymagane.

- Dostosowanie wentylacji grawitacyjnej do nowych pomieszczeń,

- Zabudowanie instalacji.

- Zabezpieczenie ścian i narożników odbojnicami z pcv.

- Montaż urządzeń przeciwsłonecznych

- Montaż drzwi do pionów instalacji sanitarnych na 4 i 5 piętrze.

- Odtworzenie do poprzedniego stanu powłok gipsowych i lakierniczych po pracach instalacyjnych na 3 i 5 piętrze.

- Wyposażenie.

Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych.

- Inwentaryzacja do celów projektowych,

- Demontaż instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, przyborów, urządzeń i armatury na 3 piętrze, demontaż pionów od 3 do 5 piętra.

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej  pod projektowane przybory sanitarne i urządzenia na 4 piętrze, wykonanie pionów od 3 piętra do nad dach, oraz odtworzenie podejść na 5 piętrze.

- Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, podejść pod projektowane przybory sanitarne, urządzenia i armaturę na 4 piętrze, wykonanie pionów od 3 do 5 piętra, odtworzenie podejść na 5 piętrze.

- Montaż przyborów, urządzeń i armatury.

- Montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z centralą wentylacyjną, automatyką i sterowaniem.

- Wymiana grzejników i adaptacja instalacji C.O. na 4 piętrze.

Wymagania w zakresie instalacji gazów medycznych.

- Inwentaryzacja do celów projektowych,

- Demontaż istniejącej instalacji gazów medycznych z wyposażeniem,

- Wykonanie nowej instalacji gazów medycznych jako wyrób medyczny,

- Wyposażyć pokój zabiegowy w tablice poboru gazów  z punktami gazów – O2, AIR, VAC, odciąg gazów AGSS,

- Montaż paneli nadłóżkowych jednostek medycznych do każdego łóżka wyposażonych

- Oświetlenie ogólne LED

- Oświetlenie miejscowe LED

- Oświetlenie nocne LED

- Punkty poboru gazów medycznych O2, AIR, VAC. Punkty typu AGA MC70 .

- Gniazda elektryczne

- Punkty wyrównania potencjału

- Instalacje niskoproądowe z gniazdami

- Możliwość zbudowania z wielu modułów, a także z możliwością montażu osprzętu medycznego

Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

- Inwentaryzacja do celów projektowych,

- demontaż istniejącego wyposażenia elektrycznego

- wykonanie:

- instalacji zasilania podstawowego, rezerwowego i gwarantowanego z poziomu piwnicy ,

- rozdzielni elektrycznych oddziałowych (4 piętro i piwnica (-1))

- instalacje oświetlenia  ogólnego i miejscowego nierezerwowana,

- instalacje oświetlenia  ogólnego i miejscowego rezerwowana,

- instalacja oświetlenia administracyjno-nocnego,

- instalacje oświetlenia  awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacja oświetlenia ostrzegawczego,

- instalacja oświetlenia  informacyjnego,

- instalacje zasilające lampy bakteriobójcze,

- instalacje gniazd wtyczkowych  ogólnych i technologicznych napięcia podstawowego,

- instalacje gniazd wtyczkowych  ogólnych i technologicznych napięcia rezerwowanego,

- instalacje gniazd wtyczkowych  ogólnych i technologicznych napięcia gwarantowanego,

- instalacje gniazd siłowych 3x230V/400Vnapięcia podstawowego i rezerwowanego,

- instalacje zasilania urządzeń specjalistycznych elektromedycznych,

- instalacja siły napięcia gwarantowanego z UPS,

- instalacja zasilania sieci komputerowych,

- instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji,

- instalacja obostrzonej ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- instalacja zasilania IT,

- transformatory separujące na granicy sieci TN i IT,

- instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT,

- instalacja sygnalizacji stanu gazów medycznych,

- instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- instalację połączeń wyrównawczych,

- ochronę przeciwprzepięciową,

- instalacje ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z układem IT,

- instalacja ochrony przed elektrycznością statyczną,

- instalacje uziemiające,

- instalacje monitoringu pacjenta,

- instalacje domofonów,

- instalacje alarmowo – przyzywowa,

- demontaż istniejącego wyposażenia elektrycznego,

- montaż wyposażenia elektrycznego.

- urządzeń i instalacji umożliwiających kontakt pacjenta z odwiedzającym,

- montaż wyposażenia elektrycznego,

- w każdej sali powinna być zamontowana lampa bakteriobójcza przepływowa naścienna

Instalacje elektryczne należy wykonać z podziałem na  zasilanie podstawowe,  rezerwowe i gwarantowane.

Wymagania w zakresie instalacji teleinformatycznych

- nowo projektowane okablowanie miedziane powinno spełnić wymagania kategorii min. 6A (klasy EA) oraz być ekranowane,

- należy uwzględnić istniejące punkty dystrybucyjne i w razie konieczności doprowadzić do nich nowo projektowane okablowanie strukturalne z budynkowego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w piwnicy,

- projektując wyposażenie w punkcie dystrybucyjnym uwzględnić odpowiednie chłodzenie oraz nadmiarowość portów w przełącznikach sieciowych wynoszące min. 30%,

- w przypadku utworzenia nowych punktów dystrybucyjnych zastosować połączenia zapasowe światłowodowe do najbliższego punktu PD, połączyć zasilanie owych punktów PD z istniejącym zasilaniem punktów PD. Uwzględnić obciążenia UPS-a zlokalizowanego w serwerowi,

- przed rozpoczęciem przebudowy zdemontować istniejące access pointy i przekazać do Sekcji Informatycznej,

- uwzględnić rozbudowę sieci WiFi, wykonać projekt lokalizacji access pointów wraz z zasięgiem sygnału oraz wykonać pomiary zasięgu sieci bezprzewodowej w obszarze objętym przebudową,

- zastosować okablowanie światłowodowe jednomodowe pomiędzy punktami PD i  przełącznikami sieciowymi,

- montaż nowej instalacji telefonicznej i doprowadzenie okablowania do centrali telefonicznej,

- związku z tym, że istnieje nowa instalacja sieci komputerowej, należy zwrócić uwagę na warunki gwarancji i dostosować się do ich wytycznych podczas wykonywania przebudowy. W załączeniu pismo z firmy SPRINT w tym temacie.

Wymagania w zakresie Ppoż

  - inwentaryzacja do celów projektowych]

  - na drogach ewakuacyjnych awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu min. 5 lx, którego przewody i kable elektryczne w obwodach powinny posiadać klasę PH,

  - w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmienny sposób lub ich bezpiecznego zakończenia – awaryjne oświetlenie zapasowe,

  - przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, 
z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie podczas pożaru jest niezbędne,

  - odpowiednie wymagania klasy odporności ogniowej elementów zastosowanych do przebudowy,

  - możliwość bezpiecznej ewakuacji na zewnątrz budynku drogami komunikacji ogólnej,

  - zaprojektowanie wymaganych długości przejść ewakuacyjnych dla obiektów ZL,

  - wymaganą przepisami szerokość drzwi w świetle stanowiących wyjścia ewakuacyjne wraz 
z kierunkiem ich otwierania zgodnie z wytycznymi zawartymi w „warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”,

  - zaprojektowanie stosownej obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych, co najmniej 
w klasie odporności ogniowej wymaganej dla ścian wewnętrznych, nie mniejszej jednak niż 
EI 30,

  - zaprojektowanie w klasie EI 30 odporności ogniowej przeszkleń, które mogą znajdować się w koncepcji projektowej na poziomej drodze ewakuacyjnej,

  - zaprojektować na granicy stref okna i drzwi pożarowe w zależności od koncepcji projektowej, wg wykonanej „Ekspertyzy technicznej określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego”,

  - w przypadku projektowania w Oddziale drzwi rozsuwanych należy w założeniach projektowych przewidzieć ich samoczynne rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system sygnalizacji pożaru chroniący strefę pożarową do ewakuacji, z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii lub zaniku energii elektrycznej

  - odpowiednią szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych, nie mniejszą niż 1,4 m oraz zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w „warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”,,

  - podział korytarzy stanowiących drogę ewakuacyjną na odcinki nie dłuższe niż 
50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urządzeniami technicznymi, zapobiegającymi ich rozprzestrzenianiu,

  - dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych,

  - zachowanie na granicy stref pożarowych pasa z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 i/lub 4 m w klasie odporności ogniowej EI 60

  - zaprojektować zabezpieczenia przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego do klasy odporności ogniowej tych elementów o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego -  do klasy odporności ścian i stropów tego pomieszczenia,

  - wydzielenie rozdzielnicy elektrycznej drzwiami klasowymi min. EI 30

  - stosowne materiały do wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego, które nie będą łatwo palne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące,

  - okładziny sufitów oraz sufitów podwieszanych z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpasających pod wpływem ognia,

  - wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy,

  - hydranty wewnętrzne 25 mm z wężem półsztywnym zachowując odpowiednią długość odcinka węża hydrantu oraz zasięg efektywnego rzutu prądu gaśniczego,

  - przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej jako przewody rozprowadzające,

  - zaprojektowanie instalacji sygnalizacji pożaru dla oddziału,

  - zaprojektowanie przebudowy istniejącej instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

Uwaga:

- Projektowane elementy wydzieleń wewnętrznych należy przewidzieć w klasie B odporności ogniowej.

- Podczas jakichkolwiek wątpliwości projektowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy wykorzystać „Ekspertyzę technicznej określającej wymagania ze względu na
warunki bezpieczeństwa pożarowego” opracowaną dla całego obiektu przy 
ul. Kard.S. Wyszyńskiego 1.

- Przygotowany projekt wymaga zaopiniowania przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Należy uwzględnić w dokumentacji projektowej istniejącą instalację Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego. Instalacja ta jest na gwarancji, do grudnia 2023 roku.

Orientacyjna łączna powierzchnia użytkowa przebudowywanych pomieszczeń na IV piętrze, blok C, to ok. 600 m2.

# 2. Zakres i forma opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla prawidłowego zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać zakresowi określonemu w szczególności:

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 ),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz. U. 2012 poz. 739, z późniejszymi zmianami,

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm./, z późniejszymi zmianami,

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz.1389),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego( Dz. U. Nr 120 poz. 1133, z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( DZ.U. 2010 r. Nr 109, poz. 719 ),

- z polskimi normami, aprobatami technicznymi i warunkami technicznymi oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej,

- innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi specyfiki projektowanego obiektu.

2.1.  Dokumentacja projektowa – zestawienie wymaganych opracowań

- mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500

- inwentaryzacja do celów projektowych,

- opracowanie ekspertyz, opinii technicznych lub innych opracowań, jeśli będą wymagane,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego - Inwestora wymaganych przepisami prawa wszelkich niezbędnych zgłoszeń/decyzji, uzgodnień, odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli będą wymagalne,

- opracowanie projektu technologicznego z akceptacją rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych,

- opracowanie koncepcji architektoniczno - programowej i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego – Inwestora, która powinna zawierać:

- rzut,

- przekrój,

- podstawowe rozwiązania materiałowe,

- informacje czy będą wymagane odstępstwa

- opracowanie projektu budowlanego wraz z projektami technicznymi, z akceptacją wymaganych przepisami rzeczoznawców, m.in. d.s. ochrony przeciwpożarowej i sanitarno-higienicznych, na bazie zatwierdzonej przez Zamawiającego - Inwestora w/w koncepcji, z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- zbiorcze zestawienie kosztów (cena netto, VAT, brutto)

- specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- projekt wykonawczy w branżach zawierający m.in.:

- projekt architektoniczny z wyposażeniem

- projekt konstrukcyjny(jeśli będzie taka potrzeba),

- projekt instalacji sanitarnej,

- projekt instalacji gazów medycznych,

- projekt instalacji elektrycznej,

- projekt instalacji teletechnicznej,

- dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami jeśli będą wymagane,

- całość dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

- w przypadku uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest do jej uzupełnienia, poprawienia zgodnie z uwagami Zamawiającego.

- projekty wykonawcze powinny być wzajemnie spójne i skoordynowane wielobranżowo, zawierać uszczegółowienia rozwiązań projektowych, umożliwiać Zamawiającemu stwierdzenie zgodności z założeniami stanowiącymi podstawę ogłoszonego przetargu, a przyszłemu Wykonawcy robót na realizację.

- Wszystkie branżowe projekty wykonawcze  zawierające rozwiązania w zakresie ochrony ppoż wymagają uzgodnień z rzeczoznawcą  d.s. ochrony przeciwpożarowej

# 3. Dodatkowe informacje

- Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów.

- Zakres dokumentacji projektowej powinien być zgodny z zakresem wymaganym przez właściwy organ.

- Zobowiązuje się Wykonawcę (Projektanta) do wykonania dokumentacji projektowej
i przygotowania wniosku pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w terminie umownym oraz uzyskanie w terminie umownym pozwolenia na budowę z klauzurą ostateczności lub zaświadczenia od właściwego organu że nie wnosi sprzeciwu do zgłoszenia.

- Projektant przekaże Zamawiającemu wymagane przepisami oświadczenia, również na etapie realizacji robót budowlanych.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy m.in. zgodnie z art.29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych.  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579).

- W dokumentacji nie należy używać znaków towarowych, oznaczeń producentów. W wyjątkowych sytuacjach  w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, biuro projektów w każdym takim przypadku zobowiązane jest na piśmie wykazać łącznie, iż:

- uzasadnić, że taki opis podyktowany jest specyfiką przedmiotu zamówienia,

- wskazać, iż nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,

- wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny",

- określić parametry rozwiązań równoważnych.

- W przypadku powoływania się w Projekcie na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)  , Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne i określić parametry tych rozwiązań.

- Projekt ma zostać przygotowany dla potrzeb Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które będzie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

- Forma elektroniczna opracowania oznacza pliki w formacie PDF i dwg.

# 4. Dostarczenie dokumentacji projektowej

Dokumentację projektową należy dostarczyć do kierownika Działu Technicznego WSZ w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 w następujących ilościach:

| Lp. | Dokumentacja | Ilość egz. w formie papierowej | Ilość egz. w formie elektronicznej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncepcja architektoniczno – programowa | 2 | 1 |
| 2 | Projekt budowlany dla potrzeb pozwolenia na budowę wraz z projektami technicznymi i oświadczeniami | 4 | 1 |
| 3 | Kosztorys inwestorski | 1 | 1 |
| 4 | Przedmiar robót | 4 | 1 |
| 5 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych | 4 | 1 |
| 6 | Projekt wykonawczy w poszczególnych branżach | 4 | 1 |
| 7 | Oryginały opinii, decyzji administracyjnych, pozwoleń | 1 | 1 |
| 8 | Zbiorcze zestawienie kosztów | 1 | 1 |

# 5. Uwagi

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne do  przygotowania i  złożenia oferty, m.in. dokonał wizji lokalnej w obiekcie.