Formularz cenowy                                                  załącznik nr 4

W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty począwszy od demontażu istniejących opraw poprzez montaż nowych opraw i wymianę uszkodzonych słupów,  wymianę przewodów zasilających oprawy, wymianę tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych na złącza typu IZK.

Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich opisanych prac. Do oferty należy dołączyć obliczenia fotometryczne dla charakterystycznych odcinków ulic np. prosta, łuk, skrzyżowanie.

Inwestor (Zamawiający) nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z konfiguracją, wdrożeniem i eksploatacją systemu (w tym także kosztów związanych z użytkowaniem interfejsu, licencji, opłat serwerowych itp.) w okresie gwarancji.

Do oferty należy dołączyć obliczenia fotometryczne (raport skrócony) dla charakterystycznych odcinków każdej z ulic np. prosta, łuk, skrzyżowanie.

UWAGA:

- nowe oprawy należy montować na nieuszkodzonych słupach latarni,

- w przypadku konieczności wymiany słupa Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych typów słupów, ale o wyglądzie i stylistyce jak najbardziej zbliżonej do istniejących,

- uwzględniając wszystkie koszty wykonania zamówienia Oferent przedstawi proponowaną cenę brutto.

| L | Opis czynności | Ilość [szt.] | Cena [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana oprawy istniejącej na oprawę o parametrach spełniających następujące wymagania: - dwukomorowa o IP 66 dla każdej komory, - korpus wykonany jako odlew aluminiowy, - klosz odporny na uderzenia IK 9 – 10, - temperatura barwowa 4000K, - wydajność z oprawy min 125lm/W, - certyfikat ENEC, - możliwość montażu w dowolnej oprawie dodatkowych czujników: np. ruchu, smogu, Wymiana oprawy wraz z przewodem zasilającym. | 276 |  |  |
| 2 | Wymiana tabliczek bezpiecznikowo-śrubowych na złącza typu IZK | 120 |  |  |
| 3 | Wymiana uszkodzonych słupów latarni (słup stalowy, ocynkowany, wielokątny) | 3 |  |  |
| 4 | Wymiana uszkodzonych fundamentów (prefabrykowane, impregnowane, przeznaczone dla montowanego słupa) | 3 |  |  |
| 5 | Wymiana wysięgników (dobrane dla słupa, stalowe, ocynkowane) | 3 |  |  |
| 6 | Demontaż zbędnych słupów po latarniach | 2 |  |  |
|  | RAZEM (netto/brutto): | ----- |  |  |

Inwestor (Zamawiający) nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z konfiguracją, wdrożeniem i eksploatacją systemu (w tym także kosztów związanych z użytkowaniem interfejsu, licencji, opłat serwerowych itp.) w okresie gwarancji.

(upoważnieni  przedstawiciele Wykonawcy)

(nazwa, adres)