POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE

ZP.262.29.2023								Olsztyn, dnia 19.09.2023

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust 6, w powiązaniu z art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie przekazuje treść pytań zawartych we wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, dotyczących postępowania pn. „Remont około 0,9 km drogi powiatowej Nr 1487N na odcinku od m. Biesówko w kierunku skrzyżowania z DP 1434N” i udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE NR 1

Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że nie należy wykonywać oznakowania poziomego. Jeśli należy wykonać, to proszę o wskazanie ilości oraz parametrów oznakowania poziomego.

ODPOWIEDŹ Nr 1

Nie należy wykonywać oznakowania poziomego.

PYTANIE NR 2

Proszę Zamawiającego o wskazanie kategorii ruchu.

ODPOWIEDŹ Nr 2

Kategoria ruchu to KR3.

PYTANIE NR 3

Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że nie należy frezować całego odcinka drogi.

ODPOWIEDŹ Nr 3

Frezowanie należy wykonać zgodnie z punktem 1.4.1 Opisu przedmiotu zamówienia.

PYTANIE Nr 4

Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że przepust pod drogą wymaga tylko oczyszczenia.

ODPOWIEDŹ Nr 4

Przepust pod jezdnią wymaga oczyszczenia zgodnie z punktem 1.4.5 Opisu przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 5

Proszę Zamawiającego o określenie robót jakie należy wykonać przy remoncie przepustu pod zjazdem? (czy należy wymienić przepust, średnica przepustu, rodzaj przepustu).

ODPOWIEDŹ Nr 5

Remont należy wykonać stosując rurę HDPE o średnicy 400 mm. Na końcach przepustu należy zastosować ścianki betonowe ze skrzydełkami. Prace należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

PYTANIE NR 6

Proszę o wskazanie lokalizacji studni do naprawy.

ODPOWIEDŹ Nr 6

Studnia znajduje się w pasie drogowym w KM roboczym ok. 0+040 km, na wysokości działki 68, obr. Biesówko, gm. Biskupiec.

Dokonane wyjaśnienia SWZ wiążą Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Dariusz Jasiński

Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

…………………………………………………