# SPECYFIKCJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Roboty remontowe ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne w budynku nr 1 
w kompleksie wojskowym m. Ustka - Wicko Morskie.

Zamawiający:

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Osiedle Lędowo 1N,

76-271 Ustka

Kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45000000-7 - Roboty budowlane

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Użytkownik:    Centralny Poligon Sił Powietrznych

USTKA -  KWIECIEŃ -  2021 r.

- Część ogólna:

  - Nazwa zamówienia.

Roboty remontowe ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne w budynku nr 1  kompleksie wojskowym m. Ustka - Wicko Morskie. Roboty remontowe ogólnobudowlane, tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, okładzinowe. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. Częściowa wymiana instalacji sanitarnej. Wymiana osprzętu sanitarnego. Wymiana osprzętu elektrycznego.

  - Przedmiot i zakres robót:

- skucie i wymiana posadzki.

- wymiana i wykonanie nowych okładzin ścian oraz prace malarskie sufitów i ścian

- częściowa wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi łazienkowe oraz obsadzenie nowych drzwi łazienkowych o zwiększonej odporności na wilgoć w przedsionkach.

- prace murarskie ścian przedsionków w sanitariatach oraz kanałów wentylacyjnych z gotowych pustaków

- wykonanie kabin w systemach HPL

- wymiana oraz wykonanie nowej  instalacji, osprzętu i armatury sanitarnej.

- częściowa wymiana instalacji elektrycznej

- włączenie nowej instalacji elektrycznej do istniejących obwodów (istniejące puszki rozgałęźne zlokalizowane na korytarzu)

- wykonanie pomiarów elektrycznych oraz prób szczelności instalacji wodociągowej

- wywóz i utylizacja odpadów budowlanych

Szczegółowy zakres i materiały które należy zastosować określa przedmiar robót .

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

## Nie występują roboty towarzyszące i tymczasowe.

1.4.     Informacje o terenie budowy:

  - 1. Organizacja robót budowlanych.

Roboty wykonywane będą w czynnym (użytkowanym) budynku nr 1 w czterech pomieszczeniach przeznaczonych do remontu, które na czas wykonania robót nie będą użytkowane.  Budynek jest  wyposażony w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania i wodno - kanalizacyjną.

Na  wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanej mu  do remontu części budynku do chwili ostatecznego wykonania robót. Uszkodzone lub zniszczone mienie wykonawca  odtworzy i  naprawi na  własny koszt.

Prace będą wykonywane w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 700 do 1530 oraz w piątki od 700 do 1300. W soboty bądź poza wskazanymi godzinami, wykonywanie prac jest możliwe tylko za zgodą Zamawiającego 
i Użytkownika.

Przed przystąpieniem do robót, wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz pracowników i pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy (co najmniej na dwa dni przed planowanym rozpoczęciem prac).

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokólarnie plac budowy.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

### Interesy osób trzecich nie będą naruszone.

    - Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować  w czasie  prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony  środowiska naturalnego. Nie palić  papierów i śmieci.

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Roboty wykonywać zgodnie  z  przepisami BHP i  ppoż.  dla danego rodzaju robót.

Za  wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako  rezultat robót będzie

odpowiedzialny wykonawca.

Nie pozostawiać odkrytych obwodów pod napięciem. Przystąpienie do prac instalacyjnych w miejscach gdzie istnieje w pobliżu napięcie oraz do prac pomiarowych, powinno być realizowane przez co najmniej dwóch pracowników,             z których chociaż jeden posiada świadectwo kwalifikacji odpowiednie                       dla wykonywanych robót serii E, a drugi pracownik posiada świadectwo kwalifikacji serii D do 1kV.

Przed  przystąpieniem do robót należy udzielić  pracownikom instruktażu stanowiskowego.

Wykonawca wyposaży pracowników  w  sprzęt  ochrony  osobistej.

Do robót używać sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie.

    - Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Nie przewiduje się organizacji zaplecza budowy. Na zaplecze zostaną wykorzystane 	pomieszczenia przewidziane do prac budowlanych w budynku.

Rozliczenie mediów nastąpi w następujący sposób:

- Woda i ścieki do celów socjalnych- ryczałt w kwocie 100 zł netto.

- Zamawiający udostępni wykonawcy energię elektryczną niezbędną do wykonania robót, rozliczaną na podstawie odczytu z podlicznika w rozdzielnicy budowlanej wykonawcy.

- Ostateczny sposób rozliczenia będzie zapisany w protokole przekazania frontu robót.

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie występują specjalne wymagania dotyczące spełnienia warunków dotyczących organizacji ruchu. Należy przestrzegać znaków drogowych i stosować się do poleceń kierujących ruchem. Na potrzeby budowy wystarczająca  będzie  istniejąca droga dojazdowa  do budynku.

    - Zabezpieczenie terenu budowy – ogrodzenia.

Do  wykonywanych  robót  nie  jest  wymagane  ogrodzenie  ponieważ prace będą prowadzone wewnątrz budynku a budynek jest zlokalizowany na terenie dozorowanym i ogrodzonym. Do wygrodzenia ewentualnych stref niebezpiecznych będzie wystarczające zastosowanie taśmy sygnalizacyjnej.

Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy

obciążają wykonawcę. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie.

    - Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Nie wjeżdżać środkami transportu na chodniki. W przypadku uszkodzenia wykonawca naprawi szkodę  na własny koszt.

  - W zależności od zakresu robót budowlanych – nazwy i kody:

| Kody CPV | Opis |
| --- | --- |
| 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45450000-6 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Nie przewiduje się  składowania  dużych  ilości  materiałów  ani  długotrwałego ich

przechowywania. Transport  i  składowanie  materiałów należy wykonywać  zgodnie  ze wskazaniami producenta.

Miejsce czasowego składowania materiałów - w obrębie terenu prowadzonych robót.

Wykonawca  zapewni  aby składowane materiały  do czasu, gdy  będą potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były

dostępne do kontroli przez przedstawiciela zamawiającego.

Wyroby i materiały muszą być certyfikowane i oznakowane zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami.

Wymagania techniczne odnośnie zastosowanych materiałów określa przedmiar robót. Zastosowanie materiałów zamiennych tylko za zgodą zamawiającego.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i stan dróg, oraz   zanieczyszczenia środowiska.

Sprzęt  musi  być  sprawny technicznie.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca  zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych wyrobów oraz stan nawierzchni drogowych. Środki transportu wykorzystywane  do wykonania robót  muszą być sprawnie technicznie.

- Wymagania dotyczące wykonania robót.

Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie  
z obowiązującymi normami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących 
w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

- Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów

i  robót  budowlanych.

Odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających w trakcie ich wykonywania dokonywał będzie  upoważniony przedstawiciel zamawiającego  wskazany  
w  umowie, po uprzednim zgłoszeniu faktu przez Wykonawcę.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot.

Wykonane  roboty będą  podlegały obmiarom. Obmiar wykonywanych robót prowadzony będzie w kartach obmiaru robót, sporządzonych przez Wykonawcę, Karty obmiaru będą podlegały sprawdzeniu i potwierdzeniu przez przedstawiciela zamawiającego. Potwierdzone obmiary będą podstawą do sporządzenia kosztorysu zamiennego przez Wykonawcę.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie kosztorysowe.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Podstawą  przystąpienia  do końcowego odbioru robót  jest  pisemne  zgłoszenie   zamawiającemu o gotowości do odbioru na dwa dni  przed zakończeniem robót.

W dniu zgłoszenia  wykonawca  dostarczy  zamawiającemu:

- karty obmiaru robót potwierdzone przez inspektora nadzoru,

- kosztorys zamienny sporządzony w oparciu o potwierdzone obmiary.

- certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wbudowane materiały

i urządzenia,

- oświadczenie kierownika budowy (o ile jest wymagane)

Odbioru  końcowego dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego. 
W  komisji odbioru udział biorą przedstawiciele zamawiającego, użytkownika 
i wykonawcy.

Materiały zdemontowane (poza tymi przewidzianymi do ponownego montażu zgodnie z przedmiarem robót) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

W przypadku  braku wymaganych dokumentów  lub stwierdzenia usterek, komisja odbioru sporządza na tę okoliczność protokół i wyznacza nowy termin.

- Opis sposobu rozliczenia robót.

Rozliczenie robót  nastąpi na podstawie technicznego odbioru przedmiotu umowy.

- Dokumenty odniesienia.

- założenia kosztorysowe, umowa, dokumenty stwierdzające zgodności                              i dopuszczenie wyrobów do stosowania w budownictwie,

- aktualne normy budowlane,

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót,

- instrukcje montażu i karty techniczne wyrobów.

Opracowała:

-------------------------

Kamila Pytlak