CZĘŚĆ 2

Opis wymagań granicznych

Dostawa uniwersalnego systemu do pobierania, przechowywania i transportu próbek jelitowych

Część 2, poz. 1 - dostawa zestawów do pobierania, przechowywania i transportu próbek jelitowych

| Lp. | Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | System przeznaczony jest do pobierania, przechowywania i transportu próbek z odbytu oraz utrzymania żywotności bakterii patogennych występujących w jelitach |  |
| 2 | Oferowany system zawiera zmodyfikowaną pożywkę Cary-Blair zawierająca chlorki, sole sodowe, bufor fosforanowy, L-cysteinę, agar oraz wodę |  |
| 3 | Skład pożywki pozwala utrzymać żywotność bakterii patogennych jelit w próbce podczas transportu |  |
| 4 | System posiada walidację producenta dla materiałów ludzkich takich jak: kał wymaz z odbytu |  |
| 5 | Oferowany system jest możliwy do zastosowania zarówno do posiewu bezpośredniego oraz badań molekularnych (NAT) |  |
| 6 | Skład zestawu obejmuje: probówkę z nakrętką z 2 ml pożywki wymazówkę z flokowanego nylonu pakowaną oddzielnie |  |
| 7 | Na probówce jest oznaczona linia określająca maksymalną ilość próbki |  |

#### Uwaga:

#### *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty