Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet I - Stół pochyleniowy do wykonywania badań pionizacyjnych– 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2021

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Stół pochyleniowy elektrycznie regulowany do procedur kardiologicznych w tym testów pionizacyjnych | TAK, podać |  |
|  | Stabilna konstrukcja stołu z leżem dwuczęściowym z regulacją kąta podparcia, tapicerka zmywalna odporna na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK, podać |  |
|  | Na wyposażeniu półka na nogi, para podłokietników, szyny mocujące po bokach leża (około 1500 mm długości) | TAK, podać |  |
|  | Min. 1900 x 620 mm z podziałem długości: min.1400 mm + 500 mm (podparcie głowy) | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg | TAK podać |  |
|  | Regulacja nachylenia elektryczna w zakresie min. -20° do + 74° (kąt płaszczyzny leża do podstawy) | TAK Podać |  |
|  | Regulacja podparcia głowy od 0° do 30°, płynna ręczna lub pneumatyczna (opcja) | TAK podać |  |
|  | Zabezpieczenie pacjenta - pas dł. 220 x 25 cm [+/- 10%] zapinany na rzepy | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie - przełącznik nożny | TAK, podać |  |
|  | Kątomierz stalowy | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt rolki prześcieradła jednorazowego | TAK, podać |  |
|  | Centralna blokada kół | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty