Specyfikacja rejestratora siliconbeat 12 blue (sb12) x 3szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | Trzy-systemowy tryb pracy w zależności od przypiętego kabla pacjenta: 12 kan. standardowy (10 kabli.), 3 kan. bipolarny (7 kabli), 3 kan. (Einthoven 4 kable) |  |
|  | Czas rejestracji bez wymiany baterii: 24/48/192/336 godzin 336 godzin - baterie litowe |  |
|  | Możliwość wymiany baterii lub akumulatora bez utraty zapisanych danych i kontynuowania zapisu. |  |
|  | Wpisywanie nazwiska pacjenta do rejestratora z poziomu programu holterowskiego |  |
|  | Możliwość automatycznego wyłączania zapisu po odpięciu elektrod od ciała. |  |
|  | Detekcja stymulatora serca. |  |
|  | 24 bitowy medyczny przetwornik A/D (dla dokładnego odwzorowania załamka P) |  |
|  | Automatyczna konfiguracja rejestratora. |  |
|  | Autotest rejstratora (karta pamięci, stan baterii, kontakt kabli, ustawienie zegara, przetwornik AD itp.) |  |
|  | Formatowanie karty pamięci w rejestratorze przed rozpoczęciem zapisu. |  |
|  | Możliwość testowania i naprawiania karty pamięci w rejestratorze. |  |
|  | Możliwość odzyskiwania uszkodzonego zapisu EKG z karty pamięci w rejestratorze |  |
|  | Kontrola kontaktu elektrod w trakcie całego badania |  |
|  | Ochrona zapisanych danych również po wyjęciu baterii |  |
|  | Automatyczna kontynuacja zapisu po przypadkowym wyjęciu i włożeniu baterii |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz graficzny OLED o rozdzielczości min. 160x128 piksele. |  |
|  | Kolorowa wizualizacja kontaktu elektrod z uwzględnieniem typu kabla i rozmieszczenia elektrod. |  |
|  | Bezprzewodowy podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym |  |
|  | Możliwość współpracy z programem: do badań wysiłkowych Stresstest i Komputerowym EKG. |  |
|  | Możliwość pracy w 12 kanałowym, Wielostanowiskowym Systemie Rejestracji EKG: możliwość zapisu na karcie SD do 100 standardowy badań elektrokardiograficznych (12 kanałowych). możliwość zaprogramowania w rejestratorze badań dla kilkudziesięciu pacjentów programowany czas badania EKG bezprzewodowa wymiana danych z serwerem EKG możliwość integracji z systemami informatycznymi szpitali i przychodni HL-7 wydłużony do dwóch tygodni czas pracy na bateriach/akumulatorach, bez konieczności wymiany/ładowania |  |
|  | Akcesoria: etui, karta pamięci, ładowarka + akumulatory, czytnik do kart pamięci |  |

………………………

Podpis Wykonawcy