### Zakres nr 1. –  ODDZIAŁ REHABILITACJI Z PODODZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Postępowanie w sprawie: ZAKUPU –  EGZOSZKIELET DLA DOROSŁYCH  szt/kpl. 1.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane  2022/ 2023)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY                                                                       OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EGZOSZKIELET DLA DOROSŁYCH |  | kpl. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAKRES NR 1 POZ. ………

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie .................................................................

- W przypadku, gdy zaoferowany asortyment objęty jest różną stawką podatku Vat, Wykonawca wpisuje w tabeli cenę z rozbiciem  zróżnicowanej  stawki podatku

Miejscowość ....................................... data ........................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 1–   EGZOSZKIELET DLA DOROSŁYCH szt/kpl. 1.

Załącznik 1B Zakres nr 1   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. - EGZOSZKIELET DLA DOROSŁYCH szt/kpl. 1. |
| 1. | Robot mobilny dla dorosłych | Tak |  | Wymagane |
| 2. | Urządzenie musi pozwalać na dopasowanie do różnych rozmiarów pacjentów w czasie poniżej 5 minut | Tak |  | Wymagane |
| 3. | Zakres wzrostu pacjentów od 153 cm do 195 cm | Tak |  | Wymagane |
| 4. | Zakres regulacji w szerokości miednicy do 45,6 cm | Tak |  | Wymagane |
| 5. | Masa pacjenta do 100 kg | Tak |  | Wymagane |
| 6. | System musi posiadać komplet (2szt.) ładowarek do baterii | Tak |  | Wymagane |
| 7. | System musi posiadać 2 zestawy wymiennych baterii aby umożliwiać ciągłą pracę | Tak |  | Wymagane |
| 8. | Pełne naładowanie baterii (100%) w max. 1 godzinę | Tak |  | Wymagane |
| 9. | Urządzenie musi posiadać punkt do podwieszenia urządzenia do zewnętrznego system odciążenia | Tak |  | Wymagane |
| 10. | Urządzenie musi zapewniać dźwiękową informację zwrotną dla pacjenta sygnalizującą zajęcie przez niego właściwej pozycji do wykonania kroku | Tak |  | Wymagane |
| 11. | Urządzenie musi wspierać odcinek piersiowy kręgosłupa co jest istotne dla pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa | Tak |  | Wymagane |
| 12. | Urządzenie musi posiadać blokowane I regulowane stawy biodrowe w zakresie przywodzenia/odwodzenia aby umożliwić łatwy transport pacjenta | Tak |  | Wymagane |
| 13. | Urządzenie musi posiadać podeszwy wyposażone w czujniki zbierające informację o odpowiednim obciążeniu stop pacjenta | Tak |  | Wymagane |
| 14. | Urządzenie musi posiadać możliwość mechanicznej regulacji ustawienia stawu skokowego | Tak |  | Wymagane |
| 15. | Urządzenie musi posiadać możliwość doposażenia o moduł do elektrostymulacji funkcjonalnej (moduł FES) | Tak |  | Wymagane |
| 16. | Urządzenie musi posiadać możliwość zdalnego połączenia z serwisem w celu diagnostyki system | Tak |  | Wymagane |
| 17. | Urządzenie musi posiadać automatyczną blokadę stawu kolanowego w przypadku braku zasilania | Tak |  | Wymagane |
| 18. | Urządzenie musi dostarczać terapeucie w czasie rzeczywistym (podczas trwania sesji) dane dotyczące bieżących parametrów pacjenta w celu dopasowania parametrów chodu przez pilota | Tak |  | Wymagane |
| 19. | Urządzenie musi dostarczać terapeucie w czasie rzeczywistym (podczas trwania sesji) dane na temat symetrii, długości kroku oraz czasu fazy przenoszenia | Tak |  | Wymagane |
| 20. | Urządzenie musi przenosić cały swój ciężar bezpośrednio na ziemię w sposób aby pacjent nie odczuwał masy urządzenia | Tak |  | Wymagane |
| 21. | Urządzenie musi być dostarczone wraz z zestawem akcesoriów umożliwiających dopasowanie do rozmiarów pacjenta | Tak |  | Wymagane |
| 22. | Urządzenie musi posiadać moduł transmisji danych w celu wysyłania do zewnętrznego serwera | Tak |  | Wymagane |
| 23. | Możliwość treningu pacjenta we własnym obuwiu | Tak |  | Wymagane |
| 24. | Wykonywanie kroków musi być kontrolowane poprzez przenoszenie ciężaru ciała przez pacjenta w celu samokontroli nad wykonywaniem kroków i zatrzymywaniem się | Tak |  | Wymagane |
| 25. | Urządzenie musi umożliwiać terapię pacjentom na różnym poziomie uszkodzenia rdzenia, z niedowładem połowiczym i innymi uszkodzeniami neurologicznymi | Tak |  | Wymagane |
| 26. | Urządzenie musi umożliwiać trening na różne sposoby w tym: wyzwalanie kroków z interfejsu terapeuty, pacjenta lub przez balans ciała | Tak |  | Wymagane |
| 27. | Urządzenie musi umożliwiać trening na różne sposoby w tym: wyzwalanie kroków z interfejsu terapeuty, pacjenta lub przez balans ciała | Tak |  | Wymagane |
| 28. | Urządzenie musi umożliwiać regulację stopnia wspomagania dla każdej nogi niezależnie w zakresie od 0 % -100 % mocy silników | Tak |  | Wymagane |
| 29. | Urządzenie musi umożliwiać trening chodu do tyłu oraz chodu do boku | Tak |  | Wymagane |
| 30. | Urządzenie musi posiadać programy przygotowujące do właściwego treningu chodu w postaci: treningu przenoszenia obciążenia oraz wykonywania wykroków I kroków na boki | Tak |  | Wymagane |
| 31. | Urządzenie musi posiadać możliwość wykonywania przysiadów i zintegrowany licznik pomiaru liczby wykonywaych przysiadów | Tak |  | Wymagane |
| 32. | Urządzenie musi umożliwiać wykonania trzech rodzajów testów chodu | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany: TAK – 30 PKT. NIE – 0 PKT. |
| 33. | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·             (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 1.

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. |  | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. e. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony ; sprzęt ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego |  | min 24 miesiące podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – maksimum 3 |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 6.. | Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – max. 2 dni robocze |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.. | Przeglądy i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) |  | Tak, podać ilość przeglądów |  | Bez punktacji |
|  | SZKOLENIA |
| 8 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia wliczone w cenę oferty |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  | INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 9 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 10 | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.. | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną |  | TAK |  | Bez punktacji |

- W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data ...................................................

### Zakres nr 2. –   ODDZIAŁ REHABILITACJI Z PODODZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Postępowanie w sprawie: ZAKUPU –  MOBILNY ROBOT REHABILITACYJNY KOŃCZYNY GÓRNEJ – URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO TERAPII RĘKI I PLACÓW     szt/kpl. 1.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane   2022/2023)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY                                                                       OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOBILNY ROBOT REHABILITACYJNY KOŃCZYNY GÓRNEJ – URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO TERAPII RĘKI I PLACÓW |  | kpl. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAKRES NR 2 POZ. ………

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie .................................................................

- W przypadku, gdy zaoferowany asortyment objęty jest różną stawką podatku Vat, Wykonawca wpisuje w tabeli cenę z rozbiciem  zróżnicowanej  stawki podatku

Miejscowość ....................................... data .......................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 2–   MOBILNY ROBOT REHABILITACYJNY KOŃCZYNY GÓRNEJ – URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO TERAPII RĘKI I PLACÓW      szt/kpl. 1.

Załącznik 1B Zakres nr 2   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. - MOBILNY ROBOT REHABILITACYJNY KOŃCZYNY GÓRNEJ – URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO TERAPII RĘKI I PLACÓW szt/kpl. 1. |
| 1. | Mobilny robot rehabilitacyjny kończyny górnej – urządzenie przeznaczone do terapii ręki i palców | Tak |  | Wymagane |
| 2. | Mobilny robot rehabilitacyjny kończyny górnej- Urządzenie przeznaczone do terapii ręki i palców 1 kpl. | Tak |  | Wymagane |
| 3. | Urządzenie składa się z dwóch osobnych mobilnych, przenośnych modułów do terapii kończyny prawej i lewej | Tak |  | Wymagane |
| 4. | Tryby pracy: aktywny wspomagany, pasywny: rozgrzewka i mobilizacja | Tak |  | Wymagane |
| 5. | Każdy staw do pracy robota zgodny jest ze stawem palca pacjenta | Tak |  | Wymagane |
| 6. | Anatomicznie zoptymalizowane prowadzenie każdego pojedynczego palca, punkt obrotu urządzenia umieszczony blisko stawu pacjenta umożliwiający naturalny i płynny ruch dłoni i palców | Tak |  | Wymagane |
| 7. | Urządzenie umożliwia terapię pełnego zakresu ruchu w stawach palców – od pełnego zgięcia do pełnego wyprostu | Tak |  | Wymagane |
| 8. | Możliwości urządzenia: Możliwość pracy całej dłoni lub wyłączenia pracy wybranych palców Regulacja szerokości dłoni zapewniająca pracę pacjentów o wąskich, dużych lub opuchniętych rękach Długość palców mierzona jest za pomocą szablonu i przenoszona do aplikacji Regulacja długości palców dla każdego pojedynczego palca Pomiar długości palców przechowywany jest w kartotece pacjenta Automatyczne dopasowanie rozmiaru urządzenia do indywidualnego pacjenta Możliwość wykonywania terapii w różnych pozycjach nadgarstka: pozycja neutralna, wyprost, zgięcie | Tak |  | Wymagane |
| 9. | Urządzenie zbudowane z biokompatybilnych silikonowych części, które mogą być używane u pacjenta w trakcie terapii blizn i oparzeń | Tak |  | Wymagane |
| 10. | Urządzenie umożliwia pracę z pacjentami w łóżku szpitalnym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany: TAK – 30 PKT. NIE – 0 PKT. |
| 11. | Dane techniczne: Waga urządzenia przenośnego maks. 4 kg Wymiary max : urządzenia Długość: 405 mm (+/-5mm), Szerokość: 200 mm (+/-5mm),, Wysokość: 207 mm (+/-5mm), | Tak |  | Wymagane |
| 12. | Automatyczna dokumentacja postępów pacjentów w formie cyfrowej | Tak |  | Wymagane |
| 13. | Praca w trybach prędkości: bardzo niska: min. 100 s ruchu + 2 s czasu oczekiwania na cykl wolny: min. 50 s ruchu + 2 s czasu oczekiwania na cykl normalny: ruch 25s (+/-2s) + czas oczekiwania 2s na cykl szybki: ruch 20s (+/-2s) + czas oczekiwania 2s na cykl bardzo szybko: max. 10 s ruchu + 2 s czasu oczekiwania na cykl | Tak |  | Wymagane |
| 14. | Zestaw zawiera: urządzenie dla kończyny lewej i prawej z wyposażeniem o 2x kabel zasilający o 2x zasilacz Sinpro HPU63b o 2x przewód USB (długość 1,8 m) o 2x Zestaw uchwytów na palce o 2x instrukcja obsługi o 2x Instrukcja dezynfekcji i czyszczenia o 2x Mechanika uchwytu na kciuk (długi i krótki) • 2 x tablet | Tak |  | Wymagane |
| 15. | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·             (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 2.

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. |  | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. e. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony ; sprzęt ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego |  | min 24 miesiące podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – maksimum 3 |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 6.. | Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – max. 2 dni robocze |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.. | Przeglądy i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) |  | Tak, podać ilość przeglądów |  | Bez punktacji |
|  | SZKOLENIA |
| 8 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia wliczone w cenę oferty |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  | INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 9 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 10 | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.. | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną |  | TAK |  | Bez punktacji |

- W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data ...................................................