OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont przepompowni ścieków komunalnych P-2 w Komornikach 
przy zakładzie produkcyjnym Mielczarek.

Remont będzie polegał na wymianie na nowe istniejących pionów tłocznych, stóp sprzęgających, armatury ( zaworów zwrotnych i zasuw), oraz poziomych odcinków wychodzących ze zbiornika, do miejsca połączenia z rurociągami PE.

Należy wykonać by-pass na czas remontu, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania przepompowni.

Prace ziemne- należy uwzględnić prace ziemne – odkopanie połączeń rurociągów stalowych z PE, odkopanie rurociągu powrotnego ( dla wykonania by-passu), wykonanie odwodnienia wykopu ( igłofiltry) oraz zasypanie wykopu – przywrócenie stanu pierwotnego po skończonym remoncie.

Pompy, szafa sterownicza a także drabiny złazowe i pomost roboczy nie podlegają wyminie.

Remont przepompowni w zakresie:

- odkopanie rurociągów tłocznych przy przepompowni i rurociągu powrotnego,

- wykonanie by-passu i uruchomienie przepompowni na by-passie,

- demontaż pomp z przepompowni – 3 szt,, demontaż istniejącego orurowania ( piony, stopy sprzęgające, zawory zwrotne, zasuwy)

- demontaż istniejącego orurowania ( piony, stopy sprzęgające, zawory zwrotne, zsuwy, odcinki tłoczne poziome),

- montaż nowego orurowania tłocznego DN 150 o  długości 4,5m ( piony, odcinki tłoczne poziome ) – 3 kpl. stal nierdzewna, min 0H18N9/1.401, grubość ścianek min. 2,0 mm

- nowe stopy sprzęgające do istniejących pomp

- montaż zasuw nożowych DN 150 – 3 szt. w wykonaniu nierdzewnym

- montaż zaworów zwrotnych kulowych kątowych typu Szustera dn 150 – 3 szt.

- komplet śrub, podkładek, nakrętek, kotem mocujących – stal nierdzewna, klasy A2
- komplet uszczelek, kołnierzy, kotwy mocujące wklejane ze stali nierdzewnej min 0H 18N9/1.401

- uszczelnienie przejść rurociągów przez ściankę przepompowni poprzez uszczelki łańcuchowe,

- zainstalowanie pomp z powrotem w przepompowni,

- rozruch przepompowni, testy, sprawdzenie poprawności pracy,

- demontaż by-passu, zasypanie wykopu,

Wymiana pokrywy przepompowni o średnicy 4m:

- demontaż istniejących żurawików na pokrywie przepompowni,

- demontaż istniejącej pokrywy przepompowni, razem z balustradą i zamknięciami z krat Wema

-  dostawa i montaż nowej pokrywy żelbetowej według indywidualnego własnego projektu

- dostawa i montaż nowych krat ze stali nierdzewnej min 0H18N9/1.401, zamykającej otwory na kosz, pompy i włazowy.