ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

WYKAZ APARATURY MEDYCZNEJ I NIEMEDYCZNEJ STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE

| Lp. | Wymagane warunki i parametry | Parametr wymagany - podać | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |

Pakiet 1 - ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM – 8 KPL. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: ………………………………………………………………………………………….

|  | Łóżko szpitalne o wymiarach leża min. 2000 mm x 90 cm (+/-5cm) | TAK, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami. | TAK, podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | TAK, podać |  |
|  | Szczyty łóżka chromowane, wypełnione płytą HPL o grubości min. 8 mm , odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyty oraz wypełnienie szczytów montowane na stałe. | TAK, podać |  |
|  | Leże łóżka dwusegmentowe z czego min. 1 segment ruchomy | TAK, podać |  |
|  | Leże wypełnione siatką odporną na działanie wysokiej temperatury, środki dezynfekujące oraz działanie UV. Siatka montowana na stałe wzmocniona | TAK, podać |  |
|  | Możliwość montażu barierek 3/4 | TAK, podać |  |
|  | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: segment oparcia pleców w zakresie: 0-70o (+/-5o) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców wykonywana za pomocą oddzielnych dźwigni umieszczonych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła, każde koło zaopatrzone w indywidualny hamulec. | TAK, podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 210 kg | TAK, podać |  |
|  | Materac dopasowany do rozmiarów leża, wys. materaca min. 100 mm (gąbka w pokrowcu z tkaniny). Osłona z zamkiem błyskawicznym z min. 2 stron, chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna i odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania, nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych i wysokie temperatury – pranie, suszenie w suszarce bębnowej. Ilość 8 szt. | TAK, podać |  |

| PAKIET 2 - DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW – 4 SZT. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | TAK, podać |  |
|  | Myjnia ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej | TAK, podać |  |
|  | Uszczelka drzwiowa umieszczona na korpusie urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Komora myjni tłoczona bez jakichkolwiek wewnątrz połączeń śrubowych czy spawanych | TAK, podać |  |
|  | Drzwi komory otwierane automatycznie | TAK, podać |  |
|  | Myjnia wyposażona w system min. 18 dysz myjących (w tym 9 dysz rotacyjnych i 1 obrotowe ramie spryskującej) zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję naczyń zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz | TAK, podać |  |
|  | Temperatura dezynfekcji termicznej 93°C | TAK, podać |  |
|  | 3 wstępnie zdefiniowane programy mycia (szybki, normalny, intensywny) | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania przez użytkownika min. 3 programów indywidualnych | TAK, podać |  |
|  | Obudowa, rama i komora mycia wykonane ze stali kwasoodpornej | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 3 fazowe (400V, 50Hz) | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone we wbudowaną wytwornicę pary o mocy max. 4,5 kW | TAK, podać |  |
|  | Moc całkowita urządzenia max. 5,05 kW | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie wodą zimną oraz wodą ciepłą (3/4") | TAK, podać |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny z urządzenia w posadzkę lub do ściany o średnicy min. 110 mm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia (szer. x gł. x wys.) 550x480x1630 mm | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana pompa do dozowania środka odkamieniającego z czujnikiem niskiego poziomu | TAK, podać |  |
|  | Miejsce na przechowywanie min. 2 kanistrów po 5l każdy wewnątrz urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Możliwość załadunku na jeden cykl mycia minimum 1 basen z pokrywą + 1 kaczka | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru uchwytu trzymającego wsad do potrzeb użytkownika | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowej pompy dozującej do środka myjącego | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowy program sporobójczy - dołączyć potwierdzenie z przeprowadzanych testów skuteczności wobec Clostridium difficile | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawiania wartości parametru A0 przez użytkownika w tym A0=3000 | TAK, podać |  |
|  | Drzwi urządzenia izolujące termicznie i akustycznie | TAK, podać |  |
|  | Pompa obiegowa o mocy max. 730 W | TAK, podać |  |
|  | Wydajność pompy obiegowej min. 250 l/min | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapamiętania raportu z minimum 800 ostatnich cykli mycia | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w tryb stand-by utrzymujący urządzenie w gotowości do użycia przy minimalnym zużyciu energii | TAK, podać |  |
|  | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie). | Min. 1 przegląd na rok |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | TAK |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu.. | TAK, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48 godz. |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | TAK |  |

| PAKIET 3 - WÓZEK DO TRANSPORTU CZYSTEJ I BRUDNEJ BIELIZNY– 2 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny z szafką, dwiema półkami oraz dwoma stelażami na odpady | TAK, podać |  |
|  | Szafka zabudowana z drzwiami wyposażonymi w ergonomiczny uchwyt aluminiowy anodowany lub lakierowany wg palety RAL - minimum 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego, | TAK, podać |  |
|  | Stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych anodowanych lub lakierowanych proszkowo na kolor wg palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) oraz złączek ABS w kolorze czarnym | TAK, podać |  |
|  | Wypełnienie stelaża stanowi płyta meblowa obustronnie laminowana oklejona okleiną PCV o grubości 2mm, okleina w kolorze płyty | TAK, podać |  |
|  | Kolor płyty meblowej - minimum 8 kolorów do wyboru przez Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Blat z 3 stron obudowany, zabezpieczony relingiem, reling o średnicy 20 mm będący równocześnie uchwytem do prowadzenia | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w 2 półki, oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm, | TAK, podać |  |
|  | Podstawa stalowa wykonana z kształtowników stalowych o przekroju min. 50x30x2mm, lakierowana proszkowo wg palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) podstawa wypełniona prętami zabezpieczającymi worek na odpady od dołu | TAK, podać |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 tworzywowe koła z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka, koła o średnicy min. 100 mm, z łożyskami tocznymi jazdy i obrotu, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu | TAK, podać |  |
|  | Gumowe odboje na narożach podstawy w kolorze złączek ABS nachodzące na ramę po 95 mm (+/- 2 mm) na każdy narożnik | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w dwie obręcze na odpady | TAK, podać |  |
|  | Obręcz do worka na odpady wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; z pokrywą z tworzywa ABS, otwieraną ręcznie, pokrywa z miejscem na oznaczenie odpadów | TAK, podać |  |
|  | Wymiary szafki wraz z bandami: - szerokość: 550 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 530 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 685 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary całkowite wózka: - szerokość: 1050 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 580 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 1080 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji 2020/2021 | TAK, podać |  |

| PAKIET 3 - WÓZEK PODWÓJNY NA ODPADY LUB BRUDNĄ BIELIZNĘ – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Wózek na odpady lub brudną bieliznę podwójny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK, podać |  |
|  | Wózek na worki o pojemności worka 100-120 l litrów | TAK, podać |  |
|  | Obręcze na worki wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | TAK, podać |  |
|  | Pokrywy z mechanizmem spowalniającym opadanie, minimum 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, który zapewnia komfort oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem, każda oddzielnie | TAK, podać |  |
|  | Stabilna podstawa z kształtowników i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wózka - szerokość: 860 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 505 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 860 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji 2020/2021 | TAK, podać |  |

| PAKIET 3 - WÓZEK DO PRZEWOŻENIA POSIŁKÓW – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK, podać |  |
|  | Wyposażony w dwa blaty w formie wyjmowanych tac | TAK, podać |  |
|  | Blaty o wymiarach: 890x590 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 845x545x20 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka, koła z łożyskami tocznymi jazdy i obrotu, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchywt do prowadzenia umieszczony na krótszym boku | TAK, podać |  |
|  | Wymiary całkowite wózka: - szerokość 1015 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 600 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 900 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne) Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji 2020/2021 | TAK, podać |  |

| PAKIET 4 - STOLIK ODDZIAŁOWY WIELOFUNKCYJNY – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Stolik oddziałowy: 1xblat z szufladą 1xblat, 1xpółka koszowa, 1xstelaż do worka na odpady, 2x uchwyt do prowadzenia | TAK, podać |  |
|  | Stolik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK, podać |  |
|  | Stolik wyposażony w 1 blat z szufladą. Blat z podniesionym rantem wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowany na stałe do stelaża. Szufada wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. | TAK, podać |  |
|  | Środkowy poziom stanowi Blat z podniesionym rantem wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowany na stałe do stelaża. | TAK, podać |  |
|  | Najniższy poziom stanowi półka koszowa | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - 1x stelaż do worka na odpady, z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze szarym - 2x uchwyt do prowadzenia wykonany z pręta o średnicy 8 mm, umiejscowiony na krószych bokach | TAK, podać |  |
|  | Wymiary całkowite: - szerokość: 950 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 480 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 880 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 8. | Wymiary blatu górnego: - szerokość: 705 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 415 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 20 mm | TAK, podać |  |
| 9. | Wymiary blatu dolnego: - szerokość: 655 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 415 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 20 mm | TAK, podać |  |
| 10 | Wymiary szuflady: - szerokość: 655 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 415 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 155 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 11 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady szuflady: - szerokość: 580 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 345 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 125 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 12 | Wymiary półki koszowej: - szerokość: 655 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 410 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 90 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 13 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) | TAK, podać |  |
| 14 | Rok produkcji 2020/2021 | TAK, podać |  |

| PAKIET 4 - STOLIK ODDZIAŁOWY WIELOFUNKCYJNY (DO ROZWOŻENIA LEKÓW)– 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Stolik do rozwożenia leków wyposażony w 2 blaty w formie 4 wyjmowanych tac | TAK, podać |  |
|  | Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na kolor biały, zapewniającego stabilność wózka | TAK, podać |  |
|  | Wyposażony w koła, w tym dwa z blokadą | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, zamontowany na krótszym boku. Uchwyt wykonany z kształtownika o wymiarach min. 20x20 mm. | TAK, podać |  |
|  | Wymiary całkowite: - szerokość: 660 mm (+/- 40mm) - głębokość: 430 mm (+/- 40mm) - wysokość: 890 mm (+/- 40mm) | TAK, podać |  |
|  | Tace wyposażone w przegródki na leki z tworzywa PE, po 2 na tacę. Ilość oczek w 1 przegródce 15 (60 na poziom). Wymiar jednego oczka min. 55x48 mm, wysokość min. 15 mm. | TAK, podać |  |
|  | Powierzchnia tac szlifowana | TAK, podać |  |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji 2020/2021 | TAK, podać |  |

| PAKIET 4 - STOLIK ZABIEGOWY – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Stolik zabiegowy wykonany w ze stali lakierowanej proszkowo | TAK, podać |  |
|  | Stelaż ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju min. 25x25 mm lakierowanego proszkowo, z szynami instrumentalnym i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element stabilnej konstrukcji. | TAK, podać |  |
|  | Stolik wyposażony w 1 blat z pogłębieniem oraz w szafkę z trzema szufladami (wysokość frontu 3x130 mm) | TAK, podać |  |
|  | Blat i szafka stalowe lakierowane proszkowo na biało, fronty lakierowane na wybrany kolor z palety RAL – min. 12 kolorów, kolor do wyboru przez Zamawiającego. | TAK, podać |  |
|  | Stelaż wyposażony w 4 wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 100 mm w kolorze białym, w tym dwa z blokadą. | TAK, podać |  |
|  | Wymiary całkowite stolika: - szerokość: 570 mm (+/-20 mm) - głębokość: 550 mm (+/-20 mm) - wysokość: 900 mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary blatów: - szerokość: 450 mm (+/-20 mm) - głębokość: 500 mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej blatów: - szerokość: 400 mm (+/-20 mm) - głębokość: 450 mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary szafki z szufladami: - szerokość: 450 mm (+/-20 mm) - głębokość: 500 mm (+/-20 mm) - wysokość: 413 mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - szerokość: 375 mm (+/-20 mm) - głębokość: 430 mm (+/-20 mm) - wysokość: 105 mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji 2020/2021 | TAK, podać |  |

| PAKIET 4 - WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY– 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 650 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 550 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) - wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 805 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 szuflad: - 1 szuflada o wysokości frontu 234 mm (+/- 5 mm) - 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm (+/- 5 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - przy wysokości frontów 234 mm: 525x440x209 mm (+/- 5 mm ) (szerokośćxgłębokośćxwysokość) - przy wysokości frontu 156 mm: 525x440x141 mm (+/- 5 mm ) (szerokośćxgłębokośćxwysokość) | TAK, podać |  |
|  | Szuflady wyposażone w zamek centralny w prowadnice z samodociągiem | TAK, podać |  |
|  | Korpus szafki wyposażony w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający- niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości. | TAK, podać |  |
|  | Szafka i szuflady wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z możliwością polakierowania frontów na wybrany kolor wg palety RAL - minimum 19 kolorów do wyboru | TAK, podać |  |
|  | Blat z pogłębieniem wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm | TAK, podać |  |
|  | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, wykonane z aluminium anodowanego | TAK, podać |  |
|  | Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm (szare), w tym dwa z blokadą | TAK, podać |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 2x odcinek szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa - 1x nadstawka dwurzędowa na 11 uchylnych, transparentnych pojemników (6+5), stelaż nadstawki wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, - 1x pojemnik na rękawiczki wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obudowany z 3 stron o wymiarach 135x85x230 mm (+/- 5 mm), z ucheytrm na szynę - 1x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły wykonany ze stali kwasoodpornej (pojemnik z tworzywa sztucznego), z mozliwością dostosowania uchwytu do wymiarów pojemnika Użytkownika, z uchwytem na szynę - 1x kosz na odpady z towrzywa sztucznego z mozliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej, z uchwytem na szynę typu Z - 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, nad szufladami, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek (próćz kosza na odpady) w formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm | TAK, podać |  |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji 2020/2021 | TAK, podać |  |

| PAKIET 5 - WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH - 1 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| 1. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK, podać |  |
| 2. | Szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm). | TAK, podać |  |
| 3. | Długość całkowita: 2150 mm (± 30 mm). | TAK, podać |  |
| 4. | Materac o wymiarach 2000 x 700 mm. | TAK, podać |  |
| 5. | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 420-820 mm (±30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. | TAK, podać |  |
| 6. | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 0-12 stopni (± 2 stopni) – regulacja płynna. | TAK, podać |  |
| 7. | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-12 stopni (± 2 stopni) – regulacja płynna. | TAK, podać |  |
| 8. | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg. | TAK, podać |  |
| 9. | Leże czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG. | TAK, podać |  |
| 10 | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia. | TAK, podać |  |
| 11 | Pod leżem listwa aluminiowe o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka). | TAK, podać |  |
| 12 | Stół dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej. | TAK, podać |  |
| 13 | Szczyty chromowane z tworzywowymi wstawkami. Szczyty z możliwością blokady podczas transportu. Na szczycie wózka od strony nóg dodatkowe demontowalne chromowane uchwyty do przetaczania. | TAK, podać |  |
| 14 | Stół wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku. | TAK, podać |  |
| 15 | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 3°) – regulacja płynna | TAK, podać |  |
| 16 | Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-42° (± 3°) – regulacja płynna. | TAK, podać |  |
| 17 | Stół wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe. | TAK, podać |  |
| 18 | Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. | TAK, podać |  |
| 19 | Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. Spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52. | TAK, podać |  |
| 20 | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym. | TAK, podać |  |
| 21 | Wyposażenie: 1) wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki. 2) podest do wchodzenia. 3) materac składający się. 4) pianka poliuretanowa pokryta obiciem tapicerskim. 5) grubość materaca min. 8 cm. | TAK, podać |  |
| 22 | Podstawa osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. | TAK, podać |  |
| 23 | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg. | TAK, podać |  |
| 24 | Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole. | TAK, podać |  |
| 25 | Szyna instrumentalna typu MODUR, wykonana z profilu aluminiowego, przekrój szyny: 10x30 mm. Kompletna z zamocowaniami – 1 m. | TAK, podać |  |

| PAKIET 6 - APARAT EKG Z WÓZKIEM - 1 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| 1. | Waga aparatu z akumulatorem i zasilaczem do 1,5 kg | TAK, podać |  |
| 2. | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz | TAK, podać |  |
| 3. | Wbudowane zasilanie akumulatorowe na co najmniej 6 godz. ciągłego monitorowania oraz 2 godz. ciągłego wydruku | TAK, podać |  |
| 4. | Ochrona przed impulsem defibrylacji | TAK, podać |  |
| 5. | Komunikacja w jęz. polskim | TAK, podać |  |
| 6. | Wyświetlacz LCD TFT do prezentacji krzywej EKG, wartości parametrów i menu (nie dopuszcza się ekranu dotykowego) | TAK, podać |  |
| 7. | Wyświetlacz o przekątnej min. 5 cali z podświetleniem LED oraz wysokiej rozdzielczości (min. 800 x 480 pikseli) | TAK, podać |  |
| 8. | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izotermicznej | TAK, podać |  |
| 9. | Analiza i interpretacja EKG | TAK, podać |  |
| 10 | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 3-kanałowym | TAK, podać |  |
| 11 | Czułość: 5/10/20 mm/mV oraz AUTO | TAK, podać |  |
| 12 | Prędkość zapisu: 5/12,5/25/50 mm/s | TAK, podać |  |
| 13 | Detekcja stymulatora serca | TAK, podać |  |
| 14 | Szerokość papieru max. 80 mm. | TAK, podać |  |
| 15 | Drukarka termiczna z możliwością zastosowania rolki i papieru składanego | TAK, podać |  |
| 16 | Klawiatura funkcyjna (nie dopuszcza się klawiatury alfanumerycznej) | TAK, podać |  |
| 17 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg | TAK, podać |  |
| 18 | Szybkość ładowania akumulatorów do 100% pojemności do 3,5 godz. | TAK, podać |  |
| 19 | Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min. 800 badań) i eksportu danych do pamięci typu Pendrive. | TAK, podać |  |
| 20 | Kompatybilność z systemem monitorowania tego samego producenta | TAK, podać |  |
| 21 | Przegląd badań w formacie w pliku - format pdf | TAK, podać |  |
| 22 | Wyposażenie: przewód pacjenta, elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny, dedykowany wózek do urządzenia | TAK, podać |  |

| PAKIET 7 - STÓŁ REHABILITACYJNY – 4 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Stół rehabilitacyjny wykonany z kształtownika o przekroju kwadratowym 25x25 mm giętego, nie dopuszcza się elementów stelaża spawanych | TAK, podać |  |
|  | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało | TAK, podać |  |
|  | Leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym odpornym na dezynfekcję - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego - min. 15 kolorów do wyboru | TAK, podać |  |
|  | Zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie 0- 35° | TAK, podać |  |
|  | Kozetka wyposażona w uchwyt na prześcieradło jednorazowe - możliwość mocowania uchwytu według potrzeb Zamawiającego: u wezgłowa lub od strony nóg | TAK, podać |  |
|  | Wymiary: - długość: 1850 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 560 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 500 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg. | TAK, podać |  |

| PAKIET 7 - STOJAK MEDYCZNY - 5 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie min. 1000-2400 mm | TAK, podać |  |
|  | Podstawa stojaka aluminiowa lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL (min. 15 kolorów do wybory przez Zamawiającego), pięcioramienna na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym dwa z blokadą | TAK, podać |  |
|  | Średnica podstawy: min. 560 mm | TAK, podać |  |
|  | Kolumna stojaka lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL (min. 15 kolorów do wybory przez Zamawiającego) | TAK, podać |  |
|  | Min. 2 zaczepy na płyny, każdy o nośności min. 2 kg. | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji 2020/2021 | TAK, podać |  |

| PAKIET 7 - TABORET OBROTOWY Z OPARCIEM - 4 Szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Taboret z okrągłym siedziskiem tapicerowanym materiałem nieprzepuszczalnym, zmywalnym i odpornym na dezynfekcję ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego z minimum 15 kolorach | TAK, podać |  |
|  | Podstawa stalowa chromowana, pięcioramienna, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego (czarne) o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, | TAK, podać |  |
|  | Średnica podstawy: 620 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego sterowanym dźwignią ręczną w zakresie 425-545 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Średnica siedziska min. 330 mm | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji 2020/2021 | TAK, podać |  |
|  | Wyrób medyczny, dokumenty na potwierdzenie. | TAK, podać |  |

| PAKIET 8 - FOTEL DO POBIERANIA KRWI - 2 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| 1. | Stół zabiegowy z możliwością regulacji segmentu plecowego wykonany z metalowego szkieletu malowanego proszkowo | TAK, podać |  |
| 2. | Minimalne obciążenie 120 kg | TAK, podać |  |
| 3. | Regulowane podpory pod rękę – 2 kpl. | TAK, podać |  |
| 4. | Półka boczna – 1 kpl. | TAK, podać |  |
| 5. | Tkanina leża zmywalna – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK, podać |  |

| PAKIET 9 - KRZESŁA NA SALE CHORYCH – 19 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| 1. | Chromowana spawana konstrukcja krzesła | TAK, podać |  |
| 2. | Plastikowa powierzchnia z kolorowego polipropylenu, wybór koloru do uzgodnienia z Zamawiającym z wzornika kolorów – min. 10 kolorów. | TAK, podać |  |
| 3. | Nogi wyposażone w plastikowe końcówki | TAK, podać |  |
| 4. | Nośność – min. 100 kg. | TAK, podać |  |
| 5. | Krzesło dostarczone w całości. | TAK, podać |  |
| 6. | Wysokość całkowita – min. 75 cm Wysokość siedziska – min. 42 cm Głębokość siedziska – min. 40 cm Szerokość siedziska – min. 40 cm. | TAK, podać |  |

| PAKIET 9 - STOLIKI NA SALE CHORYCH - 8 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| 1. | Konstrukcja stolika wykonana jest z kształtowników stalowych lakierem proszkowym. Blat stolika wykonany jest z płyty meblowej laminowanej. Stolik wyposażony jest w regulowane stopki. Wymiary blatu nie mniejsze niż 78x78 cm | TAK, podać |  |

PAKIET 10 - SZAFA NA PŁYNY INFUZYJNE.– 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: ………………………………………………………………………………………….

|  | Szafa dostarczana w całości bez konieczności montażu | TAK, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | szafa nierdzewna, nieprzelotowa z drzwiami skrzydłowymi | TAK, podać |  |
|  | drzwi w górnej części przeszklone (nie po całości, przeszklenie w formie okienek) | TAK, podać |  |
|  | Szafa wyposażona w zamek części dolnej i górnej oraz półki wewnętrzne ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  |
|  | Centralny zamek z 2 kluczami | TAK, podać |  |
|  | Wymiary: 1850x820x450 mm (+/-5%) | TAK, podać |  |

| PAKIET 11 - PARAWAN TELESKOPOWY – 8 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Parawan teleskopowy mocowane bezpośrednio do ściany - długość wieszaka w stanie złożonym: 700 mm (+/- 10 mm) - długość wieszaka w stanie rozłożonym: 2000 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja parawanu wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych zakończonych głowicą z 2 haczykami | TAK, podać |  |
|  | Parawan wyposażony w regulator poziomujący ramię aby zniwelować obwieszanie ramienia teleskopu przy maksymalnym rozłożeniu | TAK, podać |  |
|  | Parawan mocowany do ściany na solidnej podporze wykonanej ze stali kwasoodpornej o wymiarach 70x115 mm za pomocą 4 śrub z kołkami rozporowymi | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja wieszaka teleskopowego umożliwiająca składanie ramienia teleskopowego równolegle do ściany w prawą lub w lewą stronę w zakresie 180° | TAK, podać |  |
|  | Parawan wyposażony w 1 zasłonka w komplecie: materiałową (poliester z powłoką wodoodporną), wymiary: 220 x 150 cm (szer.x wys.) dostępną w minimum 6 kolorach: miętowym, żółtym, niebieskim, białym, beżowym, zielonym lub zmywalna PCV, wymiary: 180x200 cm (szer.x wys.), dostępną w minimum 4 kolorach | TAK, podać |  |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji 2020/2021 | TAK, podać |  |

PAKIET 12 - SZAFA NA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ – 2 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: ………………………………………………………………………………………….

|  | Szafa dostarczana w całości bez konieczności montażu | TAK, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szuflady z pełnym wysuwem | TAK, podać |  |
|  | Teleskopowe, kulkowe prowadnice | TAK, podać |  |
|  | Obciążenie szuflad do 50kg | TAK, podać |  |
|  | Centralny zamek z 2 kluczami | TAK, podać |  |
|  | 4 szuflady przystosowane do przechowywania kartotek oraz teczek zawieszkowych formatu A4 (1 rząd poziomo) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary: 400x580x1090 mm (+/-5%) | TAK, podać |  |

| PAKIET 13 - PODNOŚNIK PACJENTA- 1 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| 1. | Podnośnik do transportu oraz kąpieli pacjenta z udźwigiem do 150 kg +/- 5 kg | TAK, podać |  |
| 2. | Obsługa podnośnika poprzez zintegrowany automatyczny pilot dołączony do podnośnika | TAK, podać |  |
| 3. | Działanie siłownika - płynne, bez szarpnięć oraz zacinania | TAK, podać |  |
| 4. | Składanie urządzenia do transportu bez użycia narzędzi oraz serwisu | TAK, podać |  |
| 5. | Rama podnośnika wyposażona w podwójne koła, w tym co najmniej dwa z blokadą | TAK, podać |  |
| 6. | Urządzenie wyposażone w przycisk awaryjnego zatrzymania | TAK, podać |  |
| 7. | Nosze utrzymujące pacjenta wykonane z materiału szybkoschnącego oraz przepuszczające wodę | TAK, podać |  |
| 8. | Urządzenie umożliwia podnoszenie pacjenta z wózka oraz łóżka | TAK, podać |  |
| 9. | Waga podnośnika nie więcej niż 40 kg | TAK, podać |  |

| PAKIET 14 – ŁAWKA DLA PACJENTÓW DO POCZEKALNI – 1 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| 1. | Ławka 5 osobowa na stalowej czarnej konstrukcji | TAK, podać |  |
| 2. | Profilowane kolorowe siedziska z trwałego estetycznego plastiku, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym z palety kolorów; | TAK, podać |  |
| 3. | Łatwa w utrzymaniu, odporna na środki dezynfekcyjne i chemiczne | TAK, podać |  |
| 4. | Ławka dostarczona w całości | TAK, podać |  |

| PAKIET 15- PODAJNIK NA RĘCZNIK PAPIEROWY ZZ – 25 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Pojemność podajnika: od 250 do 400 listków ręcznika typu ZZ | TAK, podać |  |
|  | Wyciągnięcie jednej sztuki ręcznika, powoduje wysunięcie się następnego | TAK, podać |  |
|  | Podajnik wyposażony w zamek i klucz | TAK, podać |  |
|  | Obudowa biała, łatwa w czyszczeniu, odporna na środki chemiczne | TAK, podać |  |
|  | Montaż naścienny, przykręcany poprzez wkręty z kołkami dołączone do podajnika | TAK, podać |  |
|  | Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników | TAK, podać |  |
|  | Wymiary nie większe niż 260x200x120 (+/- 5%) | TAK, podać |  |

| PAKIET 15 - DOZOWNIK ŁOKCIOWY NA MYDŁO I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE – 65 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Dozownik na butelki o pojemności min. 1000 ml | TAK, podać |  |
|  | Dozownik metalowy, łatwy w czyszczeniu, odporny na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych | TAK, podać |  |
|  | Dozowanie preparatu odbywa się poprzez naciśniecie dźwigni łokciem jednej ręki na podstawioną pod wylot dłonią drugiej ręki. | TAK, podać |  |
|  | Montaż do dowolnej powierzchni za pomocą dołączonych śrub lub kołków i śrub. | TAK, podać |  |

| PAKIET 15 – PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY DO ŁAZIENEK PACJENTÓW – 12 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| 1 | Pojemnik na papier toaletowy jumbo, wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym | TAK, podać |  |
| 2 | Dozownik mieści rolkę o wymiarach 210mm x 220 mm | TAK, podać |  |
| 3 | Dozownik zamykany na kluczyk | TAK, podać |  |
| 4 | Łatwy montaż załączonymi do dozownika śrubami | TAK, podać |  |

| PAKIET 16 – LODÓWKA DO LEKÓW– 2 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| 1 | Wyposażona kontroler ekranu dotykowego | TAK, podać |  |
| 2 | 24/7 automatyczne rejestrowanie danych temperatury, które można pobrać za pomocą opcjonalnej karty micro SD | TAK, podać |  |
| 3 | Regulator i bateria alarmu z powrotem zasilają się | TAK, podać |  |
| 4 | Alarm otwartych drzwi | TAK, podać |  |
| 5 | Alarm awarii zasilania | TAK, podać |  |
| 6 | Alarm wysokiej temperatury | TAK, podać |  |
| 7 | Alarm niskiej temperatury | TAK, podać |  |
| 8 | Rejestracja i wyświetlanie temperatury minimalnej / maksymalnej | TAK, podać |  |
| 9 | Automatyczne odszranianie poza cyklem | TAK, podać |  |
| 10 | Chłodzenie wspomagane wentylatorem | TAK, podać |  |
| 11 | Port dostępu | TAK, podać |  |
| 12 | Czynnik chłodniczy przyjazny środowisku | TAK, podać |  |
| 13 | Bez amoniaku | TAK, podać |  |
| 14 | Zamek drzwiowy z dwoma kluczami | TAK, podać |  |
| 15 | Samo zamykające się drzwi | TAK, podać |  |
| 16 | Wsporniki do montażu na ścianie | TAK, podać |  |
| 17 | Wyświetlanie temperatury w czasie rzeczywistym dla dwóch sond temperatury | TAK, podać |  |
| 18 | Wtórna (wędrująca) sonda temperatury | TAK, podać |  |
| 19 | Światło wewnętrzne | TAK, podać |  |
| 20 | Zdalne kontakty alarmowe | TAK, podać |  |
| 21 | Opcjonalna karta micro SD do przesyłania danych temperatury do komputera | TAK, podać |  |
| 22 | Pojemność ok 70 litrów | TAK, podać |  |
| 23 | Zakres temp. +2°C do +8°C | TAK, podać |  |
| 24 | Temp. Robocza +5°C | TAK, podać |  |
| 25 | Min 3 półki | TAK, podać |  |
| 26 | Waga ok 35 kg. | TAK, podać |  |
| 27 | Drzwi pełne, samo zamykające się | TAK, podać |  |
| 28 | Cyfrowa kontrola temperatury | TAK, podać |  |
| 29 | Cyfrowy wyświetlacz temperatury | TAK, podać |  |

| PAKIET 17 - LUSTRO NA SALE CHORYCH – 8 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Lustro wykonane z akrylowej płyty ekstrudowanej lub pokryte folią ochronną, zabezpieczającą przed rozbiciem i zmniejszającą ryzyko skaleczenia w przypadku rozbicia szkła | TAK, podać |  |

| PAKIET 17 – KOSZ NA ODPADY NA SALE CHORYCH – 18 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| 1. | Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym | TAK, podać |  |
| 2. | Pojemność 25 l | TAK, podać |  |
| 3. | Materiał – tworzywo ABS | TAK, podać |  |
| 4. | Kosz posiada pokrywkę | TAK, podać |  |
| 5. | Wymiary: wysokość – min.380 mm średnica – min. 350 mm | TAK, podać |  |
| 6. | Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK, podać |  |

| PAKIET 17 - WIESZAK NA RĘCZNIKI DO ŁAZIENEK– 8 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Wieszak w formie drążków na min. 2 ręczniki o szerokości min. 500 mm | TAK, podać |  |
|  | W zestawie wkręt, kołek | TAK, podać |  |
|  | Wymiary: 700x120x550 mm (+/-5%) | TAK, podać |  |
|  | Montaż do ściany | TAK, podać |  |
|  | Odporny na korozję i zarysowania | TAK, podać |  |

| PAKIET 18 - REGAŁ MOBILNY NA BASENY I KACZKI – 2 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Regał na podstawie jezdnejwykonanej ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażonej w 4 koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 100 mm, Stelaż - listwa nośna z haczykami, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, przystosowany do montażu suszarek | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie regału: - 1x suszarka na baseny lub miski o wymiarach 740x350x400mm (+/-20mm), wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 - 1x suszarka na pokrywki o wymiarach 740x350x250mm (+/-20mm), wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 - 2x listwa z sześcioma haczykami na kaczki wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 - 4x ociekacz do suszarki wykonany z tworzywa sztucznego | TAK, podać |  |
|  | Wymiary całkowite regału: - szerokość: 750 mm (+/-20mm) - głębokość: 450 mm (+/-20mm) - wysokość: 1900 mm (+/-20mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne) Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji 2020/2021 | TAK, podać |  |

| PAKIET 19 - Wózek do transportu zwłok – 1 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| 1 | Zestaw składa się z wózka, tacy do zwłok i pokrywy z uszczelką i cięgami mocującymi | TAK, podać |  |
| 2 | Wózek może być o stałej wysokości lub wysokości z mechanizmem śrubowym | TAK, podać |  |
| 3 | Konstrukcja wózka i tacy wykonana ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  |
| 4 | Długość całkowita : 215 cm ( +/- 10 % ) | TAK, podać |  |
| 5 | Szerokość całkowita : 75 cm ( +/- 10 % ) | TAK, podać |  |
| 6 | Długość tacy : 200 cm ( +/- 10 % ) | TAK, podać |  |
| 7 | Szerokość tacy : 60 cm ( +/- 10 % ) | TAK, podać |  |
| 8 | Koła pompowane lub lane ( pełne ) | TAK, podać |  |
| 9 | Pokrywa PCV | TAK, podać |  |

| PAKIET 20 - Wózek do sprzątania – 1 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| 1 | Wózek do sprzątania z miejscem na worek na śmieci 120 litrowy | TAK, podać |  |
| 2 | Koszyki na środki chemiczne co najmniej 2 | TAK, podać |  |
| 3 | Co najmniej 3 wiaderka o pojemności min. 5 l | TAK, podać |  |
| 4 | Wykonany z tworzywa sztucznego i stali | TAK, podać |  |
| 5 | Wymiary: min. 620 mm x 1100 mm x 1100 mm | TAK, podać |  |
| 6 | Wózek wyposażony w 4 odbojniki, 4 uchwyty na worek | TAK, podać |  |
| 7 | Wózek na 4 skrętnych kółkach | TAK, podać |  |