Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia1 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA  Zakup samochodu pożarniczego średniego – OSP Zawada

| L.P | MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego pojazdu lub określenie spełnia/nie spełnia 2 | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojazd powinien spełniać wymagania aktualnych polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |  |  |
| 2 | Pojazd musi spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r. z późn. zm. |  |  |
| 3 | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą (CNBOP) Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. Samochód kwalifikowany wg normy PN-EN1846-1 – jako średni (MMR 7,5 ton-16 ton). |  |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: - wysokość maksymalna 2900 mm -szerokość maksymalna 2900 mm |  |  |
| 5 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 150 KM |  |  |
| 6 | Podwozie typu miejskiego |  |  |
| 7 | DMC: do 13 000 kg |  |  |
| 8 | Samochód nie starszy niż z 2001 roku, udokumentowany przebieg nie większy niż 40 000 km. |  |  |
| 9 | Układ jezdny 4x4 lub 4x2 |  |  |
| 10 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |  |
| 11 | Ogumienie uniwersalne R 19,5. Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Tylnia oś na kolach bliźniaczych. |  |  |
| 12 | Pojazd nie przerabiany, oryginalnie przystosowany do ruchu prawostronnego |  |  |
| 13 | Pojazd zarejestrowany na terytorium kraju jako samochód specjalny, pożarniczy, uprzywilejowany |  |  |
| 14 | Pojazd spełnia wszystkie wymagania prawne dotyczące użytkowania go przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie RP |  |  |
| 15 | Powłoka lakiernicza w kolorze czerwieni sygnałowej RAL 3000 |  |  |  |
|  | KABINA |  |  |
| 16 | Kabina załogowa musi być wykonana w technologii jednomodułowej z czterema drzwiami otwieranymi na obie strony pojazdu. |  |  |
| 17 | Samochód przystosowany do przewozu min. 5 osób + kierowca. |  |  |
| 18 | Kabina musi posiadać otwierane szyby co najmniej w przedniej części załogowej |  |  |
| 19 | Kabina musi posiadać izolację cieplną ścian, sufitu i podłogi |  |  |
| 20 | Kabina musi być wykończona materiałami łatwo zmywalnymi |  |  |
| 21 | Kabina musi posiadać siedzenia skrzynkowe, uchylne, przodem do kierunku jazdy. |  |  |
| 22 | Pod siedzeniami musi znajdować się miejsca na drobny sprzęt i narzędzia |  |  |
| 23 | Kabina musi być wyposażona w stopnie wejściowe wykonane w systemie antypoślizgowym |  |  |
| 24 | Kabina musi być wyposażona w półkę nad szybą przednią z miejscem na radiotelefon oraz radio samochodowe |  |  |
| 25 | Kabina musi być wyposażona w oświetlenia wewnętrzne. |  |  |
| 26 | Kabina musi być wyposażona w instalację głośnikową |  |  |
| 27 | Kabina musi być wyposażona w kompletną instalację do podłączenia radiostacji przewoźnej (zasilanie +12V oraz instalacja antenowa) |  |  |
|  | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |  |
| 28 | Pojazd musi posiadać oryginalną zabudowę pożarniczą produkcji krajowej, zainstalowaną od nowości |  |  |
| 29 | Konstrukcja zabudowy musi być wykonana z profili stalowych lub aluminiowych |  |  |
| 30 | Zabudowa kontenerowa wykonana z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. |  |  |
| 31 | Trójdzielne żaluzje. Układ skrytek w zabudowie min. po trzy skrytki sprzętowe z lewej i prawej strony pojazdu |  |  |
| 32 | Pojazd musi posiadać skrytkę przedziału pompowego w tylnej części pojazdu krytą żaluzjami |  |  |
| 33 | Żaluzje skrytkowe muszą posiadać system wspomagający otwarcie oraz zapobiegający niekontrolowanemu zamknięciu |  |  |
| 34 | Żaluzje skrytkowe muszą posiadać uszczelki boczne bryzgo- i pyłoszczelne |  |  |
| 35 | Skrytki sprzętowe muszą być w całości wykonane z materiałów odpornych na korozję |  |  |
| 36 | Skrytki sprzętowe muszą być wykończone blachą aluminiową |  |  |
| 37 | Skrytki sprzętowe muszą być przystosowane do przewożenia węży tłocznych oraz armatury wodnej |  |  |
| 38 | Konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzania wody z ich wnętrza |  |  |
| 39 | Dach pojazdu musi być wykonany w formie podestu użytkowego wyłożonego blachą aluminiową ryflowaną/ antypoślizgową |  |  |
| 40 | Na dachu pojazdu musi znajdować się uchwyt na drabinę strażacką D10. |  |  |
| 41 | Podest dachowy musi posiadać balustradę ochronną, wykonaną z materiałów odpornych na korozję, wykonaną jako nierozłączna część z zabudową |  |  |
| 42 | Na dachu zabudowy musi znajdować się skrzynia do przewozu podręcznego sprzętu burzącego oraz narzędzi takich jak łopaty, widły, tłumice itp. |  |  |
| 43 | Z tyłu nadwozia musi znajdować się drabinka wejściowa na podest dachowy |  |  |
| 44 | Pojazd musi być wyposażony w akustyczną sygnalizację włączonego biegu wstecznego, |  |  |
|  | INSTALACJA WODNA |  |  |
| 45 | Pojazd musi być wyposażony w autopompę o wydajności minimum 1500 l/min napędzana przez przystawkę wyjścia mocy |  |  |
| 46 | Pojazd musi być wyposażony w zbiornik wody o pojemności minimum 2000 l kompozytowy lub ze stali nierdzewnej z falochronami i włazem rewizyjnym (dopuszcza się tolerancję wykonania zbiornika w stosunku do pojemności nominalnej ±5%). Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika |  |  |
| 47 | Zbiornik wody musi być wyposażony w instalację napełniania ze źródła zewnętrznego |  |  |
| 48 | Zbiornik wody musi być wyposażony w instalację przelewową oraz instalację umożliwiającą grawitacyjne opróżnianie |  |  |
| 49 | Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odpornych na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |  |
| 50 | Szybkie natarcie z wężem o dł. min. 30 m zakończonym prądownicą. |  |  |
| 51 | Wyjścia tłoczne w autopompie W75-2 szt. , wyjście ssawne W110-1szt. |  |  |
| 52 | Pojazd musi posiadać działko wodno-pianowe na dachu pojazdu |  |  |
| 53 | Przedział pompowy musi być wyposażony w układ sterowania pracą autopompy wyposażony w miernik poziomu środków gaśniczych, regulator obrotów silnika, manometr ciśnienia podawania oraz manowakuometr ciśnienia ssania |  |  |
| 54 | Przedział pompowy musi być wyposażony w awaryjny wyłącznik silnika pojazdu „STOP” |  |  |
|  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| 55 | Pojazd musi posiadać instalacje elektryczną 24V |  |  |
| 56 | Pojazd musi posiadać główny wyłącznik prądu |  |  |
| 57 | Pojazd musi posiadać oświetlenie schowków sprzętowych wewnątrz |  |  |
| 58 | Pojazd musi posiadać minimum 5-punktowe oświetlenie robocze pola pracy w obrębie pojazdu w tym lampy oświetlające teren wokół kabiny załogi |  |  |
| 59 | Pojazd musi posiadać lampy obrysowe i boczne |  |  |
| 60 | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną pojazdu uprzywilejowanego w skład której musi wchodzić: 2 lampy ostrzegawcze na kabinie, co najmniej jedna lampa ostrzegawcza z tyłu na zabudowie, zestaw lamp naprzemiennych na masce pojazdu, |  |  |
| 61 | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego: modulator sygnałów ostrzegawczych z manipulatorem umiejscowionym w zasięgu pracy kierowcy, głośnik sygnałów ostrzegawczych |  |  |
|  | OGÓLNE |  |  |
| 62 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu, m.in. : - wyciąg ze świadectwa homologacji, - badania techniczne |  |  |
| 63 | Obowiązkowe przeprowadzenie szkolenia z obsługi samochodu. |  |  |

………………..…….…………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej                    do    reprezentowania Wykonawcy

2 Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”  przypadku zapisów ogólnych , w przypadku  gdy  wymagania są opisane przy pomocy parametrów technicznych lub dopuszczone jest zastosowanie różnych materiałów oraz terminów w tabeli, należy wpisać oprócz powyższych słów oferowane wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamowienia (art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych )