załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na ulicach: Wojska Polskiego, Partyzantów, Okrzei, Przejazd, Malewicza, Bema, Kolejowa, Sukienna, Chemików, Leśna”.

W ramach realizacji prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany wykonać następujące czynności:

  - opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu,

  - opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji,

  - opracowanie przedmiaru robót,

  - opracowanie rysunków technicznych

  - zatwierdzenia do realizacji projektów zmiany stałej organizacji ruchu

Dla przedmiotowych ulic:

| LP | Nazwa ulicy | Rodzaj zmian w stałej organizacji ruchu |
| --- | --- | --- |
| 1 | ul. Wojska Polskiego | zmiana zatoki przeznaczonej na postój taksówek na ogólnodostępną zatokę parkingową (na wysokości budynku przy ul. Wojska Polskiego 33) |
| 2 | ul. Partyzantów | wprowadzenie zmiany kierunku jazdy części ul. Partyzantów tj. odcinka od ul. Słowackiego do ul. Nałęcza z obecnego (dwukierunkowego), na jednokierunkowy (kierunek od ul. Słowackiego do ul. Nałęcza) wraz z aktualizacją (sporządzenie nowej) czasowej organizacji ruchu wprowadzanej na okres Wszystkich Świętych (w projekcie tym ul. Partyzantów jest okresowo jednokierunkowa) |
| 3 | ul. Okrzei | wprowadzenie zmiany kierunku jazdy z obecnego (dwukierunkowego), na jednokierunkowy (kierunek od ul. Nałęcza do ul. Legionów) |
| 4 | ul. Przejazd | wprowadzenie zmiany kierunku jazdy części ul. Przejazd, tj. odcinka od ul. Zakroczymskiej do ul. Lotników (Plac Solny) z obecnego (dwukierunkowego), na jednokierunkowy (kierunek od ul. Lotników do ul. Zakroczymskiej) |
| 5 | ul. Malewicza | wyznaczenie i oznakowanie dwóch progów zwalniających |
| 6 | ul. Bema | zaprojektowanie i oznaczenie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w miejscu istniejących przejść |
| 7 | ul. Kolejowa | wyznaczenie i oznakowanie dwóch progów zwalniających (odcinek od ul. Środkowej do ul. Dworcowej) |
| 8 | ul. Sukienna | zaprojektowanie lustra drogowego naprzeciwko wyjazdu z posesji ul. Sukienna 24 (Polski Związek Wędkarski) |
| 9 | ul. Chemików | zaprojektowanie lustra drogowego naprzeciwko wyjazdu z terenu Starostwa Powiatowego i Wspólnot |
| 10 | ul. Leśna | zaprojektowanie lustra drogowego naprzeciwko wyjazdu z łącznika ul. Przemysłowej z ul. Leśną |

W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do obowiązków określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania w tym w szczególności do:

- przekazania Zamawiającemu po dwa egzemplarze zatwierdzonych do realizacji projektów stałej organizacji ruchu;

- przekazania Zamawiającemu po dwa egzemplarze kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru prac (oddzielnie dla każdego zadania);

- przekazania dwóch egzemplarzy rysunków technicznych.

Czas realizacji zadania od dnia podpisania umowy - 60 dni.