Powiatowy Zarząd Dróg

w Pile

ul. Młodych 78, 64-920 Piła

tel./fax 67 349 08 81

Plan

zimowego utrzymania dróg powiatowych

na terenie Powiatu Pilskiego na lata 2020 - 2023.

Opracował: 							Zatwierdził:

Piła, 2020 r.

- Podstawa prawna zimowego utrzymania dróg:

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, 
z późn.zm.);

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019, poz. 2010, z późn.zm.).

- Wstęp

Zimowe utrzymanie dróg – to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa czy opady śniegu.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się działania organizacyjno-techniczne realizowane przez służby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile i przedsiębiorstwa wykonawcze, w tym:

- usuwanie śniegu z dróg powiatowych,

- usuwanie i zapobieganie śliskości zimowej poprzez stosowanie topników 
do odladzania jezdni (mieszanek piaskowo-solnych).

Pojęcia ogólne:

- śnieg luźny – jest to nie usunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego;

- śnieg zajeżdżony – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały;

- nabój śnieżny – jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości, przymarznięta do nawierzchni jezdni;

- błoto pośniegowe – jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi;

- gołoledź – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki 
lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze;

- lodowica – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej 
z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu;

- śliskość pośniegowa – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku zalegania na jezdni przymarzającej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstwą o grubości kilku milimetrów;

- szron – jest to osad lodu mający krystaliczny wygląd. Szron powstaje w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 00C.

- szadź – jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych  kropli wody.

- Standardy utrzymania dróg powiatowych

Zarząd Powiatu w Pile zarządza siecią dróg o długości 418,629 km. 
Drogi te położone są na terenie 9 gmin wchodzących w skład powiatu.

Z zimowego utrzymania dróg wyłączono ulice powiatowe w m. Piła, ponieważ zgodnie 
z zawartym porozumieniem utrzymywane są one przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile.

Sieć dróg powiatowych objętych niniejszym planem liczy 375,376 km.

Drogi te podzielone zostały na trzy standardy utrzymania tj.:

- IV standard,

- V standard,

- VI standard.

Poniższa tabela przedstawia przyjęte przez Powiat standardy i dopuszczalne 
w ramach tych standardów odstępstwa:

| Lp. | Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia wystąpienia zjawisk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 4 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz. |
| 2. | 5 | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występują - zaspy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 6 | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi. | - luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu - 2 godz. |

Podstawowym kryterium zaliczania dróg do poszczególnych standardów jest:

- rodzaj nawierzchni jezdni,

- natężenie ruchu drogowego liczone w pojazdach rzeczywistych na dobę,

- funkcja drogi,

- rodzaj komunikacji.

Zgodnie z tymi kryteriami dokonano podziału dróg w oparciu o przyjęte standardy według poniższego zestawienia:

IV standard

| Lp. | Numer drogi | Nazwa drogi | Długość (km) | Odcinek objęty standardem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gmina Szydłowo |
| 1. | 1168P | Gr. województwa-Skrzatusz-Szydłowo | 7,808 | cały odcinek na terenie gminy |
| Gmina Ujście |
| 1. | 1160P | Ujście-Byszki-Dziembowo-Morzewo-Kaczory | 5,462 | od drogi krajowej nr 11 do granicy administracyjnej gminy |
| 2. | 1175P | Dr.woj. nr 182-Nowa Wieś Ujska-Nietuszkowo (gr. powiatu w m. Chrustowo) | 3,848 | od drogi wojewódzkiej nr 182 do drogi krajowej nr 11 |
| Gmina Kaczory |
| 1. | 1160P | Ujście-Byszki-Dziembowo-Morzewo-Kaczory | 7,937 | odcinek od granicy gminy Ujście do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177P |
| 2. | 1177P | Piła-Zelgniewo-Śmiłowo-Kaczory-Chodzież | 11,677 | od drogi krajowej nr 10 w m. Śmiłowo do granicy Powiatu Pilskiego (most na rzece Noteć) |
| 3. | 1180P | Kaczory-M.Krajeńskie-Białośliwie-Osiek n. Notecią-Dąbki | 6,305 | cały odcinek na terenie gminy |
| 4. | 1229P | Piła-Leszków-Kaczory | 5,533 | cały odcinek na terenie gminy |
| Gmina Miasteczko Krajeńskie |
| 1. | 1180P | Kaczory-M.Krajeńskie-Białośliwie-Osiek n. Notecią-Dąbki | 9,937 | cały odcinek na terenie gminy |
| 2. | 1182P | Rudna-Mościska-Grabówno-Miasteczko Krajeńskie | 4,411 | od drogi krajowej 10 do drogi powiatowej nr 1180P w m. Miasteczko Krajeńskie |
| 3. | 1184P | Wysoka-Grabówno | 2,148 | cały odcinek na terenie gminy |

| Gmina Wysoka |
| --- |
| 1. | 1184P | Wysoka-Grabówno | 5,125 | cały odcinek na terenie gminy |
| Gmina Białośliwie |
| 1. | 1180P | Kaczory-M.Krajeńskie-Białośliwie-Osiek n. Notecią-Dąbki | 10,426 | cały odcinek na terenie gminy |
| Gmina Wyrzysk |
| 1. | 1180P | Kaczory-M.Krajeńskie-Białośliwie-Osiek n. Notecią-Dąbki | 8,871 | cały odcinek na terenie gminy |
| 2. | 1191P | Liszkowo-Glesno-Ruda-Dąbki-Żelazno | 1,678 | od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1180P |
|  | Razem | 91,166 |  |

V standard

| Lp. | Numer drogi | Nazwa drogi | Długość (km) | Odcinek objęty standardem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gmina Szydłowo |
| 1. | 1159P | Kotuń-Piła | 1,324 | cały odcinek na terenie gminy |
| 2. | 1163P | Róża Wielka-Stacja Stobno-Stobno (granica powiatu) | 8,049 | cały odcinek na terenie gminy |
| 3. | 1164P | Zawada-Dolaszewo-Kotuń-St.Stobno | 11,076 | cały odcinek na terenie gminy |
| 4. | 1166P | Róża Wielka-Pokrzywnica-Szydłowo-St. Łubianka | 20,288 | cały odcinek na terenie gminy |
| 5. | 1167P | Gr. województwa-Róża Wlk.-Róża Mała -do dr. nr 178 | 6,172 | cały odcinek na terenie gminy |
| 6. | 1169P | Gr. województwa-Skrzatusz | 2,499 | cały odcinek na terenie gminy |
| 7. | 1170P | Gr. województwa-Skrzatusz | 2,562 | cały odcinek na terenie gminy |
| 8. | 1171P | Gr. województwa-Tarnowo-dr.powiatowa nr 1208P | 5,843 | cały odcinek na terenie gminy |
| 9. | 1172P | Stara Łubianka-Dobrzyca | 5,666 | cały odcinek na terenie gminy |
| 10. | 1173P | Zawada-Piła | 3,775 | cały odcinek na terenie gminy |
| 11. | 1208P | Stara Łubianka-Krępsko | 7,664 | cały odcinek na terenie gminy |
| Gmina Ujście |
| 1. | 1161P | Piła-Kalina-Byszki | 2,595 | cały odcinek na terenie gminy |
| 2. | 1175P | Dr.woj. nr 182-Nowa Wieś Ujska-Nietuszkowo (gr. powiatu w m. Chrustowo) | 3,175 | od drogi krajowej nr 11 do granicy Powiatu Pilskiego |
| 3. | 1176P | Ujście-Nowa Wieś Ujska | 1,023 | cały odcinek na terenie gminy |
| 4. | 1209P | Czarnków-Walkowice-gr. pow. Pilskiego-Mirosław | 5,409 | cały odcinek na terenie gminy |
| 5. | 1329P | Stobno-Ługi Ujskie | 5,072 | cały odcinek na terenie gminy |
| 6. | 1334P | Romanowo Górne-Kruszewo-gr.pow. Marunowo (w granicach powiatu) | 4,959 | cały odcinek na terenie gminy |
| Gmina Kaczory |
| 1. | 1160P | Ujście-Byszki-Dziembowo-Morzewo-Kaczory | 2,698 | do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177P w m. Krzewina do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177P w m. Kaczory |
| 2. | 1177P | Piła-Zelgniewo-Śmiłowo-Kaczory-Chodzież | 9,717 | od granicy Powiatu Pilskiego przed m. Zelgniewo do drogi krajowej nr 10 w m. Śmiłowo |
| 3. | 1179P | Równopole-Rzadkowo | 3,015 | cały odcinek na terenie gminy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Miasteczko Krajeńskie |
| 1. | 1182P | Rudna-Mościska-Grabówno-Miasteczko Krajeńskie | 2,053 | od granicy gminy do drogi krajowej 10 |
| Gmina Wysoka |
| 1. | 1060P | Głubczyn-Wysoka | 9,752 | cały odcinek na terenie gminy |
| 2. | 1182P | Rudna-Mościska-Grabówno-Miasteczko Krajeńskie | 6,884 | od drogi krajowej 10 do drogi powiatowej nr 1180P w m. Miasteczko Krajeńskie |
| 3. | 1186P | Czajcze-Młotkowo-Jeziorki Kosztowskie-Nieżychowo-Białośliwie | 6,038 | cały odcinek na terenie gminy |
| 4. | 1197P | Wiktorówko-Wysoka | 7,890 | cały odcinek na terenie gminy |
| 5. | 1198P | Kijaszkowo-Kunowo-Łobżenica | 4,549 | cały odcinek na terenie gminy |
| Gmina Białośliwie |
| 1. | 1186P | Czajcze-Młotkowo-Jeziorki Kosztowskie-Nieżychowo-Białośliwie | 5,904 | cały odcinek na terenie gminy |
| 2. | 1187P | Dworzakowo-Białośliwie | 1,919 | cały odcinek na terenie gminy |
| Gmina Wyrzysk |
| 1. | 1188P | Kosztowo-Rzęszkowo | 2,402 | cały odcinek na terenie gminy |
| 2. | 1189P | Wyrzysk-Polanowo | 1,494 | cały odcinek na terenie gminy |
| 3. | 1190P | Konstantynowo-Osiek n./Not. | 2,548 | cały odcinek na terenie gminy |
| 4. | 1191P | Liszkowo-Glesno-Ruda-Dąbki-Żelazno | 9,991 | odcinek na terenie gminy, z wyłączeniem odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1180P do skrzyżowania z dr. kraj. nr 10 |
| 5. | 1192P | Glesno-Wyrzysk | 3,704 | cały odcinek na terenie gminy |
| 6. | 1193P | Od dr.242-Kościerzyn Wlk.-Wyrzysk | 7,304 | cały odcinek bitumiczny na terenie gminy |
| 7. | 1196P | Dr nr 1191P-Auguścin | 1,406 | cały odcinek na terenie gminy |
| Gmina Łobżenica |
| 1. | 1038P | Lipka-Osowo-Rudna-gr.powiatu-Łobżenica | 6,814 | cały odcinek na terenie gminy |
| 2. | 1052P | Kleszczyna-Łobżenica | 5,224 | cały odcinek na terenie gminy |
| 3. | 1191P | Liszkowo-Glesno-Ruda-Dąbki-Żelazno | 2,470 | cały odcinek na terenie gminy |
| 4. | 1195P | Szczerbin-Kościerzyn Mały | 1,056 | cały odcinek na terenie gminy |
| 5. | 1197P | Wiktorówko-Wysoka | 5,760 | cały odcinek na terenie gminy |
| 6. | 1198P | Kijaszkowo-Kunowo-Łobżenica | 9,967 | cały odcinek na terenie gminy |
| 7. | 1199P | Walentynowo-Piesna-Wiktorówko | 3,740 | cały odcinek na terenie gminy |
| 8. | 1200P | Luchowo-Witrogoszcz-Dźwierszno | 8,716 | cały odcinek na terenie gminy |
| 9. | 1201P | Gródek Krajeński-Dźwierszno Małe | 2,431 | cały odcinek na terenie gminy |
| 10. | 1202P | Dźwierszno Małe-Dębno- gr. województwa | 7,946 | odcinek bitumiczny do m. Dębno |
| 11. | 1203P | Topola-gr. województwa | 5,462 | cały odcinek na terenie gminy |
| 12. | 1204P | Liszkowo-gr. województwa | 1,599 | cały odcinek na terenie gminy |
| 13. | 1205P | Łobżenica-Liszkowo-Dębno-Dziunin- gr. województwa | 11,983 | cały odcinek na terenie gminy |
| 14. | 1206P | Dziunin-gr. województwa | 0,769 | cały odcinek na terenie gminy |
| 15. | 1207P | Luchowo-Chlebno | 2,304 | cały odcinek na terenie gminy |
| 16. | 1233P | ul. Sikorskiego w m. Łobżenica | 0,308 | cały odcinek na terenie gminy |
|  | Razem | 262,968 |  |

VI standard

| Lp. | Numer drogi | Nazwa drogi | Długość (km) | Odcinek objęty standardem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Szydłowo |
| 1. | 1070P | gr. województwa-Płytnica-Krępsko | 3,788 | cały odcinek na terenie gminy |
| 2. | 1174P | Dr.woj. 179-Nowy Dwór-Leżenica (w części droga gruntowa) | 3,430 | cały odcinek na terenie gminy |
| Gmina Ujście |
| 1. | 1162P | Jabłonowo-Węglewo | 2,244 | Jabłonowo-Węglewo |
| Gmina Kaczory |
| 1. | 1178P | Brodna-skrzyż. z dr. pow. nr 1177P | 1,904 | cały odcinek na terenie gminy |
| Gmina Miasteczko Krajeńskie |
| 1. | 1183P | Miasteczko Krajeńskie-Wolsko (w części droga bitumiczna, dalej droga gruntowa) | 3,911 | cały odcinek na terenie gminy |
| Gmina Wysoka |
| 1. | 1181P | Gmurowo-Stare | 1,540 | cały odcinek na terenie gminy |
| Gmina Białośliwie |
| 1. | 1185P | Dębówko Nowe-Dębówko Stare | 2,208 | cały odcinek na terenie gminy |
| Gmina Wyrzysk |
| 1. | 1193P | Od dr.242-Kościerzyn Wlk.-Wyrzysk | 1,396 | odcinek gruntowy na terenie gminy |
| Gmina Łobżenica |
| 1. | 1202P | Dźwierszno Małe-Dębno- gr. województwa | 0,821 | odcinek gruntowy od m. Dębno |
|  | Razem | 21,242 |  |

Wykaz wszystkich miejsc przewidzianych do posypywania środkami chemicznymi określa poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa i nr drogi | km | Długość miejsc do posypywania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Lipka-Osowo-Rudna-gr.powiatu-Łobżenica Nr 1038P (0+000 – granica Powiatu Pilskiego) | 0+000 | 0+120 | 0,120 | granica Powiatu Pilskiego, łuk poziomy |
|  |  | 0+480 | 0+620 | 0,140 | łuk poziomy |
|  |  | 1+450 | 1+620 | 0,180 | łuk poziomy |
|  |  | 1+740 | 1+960 | 0,220 | łuk poziomy |
|  |  | 2+280 | 2+420 | 0,140 | łuk poziomy |
|  |  | 4+000 | 4+140 | 0,140 | łuk poziomy |
|  |  | 4+540 | 4+640 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 5+330 | 5+480 | 0,150 | łuk poziomy |
|  |  | 5+540 | 5+640 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1052P |
|  |  | 5+890 | 5+940 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 5+970 | 6+020 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 6+220 | 6+270 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 6+400 | 6+450 | 0,050 | skrzyżowanie z ul. Sikorskiego w m. Łobżenica |
|  |  | 6+530 | 6+620 | 0,090 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 6+650 | 6+700 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1198P |
|  |  | 6+764 | 6+814 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242 |
|  | Razem: | 1,680 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kleszczyna-Łobżenica Nr 1052P (0+000 – granica Powiatu Pilskiego) | 0+520 | 0+620 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+240 | 1+290 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1199P |
|  |  | 1+400 | 1+500 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+670 | 1+750 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 1+890 | 2+090 | 0,200 | łuk pionowy, łuk poziomy |
|  |  | 2+180 | 2+480 | 0,300 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1199P, 2 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gminną, most, przystanek autobusowy |
|  |  | 3+130 | 3+200 | 0,070 | łuk poziomy |
|  |  | 3+710 | 3+910 | 0,200 | 2 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gminną, łuk pionowy |
|  |  | 4+940 | 4+990 | 0,050 | wyjazd ze stacji paliw, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 5+020 | 5+070 | 0,050 | wjazd na stację paliw, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 5+170 | 5+220 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1038P |
|  | Razem: | 1,250 |  |
| 3. | Głubczyn-Wysoka Nr 1060P (0+000 – granica Powiatu Pilskiego przed wjazdem do m. Stare) | 0+000 | 0+380 | 0,380 | 3 łuki poziome, przepust, łuk pionowy |
|  |  | 0+610 | 0+710 | 0,100 | łuk pionowy, łuk poziomy |
|  |  | 1+270 | 1+360 | 0,090 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 1+510 | 1+680 | 0,170 | 2 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 1+840 | 1+980 | 0,140 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 3+460 | 3+560 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1181P |
|  |  | 3+950 | 4+050 | 0,100 | przepust, łuk poziomy |
|  |  | 4+740 | 4+890 | 0,150 | łuk poziomy |
|  |  | 5+020 | 5+270 | 0,250 | łuk poziomy, przystanek autobusowy, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1182P (m. Rudna) |
|  |  | 6+320 | 6+370 | 0,050 | przystanek autobusowy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 6+880 | 7+890 | 1,010 | 4 łuki poziome, łuk pionowy |
|  |  | 8+540 | 9+020 | 0,480 | 3 łuki poziome, 4 skrzyżowania z drogami gminnymi, łuk pionowy (m. Wysoka), przystanek autobusowy |
|  |  | 9+200 | 9+250 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 9+270 | 9+320 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 9+360 | 9+510 | 0,150 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1184P, skrzyżowanie z drogą gminną, przejścia dla pieszych |
|  |  | 9+602 | 9+752 | 0,150 | wyjazd straży pożarnej, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 190 |
|  | Razem: | 3,420 |  |
| 4. | Gr. województwa-Płytnica-Krępsko Nr 1070P (0+000 – przejazd kolejowy Stacja Płytnica) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | przejazd kolejowy |
|  |  | 0+760 | 0+880 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 3+375 | 3+575 | 0,200 | łuk pionowy, łuk poziomy |
|  |  | 3+735 | 3+785 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1208P |
|  | Razem: | 0,420 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Kotuń-Piła Nr 1159P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1164P w m. Kotuń) | 0+000 | 0+100 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1164P, przystanek autobusowy |
|  |  | 0+900 | 0+950 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 1+270 | 1+370 | 0,100 | łuk poziomy, mostek |
|  | Razem: | 0,250 |  |
| 6. | Ujście-Byszki-Dziembowo-Morzewo-Kaczory Nr 1160P (0+000 – skrzyżowanie z drogą krajową nr 11 w m. Ujście – ul. Łąkowa) | 0+000 | 0+100 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą krajową nr 11, łuk pionowy |
|  |  | 0+150 | 0+270 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 0+420 | 0+590 | 0,170 | łuk poziomy |
|  |  | 0+720 | 0+820 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+070 | 1+170 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+250 | 1+350 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 2+730 | 2+860 | 0,130 | łuk poziomy |
|  |  | 3+470 | 3+590 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 4+685 | 4+785 | 0,100 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą nr 1161P |
|  |  | 5+037 | 5+237 | 0,200 | łuk pionowy |
|  |  | 6+287 | 6+437 | 0,150 | łuk pionowy |
|  |  | 8+045 | 8+105 | 0,060 | skrzyżowanie z drogą gminną, przejazd kolejowy |
|  |  | 8+965 | 9+065 | 0,100 | przejazd kolejowy |
|  |  | 9+495 | 9+715 | 0,220 | skrzyżowanie, łuk poziomy |
|  |  | 9+985 | 10+085 | 0,100 | skrzyżowanie |
|  |  | 10+415 | 10+585 | 0,170 | skrzyżowanie z drogą gminną, szkoła, przystanek autobusowy |
|  |  | 12+850 | 12+900 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną, przystanek autobusowy |
|  |  | 13+349 | 13+449 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1177P |
|  |  | 13+869 | 14+019 | 0,150 | łuk pionowy |
|  |  | 14+189 | 14+239 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 14+389 | 14+559 | 0,170 | skrzyżowanie z drogą gminną, łuk poziomy, łuk pionowy |
|  |  | 15+559 | 15+659 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 16+047 | 16+097 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1177P w m. Kaczory |
|  | Razem: | 2,710 |  |
| 7. | Piła-Kalina-Byszki Nr 1161P (0+000 – skrzyżowanie z drogą gminną w Piła-Kalina) | 0+000 | 0+300 | 0,300 | skrzyżowanie z drogą gminną, łuk poziomy, łuk pionowy |
|  |  | 0+390 | 0+540 | 0,150 | łuk poziomy |
|  |  | 0+890 | 1+070 | 0,180 | łuk pionowy |
|  |  | 1+330 | 1+560 | 0,230 | 3 łuki poziome, łuk pionowy |
|  |  | 1+860 | 2+130 | 0,270 | 2 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gminną, przystanek autobusowy |
|  |  | 2+545 | 2+595 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1160P, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  | Razem: | 1,180 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Jabłonowo-Węglewo Nr 1162P (0+000 – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 182) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 182 |
|  |  | 0+900 | 1+000 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+730 | 1+850 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 1+900 | 1+950 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 2+070 | 2+190 | 0,120 | łuk poziomy |
|  | Razem: | 0,440 |  |
| 9. | Róża Wielka-Stacja Stobno-Stobno (granica powiatu) Nr 1163P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1167P w m. Róża Wielka) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1167P |
|  |  | 0+300 | 0+590 | 0,290 | 2 łuki poziome |
|  |  | 0+870 | 0+970 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+100 | 1+400 | 0,300 | łuk poziomy, łuk pionowy |
|  |  | 1+500 | 1+700 | 0,200 | 2 łuki poziome |
|  |  | przerwa sypania odcinek drogi 1163P na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (0+000 granica Powiatu Pilskiego) |
|  |  | 0+140 | 0+240 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 0+740 | 0+840 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+000 | 1+100 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+950 | 2+070 | 0,120 | przystanek autobusowy, łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 2+270 | 2+320 | 0,050 | most |
|  |  | 2+370 | 2+470 | 0,100 | łuk poziomy, łuk pionowy |
|  |  | 2+560 | 2+660 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 2+750 | 2+830 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 2+950 | 3+050 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 3+530 | 3+630 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 5+130 | 5+250 | 0,120 | 2 łuki poziome |
|  |  | 5+380 | 5+500 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 5+915 | 5+965 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1164P – Stacja Stobno |
|  | Razem: | 2,180 |  |
| 10. | Zawada-Dolaszewo-Kotuń-St. Stobno Nr 1164P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1166P) | 3+360 | 3+740 | 0,380 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 3+790 | 3+920 | 0,130 | łuk pionowy, łuk poziomy |
|  |  | 4+040 | 4+200 | 0,160 | łuk pionowy, skrzyżowanie z drogą gminną, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 179 |
|  |  | 4+410 | 4+550 | 0,140 | przystanek autobusowy, łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 4+700 | 4+800 | 0,100 | 2 przystanki autobusowe |
|  |  | 4+830 | 4+990 | 0,160 | łuk poziomy, 2 skrzyżowania z drogami gminnymi |
|  |  | 5+020 | 5+060 | 0,040 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 5+520 | 5+690 | 0,170 | 2 przejazdy kolejowe, łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 5+690 | 5+790 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą gminną, 2 przystanki autobusowe |
|  |  | 6+280 | 6+440 | 0,160 | łuk poziomy, przystanek autobusowy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 6+490 | 6+640 | 0,150 | łuk poziomy |
|  |  | 6+970 | 7+240 | 0,270 | łuk pionowy |
|  |  | 7+350 | 7+880 | 0,530 | łuk poziomy, łuk pionowy |
|  |  | 7+945 | 8+120 | 0,175 | skrzyżowanie z drogą gminną, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1159P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 8+630 | 8+680 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 8+880 | 9+110 | 0,230 | 2 łuki poziome |
|  |  | 9+430 | 9+470 | 0,040 | mostek – przepust |
|  |  | 9+500 | 9+600 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 9+920 | 10+000 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 10+670 | 10+710 | 0,040 | mostek – przepust |
|  |  | 10+770 | 10+890 | 0,120 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1163P, przejazd kolejowy |
|  | Razem: | 3,325 |  |
| 11. | Róża Wielka-Pokrzywnica-Szydłowo-St. Łubianka Nr 1166P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1167P ) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1167P |
|  |  | 1+360 | 1+410 | 0,050 | przystanek autobusowy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 2+070 | 2+170 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 3+260 | 3+480 | 0,220 | przejście dla pieszych, szkoła, łuk poziomy, przystanek autobusowy |
|  |  | 3+580 | 3+890 | 0,310 | przystanek autobusowy, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1174P, łuk poziomy |
|  |  | 3+820 | 4+320 | 0,500 | 2 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 4+800 | 4+880 | 0,080 | skrzyżowanie z drogą gminną, przystanek autobusowy |
|  |  | 6+240 | 6+340 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 6+680 | 6+820 | 0,140 | łuk poziomy |
|  |  | 6+920 | 7+070 | 0,150 | 2 łuki poziome, przystanek autobusowy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 7+215 | 7+265 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 7+325 | 7+405 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 8+335 | 8+385 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną, przystanek autobusowy |
|  |  | 9+405 | 9+505 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 9+555 | 9+695 | 0,140 | łuk poziomy, 2 skrzyżowania z drogą gminną |
|  |  | 9+775 | 9+925 | 0,150 | skrzyżowanie z drogą gminną, łuk poziomy |
|  |  | 10+195 | 10+255 | 0,060 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 179 |
|  |  | 10+255 | 10+305 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 179 |
|  |  | 10+475 | 10+575 | 0,100 | przejazd kolejowy |
|  |  | 11+355 | 12+825 | 1,470 | łuki poziome, łuki pionowe |
|  |  | 12+915 | 13+005 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 13+245 | 13+460 | 0,215 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1164P, łuk poziomy, łuk pionowy |
|  |  | 13+620 | 13+760 | 0,140 | łuk poziomy, łuk pionowy |
|  |  | 13+970 | 14+170 | 0,200 | 2 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 14+300 | 14+350 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 14+390 | 14+700 | 0,310 | łuk poziomy, skrzyżowanie z dr. gminną, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1173P |
|  |  | 14+855 | 14+955 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 15+075 | 15+195 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 15+325 | 15+455 | 0,130 | łuk poziomy |
|  |  | 15+645 | 15+775 | 0,130 | łuk poziomy |
|  |  | 15+825 | 15+925 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 15+975 | 16+135 | 0,160 | łuk poziomy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 16+315 | 16+415 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 16+785 | 16+905 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 18+885 | 18+985 | 0,100 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 19+035 | 19+135 | 0,100 | 2 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 19+355 | 19+435 | 0,080 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 19+545 | 19+665 | 0,120 | skrzyżowanie z drogą gminną, łuk poziomy |
|  |  | 19+715 | 20+085 | 0,320 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną, szkoła, 2 przystanki autobusowy |
|  |  | 20+205 | 20+285 | 0,080 | skrzyżowanie z drogą krajową nr 10 |
|  | Razem: | 6,705 |  |
| 12. | Gr. województwa-Róża Wlk.-Róża Mała-do dr. nr 178 Nr 1167P (0+000 – granica Powiatu Pilskiego od strony m. Gostomia) | 0+600 | 0+650 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 1+040 | 1+320 | 0,280 | łuk poziomy |
|  |  | 2+860 | 2+980 | 0,120 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogami gminnymi |
|  |  | 3+080 | 3+180 | 0,100 | przystanek autobusowy, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1166P |
|  |  | 3+355 | 3+385 | 0,050 | przejście dla pieszych, szkoła |
|  |  | 3+405 | 3+485 | 0,080 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 3+595 | 4+015 | 0,420 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1163P, 2 łuki poziome |
|  |  | 4+220 | 4+320 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 4+710 | 4+760 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 5+690 | 6+030 | 0,340 | 2 łuki poziome, łuk pionowy |
|  | Razem: | 1,590 |  |
| 13. | Gr. województwa-Skrzatusz-Szydłowo Nr 1168P (0+000 – granica Powiatu Pilskiego) | 0+330 | 0+430 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 0+820 | 0+990 | 0,170 | łuk poziomy, przystanek autobusowy |
|  |  | 1+640 | 1+740 | 0,100 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 2+170 | 2+250 | 0,080 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1169P |
|  |  | 2+410 | 2+510 | 0,100 | przejście dla pieszych, szkoła, łuk poziomy |
|  |  | 2+650 | 2+780 | 0,130 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1170P, przystanek autobusowy |
|  |  | 2+840 | 3+010 | 0,170 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 3+110 | 3+410 | 0,300 | łuk poziomy, łuk pionowy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 5+060 | 5+230 | 0,170 | łuk poziomy, łuk pionowy |
|  |  | 5+810 | 5+970 | 0,160 | łuk poziomy |
|  |  | 6+410 | 6+550 | 0,140 | łuk poziomy |
|  |  | 7+260 | 7+440 | 0,180 | 2 łuki poziome, przejazd kolejowy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 7+760 | 7+810 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 179 |
|  | Razem: | 1,850 |  |
| 14. | Gr. województwa-Skrzatusz Nr 1169P (0+000 – granica Powiatu Pilskiego) | 0+030 | 0+080 | 0,050 | przejazd kolejowy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 0+380 | 0+480 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+140 | 1+240 | 0,100 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 2+030 | 2+150 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 2+450 | 2+500 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1168P |
|  | Razem: | 0,420 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Gr. województwa-Skrzatusz Nr 1170P (0+000 – granica Powiatu Pilskiego) | 0+040 | 0+140 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 0+840 | 0+920 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 1+040 | 1+120 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 1+170 | 1+400 | 0,230 | 2 łuki poziome |
|  |  | 1+650 | 1+790 | 0,140 | łuk poziomy |
|  |  | 1+880 | 2+020 | 0,140 | 2 łuki poziome |
|  |  | 2+100 | 2+200 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą gminną, łuk poziomy |
|  |  | 2+510 | 2+560 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1168P |
|  | Razem: | 0,920 |  |
| 16. | Gr. województwa-Tarnowo-dr.powiatowa nr 1208P Nr 1171P (0+000 – granica Powiatu Pilskiego) | 0+000 | 0+260 | 0,260 | łuk poziomy, łuk pionowy |
|  |  | 0+330 | 0+460 | 0,130 | łuk poziomy |
|  |  | 0+570 | 0+690 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 0+750 | 0+850 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+030 | 1+550 | 0,520 | 2 łuki pionowe, łuk poziomy |
|  |  | 2+130 | 2+210 | 0,080 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 2+680 | 2+910 | 0,130 | przystanek autobusowy, łuk poziomy |
|  |  | 3+130 | 3+230 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 3+450 | 3+620 | 0,170 | 3 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gminną, przystanek autobusowy |
|  |  | 5+370 | 5+470 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 5+570 | 5+840 | 0,270 | 2 łuki poziome, łuk pionowy, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1208P |
|  | Razem: | 1,980 |  |
| 17. | Stara Łubianka-Dobrzyca Nr 1172P (0+000 – skrzyżowanie z drogą krajową nr 10) | 0+000 | 0+060 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą krajową nr 10, 2 przystanki autobusowe |
|  |  | 1+550 | 1+720 | 0,170 | łuk pionowy |
|  |  | 1+960 | 2+350 | 0,390 | łuk pionowy, przepust, łuk poziomy |
|  |  | 3+700 | 3+820 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 4+100 | 4+340 | 0,240 | łuk poziomy |
|  |  | 4+450 | 4+550 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 4+900 | 5+140 | 0,240 | łuk poziomy |
|  |  | 5+340 | 5+440 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 5+580 | 5+665 | 0,085 | skrzyżowanie z drogą krajową nr 11, przystanek autobusowy |
|  | Razem: | 1,545 |  |
| 18. | Zawada-Piła Nr 1173P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1166P w m. Zawada) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1166P w m. Zawada |
|  |  | 0+590 | 0+690 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+260 | 1+360 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+620 | 1+720 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+910 | 2+070 | 0,160 | łuk poziomy |
|  |  | 2+240 | 2+340 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 2+540 | 2+640 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 3+050 | 3+510 | 0,460 | 2 łuki poziome, przystanek autobusowy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  | Razem: | 1,170 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Dr.woj. 179-Nowy Dwór-Leżenica Nr 1174P (0+000 – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 179) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 179 |
|  |  | 1+005 | 1+055 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 1+090 | 1+200 | 0,110 | skrzyżowanie z drogą gminną, łuk poziomy |
|  |  | 1+220 | 1+650 | 0,430 | 3 łuki poziome, 2 skrzyżowania z drogą gminną, łuk pionowy |
|  |  | 3+130 | 3+190 | 0,060 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 3+380 | 3+430 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1166P |
|  | Razem: | 0,750 |  |
| 20. | Dr.woj. nr 182-Nowa Wieś Ujska-Nietuszkowo (gr. powiatu w m. Chrustowo) Nr 1175P (0+000 – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 182) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 182 |
|  |  | 0+950 | 1+150 | 0,200 | łuk poziomy |
|  |  | 1+580 | 1+680 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+900 | 2+000 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 2+060 | 2+160 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 2+750 | 3+110 | 0,360 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1176P w m. Nowa Wieś Ujska |
|  |  | 3+370 | 3+510 | 0,140 | łuk poziomy |
|  |  | 3+780 | 3+900 | 0,120 | skrzyżowanie z drogą krajową nr 11 |
|  |  | 4+770 | 4+870 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 5+480 | 5+580 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 5+700 | 5+780 | 0,080 | łuk poziomy |
|  | Razem: | 1,450 |  |
| 21. | Ujście-Nowa Wieś Ujska Nr 1176P (0+000 – skrzyżowanie z drogą krajową nr 11) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą krajową nr 11 |
|  |  | 0+973 | 1+023 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1175P w m. Nowa Wieś Ujska |
|  | Razem: | 0,100 |  |
| 22. | Piła-Zelgniewo-Śmiłowo-Kaczory-Chodzież Nr 1177P (0+000 – granica Gminy Kaczory, jadąc od strony Piła) | 1+295 | 1+445 | 0,150 | łuk poziomy |
|  |  | 2+965 | 3+165 | 0,200 | łuk poziomy, skrzyżowanie dróg |
|  |  | 3+440 | 3+490 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 3+795 | 3+895 | 0,100 | szkoła, przystanek autobusowy |
|  |  | 5+080 | 5+130 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 5+595 | 5+645 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą zakładową |
|  |  | 6+575 | 6+725 | 0,150 | łuk poziomy, skrzyżowanie, przystanek autobusowy |
|  |  | 9+595 | 9+720 | 0,125 | skrzyżowanie z drogą osiedlową, skrzyżowanie z drogą krajową nr 10 |
|  |  | 9+720 | 9+870 | 0,150 | skrzyżowanie z drogą krajową nr 10, 2 przystanki autobusowy, łuk poziomy |
|  |  | 9+880 | 9+980 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 9+990 | 10+090 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 10+300 | 10+400 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 11+060 | 11+160 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą zakładową |
|  |  | 11+280 | 11+670 | 0,390 | 3 łuki poziome |
|  |  | 13+660 | 14+010 | 0,350 | łuk poziomy, łuk pionowy, zjazd do stacji paliw |
|  |  | 14+380 | 14+630 | 0,250 | 3 łuki poziome |
|  |  | 14+740 | 14+840 | 0,100 | przejazd kolejowy |
|  |  | 14+940 | 15+040 | 0,100 | skrzyżowanie, rondo w m. Kaczory |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15+165 | 15+330 | 0,165 | skrzyżowanie, łuk poziomy, szkoła |
|  |  | 15+400 | 15+510 | 0,110 | skrzyżowanie, łuk poziomy |
|  |  | 15+545 | 15+495 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 15+700 | 15+890 | 0,190 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1160P, przystanek autobusowy |
|  |  | 16+110 | 16+230 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 16+340 | 16+490 | 0,150 | łuk poziomy |
|  |  | 17+765 | 17+945 | 0,180 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1160P, przystanek autobusowy |
|  |  | 18+185 | 18+285 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 18+425 | 19+005 | 0,580 | 4 łuki poziome, łuk pionowy, przystanek autobusowy |
|  |  | 19+085 | 19+255 | 0,170 | łuk poziomy, przystanek autobusowy |
|  |  | 19+685 | 19+785 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 20+795 | 21+395 | 0,600 | 2 łuki poziome, łuk pionowy, nasyp, most |
|  | Razem: | 5,130 |  |
| 23. | Brodna-skrzyż. z dr. pow. nr 1177P Nr 1178P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1177P) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1177P |
|  |  | 1+195 | 1+335 | 0,140 | łuk poziomy |
|  | Razem: | 0,190 |  |
| 24. | Równopole-Rzadkowo Nr 1179P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1180P od strony m. Kaczory) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową 1180P |
|  |  | 0+210 | 0+310 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 0+820 | 0+870 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 1+195 | 1+295 | 0,100 | przejazd kolejowy |
|  |  | 1+440 | 1+490 | 0,150 | przystanek autobusowy |
|  |  | 1+950 | 2+100 | 0,150 | łuk poziomy |
|  |  | 2+650 | 2+850 | 0,200 | łuk poziomy |
|  |  | 2+915 | 3+015 | 0,100 | łuk poziomy, wiadukt, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1180P w m. Rzadkowo |
|  | Razem: | 0,900 |  |
| 25. | Kaczory-M.Krajeńskie-Białośliwie-Osiek n.Notecią-Dąbki Nr 1180P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1177P w m. Kaczory) | 0+000 | 0+520 | 0,520 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1177P, 3 skrzyżowania z drogą gminną, 2 łuki poziome, łuk pionowy |
|  |  | 0+700 | 0+750 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 0+810 | 0+910 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 1+400 | 1+600 | 0,200 | łuk pionowy, łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1179P |
|  |  | 1+950 | 2+400 | 0,450 | łuk pionowy, łuk poziomy |
|  |  | 3+020 | 3+100 | 0,080 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną, wjazd do m. Rzadkowo |
|  |  | 3+520 | 3+600 | 0,080 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1179P, łuk poziomy |
|  |  | 4+550 | 4+700 | 0,150 | łuk poziomy, przepust, łuk pionowy |
|  |  | 5+020 | 5+100 | 0,080 | skrzyżowanie z drogą gminną na Prawomyśl, przystanek autobusowy |
|  |  | 5+150 | 5+250 | 0,100 | łuk poziomy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 5+470 | 5+550 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 5+790 | 5+960 | 0,170 | łuk pionowy, łuk poziomy (m. Byszewice) |
|  |  | 6+200 | 6+320 | 0,120 | przystanek autobusowy |
|  |  | 6+400 | 7+100 | 0,700 | 6 łuków poziomych, przystanek autobusowy |
|  |  | 7+580 | 7+730 | 0,150 | łuk poziomy, przepust |
|  |  | 7+770 | 7+870 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 8+120 | 8+220 | 0,100 | wyjazd z m. Miasteczko Huby, łuk poziomy |
|  |  | 8+300 | 8+400 | 0,100 | 2 łuki poziome |
|  |  | 8+850 | 9+030 | 0,180 | 2 łuki poziome, przejazd PKP, wjazd do m. Miasteczko Krajeńskie |
|  |  | 9+160 | 9+220 | 0,060 | łuk poziomy |
|  |  | 9+360 | 9+510 | 0,150 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1182P, skrzyżowanie z drogą gminną, przystanek autobusowy |
|  |  | 9+840 | 9+940 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1183P do m. Wolsko, skrzyżowanie z drogą gminną (do dworca PKP), |
|  |  | 10+160 | 10+680 | 0,520 | łuk pionowy, 2 łuki poziome |
|  |  | 10+750 | 10+950 | 0,200 | łuk poziomy |
|  |  | 11+090 | 11+390 | 0,300 | 2 łuki poziome, łuk pionowy, skrzyżowanie z drogą gminną na Brzostowo |
|  |  | 11+600 | 11+850 | 0,250 | 2 łuki poziome |
|  |  | 12+140 | 12+240 | 0,100 | łuk poziomy, przystanek autobusowy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 12+600 | 12+950 | 0,350 | 2 łuki poziome |
|  |  | 13+070 | 13+150 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 13+660 | 14+060 | 0,400 | 3 łuki poziome |
|  |  | 14+290 | 14+390 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą gminną na Okaliniec (m. Grabionna) |
|  |  | 14+410 | 14+460 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 14+550 | 14+650 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 14+750 | 14+810 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 15+020 | 15+120 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 15+450 | 15+720 | 0,270 | łuk pionowy, przepust |
|  |  | 16+260 | 16+760 | 0,500 | 2 łuki pionowe, 2 łuki poziome, przejazd kolejowy |
|  |  | 16+860 | 16+960 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 17+250 | 17+550 | 0,300 | 2 łuki poziome, przystanek autobusowy |
|  |  | 18+250 | 18+320 | 0,060 | łuk poziomy |
|  |  | 18+620 | 18+820 | 0,200 | 2 łuki poziome, wjazd do m. Białośliwie |
|  |  | 18+900 | 19+180 | 0,280 | 3 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 19+270 | 19+370 | 0,100 | skrzyżowanie drogą gminną, przystanek autobusowy, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 190 |
|  |  | Przerwa w sypaniu droga wojewódzka nr 190. |
|  |  | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 190 |
|  |  | 0+170 | 0+270 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 0+480 | 0+560 | 0,080 | łuk poziomy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2+860 | 2+960 | 0,100 | łuk poziomy, wjazd do m. Dębówko Nowe |
|  |  | 3+750 | 4+500 | 0,750 | 7 łuków poziomych, łuk pionowy, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1185P |
|  |  | 4+700 | 4+900 | 0,200 | 2 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 5+200 | 5+260 | 0,060 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 5+350 | 6+350 | 1,000 | 2 skrzyżowania z drogami gminnymi, 8 łuków poziomych, 2 łuki pionowe |
|  |  | 6+550 | 6+750 | 0,200 | łuk pionowy |
|  |  | 7+070 | 7+240 | 0,170 | łuk pionowy |
|  |  | 8+020 | 8+110 | 0,090 | przystanek autobusowy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 8+720 | 8+780 | 0,060 | skrzyżowanie z drogą gminną do m. Bąkowo |
|  |  | 9+070 | 9+130 | 0,060 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 9+230 | 9+310 | 0,080 | łuk poziomy, wjazd do m. Osiek n. Notecią |
|  |  | 9+750 | 9+810 | 0,060 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 10+480 | 10+540 | 0,060 | łuk poziomy |
|  |  | 10+920 | 10+980 | 0,060 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 11+150 | 11+290 | 0,140 | 2 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 11+380 | 11+590 | 0,210 | 2 łuki poziome |
|  |  | 11+710 | 11+760 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242 |
|  |  | Przerwa w sypaniu droga wojewódzka nr 242. |
|  |  | 0+000 | 0+100 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242 (ul. Dworcowa), skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 0+180 | 0+340 | 0,160 | 2 skrzyżowania z drogą gminną |
|  |  | 0+400 | 0+570 | 0,170 | parking, 2 skrzyżowania z drogą gminną |
|  |  | 0+650 | 0+730 | 0,050 | zjazd publiczny - stacja paliw, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 1+100 | 1+260 | 0,160 | 3 skrzyżowania z drogą gminną, łuk poziomy |
|  |  | 1+310 | 1+410 | 0,100 | most, łuk poziomy |
|  |  | 1+910 | 2+030 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 2+100 | 2+350 | 0,250 | przystanek autobusowy, łuk pionowy, skrzyżowanie z drogą gminną, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1190P, 2 łuki poziome |
|  |  | 2+455 | 2+555 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 3+510 | 3+610 | 0,100 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną, wjazd do m. Dąbki |
|  |  | 3+925 | 4+025 | 0,100 | przystanek autobusowy, łuk poziomy |
|  |  | 4+070 | 4+160 | 0,090 | 2 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1191P. |
|  | Razem: | 13,310 |  |
| 26. | Gmurowo-Stare Nr 1181P (0+000 – m. Gmurowo) | 0+065 | 0+115 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 0+200 | 0+280 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 1+490 | 1+540 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1060P |
|  | Razem: | 0,180 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Rudna-Mościska-Grabówno-Miasteczko Krajeńskie Nr 1182P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1060P w m. Rudna) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1060P |
|  |  | 0+080 | 0+320 | 0,240 | łuk poziomy, przystanek autobusowy |
|  |  | 0+370 | 0+470 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 0+520 | 0+640 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 0+770 | 0+820 | 0,050 | łuk poziomy, przepust |
|  |  | 1+140 | 1+240 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+590 | 1+670 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 2+140 | 2+320 | 0,180 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną, przystanek autobusowy |
|  |  | 2+560 | 2+660 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 4+070 | 4+210 | 0,140 | łuk poziomy, przystanek autobusowy |
|  |  | 4+650 | 4+750 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 5+610 | 5+710 | 0,100 | przystanek autobusowy |
|  |  | 6+760 | 6+860 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 8+120 | 8+480 | 0,360 | łuk pionowy |
|  |  | 8+560 | 8+670 | 0,110 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną, parking |
|  |  | 8+830 | 8+980 | 0,150 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną, skrzyżowanie z drogą krajową nr 10 |
|  |  | 9+290 | 9+390 | 0,100 | łuk poziomy, łuk pionowy |
|  |  | 9+800 | 10+400 | 0,600 | łuk pionowy |
|  |  | 11+210 | 11+290 | 0,080 | przystanek autobusowy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 11+760 | 12+400 | 0,640 | łuk pionowy, łuk poziomy |
|  |  | 12+460 | 12+560 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 12+820 | 12+990 | 0,170 | 2 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 13+260 | 13+340 | 0,080 | parking, skrzyżowanie z drogą gminną, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1180P |
|  | Razem: | 3,850 |  |
| 28. | Miasteczko Krajeńskie-Wolsko Nr 1183P | 0+000 | 0+150 | 0,150 | przejazd kolejowy, łuk poziomy |
|  | Razem: | 0,150 |  |
| 29. | Wysoka-Grabówno Nr 1184P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1060P w m. Wysoka) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1060P |
|  |  | 0+450 | 0+570 | 0,120 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 1+340 | 1+380 | 0,040 | przystanek autobusowy |
|  |  | 2+400 | 2+610 | 0,210 | łuk poziomy, 2 przystanki autobusowe |
|  |  | 3+310 | 3+370 | 0,060 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 3+460 | 3+630 | 0,170 | 2 łuki poziome |
|  |  | 3+700 | 3+750 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 3+810 | 3+890 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 5+070 | 5+190 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 5+630 | 5+750 | 0,120 | łuk poziomy, przepust |
|  |  | 6+660 | 6+710 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 6+970 | 7+270 | 0,300 | łuk poziomy, łuk pionowy, skrzyżowanie z drogą krajową nr 10 |
|  | Razem: | 1,370 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Dębówko Nowe-Dębówko Stare Nr 1185P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1180P) | 0+000 | 0+100 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1180P i skrzyżowanie z droga gminną |
|  | Razem: | 0,100 |  |
| 31. | Czajcze-Młotkowo-Jeziorki Kosztowskie-Nieżychowo-Białośliwie Nr 1186P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1197P w m. Czajcze) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1197P |
|  |  | 1+470 | 1+580 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+700 | 1+800 | 0,100 | łuk poziomy, wjazd do m. Młotkowo |
|  |  | 1+870 | 1+920 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 2+320 | 2+420 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 2+570 | 2+670 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 3+090 | 3+140 | 0,050 | przepust |
|  |  | 3+230 | 3+280 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 3+730 | 3+830 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 4+430 | 4+510 | 0,080 | łuk poziomy, wjazd do m. Jeziorki Kosztowskie |
|  |  | 4+760 | 4+960 | 0,200 | 3 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 5+410 | 5+510 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 6+730 | 6+830 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą krajową nr 10 |
|  |  | 7+060 | 7+260 | 0,200 | łuk pionowy, łuk poziomy |
|  |  | 7+750 | 7+870 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 7+950 | 8+150 | 0,200 | 2 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 8+520 | 8+570 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 8+700 | 8+800 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 10+220 | 10+320 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 10+740 | 10+790 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 11+100 | 11+200 | 0,100 | łuk poziomy, łuk pionowy |
|  |  | 11+890 | 11+940 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 190 |
|  | Razem: | 2,150 |  |
| 32. | Dworzakowo-Białośliwie Nr 1187P (0+000 – m. Dworzakowo) | 1+270 | 1+350 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 1+510 | 1+560 | 0,050 | most |
|  |  | 1+620 | 1+690 | 0,070 | łuk poziomy |
|  |  | 1+870 | 1+920 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 190 |
|  | Razem: | 0,250 |  |
| 33. | Kosztowo-Rzęszkowo Nr 1188P (0+000 – skrzyżowanie z drogą krajową nr 10) | 0+000 | 0+230 | 0,230 | skrzyżowanie z drogą krajową nr 10, łuk poziomy |
|  |  | 0+280 | 0+370 | 0,090 | łuk poziomy |
|  |  | 2+190 | 2+260 | 0,070 | łuk poziomy, łuk pionowy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 2+350 | 2+400 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  | Razem: | 0,440 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | Wyrzysk-Polanowo Nr 1189P (0+000 – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 194) | 0+000 | 0+450 | 0,450 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 194, 2 łuki poziome, łuk pionowy, parking, cmentarz |
|  |  | 0+730 | 0+810 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 1+350 | 1+495 | 0,145 | łuk pionowy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  | Razem: | 0,675 |  |
| 35. | Konstantynowo-Osiek n./Not. Nr 1190P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1191P) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1191P |
|  |  | 0+400 | 0+800 | 0,400 | łuk pionowy, 3 łuki poziome |
|  |  | 0+930 | 1+050 | 0,120 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 2+380 | 2+550 | 0,170 | łuk pionowy, łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1180P |
|  | Razem: | 0,740 |  |
| 36. | Liszkowo-Glesno-Ruda-Dąbki-Żelazno Nr 1191P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1205P w m. Liszkowo) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1205P |
|  |  | 0+160 | 0+260 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+270 | 1+390 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 1+750 | 1+850 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 2+520 | 2+640 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 3+140 | 3+220 | 0,080 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 3+490 | 3+570 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 3+820 | 3+900 | 0,080 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 3+990 | 4+080 | 0,090 | łuk poziomy |
|  |  | 4+170 | 4+270 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1196P, przystanek autobusowy, łuk poziomy |
|  |  | 5+410 | 5+660 | 0,250 | łuk pionowy, łuk poziomy |
|  |  | 5+750 | 5+930 | 0,180 | 2 łuki poziome, wjazd do m. Glesno, przystanek autobusowy |
|  |  | 5+960 | 6+040 | 0,080 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1192P |
|  |  | 6+380 | 6+520 | 0,140 | łuk poziomy, łuk pionowy |
|  |  | 7+240 | 7+570 | 0,330 | przepust, łuk poziomy, łuk pionowy |
|  |  | 7+720 | 7+810 | 0,090 | 2 przystanki autobusowe |
|  |  | 8+010 | 8+350 | 0,340 | łuk pionowy, 2 łuki poziome |
|  |  | 8+950 | 9+070 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 9+230 | 9+330 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą krajową nr 10 |
|  |  | 9+390 | 9+740 | 0,350 | 2 łuki poziome, most, skrzyżowanie z drogą powiatową 1190P |
|  |  | 10+020 | 10+160 | 0,140 | łuk pionowy, łuk poziomy |
|  |  | 10+240 | 10+440 | 0,200 | łuk pionowy, łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 10+650 | 10+750 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 10+910 | 11+010 | 0,100 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1180P |
|  |  | 12+150 | 12+250 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 12+930 | 13+090 | 0,160 | łuk poziomy (m. Żelazno) |
|  |  | 13+170 | 13+270 | 0,100 | 2 łuki poziome, przepust |
|  |  | 13+400 | 14+130 | 0,730 | łuk poziomy, łuk pionowy |
|  | Razem: | 4,530 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. | Glesno-Wyrzysk Nr 1192P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1191P w m. Glesno) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1191P |
|  |  | 0+090 | 0+170 | 0,080 | łuk poziomy, przepust |
|  |  | 0+240 | 0+360 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 1+270 | 1+370 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+470 | 1+860 | 0,390 | 3 łuki poziome, przystanek autobusowy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 1+960 | 2+060 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 3+360 | 3+410 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 3+500 | 3+690 | 0,190 | łuk poziomy, łuk pionowy, skrzyżowanie z drogą krajową nr 10 |
|  | Razem: | 1,080 |  |
| 38. | Od dr. 242-Kościerzyn Wlk.-Wyrzysk Nr 1193P (0+000 – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242 |
|  |  | 0+700 | 0+850 | 0,150 | 2 łuki poziome |
|  |  | 1+660 | 1+720 | 0,060 | łuk poziomy |
|  |  | 1+780 | 1+880 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 1+980 | 2+030 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 2+200 | 2+270 | 0,070 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 2+550 | 2+940 | 0,390 | 2 łuki pionowe, łuk poziomy |
|  |  | 4+610 | 4+710 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 5+170 | 6+190 | 1,020 | 5 łuków pionowych, 5 łuków poziomych |
|  |  | 6+210 | 6+620 | 0,410 | 2 obiekty mostowe, łuk pionowy, 4 łuki poziome |
|  |  | 8+470 | 8+700 | 0,230 | łuk pionowy, łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą krajową nr 10 |
|  | Razem: | 2,630 |  |
| 39. | Szczerbin-Kościerzyn Mały Nr 1195P (0+000 – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242) | 0+000 | 0+140 | 0,140 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242, łuk poziomy |
|  |  | 0+200 | 0+640 | 0,440 | łuk pionowy, most |
|  | Razem: | 0,580 |  |
| 40. | Dr. nr 1191P-Auguścin Nr 1196P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1191P) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1191P |
|  |  | 0+530 | 0+720 | 0,190 | łuk poziomy |
|  |  | 1+355 | 1+405 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną, przystanek autobusowy |
|  | Razem: | 0,290 |  |
| 41. | Wiktorówko-Wysoka Nr 1197P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1198P w m. Wiktorówko) | 0+000 | 0+080 | 0,080 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1198P, przejście dla pieszych, szkoła |
|  |  | 1+320 | 1+400 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 1+890 | 2+030 | 0,140 | łuk poziomy |
|  |  | 2+090 | 2+280 | 0,190 | łuk poziomy |
|  |  | 2+740 | 2+820 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 2+990 | 3+140 | 0,150 | 2 łuki poziome |
|  |  | 3+620 | 3+700 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 4+040 | 4+190 | 0,150 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną (m. Kruszki) |
|  |  | 4+380 | 4+430 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 4+460 | 4+560 | 0,100 | łuk poziomy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5+000 | 5+150 | 0,150 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 5+320 | 5+400 | 0,080 | przejazd kolejowy |
|  |  | 5+600 | 5+850 | 0,250 | łuk pionowy |
|  |  | 6+300 | 6+450 | 0,150 | łuk poziomy |
|  |  | 6+650 | 7+100 | 0,450 | 2 łuki poziome |
|  |  | 7+130 | 7+230 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 7+330 | 7+430 | 0,100 | łuk pionowy |
|  |  | 7+630 | 7+700 | 0,070 | przejazd kolejowy |
|  |  | 7+745 | 7+845 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1198P, przystanek autobusowy (m. Kijaszkowo) |
|  |  | 9+445 | 9+525 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 9+805 | 9+855 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 10+055 | 10+155 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 10+865 | 10+985 | 0,120 | łuk poziomy, przejazd kolejowy |
|  |  | 11+465 | 11+605 | 0,140 | przystanek autobusowy, skrzyżowanie z drogą gminną, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1186P, przejazd kolejowy, łuk poziomy (m. Czajcze) |
|  |  | 11+845 | 11+925 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 12+445 | 12+545 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 13+600 | 13+650 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 190 (m. Wysoka) |
|  | Razem: | 3,270 |  |
| 42. | Kijaszkowo-Kunowo-Łobżenica Nr 1198P | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1197P |
|  |  | 0+350 | 0+450 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 0+480 | 0+560 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 1+730 | 1+830 | 0,100 | łuk pionowy, wjazd do m. Tłukomy |
|  |  | 2+270 | 2+390 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 2+600 | 2+800 | 0,200 | 2 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 2+875 | 2+925 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 4+565 | 4+745 | 0,180 | łuk pionowy, łuk poziomy (granica Gminy Wysoka i Łobżenica) |
|  |  | 5+245 | 5+345 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 5+765 | 5+865 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 6+665 | 6+815 | 0,150 | łuk poziomy |
|  |  | 7+085 | 7+235 | 0,150 | łuk poziomy (m. Kunowo), skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 8+335 | 8+445 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 8+895 | 8+945 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 9+125 | 9+225 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 9+795 | 9+895 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 9+995 | 1+075 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 10+345 | 10+545 | 0,200 | wjazd do m. Wiktorówko, łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1197P, skrzyżowanie z drogą gminną, przystanek autobusowy |
|  |  | 10+910 | 11+010 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 11+520 | 11+620 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 12+540 | 12+640 | 0,100 | łuk pionowy przed m. Rataje |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13+300 | 13+500 | 0,200 | łuk poziomy, wjazd do m. Rataje |
|  |  | 13+680 | 13+730 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 13+810 | 13+860 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 13+955 | 14+395 | 0,440 | łuk pionowy, 2 łuki poziome, 2 skrzyżowania z drogami gminnymi, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1038P |
|  |  | 14+485 | 14+535 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242 (m. Łobżenica) |
|  | Razem: | 3,130 |  |
| 43. | Walentynowo-Piesna-Wiktorówko Nr 1199P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1052P od strony granicy Powiatu Pilskiego) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1052P |
|  |  | 1+450 | 1+550 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą gminną, łuk poziomy |
|  |  | 1+800 | 1+940 | 0,140 | łuk poziomy |
|  |  | 2+010 | 2+110 | 0,100 | łuk poziomy, przepust |
|  |  | 2+810 | 2+860 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 2+980 | 3+120 | 0,140 | łuk poziomy |
|  |  | 3+520 | 3+660 | 0,140 | łuk poziomy |
|  |  | 3+690 | 3+740 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1052P |
|  | Razem: | 0,770 |  |
| 44. | Luchowo-Witrogoszcz-Dźwierszno Nr 1200P (0+000 – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242 w m. Łobżenica) | 0+000 | 0+060 | 0,060 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242 |
|  |  | 1+270 | 1+420 | 0,140 | łuk poziomy |
|  |  | 1+810 | 1+930 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 2+700 | 2+750 | 0,050 | przystanek autobusowy (m. Witrogoszcz Osada) |
|  |  | 3+580 | 3+720 | 0,140 | łuk poziomy |
|  |  | 4+740 | 4+870 | 0,130 | łuk poziomy, wjazd do m. Witrogoszcz |
|  |  | 5+160 | 5+270 | 0,110 | szkoła |
|  |  | 5+310 | 5+360 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 5+400 | 5+530 | 0,130 | 2 skrzyżowania z drogą gminną, łuk poziomy |
|  |  | 5+730 | 5+830 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 6+570 | 6+670 | 0,100 | łuk poziomy (m. Dźwierszno Małe) |
|  |  | 7+660 | 7+760 | 0,100 | łuk poziomy, przepust |
|  |  | 7+810 | 8+010 | 0,200 | łuk poziomy |
|  |  | 8+260 | 8+410 | 0,150 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1201P (m. Dźwierszno Małe) |
|  |  | 8+530 | 8+700 | 0,170 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242 |
|  | Razem: | 1,750 |  |
| 45. | Gródek Krajeński-Dźwierszno Małe Nr 1201P (0+000 – granica Powiatu Pilskiego w m. Gródek Krajeński) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | przepust, parking w m. Gródek Krajeński |
|  |  | 0+200 | 0+300 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 0+540 | 0+820 | 0,280 | 3 łuki poziome |
|  |  | 1+020 | 1+120 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+320 | 1+420 | 0,100 | łuk poziomy, łuk pionowy |
|  |  | 1+510 | 1+690 | 0,180 | łuk pionowy, 2 łuki poziome |
|  |  | 2+380 | 2+430 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1200P |
|  | Razem: | 0,860 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. | Dźwierszno Małe-Dębno-gr.województwa Nr 1202P (0+000 – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242) | 0+000 | 0+120 | 0,120 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242, łuk poziomy |
|  |  | 0+150 | 0+270 | 0,120 | 2 łuki poziome |
|  |  | 0+470 | 0+550 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 0+790 | 0+910 | 0,120 | przepust, łuk poziomy |
|  |  | 1+000 | 1+100 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+400 | 1+500 | 0,100 | łuk poziomy (m. Topola) |
|  |  | 1+590 | 1+670 | 0,080 | przepust, łuk poziomy |
|  |  | 1+730 | 1+830 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+940 | 2+080 | 0,140 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1203P |
|  |  | 2+220 | 2+320 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 3+240 | 3+340 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 3+680 | 3+780 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 4+250 | 4+350 | 0,100 | przepust, łuk poziomy |
|  |  | 5+040 | 5+120 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 7+320 | 7+410 | 0,080 | łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gminną, przepust |
|  |  | 7+480 | 7+600 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 7+880 | 7+930 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1205P |
|  | Razem: | 1,690 |  |
| 47. | Topola-gr.województwa Nr 1203P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1202P w m. Topola) | 0+000 | 0+100 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1202P, łuk poziomy |
|  |  | 0+980 | 1+080 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+320 | 1+440 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 1+530 | 1+640 | 0,110 | łuk poziomy |
|  |  | 1+670 | 1+720 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 1+840 | 1+920 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 2+210 | 2+330 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 2+690 | 2+740 | 0,050 | przepust |
|  |  | 2+980 | 3+070 | 0,090 | łuk poziomy |
|  |  | 3+160 | 3+340 | 0,180 | łuk poziomy, 2 skrzyżowania z drogami gminnymi |
|  |  | 3+480 | 3+660 | 0,180 | 2 łuki poziome |
|  |  | 4+560 | 4+660 | 0,100 | łuk poziomy |
|  | Razem: | 1,280 |  |
| 48. | Liszkowo-gr.województwa Nr 1204P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1205P) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1205P |
|  | Razem: | 0,050 |  |
| 49. | Łobżenica-Liszkowo-Dębno-Dziunin-gr.województwa Nr 1205P (0+000 – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242 w m. Łobżenica) | 0+000 | 0,050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242 |
|  |  | 0+110 | 0+190 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 0+440 | 0+540 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+030 | 1+230 | 0,200 | łuk pionowy, łuk poziomy |
|  |  | 1+420 | 1+720 | 0,300 | 2 łuki poziome, łuk pionowy |
|  |  | 2+040 | 2+330 | 0,290 | łuk pionowy, 2 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 2+410 | 2+510 | 0,100 | łuk poziomy, przystanek autobusowy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3+480 | 3+630 | 0,150 | łuk poziomy |
|  |  | 3+840 | 3+940 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 4+040 | 4+770 | 0,730 | 3 łuki poziome, 2 łuki pionowe, most |
|  |  | 4+820 | 4+900 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 4+990 | 5+090 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1191P, łuk poziomy |
|  |  | 5+560 | 5+660 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1204P |
|  |  | 6+010 | 6+090 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 7+020 | 7+120 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 7+320 | 7+400 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 7+600 | 7+680 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 7+790 | 7+840 | 0,050 | przystanek autobusowy |
|  |  | 8+340 | 8+420 | 0,080 | szkoła |
|  |  | 8+660 | 8+760 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 8+890 | 9+020 | 0,130 | łuk poziomy |
|  |  | 9+280 | 9+380 | 0,100 | łuk poziomy, wjazd do m. Dębno |
|  |  | 9+660 | 9+710 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1202P, przystanek autobusowy |
|  |  | 9+820 | 10+000 | 0,180 | 2 łuki poziome, przepust, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1202P |
|  |  | 10+950 | 11+050 | 0,100 | łuk poziomy, przystanek autobusowy |
|  |  | 11+270 | 11+370 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1206P |
|  |  | 11+930 | 11+980 | 0,050 | łuk poziomy, granica Powiatu Pilskiego |
|  | Razem: | 3,660 |  |
| 50. | Dziunin-gr.województwa Nr 1206P (0+000 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1205P) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1205P |
|  |  | 0+720 | 0+770 | 0,050 | łuk pionowy, przepust |
|  | Razem: | 0,100 |  |
| 51. | Luchowo-Chlebno Nr 1207P (0+000 – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242 |
|  |  | 0+600 | 0+680 | 0,080 | łuk poziomy |
|  |  | 0+930 | 1+350 | 0,430 | 3 łuki poziome |
|  |  | 1+380 | 1+440 | 0,060 | łuk poziomy |
|  |  | 1+520 | 1+620 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 2+140 | 2+240 | 0,100 | łuk poziomy |
|  | Razem: | 0,820 |  |
| 52. | Stara Łubianka-Krępsko Nr 1208P (0+000 – skrzyżowanie z drogą krajową nr 10) | 0+000 | 0+100 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą krajową nr 10 |
|  |  | 1+800 | 2+150 | 0,350 | łuk pionowy, łuk poziomy |
|  |  | 2+240 | 2+520 | 0,280 | łuk pionowy, łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1171P |
|  |  | 2+570 | 2+640 | 0,070 | łuk poziomy |
|  |  | 3+050 | 3+150 | 0,100 | przejazd kolejowy |
|  |  | 4+500 | 4+650 | 0,150 | łuk poziomy |
|  |  | 5+050 | 5+260 | 0,210 | łuk pionowy, most |
|  |  | 5+600 | 5+720 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 6+680 | 7+050 | 0,380 | 2 łuki poziome, łuk pionowy, skrzyżowanie z drogą gminną |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7+260 | 7+400 | 0,140 | most, przystanek autobusowy, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1070P, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 7+450 | 7+530 | 0,080 | most |
|  |  | 7+615 | 7+665 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą krajową nr 11 |
|  | Razem: | 2,030 |  |
| 53. | Czarnków-Walkowice-gr.pow.Pilskiego-Mirosław Nr 1209P (0+000 – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 182) | 0+000 | 0+080 | 0,080 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 182, przystanek autobusowy |
|  |  | 1+160 | 1+320 | 0,160 | 2 łuki poziome, przystanek autobusowy |
|  |  | 1+500 | 2+010 | 0,510 | łuk pionowy, 5 łuków poziomych, przejazd kolejowy |
|  |  | 2+100 | 2+260 | 0,160 | łuk poziomy, przystanek autobusowy, przejazd kolejowy |
|  |  | 3+170 | 3+270 | 0,100 | łuk poziomy |
|  | Razem: | 1,010 |  |
| 54. | Piła-Leszków-Kaczory Nr 1229P (0+000 – skrzyżowanie z drogą gminną w Leszkowie) | 0+000 | 0+100 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 0+300 | 0+800 | 0,500 | 2 łuki poziome |
|  |  | 0+900 | 1+200 | 0,300 | łuk poziomy |
|  |  | 1+500 | 1+750 | 0,250 | 2 łuki poziome |
|  |  | 2+200 | 2+700 | 0,500 | 2 łuki poziome |
|  |  | 3+050 | 3+500 | 0,450 | 3 łuki poziome |
|  |  | 3+700 | 4+400 | 0,700 | łuki pionowe i poziome, tunel |
|  |  | 4+500 | 4+700 | 0,200 | łuk poziomy |
|  |  | 4+900 | 5+300 | 0,400 | 2 łuki poziome |
|  |  | 5+500 | 5+600 | 0,100 | skrzyżowanie – przejazd kolejowy, łuk poziomy |
|  | Razem: | 3,500 |  |
| 55. | ul. Sikorskiego w m. Łobżenica Nr 1233P (0+000 – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 242 |
|  |  | 0+100 | 0+140 | 0,040 | skrzyżowanie z 2 drogami gminnymi |
|  |  | 0+200 | 0+230 | 0,030 | przejście dla pieszych przy szkole, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 0+258 | 0+308 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1038P |
|  | Razem: | 0,170 |  |
| 56. | Stobno-Ługi Ujskie Nr 1329P (0+000 – skrzyżowanie z drogą krajową nr 11 w m. Ługi Ujskie) | 0+000 | 0+050 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą krajową nr 11 |
|  |  | 0+300 | 0+400 | 0,100 | skrzyżowanie z drogą gminną, przystanek autobusowy |
|  |  | 1+220 | 1+320 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+530 | 1+630 | 0,100 | przystanek autobusowy |
|  |  | 1+800 | 1+900 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 1+970 | 2+060 | 0,090 | łuk poziomy |
|  |  | 2+350 | 2+490 | 0,140 | łuk poziomy |
|  |  | 2+680 | 2+820 | 0,140 | łuk poziomy |
|  |  | 3+460 | 3+560 | 0,100 | łuk poziomy |
|  |  | 3+610 | 3+710 | 0,100 | łuk poziomy, przystanek autobusowy |
|  |  | 3+800 | 3+940 | 0,140 | łuk poziomy |
|  |  | 4+710 | 4+830 | 0,120 | łuk poziomy |
|  |  | 5+020 | 5+070 | 0,050 | łuk poziomy |
|  | Razem: | 1,330 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57. | Romanowo Górne-Kruszewo-gr.pow.Marunowo (w granicach powiatu) Nr 1334P (0+000 – granica Powiatu Pilskiego od strony m. Romanowo Górne) | 0+570 | 0+620 | 0,050 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 0+770 | 0+950 | 0,180 | 2 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 1+340 | 1+500 | 0,160 | skrzyżowanie z drogą gminną, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 182 |
|  |  | 2+080 | 2+150 | 0,070 | skrzyżowanie z drogą gminną |
|  |  | 2+840 | 2+980 | 0,140 | łuk poziomy |
|  |  | 3+340 | 3+400 | 0,060 | skrzyżowanie z drogą gminną, przystanek autobusowy |
|  |  | 4+620 | 4+760 | 0,140 | łuk poziomy |
|  | Razem: | 0,800 |  |

Opisane standardy wyznaczają również kolejność działań Wykonawców związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

W standardzie IV utrzymywane jest 91,166 km dróg powiatowych, 
w standardzie V – 262,968 km, a w standardzie VI – 21,242 km. Łącznie zimowym utrzymaniem objęte jest 375,376 km dróg powiatowych.

Działaniami związanymi z usunięciem śliskości na drogach objęte jest łącznie 
100,100 km dróg powiatowych.

Drogi gruntowe na długości 10,34 km podlegają wyłącznie odśnieżaniu.

- Organizacja ruchu

Na terenie Powiatu Pilskiego całość prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg zlecona jest firmom zewnętrznym.

  - Odśnieżanie – ma na celu usunięcie śniegu z jezdni oraz obiektów towarzyszących (zatoka autobusowa). Zakresy prac prowadzonych 
przy odśnieżaniu oraz technologia robót wynika z obowiązujących standardów utrzymania dróg, warunków atmosferycznych oraz aktualnego stanu dróg.

W przypadku długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak zawieje i zamiecie śnieżne, niwelujące efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie przyjętego standardu może być trudne. Organizacja pracy dostosowana wtedy będzie do warunków pogodowych. Dopuszcza się wtedy odstępstwa od przyjętych standardów 
i odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu.

Przy intensywnych opadach śniegu i silnych wiatrach powodujących zawieje 
i zamiecie śnieżne, jednostki drogowe koncentrować będą swoją działalność na drogach o dużym znaczeniu dla ruchu. Jednostki drogowe będą przystępowały do pracy po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk na nawierzchni dróg.

  - Likwidacja śliskości.

Usuwanie i łagodzenie skutków śliskości zimowej odbywało się będzie 
w wyznaczonych w planie miejscach. Miejscami tymi będą: łuki poziome, 
łuki pionowe o spadku ≥4%, skrzyżowania z drogami o nawierzchni twardej, przystanki komunikacji publicznej oraz przejazdy kolejowe i obiekty mostowe.

Do posypywania miejsc niebezpiecznych stosowane będą:

- chlorek sodu NaCl wg PN-86/C-84081/02.

Główne wymagania dla soli drogowej są następujące:

- zawartość NaCl – min. 90%,

- zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie – max 8%,

- zawartość wody – max 3%,

- zawartość żelazocyjanku potasowego – 20 mg/kg.

- piasek o uziarnieniu do 2 mm wg PN-B-11113:1996,

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane 
do uszorstnienia ubitego śniegu) wg PN-B-11111:1996.

Kruszywo stosowane do uszorstniania nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może ono zawierać zanieczyszczeń ilastych i gliniastych.

Usuwanie śliskości na drogach powiatowych powiatu pilskiego odbywało się sprzętem własnym Wykonawcy przy użyciu własnej mieszaniny soli i piasku, 
z 25% udziałem soli.

Materiały uszorstniające oraz sól składowane będą w pryzmach, na placach składowych Wykonawcy.

  - Sprzęt do zimowego utrzymania dróg.

Sprzęt do zimowego utrzymania dróg winien być przygotowany na początku sezonu w takim stopniu, aby mógł być gotowy do podjęcia akcji na drodze 
o godzinie ustalonej z dyżurnym Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, biorącym udział w zimowym utrzymaniu dróg.

Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane pługi czołowe. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg 
i usuwaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny barwy żółtej.

- Wprowadzenie i odwołanie dyżurów

  - Z chwilą wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile wprowadzone zostaną dyżury osób biorących udział 
w zimowym utrzymaniu dróg.

Celem dyżurów będzie zbieranie informacji o stanie warunków pogodowych 
na terenie powiatu, stanie nawierzchni dróg oraz prognozach meteorologicznych.

Informacje o stanie dróg uzupełnione będą na podstawie objazdów dróg powiatowych.

Wprowadzenie i odwołanie dyżurów następuje na podstawie decyzji dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

Miejscem pełnienia dyżurów jest siedziba Powiatowego Zarządu Dróg 
w Pile, ul. Młodych 78. Kontakt telefoniczny - 67 349 08 83 w godz. 730-1530.

  - Wykaz osób odpowiedzialnych na zimowe utrzymanie dróg w PZD w Pile.

| Lp. | Imię i Nazwisko | Stanowisko | tel. kontaktowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Artur Bąk | Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile | tel. kom 538 475 688 |
| 2. | Piotr Talarczyk | Zastępca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile | tel. kom. 602 643 776 |
| 3. | Adam Pawłowski | Inspektor | tel. kom. 604 782 577 |
| 4. | Jerzy Dudzień | Starszy Inspektor | tel. kom. 662 088 116 |

  - Wykaz samochodów do nadzoru:

| Lp. | Marka samochodu | Numer rejestracyjny | Osoba odpowiedzialna za prowadzenie akcji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dacia Duster | PP 9777E | Artur Bąk Piotr Talarczyk Adam Pawłowski Jerzy Dudzień |
| 2. | Dacia Duster | PP 3330K |  |

- Prowadzenie robót

  - Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych kierują bezpośrednio dyżurni Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

  - Dyżurni PZD utrzymują stały kontakt telefoniczny z Wykonawcami usług zimowego utrzymania dróg.

  - Dyżurni zobowiązani są do prowadzenia dziennika dyżurów, w którym odnotowują czas trwania akcji zwalczania śliskości, odśnieżania, zakresu wykonanych usług oraz ilości wykorzystywanego sprzętu.

- Wykonawca świadczący usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

| Nazwa Wykonawcy | Rodzaj sprzętu | Ilość sprzętu | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |