Załącznik nr 1

W Y K A Z   S P R Z Ę T U  K U C H E N N E G O

OBJĘTEGO STAŁĄ KONTROLĄ I OKRESOWĄ KONSERWACJĄ (cały sprzęt)

Wraz z ilością minimalnych czynności konserwacyjnych

1.  URZĄDZENIA CHŁODNICZE  7 szt.

- szafa chłodnicza 1200 l – 3 szt.

- szafa chłodnicza 1400l – 2 szt.

- chłodnia warzyw 1 szt.

- zamrażarka 650 l – 1 szt.

| Miejsce użytkowania | Urządzenie | Ilość urządzeń |
| --- | --- | --- |
| Kuchnia Szpitalna | Szafa chłodnicza | 3 szt. |
| Kuchnia Szpitalna | Zamrażarka | 1 szt. |
| Kuchnia Szpitalna | Chłodnia warzyw | 1 szt. |
| Magazyn mięsny | Szafa chłodnicza | 2 szt. |

Zakres czynności:

- sprawdzenie stanu oleju 					1 raz/kwartał

- czyszczenie skraplacza 						1 raz/kwartał

- sprawdzenie drożności spływu skroplin 			1 raz/kwartał

- sprawdzenie zabezpieczenia termicznego sprężarek  		1 raz/kwartał

- sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych 		1 raz/kwartał

- sprawdzenie pracy wentylatora parownika i skraplacza 		1 raz/kwartał

- sprawdzenie stanu zalodowienia parownika 			1 raz/kwartał

- sprawdzenie zabezpieczenia termicznego wentylatora  		1 raz/kwartał

- sprawdzenie stanu czynnika chłodniczego 			1 raz/kwartał

- sprawdzenie grzałek sprężarki 					1 raz/kwartał

- regulacja presostatu i wyłącznika ciśnienia 			1 raz/pół roku

- sprawdzenie automatyki sterującej  				1 raz/pół roku

- regulacja zegarów czasowych (boneta) 	 			1 raz/pół roku

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

2. KOTŁY WARZELNE I ZESTAWY KOCIOŁKÓW PRZECHYLNYCH 9 szt.

kociołki warzelne 150l – 5 szt., 
    kociołek warzelny 300l – 1 szt., 
    zestaw kociołków przechylnych 30l – 3 zestawy

Miejsce użytkowania

Kuchnia Szpitalna

Zakres czynności:

- sprawdzenie drożności zaworów bezpieczeństwa 		1 raz/m-c

- sprawdzenie działania i automatyki bezpieczeństwa		1 raz/m-c

- sprawdzanie i udrażnianie palników gazowych			1 raz/m-c

- badanie szczelności instalacji gazowej i wod.-kan.		1 raz/m-c

- sprawdzenie działania przeciwwagi 				1 raz/m-c

- ocena stanu szczelności zbiornika i płaszcza 			1 raz/pół roku

- odkamienianie i płukanie płaszcza wodnego                     	1 raz/m-c

- czyszczenie dysz palnika gazowego                                             	1 raz/m-c

- regulacja i smarowanie zawiasów pokrywy kotła		1 raz/m-c

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

3. KRAJALNICA PIECZYWA

| Miejsce użytkowania | Ilość urządzeń |
| --- | --- |
| Kuchnia Szpitalna | 1 szt. |

Zakres czynności:

- smarowanie elementów ruchomych				1 raz/ kwartał

- regulacja naciągu noży						1 raz/ kwartał

- regulacja naciągu pasków 					1 raz/ kwartał

- sprawdzenie układu bezpieczeństwa                                   	1 raz/m-c

- czyszczenie 		                                                		1 raz/m-c

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

4. ZMYWARKA DO NACZYŃ

| Miejsce użytkowania | Ilość urządzeń |
| --- | --- |
| Kuchnia Szpitalna | 1 szt. |
| Oddział Psychiatryczny | 2 szt. |

Zakres czynności:

- odkamienianie dysz 						1 raz/pół roku

- sprawdzenie temperatur 					1 raz/pół roku

- czyszczenie osadnika 						1 raz/pół roku

- sprawdzenie instalacji wodnej 					1 raz/pół roku

- kontrola styków elementów grzejnych 				1 raz/pół roku

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

5. KRAJALNICA DO ŻYWNOŚCI

| Miejsce użytkowania | Ilość urządzeń |
| --- | --- |
| Kuchnia Szpitalna | 2 szt. |

Zakres czynności:

- ostrzenie noży  					                        	1 raz/m-c

- czyszczenie smarowanie prowadnic   				1 raz/m-c

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

6. SZATKOWNICE WARZYW

| Miejsce użytkowania | Ilość urządzeń |
| --- | --- |
| Kuchnia Szpitalna | 2 szt. |

Zakres czynności:

- sprawdzenie łożysk i elementów ruchomych  			1 raz/m-c

- ostrzenie tarczy i noży						1 raz/kwartał

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

Jedno urządzenie jest objęte 24-miesięczną gwarancją producenta.

7.  WILK DO MIĘSA

| Miejsce użytkowania | Ilość urządzeń |
| --- | --- |
| Kuchnia Szpitalna | 2 szt. |

Zakres czynności:

- sprawdzenie układu sterowania  				1 raz/m-c

- sprawdzenie stanu i ostrzenie noży  				1 raz/m-c

- szlifowanie sitek 						1 raz/kwartał

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

9. OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW

| Miejsce użytkowania | Ilość urządzeń |
| --- | --- |
| Kuchnia Szpitalna | 2 szt. |

Zakres czynności:

- smarowanie układów napędowych 				1 raz/m-c

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

Jedna z obieraczek jest objęta 24-miesięczną gwarancją producenta.

10. PIEC KONWEKCYJNO – PAROWY – elektryczny

| Miejsce użytkowania | Ilość urządzeń |
| --- | --- |
| Kuchnia Szpitalna | 2 szt. |

Zakres czynności:

- sprawdzenie układu zasilania w wodę 				1 raz/m-c

- sprawdzenie automatyki					1 raz/m-c

- czyszczenie uszczelki drzwi 					1 raz/m-c

- odtłuszczanie komory						1 raz/m-c

- sprawdzenie łapaczy oleju 					1 raz/m- c

- sprawdzenie generatora pary       				1 raz/kwartał

- odkamienianie generatora pary      				1 raz/m-c

- odkamienianie pieca                    				1 raz/m-c

- czyszczenie filtra tłuszczowego                                		1 raz/m-c

- czyszczenie wentylatora                                                        	1 raz/m-c

- czyszczenie filtra powietrza chłodzącego instalację elektryczną 	1 raz/m-c

- kalibracja urządzenia zgodnie z DTR umożliwiająca właściwą

pracę i  pobór gazu                                                        		1 raz/rok

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

11. PATELNIE ELEKTRYCZNE

| Miejsce użytkowania | Ilość urządzeń |
| --- | --- |
| Kuchnia Szpitalna | 4 szt. |

Zakres czynności:

- sprawdzanie uziemienia, izolacji i instalacji elektrycznej 	1 raz/kwartał

12. BEMARY

| Miejsce użytkowania | Ilość urządzeń |
| --- | --- |
| Kuchnia Szpitalna | 2 szt. |

Zakres czynności:

- sprawdzanie uziemienia, izolacji i instalacji elektrycznej 	1 raz/kwartał

13. KUCHNIA GAZOWA 4 PALNIKOWA  I KUCHENKA ELEKTRYCZNA

| Miejsce użytkowania | Ilość urządzeń |
| --- | --- |
| Kuchnia Szpitalna | 3 szt. |

Zakres czynności:

- sprawdzanie dysz 						1 raz/kwartał

- sprawdzanie uziemienia, izolacji i instalacji elektrycznej 	1 raz/kwartał

Jedno urządzenie jest objęte 24-miesięczną gwarancją producenta.

17. MIKSER GASTRONOMICZNY

| Miejsce użytkowania | Ilość urządzeń |
| --- | --- |
| Kuchnia Szpitalna | 1 szt. |

Zakres czynności:

- sprawdzanie uziemienia, izolacji i instalacji elektrycznej 	1 raz/kwartał