NBProjekt Krzysztof Szczepaniak ul. Wł. Komara 2, 62-050 Mosina, tel. +48 606443379 e-mail: biuro.nbprojekt@wp.pl NIP: 777-251-42-28, REGON: 302829288

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

„Remont drogi powiatowej 5585P Palaty do granicy województwa”   Etap III  -

od miejscowości Kraszewice do granicy gm. Czajków na odcinku od km 0+000 do km 4+259.

Inwestor:

Powiat Ostrzeszowski

ul. Zamkowa 31

63-500 Ostrzeszów

Numery działek:

1082 – gm. Kraszewice, obręb 0003 Kraszewice A

784, 825, 232, 609 - gm. Kraszewice, obręb 0005 Kuźnica Grabowska

1022 – gm. Czajków, obręb 0001 Czajków

Kategoria obiektu: IV, XXV

| Autorzy projektu | Imię i Nazwisko | nr uprawnień specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant branży drogowej | mgr inż. Krzysztof Szczepaniak | WKP/0257/POOD/08 drogowa |  |
| Sprawdzający branży drogowej | mgr inż. Paweł Szczepaniak | WKP/0358/PWOD/17 drogowa |  |

Egz.

Mosina, 20 lipca 2020

Spis zawartości

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO – BRANŻA DROGOWA

ODPISY UPRAWNIEŃ I WPISÓW DO OIIB – BRANŻA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY – BRANŻA DROGOWA

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że dokumentacja pn.  „Remont drogi powiatowej 5585P Palaty do granicy województwa” Etap III  - od miejscowości Kraszewice do granicy gm. Czajków na odcinku od km 0+000 do km 4+259  została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Krzysztof Szczepaniak

WKP/0257/POOD/08

(specjalność drogowa)

................................................

Sprawdzający branży drogowej:

mgr inż. Paweł Szczepaniak

WKP/0358/PWOD/17

(specjalność drogowa)

................................................

ODPISY UPRAWNIEŃ I WPISÓW DO OIIB

BRANŻA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania są materiały do zgłoszenia robót budowlanych dot. zadania: „Remont drogi powiatowej 5585P Palaty do granicy województwa” Etap III  - od miejscowości Kraszewice do granicy gm. Czajków na odcinku od km 0+000 do km 4+259.

- Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiającym – Powiat Ostrzeszowski na wykonanie dokumentacji projektowej

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. 243, poz. 1623 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2012r.,poz. 462),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463),

„Katalog powtarzalnych elementów drogowych” opracowany przez Transprojekt Warszawa w 1979 i 1982r,

- „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” opracowany w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów – Warszawa 1997r,

- normy, przepisy i wytyczne obowiązujące w budownictwie,

- wizja w terenie

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1422 z dnia 18 września)

- Zakres opracowania – stan istniejący i projektowany

Etap III – początek opracowania od miejscowości Kraszewice [na wysokości posesji ul. Wieluńska 116 - dz. nr ewid. 1017] do granicy gm. Czajków [na zakończeniu działki drogowej nr 609, na wysokości działki prywatnej nr ewid. 610].

Etap III podzielono na dwie części (Cześć 1 i Część 2) oraz dodatkowo podzielono na odcinki remontowe w zależności od robót drogowych koniecznych do wykonania.

Część 1

1.1.

Początek km 0+000,00 ( na wysokości posesji ul. Wieluńska 116 - dz. nr ewid. 1017), koniec km 1+028,01 ( na wysokości działki prywatnej nr ewid. 738 – koniec Kraszewic, początek Kuźnica Grabowska)

W stanie istniejącym nawierzchnia drogi bitumiczna o szer. ok. 6,00 m, po prawej stronie wyniesiony krawężnik 20x30x100 i chodnik o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 2,00 m, mocno zdegradowany. Zjazdy o nawierzchni bitumicznej, nieliczne zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnia drogi (pas od strony chodnika) mocno skoleinowany oraz widoczne spękania powierzchniowe. Nawierzchnia drogi (pas od strony nieutwardzonego pobocza) nieznaczne koleiny i niewielkie spękania powierzchniowe. Pobocze drogi nieumocnione.

Na tym odcinku projektuje się wykonanie następującego remontu:

Nawierzchnia drogi (pas od strony chodnika) konieczna rozbiórka nawierzchni wraz z podbudową o szer. 4,00 m. Proponowane rozwiązania oparto na podstawie „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych” zał. do zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16.06.2014 r. Zaproponowano rozwiązania wprowadzając modyfikacje konstrukcji nawierzchni. Przyjęto konstrukcje dla ruchu KR3.

| Lp. | Nawierzchnia zgodna z „Katalogiem typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych” zał. do zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16.06.2014 r. | Proponowane rozwiązanie zgodne z ustaleniami z Zamawiającym |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm | Warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm |
| 2. | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowej gr. 5 cm | Warstwa wiążąca AC16W gr. 5 cm |
| 3. | Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 27 cm |
| 4. | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 20 cm |  |
| 5. | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm |
| 6. | Grubość całej konstrukcji 51 cm | Grubość całej konstrukcji 51 cm |

Nawierzchnia drogi (pas od strony nieutwardzonego pobocza) o szer. 2,00 m należy wykonać frezowanie nawierzchni o gr. od 6-9 cm (średnio 7,5 cm) i ułożyć nowe warstwy bitumiczne (warstwa wiążąca AC16W gr. 5 cm, warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm). W celu zapewnienia szczepności między warstwami należy wykonać oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową min. 0,8 kg/m2 przed warstwą wiążącą oraz 0,5 kg/m2 przed warstwą ścieralną.

W miejscach, gdzie będzie konieczne wykonać remont cząstkowy nawierzchni w postaci wykonania podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 27 cm (założono 20% z szerokości pasa 2,0m).

Zastosować spadek nawierzchni jezdni jednostronny w stronę nieutwardzonego pobocza.

Pobocze nieutwardzone -  należy wykonać ścinkę pobocza na szer. ok. 1,5 m, na szerokości 1,0 m utwardzić kruszywem granitowym C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 10 cm (bądź równoważne: utwardzenie destruktem bitumicznym z frezowania nawierzchni na gr. 10 cm).

Po stronie prawej należy rozebrać krawężnik betonowy 20x30x100 i chodnik z nawierzchni bitumicznej wraz z istniejącą podbudową, zjazdy bitumiczne oraz zjazdy z kostki betonowej. Ułożyć nowy krawężnik betonowy 20x30x100 na ławie betonowej C12/15  oraz chodnik z kostki betonowej typu Behaton, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3 cm i podbudowie z  kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 15 cm. Zjazdy należy wykonać z kostki betonowej typu Behaton, koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej (1:4) gr. 3 cm i podbudowie z  kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 20 cm.

W km 0+953,66 zlokalizowany jest przepust drogowy – należy zastosować barierę drogową ochronną typu H1W3A na długości 16m strona L.

Po stronie lewej istniejące zjazdy z kostki betonowej do przełożenia na długości 2,00m. Istniejące zjazdy o nawierzchni utwardzonej z kruszywa do odtworzenia z  kruszywa granitowego C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 15 cm.

1.2.

Początek km 1+028,01 (na wysokości działki prywatnej nr ewid. 738 – koniec Kraszewic, początek Kuźnica Grabowska) koniec do mostu na rzece Łużycy km 1+947,54 (długość odcinka ok. 920 m)

W stanie istniejącym nawierzchnia bitumiczna drogi o szer. ok. 6,00 m z obustronnymi poboczami nieutwardzonymi. Spadek jezdni daszkowy, na łukach jednostronny.

Na tym odcinku projektuje się wykonanie następującego remontu:

Wykonać frezowanie profilujące od 1-3 cm (średnio 2 cm). Wykonać remonty cząstkowe (przyjęto 10% nawierzchni w postaci wymiany podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 20 cm i warstwy wyrównawczej AC16W od 6-8 cm (średnio 7 cm). Na całej powierzchni drogi ułożyć nowe warstwy bitumiczne (warstwa wiążąca AC16W gr. 5 cm, warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm). W celu zapewnienia szczepności między warstwami należy wykonać oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową min. 0,8 kg/m2 przed warstwą wiążącą oraz 0,5 kg/m2 przed warstwą ścieralną.

Pobocze nieutwardzone po obu stronach drogi - należy wykonać ścinkę pobocza na szer. ok. 1,5 m, na szerokości 1,0 m utwardzić kruszywem granitowym C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 10 cm (bądź równoważne: utwardzenie destruktem bitumicznym z frezowania nawierzchni na gr. 10 cm).

Istniejące zjazdy z nawierzchni utwardzonej z kruszywa do odtworzenia z  kruszywa granitowego C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 15 cm.

1.3.

Początek od mostu na rzece Łużycy km 1+947,54 do zatoki autobusowej po stronie lewej na wysokości działki nr ewid. 295 km 2+184,44 – wraz z zatoką (długość odcinka ok. 237 m)

Na obiekcie mostowym (spadek jezdni daszkowy) istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi do pozostawienia, gdyż został niedawno wykonany jej remont. Chodniki bitumiczne na obiekcie sfrezować na gr. ok 4 cm i położyć nową nawierzchnie ścieralną AC11S gr. 4 cm. Istniejące bariery betonowe do rozbiórki i utylizacji dł. ok. 40 m. Istniejące balustrady szczeblinkowe metalowe biało-niebieskie U-11a po obu stronach drogi do demontażu i utylizacji na długości ok. 40 m. Zamontowanie barieroporęczy mostowej typu H1W3A po obu stronach obiektu o długości strona L – 20m, strona P – 20m. Zamontowanie bariery drogowej ochronnej typu H1W3A strona L – 10m i 28m, strona P – 16m i 12m.

Rozbiórka istniejącego ścieku skarpowego z elementów prefabrykowanych na obiekcie mostowym (4 szt. o łącznej długości 33 mb). Wykonanie nowego ścieku skarpowego z elementów prefabrykowanych na podbudowie betonowej C3/4 gr.15 cm łącznie o długości 33 mb.

Za skrzyżowaniem istniejące balustrady szczeblinkowe metalowe biało-niebieskie U-11a po stronie lewej do demontażu i utylizacji ok. 106 mb. Montaż nowych balustrad szczeblinkowych biało-czerwonych U-11a na długości 106 mb. Umocnienie istniejącej skarpy na długości ok. 100 mb poprzez wykonanie obetonowania (beton C8/10) oraz ułożenia płyt ażurowych 40x60x8 na podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3 cm. Przełożenie 50% nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na podbudowie betonowej C3/4  gr. 15 cm (założono 25% kostki betonowej typu Behaton gr. 8 cm, koloru szarego do wymiany). Wymiana dwóch wpustów ulicznych wraz z przykanalikami na skrzyżowaniu.

Wykonanie frezowania na całej szerokości nawierzchni gr. 6-8 cm (śr. 7 cm) i położenie nowej warstwy wiążącej AC16W gr. 5 cm i warstwy ścieralnej AC11S gr. 4 cm. W celu zapewnienia szczepności między warstwami należy wykonać oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową min. 0,8 kg/m2 przed warstwą wiążącą oraz 0,5 kg/m2 przed warstwą ścieralną.

Wykonać remonty cząstkowe podbudowy (przyjęto 10% nawierzchni w postaci wymiany podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 20 cm).

Przełożenie istniejących zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie betonowej  C3/4 gr. 20 cm. Przełożenie zatoki autobusowej z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm z uzupełnieniem podbudowy betonowej C8/10 gr. 20 cm.

Pobocze nieutwardzone po prawej stronie drogi - należy wykonać ścinkę pobocza na szer. ok. 1,5 m, na szerokości 1,0 m utwardzić kruszywem granitowym C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 10 cm (bądź równoważne: utwardzenie destruktem bitumicznym z frezowania nawierzchni na gr. 10 cm).

Część 2

2.1.

Początek od km 2+184,44 za zatoką autobusową po stronie lewej na wysokości działki nr ewid. 295 do km 2+656,62 – za skrzyżowaniem na Głuszynę (długość odcinka ok. 473 m)

Wykonanie frezowania na całej szerokości nawierzchni do 7 cm i ułożenie nowych warstw bitumicznych (warstwa wiążąca AC16W gr. 5 cm, warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm). W celu zapewnienia szczepności między warstwami należy wykonać oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową min. 0,8 kg/m2 przed warstwą wiążącą oraz 0,5 kg/m2 przed warstwą ścieralną.

Wykonać remonty cząstkowe podbudowy (przyjęto 10% nawierzchni w postaci wymiany podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 20 cm). Po stronie lewej należy wykonać przełożenia (regulacje) nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na podsypce cem.-piaskowej 3 cm i wyrównanie podbudowy betonowej C3/4  gr. 20 cm wraz z krawężnikiem 20x30x100 na ławie betonowej C12/15 na szerokości zjazdów (dodatkowo regulacja krawężnika po 1,0 m po obu stronach zjazdu na zejściu krawężnika). Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych – 7 szt.

Ze względu na zły stan kanału deszczowego fi 315 mm na odcinku długości ok. 245m konieczna wymiana na nowy fi 315 mm wraz z 4 przykanalikami fi 200 mm o łącznej długości 6,0mb (szczegółową lokalizację zaznaczono na planie sytuacyjnym – pas zieleni pomiędzy nawierzchnią drogi a chodnikiem). Należy wymienić również 3 istniejące studnie na nowe fi 425mm i wys. h=1,5m.

Kanał deszczowy wykonać wykopem otwartym. W miejscach istniejących zjazdów z kostki betonowej na szer. ok. 1,0 m należy przewidzieć ich rozbiórkę wraz z podbudową. Należy ułożyć kanał deszczowy a zjazdy odtworzyć z rozebranej kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej (1:4) gr. 3 cm i podbudowie betonowej C3/4 gr. 20 cm.

Założono, że podczas regulacji krawężnika zniszczeniu ulegnie ok. 20% krawężnika – wymiana na nowy. Założono również, że podczas przełożenia (regulacji) nawierzchni zjazdów zniszczeniu ulegnie ok. 25% nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm typu Behaton koloru czerwonego.

Pobocze nieutwardzone po prawej stronie drogi - należy wykonać ścinkę pobocza na szer. ok. 1,5 m, na szerokości 1,0 m utwardzić kruszywem granitowym C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 10 cm (bądź równoważne: utwardzenie destruktem bitumicznym z frezowania nawierzchni na gr. 10 cm).

Istniejące zjazdy po prawej stronie drogi z nawierzchni utwardzonej z kruszywa do odtworzenia z  kruszywa granitowego C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 15 cm.

2.2.

Początek od km 2+656,62 – za skrzyżowaniem na Głuszynę do km 4+259 do granicy gm. Czajków (długość odcinka ok. 1603 m)

W stanie istniejącym nawierzchnia drogi o szer. ok. 6,00 m z obustronnymi poboczami nieutwardzonymi o szer. 1,00 m. Spadek jezdni daszkowy, na łukach jednostronny.

Na odcinku od km 2+656,62 do km 2+995,47 oraz od km 3+153,03 do km 4+259 (długości 1445m) należy wykonać frezowanie profilujące od 1-3 cm (śr. 2 cm) na całej nawierzchni drogi. Ze względu na zły stan nawierzchni bitumicznej i podbudowy pasów ruchu po zewnętrznych stronach drogi (po 1,50 m z każdej strony) należy wykonać dodatkowo frezowanie warstwy bitumicznej po 1,50 m z każdej strony (śr. 7 cm) aż do odkrycia zdegradowanej podbudowy z kruszywa. Wykonać rozbiórkę istniejącej podbudowy wraz z korytowaniem na łączną głębokość 35 cm. Na szerokości po 1,50 m z każdej strony wykonać podbudowę pomocniczą z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm oraz warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 27 cm. Następnie na całej szerokości drogi wykonać oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową min. 0,8 kg/m2 i ułożyć warstwę wiążącą AC16W gr. 5 cm. Następnie ponownie wykonać oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową min. 0,5 kg/m2 i ułożyć warstwę ścieralną AC11S gr. 4 cm.

Na odcinku od km 2+995,47 do 3+153,03 (długości 158 m) istniejąca nawierzchnia jest w stanie dobrym (po wcześniejszych remontach). Na tym odcinku należy wykonać  oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową min. 0,8 kg/m2  i ułożyć warstwę wyrównawczą z AC16W o gr. 3 cm. Następnie ponownie oczyścić i skropić emulsją asfaltową min. 0,5 kg/m2  i ułożyć warstwę ścieralną AC11S gr. 4 cm.

Pobocze nieutwardzone po obu stronach drogi - należy wykonać ścinkę pobocza na szer. ok. 1,5 m, na szerokości 1,0 m utwardzić kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 10 cm (bądź równoważne: utwardzenie destruktem bitumicznym z frezowania nawierzchni na gr. 10 cm).

W km 3+926,95 zlokalizowany jest przepust drogowy – należy zastosować barierę drogową ochronną typu H1W3A na długości 26,0m strona L i P.

Przełożenie istniejących zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie betonowej  C3/4 gr. 20 cm

Istniejące zjazdy po obu stronach drogi z nawierzchni utwardzonej z kruszywa do odtworzenia z  kruszywa granitowego C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 15 cm.

Dla całego etapu III:

- wszystkie włazy od kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej do regulacji wysokościowej wraz z zastosowaniem zestawu naprawczego – właz kanałowy w obudowie betonowej,

-regulacja wysokościowa zasów wodnych,

-regulacja studzienek i włazów teletechnicznych,

- oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów przydrożnych,

- wymiana całego oznakowania pionowego (tablice wraz ze słupkami), w Kuźnicy Grabowskiej ustawienie z dwóch kierunków jazdy radarowego wyświetlacza prędkości,

- inwentaryzacja powykonawcza