Załącznik D do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Gołębiewo Wielkie i Sobowidz.

##### 2. Zakres prac robót budowlanych obejmuje:

część I

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do istniejących nieruchomości-działek w miejscowości Gołębiewo Wielkie. Zakres robót obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowaną na dz. nr 1/3, 8, 9/2, 9/4, 9/7, 172/1, 175/2, 207/27, 207/28, 207/29, 207/32.

Łączny zakres projektowanej infrastruktury – sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wynosi:

- sieć kanalizacji grawitacyjnej DN 200 PVC-U Lc = 151 m,

- w tym ul. Oliwkowa dz. nr 9/7 L = 81m ; ul. Kaktusowa dz. nr 207/28, 207/29, 207/32 L = 70m

- przyłącza kanalizacji sanitarnej DN 150 PVC/KAM Lc = 209 m, szt. 6

W tym: ul. Oliwkowa dz. nr 9/4 L = 22m, ul. Jasminowa dz. nr 1/3 L = 33,5 m (przewiert rurą ochronną DN 250 L = 18,5 m); ul. Różana dz. nr 172/1 L = 132 m (przewiert – „mikrotuneling” rura przewodowa DN 150 kam L = 29), ul. Kaktusowa dz. nr 207/27, 207/28 L = 21,5 m.

Szczegółowy, pełny zakres i dokładny opis przebiegu i wykonania robót budowlanych przedstawia załączony Projekt budowlany pt.: Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do nieruchomości – działek w miejscowości Gołębiewo Wielkie gm. Trąbki Wielkie, specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiar robót.

Część II

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do istniejących nieruchomości-działek w miejscowości Sobowidz. Zakres robót obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowaną na dz.31/2, 31/7, 31/20, 31/21, 31/26, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8,  49/9, 78/14, 78/21, 78/25, 78/26, 78/28, 78/31, 79/3, 79/5, 114/5, 168/4, 157, 262, 278, 281.

Łączny zakres projektowanej infrastruktury wynosi:

Przyłącza kanalizacyjne PVC 160/200 Lc = 288,5 m i 19 szt w tym:

ul. Morenowa L = 89,5 m i 5 szt,

ul. Kościuszki L = 30,5 m i 6 szt,

ul. Bukowa L = 98,5 i 5 szt,

ul. Nowa L = 7,0 m i 1 szt,

ul. Leśna L = 47,0 m i 1 szt,

ul. Wdowiaka L = 16,0 m i 1 szt.

Szczegółowy, pełny zakres i dokładny opis przebiegu i wykonania robót budowlanych przedstawia załączony Projekt budowlany pt.: Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do nieruchomości – działek w miejscowości Sobowidz gm. Trąbki Wielkie, specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót.

##### 3. Wykonawca przed odbiorem końcowym przekaże Zamawiającemu oświadczenia o wejściu oraz zejściu z nieruchomości wraz z potwierdzeniem, że teren nieruchomości został przywrócony do stanu pierwotnego podpisane przez właściciela nieruchomości bądź osobę upoważnioną.

4. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako kod CPV

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

#### 45111200-0 – Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

5. Równoważność

1) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót wykonanych w zgodności z Polską Normą. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określonych w dokumentacji projektowej oraz wykonanych w zgodności z Polską Normą. Zastosowane urządzenia równoważne nie mogą wprowadzać zmian w projekcie skutkujących np. koniecznością zmiany pozwolenia na budowę lub wykonaniem zadania niezgodnie z uzyskanymi innymi uzgodnieniami branżowymi.

Zamawiający zastrzega konieczność uzgodnienia z projektantem oraz Zamawiającym wszelkich przypadków zastępowania materiałów/urządzeń wskazanych w projekcie, równoważnymi.

2) W przypadku zastosowania materiałów/urządzeń równoważnych Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń oraz przedłożenia listy referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostały zaproponowane zamienniki. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej winien przedstawić przed ich wbudowaniem wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń oraz karty katalogowe). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.

3) Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych 
w dokumentacji projektowej i STWiOR.

4) Zamawiający informuje iż w przypadku gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ lub do niej  załączonej: dokumentacji projektowej, opisach technicznych, rysunkach lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostały wskazane jednoznaczne nazwy materiałów wskazujące na producenta i konkretny typ katalogowy - wszystkie takie nazwy należy każdorazowo czytać z klauzulą „lub równoważne”, czyli o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych. Jeżeli w dokumentacji podano konkretne typy materiałów należy to traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu).

5) Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia lub rozwiązania równoważne do zaproponowanych w dokumentacji projektowej bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe działanie urządzeń.

6) Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm. )

Nie dopuszcza się wykonania obiektu budowlanego oraz stosowania, dostawy urządzeń, materiałów itp.  jako prototyp, seria próbna, lub jako produkcja jednostkowa.

Wykonawca wbuduje i zamontuje wyłącznie urządzenia nowe.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres urządzeń, parametrów, materiałów, instalacji, prac, elementów do wykonania, rysunki, wymiary, itp. został zawarty w dokumentacji technicznej.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu, który zostanie objęty umową.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (przedłożonym Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni po podpisaniu umowy).

Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały.

Wykonawca na własny koszt usuwa ewentualne uszkodzenia infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym. W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych urządzeń melioracyjnych, należy je bezwzględnie odbudować.

Wykonawca zapewnia materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają wykonawcę.

Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo  swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizacje odpadów budowlanych (np. śmieci, gruz i inne), co musi zostać potwierdzone w dokumentacji odbiorowej (może być np. oświadczenie).

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii (jeżeli będzie to konieczne). Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników.

Wykonawca zobowiązany jest ująć w swej wycenie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i wykonaniem dokumentacji po wykonawczej.

Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością w oparciu o dokumentację projektową, SWZ ewentualne wyjaśnienia do SWZ. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny.

W przypadku zatrudnienia podwykonawców wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich zadziałania i zaniechania podwykonawców jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej SWZ.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w pasie dróg wymaga przez wykonawcę sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu (PCOR). Projekt czasowej organizacji ruchu wymaga uzyskania akceptacji właściwego organu. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zamawiającemu kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (PCOR) przed realizacją robót wymagających oznakowania.

Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym (PCOR), będzie prowadził stałą kontrolę wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu będzie obejmować faktycznie zajmowaną strefę robót. Zobowiązuje się wykonawcę do przywrócenia kompletnego oznakowania stałej organizacji ruchu równocześnie z likwidacją oznakowania usytuowanego na czas robót.

W obszarze wykonywania robót drogowych pracownicy mają na sobie materiały i dodatki takie jak odzież ostrzegawcza mające za zadanie ochronę przed możliwością wystąpienia wypadku spowodowanego potrąceniem przez poruszające się pojazdy. Maszyny budowlane jeżdżące  (koparko-ładowarki, sam. ciężarowe) zostaną wyposażone w sygnalizatory świetlne ostrzegawcze.

Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzeniu ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. Istniejącą zieleń przydrożną należy odtworzyć.

Nawierzchnia drogowa po wykonaniu robót nie może być w stanie gorszym niż przed przystąpieniem do robót.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu oświadczenia od właścicieli nieruchomości o wejściu/zejściu wykonawcy z terenu budowy. W treści oświadczenia zostanie zawarty zapis o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego.

Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w szczególności niżej wymienione dokumenty:

a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami i normami,

b) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu technicznego terenu budowy i terenów przyległych,

c) oświadczenie właścicieli nieruchomości o wejściu/zejściu Wykonawcy z terenu budowy z informacją że teren został przywrócony do stanu pierwotnego

d) protokoły odbiorów z gestorami sieci,

e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót w ilości 2 egz. złożoną do Powiatowego zasobu geodezji i kartografii w Pruszczu Gdańskim (wykonawca Zamawiającemu dostarcza potwierdzenie złożenia dokumentacji jw.)

f) oryginał dziennika budowy,

g) dokumentacje powykonawczą uzgodnioną przez ZUD (w przypadku, gdy wykonane prace odbiegają od dokumentacji projektowej),

h) w razie zmian nieistotnych w projekcie lub warunkach pozwolenia na budowę, rysunki wchodzące w skład zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez Wykonawcę, Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

i) Kosztorys różnicowy (powinien wykazywać różnice pomiędzy stanem faktycznym, a kosztorysem ofertowym). W przypadku braku różnic należy dołączyć oświadczenie stwierdzające o braku różnic miedzy kosztorysem a stanem faktycznym).

j) gwarancje i atesty producentów na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia,

k) protokoły badań i sprawozdań (np. zagęszczenie gruntu itp.),

l) potwierdzenie wywozu oraz utylizacji odpadów (oświadczenie)

m) dokumentację fotograficzną

opracował: Seweryn Nagórski- Inspektor ds. inwestycji gminnych