Załącznik nr 1

Do szacowania wartości zamówienia nr DAG.260.34.2024

Z dnia 17.06.2024

Kardiotokograf DUO – 6 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb I Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |
| 1. | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm. |  |  |
| 2. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu. |  |  |
| 3. | Częstotliwość pracy nie większa niż 1,2 MHz. |  |  |
| 4. | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika nie większa niż 5 mW/cm2. |  |  |
| 5. | Znacznik zdarzeń. |  |  |
| 6. | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika. |  |  |
| 7. | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu. |  |  |
| 8. | Alarm w przypadku monitorowania jednego płodu dwiema głowicami (ciąża bliźniacza). |  |  |
| 9. | Monitorowanie ciąży bliźniaczej. |  |  |
| 10. | Wbudowana drukarka termiczna. |  |  |
| 11. | Możliwość pracy drukarki z prędkościami co najmniej 1, 2, 3 cm/min. |  |  |
| 12. | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim, minimum: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru. |  |  |
| 13. | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco. |  |  |
| 14. | Wodoszczelność przetworników (głowic). |  |  |
| 15. | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu. |  |  |
| 16. | Waga kardiotokografu z drukarką maks. 4 kg. |  |  |
| 17. | Min. 2 złącza RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych). |  |  |
| 18. | Współpraca z posiadanym przez Zamawiająceho systemem nadzoru okołoporodowego Monako, potwierdzonego oświadczeniem producenta systemu Monako. |  |  |
| 19. | Podłączenie aparatu do posiadanego systemu nadzoru okołoporodowego Monako (dostawa modułu transmisji danych MT2W). |  |  |
| II | WYPOSAŻENIE DO KAŻDEGO APARATU |
| 1. | Przetworniki Toco (1 sztuka). |  |  |
| 2. | Przetworniki Cardio (2 sztuki). |  |  |
| 3. | Znacznik ruchów płodu dla pacjentki (1 sztuka). |  |  |
| 4. | Moduł transmisji danych MT2W (1 sztuka). |  |  |
| 5. | Wózek pod KTG. |  |  |
| III | INNE WYMAGANIA |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). |  |  |
| 3. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 5. | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |
| 7. | Gwarancja dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat. |  |  |
| 8. | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wykonywane będą nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 9. | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) po okresie gwarancji. |  |  |
| 10. | Aparaty są lub będą pozbawione, po zakończeniu gwarancji, wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.