Szczecin, 20.02.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania pn.: „ Modernizacja OŚK Zdroje” – Etap II

Zamawiający, Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie przekazuje treść pytań i odpowiedzi, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie kwestii związanej z obiektem nr 102 Komora wlotowa ścieków surowych z kratami rzadkimi. W Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót ST-05.01 Wyposażenie technologiczne informuje, że do zabudowy są 2 szt. krat oraz 2 szt. prasopłuczek skratek. Natomiast rysunki niniejszego obiektu pokazują po 3 szt. krat i prasopłuczek. Proszę o potwierdzenie, że do zabudowy są 2 szt. krat i prasopłuczek skratek. Proszę ponadto o wskazanie, które dwa z tych kanałów mają zostać zabudowane maszynami, niniejsza informacja jest kluczowa do określenia wymaganej długości prasopłuczek skratek.

Odpowiedź 1

Zakres robót do wykonania w ramach obiektu 102 Komora wlotowa ścieków surowych został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia w  Rozdziale XV Opis przedmiotu zamówienia, punkt II tabela obiekt 102 – strona 28.

Wykonawca zamontuje 2 komplety urządzeń (krata + prasopłuczka) w skrajnych kanałach dopływowych. W środkowym kanale dopływowym pozostanie krata ręczna.