Zał. nr 1 do SWZ

(zał. nr 1 do umowy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC KONSERWACYJNYCH ORAZ NAPRAWCZYCH

Nazwa zamówienia :	Bieżące prace konserwacyjne z naprawą elementów osi strzeleckich na Strzelnicy Garnizonowej 
w Bydgoszczy

Lokalizacja obiektu:		85-915 Bydgoszcz,  ul. Rynkowska 2

INWESTOR:			11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

85-915 Bydgoszcz  ul. Gdańska 147

1. Przedmiot i zakres usługi.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru usługi, związanych z konserwacją bieżącą oraz naprawą strzelnicy garnizonowej zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Rynkowskiej 2.

Zakres wykonania prac obejmuje:

- Oś strzelecka nr 1 (pistoletowa):

  - wymiana deskowania ścian (kulochwyt) z desek o grubości 50 mm w ilości: około 15,0 m²

wymiana raz w roku - październik

  - wymiana elementów drewnianych kulochwytu dolnego (linia celów 50 m) 
z desek o grubości 50 mm w ilości: około 12 m²

wymiana dwa razy w roku - maj i październik

  - naprawa osłon celów polegająca na wymianie uszkodzonych elementów drewnianych – bale (podkłady kolejowe) o wymiarach:

0,30m x 0,15m x 0,90 m w ilości 20 szt.

wymiana raz w roku - październik

- oczyszczenie kulochwytu z elementów metalowych, polegające na zebraniu warstwy gruntu o powierzchni 5,00 x 25,00 m na głębokość 0,30 m, przesianie przez sito o oczkach 5 x 5 mm z segregacją urobku. Rozsypanie 
i splantowanie oczyszczonego gruntu:

ilość : 5,00m x 25,00m x 0,30m = 37,50 m³

przesianie raz w roku - październik

- dwukrotne malowanie pasów wyznaczających stanowiska strzeleckie na linii otwarcia ognia farbą drogową żółtą - linia o grubości 7 cm; Długość linii 45 mb.

malowanie raz w roku - maj

- Oś strzelecka nr 2 (sześciostanowiskowa):

  - drobne naprawy przesłony nr 1 polegające na wymianie zużytych (przestrzelonych) elementów drewnianych (deska o grubości 50mm)

ilość łączna rocznie : 59,40 m²

wymiana raz w miesiącu (każdorazowo w miesiącu po ok. 6,60 m²)

  - naprawa uszkodzonych elementów metalowych kulochwytu (blacha 
kulochwytu ze zbijakiem o wymiarach odpowiednio: 0,90 x 0,50 x 0,005m 
i 0,90 x 0,15 x 0,010m) polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części, wspawaniu nowej blachy, wykonaniu połączeń (spawy), oszlifowaniu i pomalowaniu, ponownym montażu:

ilość łącznie rocznie : 81 szt.

wymiana raz w miesiącu (każdorazowo w miesiącu po ok. 9 szt.)

- drobne naprawy kulochwytu polegająca na wymianie elementów drewnianych (na linii celów 100, 150, 200 i 300 m) (deska o grubości 50 mm) 
o szerokości  0,20 m:

ilość łącznie rocznie 54,0 m²

wymiana dwa razy w roku - maj i październik

- naprawa uszkodzonych (przestrzelonych) elementów drewnianych zadaszenia okien strzelniczych polegająca na wymianie desek o grubości 50 mm 
i szerokości 0,20 m:

każdorazowo powierzchnia : 2 x [(2,5 x 0,2 x 8)+(2,5 x 0,5 x 8)]= 28,00 m²

wymiana dwa razy w roku - maj, październik

- naprawa górnej części okien strzelniczych polegająca na wymianie uszkodzonych (przestrzelonych) elementów drewnianych (deski grubości 
50 mm nad 4 oknami (okna o wymiarach 2,50 m x 2,20 m) :

każdorazowo powierzchnia: (2,50 x 2,20) x 6 x 2 = 66,00 m²

wymiana dwa razy w roku - maj, październik

- naprawa ścian przesłony – uzupełnienie piaskiem, który wysypie się  
w trakcie naprawy pokrycia z elementów drewnianych. Uwzględnić 
w kalkulacji zakup i dostawę żwiru (żwir o granulacji 2-5 mm): 
ilość : 3,75 m3

wymiana raz w roku - październik

- naprawa osłon celów polegająca na wymianie uszkodzonych elementów drewnianych bale  (podkłady kolejowe) o oryginalnych wymiarach, bez cięcia:

(Około 0,30 m x 0,15 m) w ilości 6 szt.

wymiana raz w roku - maj

- naprawa elementów metalowych kulochwytu - na linii celów 100 m, 150 m 
– (blacha kulochwytu ze zbijakiem o wymiarach odpowiednio: 0,50 x 0,005 m 
i 0,15 x 0,010 m) polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części, wspawaniu nowej blachy, wykonaniu połączeń (spawy), oszlifowanie i pomalowanie, ponowny montaż:

ilość łącznie 30,00 m

wymiana raz w roku - październik

- dwukrotne malowanie pasów wyznaczających stanowiska strzeleckie na linii otwarcia ognia farbą drogową żółtą - linia o grubości 20 cm; 
Długość linii 76 mb.

malowanie raz w roku - maj

- Oś nr 3 (dziewięciostanowiskowa):

- drobne naprawy przesłony nr 1 polegające na wymianie uszkodzonych (przestrzelonych) elementów drewnianych (deski o grubości 50 mm) 
o szerokości 0,20 m:

w ilości : 2,50 x 2,20 x 2 x 2 = 22,00 m²

wymiana dwa razy w roku - maj, październik, tj. każdorazowo 11,00 m²

- naprawa elementów metalowych (blacha kulochwytu ze zbijakiem) 
o wymiarach 0,90 x 0,50 x 0,005 m oraz 0,90 x 0,15 x 0,010 m polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części, wspawaniu nowej blachy, wykonaniu połączeń (spawy), oszlifowanie 
i pomalowanie, ponowny montaż:  ilość 24 szt.

wymiana dwa razy w roku - maj, październik tj. każdorazowo 12 szt.

- oczyszczenie kulochwytu z elementów metalowych, polegające na zebraniu warstwy gruntu o powierzchni  5,0 x 60,00 m na głębokość 0,30 m, przesianie przez sito o oczkach 5 x 5 mm z segregacją urobku. Rozsypanie 
i splantowanie oczyszczonego gruntu :

ilość : 5,00 m x 60,0 0m x 0,30 m = 90,00 m³

wymiana raz w roku - październik.

- dwukrotne malowanie pasów wyznaczających stanowiska strzeleckie na linii otwarcia ognia farbą drogową żółtą - linia o grubości 20 cm; 
Długość linii 96 mb.

malowanie raz w roku - maj

- naprawa ścian przesłony – uzupełnienie piaskiem, który wysypie się  
w trakcie naprawy pokrycia z elementów drewnianych. Uwzględnić 
w kalkulacji zakup i dostawę żwiru (żwir o granulacji 2-5 mm): 
ilość : 5,00 m3

wymiana raz w roku - październik

- wymiana  elementów  drewnianych  zadaszenia  okien  część  górna       tarcica gr. 50 mm, 4 okna 2,50 x 2,20 m:

każdorazowo powierzchnia : 2,50 x 2,20 x 4 x 1 = 22,00 m²

wymiana raz w roku - październik

- Teren:

- naprawa fragmentów ogrodzenia zewnętrznego z siatki o oczkach 
50 x 50 mm: obmiar - 35,00 m

raz w roku – maj

- makroniwelacja terenu osie 1+2+3: 20,00 x 20,00 m; głębokość 0,30 m - tj. ok. 120,00 m2 - materiał Wykonawcy

raz w roku - maj

- dwukrotne malowanie farbą olejną szlabanów - wjazdy na osie strzeleckie 
i rzutnie granatów:  w ilości 4 szt, tj. 6,00  x 4 = 24,00 m.

raz w roku - maj

- Wywóz i utylizacja (uzysk) odpadów uzyskanych w trakcie prac konserwacyjnych i naprawczych:

Elementy drewniane, uzysk złomu stalowego i mieszanego

Powyższe obmiary są wartościami szacunkowymi i Zamawiający dopuszcza, że mogą one ulec w zależności od zużycia fizycznego i potrzeb nieznacznemu zwiększeniu lub zmniejszeniu. W związku z ciągłym użytkowaniem obiektów, nie ma możliwości dokładnego przewidzenia ilości prac konserwacyjnych oraz naprawczych.

W sytuacji gdyby wystąpiła konieczność znacznego zwiększenia wykonania jakiegokolwiek asortymentu prac (w celu utrzymanie w pełnej sprawności obiektów strzelnicy) Zamawiający dopuszcza zamówienie uzupełniające.

Ofertę (kalkulację sporządzić wg. wykazu ilości planowanych prac .)

2. Informacje o terenie wykonywania prac.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren wykonywania usługi. Zapozna Wykonawcę z obiektem podlegającym konserwacji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, z wyprzedzeniem co najmniej 6 dni przed zamiarem pierwszego przystąpienia do prac konserwacyjnych 
 następujące dokumenty:

- listę pracowników przewidzianych do zatrudnienia w celu realizacji umowy (imię, nazwisko,  adres  zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub nr paszportów),

- listę samochodów planowanych w celu realizacji umowy (marka, model, 
nr rejestracyjny,  dane kierowcy).

Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu wykonywania usługi wskaże Wykonawcy:

- punkt poboru wody,

- punkt poboru energii elektrycznej,

- zamykane pomieszczenia przeznaczone na cele socjalne.

W czasie całego okresu realizacji konserwacji oraz napraw, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę swojej pracy oraz mienia Zamawiającego przekazanego razem z terenem wykonywania usługi. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania prac w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego usługi. Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Koszt zabezpieczenia terenu wykonywanych prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych 
z jego winy w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych i naprawczych, a nie związanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu terenu wykonywania prac  i materiałów niebezpiecznych.

Podczas realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych  dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób realizujących  umowę  oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

3. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych.

Wykonawca będzie wykorzystywał materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego  lub jednostkowego stosowania w budownictwie tj.:

- w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji: dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją: dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do usług będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Certyfikaty i deklaracje zgodności przechowywane będą na terenie usług  i okazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na każde żądanie.

Wykorzystanie materiałów bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko licząc się z tym, że usługa zostanie nieprzyjęta i niezapłacona.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wykorzystania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach 
i w warunkach odpowiednich  dla danego materiału oraz muszą być w sposób skuteczny zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu wykonywania prac doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

4. Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanej konserwacji oraz napraw 
i będzie gwarantował przeprowadzenie usług, zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszym opracowaniu.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac winien znajdować się w dobrym stanie technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp. 	Wykonawca dostarczy na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków bezpieczeństwa ich użytkowania oraz spełnienia narzuconej jakości wykonywanej usługi, nie zostaną dopuszczone do pracy przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu  
w cenie jednostkowej wykonania usługi, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

5. Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,         które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanej prace i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren wykonywania prac.

6. Wymagania dotyczące ilości prac.

Planowana ilość prac konserwacyjnych oraz naprawczych będzie określała zakres realizacji. Potwierdzenie ilości dokonuje Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego po uprzednim powiadomieniu o zakresie obmierzanych prac i terminie.

Ilość wykonywanych prac będzie przeprowadzona z częstotliwością wymaganą w celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

Obmiar ilości prac zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Pomiary ilości podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wyniki będą wpisane do protokołu odbioru usługi stanowiącego Załącznik Nr 4 do umowy.

Usługi pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.

7. Odbiór usługi.

Częściowe odbiory usługi nastąpią po ich zakończeniu na koniec każdego miesiąca. Końcowy odbiór usługi nastąpi w miesiącu grudniu do dnia 07.12.2022r. Potwierdzeniem końcowego oraz częściowych odbiorów usługi będzie podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru usługi sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Odbiór prac konserwacyjnych i naprawczych zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór prac konserwacyjnych i naprawczych zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanej prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu wykonywanej usługi. Odbioru usługi dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.

Gotowość wykonanych prac do odbioru zgłasza Wykonawca.

Odbiór będzie przeprowadzony w terminie zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Odbiór końcowy usługi.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do jej jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie wykonywania usługi oraz gotowość  do odbioru zgłoszona będzie przez Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie.

Odbiór końcowy prac zostanie dokonany w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy tj. do dnia 07.12.2022r. i obejmie cały zakres usługi wykonanej na obiektach strzelnicy. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty:

- certyfikaty i deklaracje zgodności wg pkt. 3 niniejszego opracowania dla wbudowanych materiałów,

- rozliczenie materiałów z demontażu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jeżeli stwierdzi, 
że Wykonawca nie zakończył wszystkich prac konserwacyjnych i naprawczych objętych umową i obiekty strzelnicy nie zostały należycie przygotowany do odbioru 
lub przedstawione ww. dokumenty, są niekompletne lub wadliwe.

Komisja odbierająca usługę, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania usługi z niniejszym opracowaniem.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru usługi sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Rozliczanie prac konserwacyjnych oraz naprawczych.

Rozliczanie usługi będzie następować na podstawie wyliczenia powykonawczego  sporządzonego w okresach:

- za miesiące: kwiecień*, maj i czerwiec do 06 lipca;

- za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień do 10 października;

- za miesiące: październik, listopad i grudzień do 07 grudnia.

Rozliczanie następować będzie na podstawie podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu potwierdzającego prawidłowe wykonanie usługi za ww. okresy, przy czym w grudniu wszystkie prace konserwacyjne 
i naprawcze zaplanowane na miesiąc grudzień muszą zostać wykonane do dnia 
07 grudnia 2022r.

*Prace naprawcze w kwietniu Wykonawca zrealizuje, jeżeli umowa zostanie podpisana do dnia 25.04.2022r.

9. Wymagania dotyczące wykonania prac konserwacyjnych i naprawczych.

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych i naprawczych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń, tymczasowych podestów rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy tych pracach powinni być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem oraz przeszkoleni w zakresie przestrzegania bhp na stanowisku pracy.

Prace konserwacyjne strzelnicy garnizonowej

Prace konserwacyjne wymienione w wykazie ilości planowanych prac wykonywane będą według bieżących potrzeb zgłaszanych przez Przedstawiciela Zamawiającego. Zamówienie obejmuje konserwacje tzw. bieżące miesięczne 
i naprawy półroczne. Częstotliwość przeprowadzania tzw. konserwacji miesięcznych ustala się średnio na 3 - 4 dni w miesiącu, przy czym prace muszą być wykonywane 
w terminie ustalonym z Przedstawicielem Zamawiającego (Kierownik Strzelnicy). Zamawiający w celu wykonania prac tzw. napraw półrocznych, wyłączy obiekt z użytku na czas do 30 dni kalendarzowych.

Godziny wykonywania prac  konserwacyjnych ustala się od godz. 7.00 do 15.00 w dni robocze (pn-pt). W przypadkach uzasadnionych, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się realizację prac konserwacyjnych i naprawczych w sobotę lub na „wydłużonym dniu”.

Harmonogram wykonywania prac w tym częstotliwość tzw. konserwacji bieżących uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego, intensywności użytkowania strzelnic przez Zamawiającego, warunków pogodowych oraz dostępności strzelnic dla Wykonawcy. Harmonogram napraw oraz bieżącej konserwacji strzelnic stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu wykonania wymiany istotnych ze względu bezpieczeństwa elementów osłonowych przesłon w dowolnym czasie. Wykonawca przystąpi do naprawy uszkodzonych elementów nie później jak po upływie ……….. godzin od powiadomienia go przez Zamawiającego.

Wszystkie elementy drewniane osłonowe mają być wykonane z tarcicy grubości  minimum 50 mm.

10. Kontrola jakości wykonywanej usługi.

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, 
a sprawdzenie i odbiór usługi winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. Sprawdzenie prac konserwacyjnych i naprawczych polega na skontrolowaniu ich zgodności 
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, wykazach (wyliczeniu) ilości, normach i instrukcjach producentów materiałów.

10.1. Ocena wyników badań.

Jeżeli wszystkie przewidziane badania zgodności materiałów dadzą wynik dodatni, wykonane prace konserwacyjne i naprawcze należy uznać za zgodne 
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych prac lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. W razie uznania całości lub części prac za niezgodne z wymaganiami normy należy:

a) usługa wykonana niezgodnie z wymaganiami normy poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami normy i po sprawdzeniu przedstawić do ponownych badań,

albo:

b) zakwestionowane prace odrzucić oraz nakazać ich powtórne wykonanie.

UWAGA !

Jeżeli w ST pojawiła się konkretna nazwa producenta nie oznacza to, że Zamawiający żąda użycia tej konkretnej marki ale, że użyte materiały mają być co najmniej tej samej klasy co wymieniona.

11. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywaną usługą i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych.

Przy wykonywaniu i odbiorze prac konserwacyjnych i naprawczych należy uwzględnić aktualnie obowiązujące normy i przepisy w tym Prawo budowlane, wraz 
z obowiązującymi rozporządzeniami i zarządzeniami, aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac budowlano-montażowych, przepisy BHP, Polskie Normy.

12. Przepisy związane.

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021r. poz. 2351).

- Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503).

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098).

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021r. poz. 869 t.j).

- Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010r. nr 109 poz. 719).

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213 t.j.).

- Obowiązujące Aprobaty i Polskie Normy.