Mobilny oświetlacz kryminalistyczny SL-450

| L.p. | Opis | Spełnia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mobilny oświetlacz kryminalistyczny musi być posiadać następujące długości fali światła: - UV 365nm - 415nm - 450nm - 470nm - 505nm - 530nm -Światło białe |  |
| 2 | Oświetlacz musi być wyposażony w lampę ksenonową o min. mocy 35W oraz wbudowany system chłodzenia lampy. |  |
| 3 | Oświetlacz musi posiadać możliwość płynnej zmiany długości fali światła,bez konieczności wyłączenia urządzenia w trakcie pracy. |  |
| 4 | Oświetlacz musi być wyposażony w min. 2 szt. akumulatorów zapewniających min. 180 minut pracy przy pełnej mocy światła. |  |
| 5 | Oświetlacz musi być wykonany z anodowanego aluminium. |  |
| 6 | Oświetlacz musi być wyposażony w pasek na ramię/rękę. |  |
| 7 | Oświetlacz musi posiadać w ukompletowaniu zestaw gogli oględzinowych, min. 4 sztuki w kolorach: - czerwony - pomarańczowy - żółty - przezroczysty/bezbarwny |  |
| 8 | Oświetlacz musi być wyposażony w pomarańczowy filtr(przesłonę) blokujący oraz filtr pomarańczowy do aparatu o średnicy 58mm. |  |
| 9 | Oświetlacz musi być wyposażony w trójnóg oraz teleskopowy uchwyt dolny do poszukiwania śladów pyłowych / drobnocząsteczkowych. |  |
| 10 | Oświetlacz wraz z pełnym ukompletowaniem musi znajdować się w walizce transportowej, zapewniającej jego ochronę przed warunkami atmosferycznymi i posiadać miejsce na poszczególne elementy zestawu. |  |
| 6 | Oświetlacz musi być wyposażony w ładowarkę akumulatorów, zasilanie 12V oraz 230V 50-60Hz. |  |
| 7 | Maksymalna waga oświetlacza kryminalistycznego 1600g Maksymalne wymiary zewn. oświetlacza długość 345mm, średnica 60mm Min. zakres temp. pracy od -10˚C do +40˚C |  |
| 9 | Wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące |  |
| 10 | W ramach zakupu/dostawy Wykonawca zapewni dostawę, posadowienie, szkolenie w zakresie obsługi i coroczne przeglądy techniczno-serwisowe w okresie gwarancji. |  |

Termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia  przesłania zamówienia.