Załącznik Nr 5 do SIWZ 19/2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE)

Zadanie nr 01

Sprzęt gastronomiczny

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Piec konwekcyjno – parowy |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Ilość prowadnic 10 | TAK |  |
| 3 | Dzienna liczba posiłków 80 – 150 | TAK |  |
| 4 | Pojemność komory 10x GN 1\/1 \/ 20x GN 1\/2 | TAK |  |
| 5 | Zasilanie – Elektryczne | TAK |  |
| 6 | Sonda temperaturowa | TAK |  |
| 7 | Sterownik mikroprocesorowy z ekranem dotykowym | TAK |  |
| 8 | Sposób wytwarzania pary – bojlerowy | TAK |  |
| 9 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 10 | Prysznic | TAK |  |
| 11 | Oświetlenie led | TAK |  |
| 12 | Maksymalna temperatura w komorze 300 °C | TAK |  |
| 13 | 6 punktów pomiaru | TAK |  |
| 14 | Nawilżanie | TAK |  |
| 15 | Wifi bez anteny zewnętrznej | TAK |  |
| 16 | Moc max 19 kw | TAK |  |
| 17 | Waga max 130 kg | TAK |  |
| 18 | Mycie automatyczne | TAK |  |
| 19 | wymiary: głębokość 840mm (+/- 50 mm) szerokość 850 mm (+/- 50 mm) wysokość 1015 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 20 | Podstawa pod piec | TAK |  |
| 21 | Montaż | TAK |  |
| 22 | Automatyczny Zmiękczacz wody | TAK |  |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 24 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt 60 m-cy – 7 pkt |  |
| 25 | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | TAK |  |
| 26 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  |
| 27 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 28 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 29 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 30 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | TAK |  |
| 31 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 32 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników. | TAK |  |
| 33 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 34 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| II | Kocioł warzelny |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Kran spustowy | TAK |  |
| 3 | Pojemność min 140L max 150L | TAK |  |
| 4 | Średnica zbiornika 600 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 5 | Zasilanie – Elektryczne | TAK |  |
| 6 | Odległość zaworu spustowego od podłogi 300 ± 20 mm | TAK |  |
| 7 | Przyłącze wody zimnej R½ | TAK |  |
| 8 | Przyłącze wody ciepłej R½ | TAK |  |
| 9 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 10 | Średnica obudowy 900mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 11 | wymiary: długość 1020 mm (+/- 50 mm) szerokość 1035 mm (+/- 50 mm) wysokość 900 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 12 | Montaż | TAK |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt 60 m-cy – 7 pkt |  |
| 15 | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | TAK |  |
| 16 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 17 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 18 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 19 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 20 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników. | TAK |  |
| 21 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 22 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| III | Patelnia uchylna |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | temperatura minimalna: 60°C | TAK |  |
| 3 | temperatura maksymalna: 300°C | TAK |  |
| 4 | Pojemność min 55L max 60L | TAK |  |
| 5 | Zasilanie – Elektryczne | TAK |  |
| 6 | Długość komory min 70 max 75mm | TAK |  |
| 7 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 8 | Moc max 11 KW | TAK |  |
| 9 | wymiary: długość 800 mm (+/- 50 mm) szerokość 700 mm (+/- 50 mm) wysokość 850 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 10 | Montaż | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 5 pkt |  |
| 13 | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | TAK |  |
| 14 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 15 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 16 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 17 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 18 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 19 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| IV | Kuchnia gazowa wolnostojąca z podstawą |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Ilość palników 6 sztuk | TAK |  |
| 3 | Płomień pilotowy palników | TAK |  |
| 4 | Moc palników max 40 KW | TAK |  |
| 5 | Rodzaj gazu – gaz ziemny | TAK |  |
| 6 | Redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) | TAK |  |
| 7 | Wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce | TAK |  |
| 8 | Podstawa otwarta | TAK |  |
| 9 | Jedna półka | TAK |  |
| 10 | Zabezpieczenie przeciwwypływowe | TAK |  |
| 11 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 12 | Regulowane nogi | TAK |  |
| 13 | wymiary: długość 1200 mm (+/- 50 mm) szerokość 700 mm (+/- 50 mm) wysokość 850 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 14 | Montaż | TAK |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 16 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 17 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 18 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 19 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 20 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 21 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 22 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| V | Obieraczka do ziemniaków |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Wydajność min 290kg/h | TAK |  |
| 3 | Moc max 1 KW | TAK |  |
| 4 | Wsad min 11 Kg max 12 kg | TAK |  |
| 5 | Zasilanie – elektryczne | TAK |  |
| 6 | Talerz ścierny 1 sztuka | TAK |  |
| 7 | Minutnik: 0 ÷ 15 min + stałe włączenie | TAK |  |
| 8 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 9 | Odprowadzenie do kanalizacji | TAK |  |
| 10 | wymiary: długość 450 mm (+/- 50 mm) szerokość 700 mm (+/- 50 mm) wysokość 1100 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 13 | Czas podjęcia naprawy do 4 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 14 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 15 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 16 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 17 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 18 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| VI | Krajalnica do wędlin i serów |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Grubość plastrów 0-16mm | TAK |  |
| 3 | Nieprzywierająca powierzchnia noża | TAK |  |
| 4 | System ostrzący | TAK |  |
| 5 | Moc max 160 W | TAK |  |
| 6 | Waga max 20 kg | TAK |  |
| 7 | Nóż do wędlin gładki | TAK |  |
| 8 | Nóż do serów teflonowy | TAK |  |
| 9 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 10 | Regulowane nóżki | TAK |  |
| 11 | wymiary: głębokość 550 mm (+/- 50 mm) szerokość 450 mm (+/- 50 mm) wysokość 350 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 13 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 14 | Czas podjęcia naprawy do 4 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 15 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 16 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 17 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 18 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 19 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| VII | Maszynka (wilk) do mielenia mięsa |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Wydajność min 280kg/h | TAK |  |
| 3 | Moc max 2,0 KW | TAK |  |
| 4 | System mielenia enterprise | TAK |  |
| 5 | Wałek ślimakowy | TAK |  |
| 6 | Nóż | TAK |  |
| 7 | Sitko średnica max 2mm | TAK |  |
| 8 | Sitko średnica max 3mm | TAK |  |
| 9 | Sitko średnica max 4,5mm | TAK |  |
| 10 | Sitko średnica max 6mm | TAK |  |
| 11 | Sitko średnica max 8mm | TAK |  |
| 12 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 13 | Waga max 25 kg | TAK |  |
| 14 | wymiary: długość 450 mm (+/- 50 mm) szerokość 250 mm (+/- 50 mm) wysokość 500 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 16 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 17 | Czas podjęcia naprawy do 4 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 18 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 19 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 20 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 21 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 22 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| VIII | Szatkownica do warzyw |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Wydajność min 280kg/h | TAK |  |
| 3 | Moc max 3,0 KW | TAK |  |
| 4 | Pojemność min 1,6L max 1,7L | TAK |  |
| 5 | Zasilanie – elektryczne | TAK |  |
| 6 | Tarcza do plastrów | TAK |  |
| 7 | Tarcza do kostek | TAK |  |
| 8 | Tarcza do wiórków max 2mm | TAK |  |
| 9 | Tarcza do wiórków max 8mm | TAK |  |
| 10 | Tarcza do słupków i frytek max 8x8mm | TAK |  |
| 11 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 12 | Tarcza do dokładnego rozdrabiania | TAK |  |
| 13 | wymiary: długość 450 mm (+/- 50 mm) szerokość 200 mm (+/- 50 mm) wysokość 500 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 16 | Czas podjęcia naprawy do 4 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 17 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 18 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 19 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 20 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 21 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| IX | Miesiarka planetarna |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | 3 prędkości pracy | TAK |  |
| 3 | Pojemność min 20L max 22 L | TAK |  |
| 4 | Zasilanie – Elektryczne | TAK |  |
| 5 | Końcówka do zagniatania | TAK |  |
| 6 | Końcówka do mieszania | TAK |  |
| 7 | Końcówka do ubijania | TAK |  |
| 8 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 9 | Moc max 0,10 KW | TAK |  |
| 10 | wymiary: długość 450 mm (+/- 50 mm) szerokość 400 mm (+/- 50 mm) wysokość 800 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 13 | Czas podjęcia naprawy do 4 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 14 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 15 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 18 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 19 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 20 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| X | Cutter |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Pojemność min 3,5L max4L | TAK |  |
| 3 | Maks. prędkość obrotowa: 1400 obr./min | TAK |  |
| 4 | Moc max 0,6 KW | TAK |  |
| 5 | Nóż perforowany | TAK |  |
| 6 | Nóż zębaty | TAK |  |
| 7 | Nóż gładki | TAK |  |
| 8 | Sterowanie max 24 V, start, stop, puls | TAK |  |
| 9 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 10 | Mikrowyłącznik pokrywy | TAK |  |
| 11 | wymiary: długość 250 mm (+/- 50 mm) szerokość 250 mm (+/- 50 mm) wysokość 400 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 16 | Czas podjęcia naprawy do 4 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 17 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 18 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 19 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 20 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 21 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| XI | Mikser ręczny |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Długość ramienia min 420mm max 460mm | TAK |  |
| 3 | Maks. prędkość obrotowa: 9500 obr./min | TAK |  |
| 4 | Moc max 1 KW | TAK |  |
| 5 | Nóż | TAK |  |
| 6 | Trzepaczka | TAK |  |
| 7 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 10 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 12 | Czas podjęcia naprawy do 5 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 13 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 14 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 15 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 16 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XII | Zmywarka kapturowa do naczyń |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Zmywanie do 65 koszy/h | TAK |  |
| 3 | Moc max 19 KW | TAK |  |
| 4 | Dozownik na płyn myjący i nabłyszczający | TAK |  |
| 5 | 3 cykle mycia | TAK |  |
| 6 | Temperatury kontrolowane termostatem: mycie max 60ºC i wyparzanie max 85ºC | TAK |  |
| 7 | Automatyczny zmiękczacz wody | TAK |  |
| 8 | Kosz 500x500 do talerzy 5 sztuk | TAK |  |
| 9 | Kosz 500x500 do szklanek i filiżanek 3 sztuki | TAK |  |
| 10 | Pojemnik na sztućce 7 sztuk | TAK |  |
| 11 | Wysokość wsadu 450mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 12 | wymiary: długość 680 mm (+/- 50 mm) szerokość 680 mm (+/- 50 mm) wysokość 1500 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 13 | Montaż | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt 60 m-cy – 7 pkt |  |
| 16 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 17 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 18 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 19 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 20 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 22 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| XIII | Bemar jezdny 3GN |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Ilość pojemników GN 1/1 3 sztuki | TAK |  |
| 3 | Blat rozsuwany | TAK |  |
| 4 | Szafki dolne z ogrzewaniem min 50 °C max 60 °C | TAK |  |
| 5 | Układ niezależnej regulacji temperatury w zbiornikach 30 ÷ 95 °C. | TAK |  |
| 6 | Moc max 3 KW | TAK |  |
| 7 | Głębokość pojemników GN min 190mm max 200mm | TAK |  |
| 8 | Zbiorniki niezależnie ogrzewane | TAK |  |
| 9 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 10 | wymiary: długość 1300 mm (+/- 50 mm) szerokość 700 mm (+/- 50 mm) wysokość 1000 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt 60 m-cy – 7 pkt |  |
| 13 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 14 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 15 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 16 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 17 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 18 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| XIV | Bemar jezdny 2GN |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Ilość pojemników GN 1/1 2 sztuki | TAK |  |
| 3 | Blat rozsuwany | TAK |  |
| 4 | Szafki dolne z ogrzewaniem min 50 °C max 60 °C | TAK |  |
| 5 | Układ niezależnej regulacji temperatury w zbiornikach 30 ÷ 95 °C. | TAK |  |
| 6 | Moc max 3 KW | TAK |  |
| 7 | Głębokość pojemników GN min 190mm max 200mm | TAK |  |
| 8 | Zbiorniki niezależnie ogrzewane | TAK |  |
| 9 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 10 | wymiary: długość 930 mm (+/- 50 mm) szerokość 690 mm (+/- 50 mm) wysokość 1000 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt 60 m-cy – 7 pkt |  |
| 13 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 14 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 15 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 16 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 17 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 18 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| XV | Schładzarka szokowa |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Rozmiar 3 x GN/1 | TAK |  |
| 3 | Schładzanie szokowe: od +70°C do +3°C w 90 minut | TAK |  |
| 4 | Zamrażanie szokowe: od +70°C do -18°C w 240 minut | TAK |  |
| 5 | Moc max 2 KW | TAK |  |
| 6 | Regulowane nóżki | TAK |  |
| 7 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 8 | Montaż | TAK |  |
| 9 | wymiary: długość 750 mm (+/- 50 mm) szerokość 750 mm (+/- 50 mm) wysokość 750 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 11 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 12 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 13 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 14 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 15 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 16 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 17 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| XVI | Szafa chłodnicza 1 -drzwiowa |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Pojemność min 680 L max 710 L | TAK |  |
| 3 | Galwanizowana | TAK |  |
| 4 | Rozmiar GN 1/1 530x325 mm (+/- 50 mm) GN 2/1 650x530 mm | TAK |  |
| 5 | Moc max 0,3 KW | TAK |  |
| 6 | Nóżki ze stali nierdzewnej regulowane | TAK |  |
| 7 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 8 | Automatyczne odszranianie | TAK |  |
| 9 | 1 – drzwiowa | TAK |  |
| 10 | Bezobsługowy skraplacz | TAK |  |
| 11 | Oświetlenie LED | TAK |  |
| 12 | Prawy zawias | TAK |  |
| 13 | Półki rusztowe GN 2/1 4 sztuki | TAK |  |
| 14 | Montaż | TAK |  |
| 15 | wymiary: długość 700 mm (+/- 50 mm) szerokość 830 mm (+/- 50 mm) wysokość 2010 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 17 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 18 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 19 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 20 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 21 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 22 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 23 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| XVII | Szafa mroźnicza |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Pojemność min 680 L max 710 L | TAK |  |
| 3 | Galwanizowana | TAK |  |
| 4 | Rozmiar GN 1/1 530x325 mm (+/- 50 mm) GN 2/1 650x530 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 5 | Moc max 0,8 KW | TAK |  |
| 6 | Nóżki ze stali nierdzewnej regulowane | TAK |  |
| 7 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 8 | Automatyczne odszranianie | TAK |  |
| 9 | 1 – drzwiowa | TAK |  |
| 10 | Bezobsługowy skraplacz | TAK |  |
| 11 | Oświetlenie LED | TAK |  |
| 12 | Prawy zawias | TAK |  |
| 13 | Półki rusztowe GN 2/1 4 sztuki | TAK |  |
| 14 | Montaż | TAK |  |
| 15 | wymiary: długość 700 mm (+/- 50 mm) szerokość 830 mm (+/- 50 mm) wysokość 2010 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 17 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 18 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 19 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 20 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 21 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 22 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 23 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| XVIII | Stół chłodniczy |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Pojemność min 190 max 210 L | TAK |  |
| 3 | Agregat na dole | TAK |  |
| 4 | Rozmiar GN 1/1 530x325 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 5 | Moc max 0,3 KW | TAK |  |
| 6 | Nóżki ze stali nierdzewnej regulowane | TAK |  |
| 7 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 8 | Automatyczne odszranianie | TAK |  |
| 9 | 2 – drzwiowa | TAK |  |
| 10 | Bezobsługowy skraplacz | TAK |  |
| 11 | Temperatura minimalna 2 °C | TAK |  |
| 12 | Temperatura maksymalna 8 °C | TAK |  |
| 13 | 2 sztuki Półki rusztowe | TAK |  |
| 14 | Montaż | TAK |  |
| 15 | wymiary: długość 900 mm (+/- 50 mm) szerokość 700 mm (+/- 50 mm) wysokość 880 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 17 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 18 | Czas podjęcia naprawy do 4 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 19 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 20 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 21 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 22 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 23 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |

| XIX | Waga kuchenna |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Legalizacja | TAK |  |
| 3 | Waga do min 14kg max 15 KG | TAK |  |
| 4 | Dwudziałkowa z funkcjami zero, tara, hold | TAK |  |
| 5 | Gumowe nóżki | TAK |  |
| 6 | Wbudowane gniazdo na baterie oraz zasilacz sieciowy | TAK |  |
| 7 | Wbudowany duży wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 8 | wymiary: długość 280 mm (+/- 50 mm) szerokość 250 mm (+/- 50 mm) wysokość 110 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 10 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 11 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 12 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 13 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XX | Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Pojemność min 351 max 371 L | TAK |  |
| 3 |  | TAK |  |
| 4 | Temperatura minimalna 2 °C | TAK |  |
| 5 | Temperatura maksymalna 8 °C | TAK |  |
| 6 | Moc max 0,2 KW | TAK |  |
| 7 | Materiał – stal malowana , szkło | TAK |  |
| 8 | Automatyczne odszranianie | TAK |  |
| 9 | 1 – drzwiowa | TAK |  |
| 10 | Prawy zawias | TAK |  |
| 11 | Ilość półek 4 sztuki | TAK |  |
| 12 | Montaż | TAK |  |
| 13 | wymiary: długość 600 mm (+/- 50 mm) szerokość 600 mm (+/- 50 mm) wysokość 1900 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 16 | Czas podjęcia naprawy do 4 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 17 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 18 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 19 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 20 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 21 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| XXI | Zgrzewarka do tacek |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Głębokość tacki min 150mm max 155mm | TAK |  |
| 3 | Pakowanie tacek do rozmiaru 265x185 (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 4 | Moc max 0,8 KW | TAK |  |
| 5 | Matryca na na pojemnik P3 trzykomorowy | TAK |  |
| 6 | Matryca na na pojemnik okrągły min 100 max 115mm | TAK |  |
| 7 | Matryca na na pojemnik P/2 dwukomorowy | TAK |  |
| 8 | Automatyczne odcięcie folii z rolki po długości | TAK |  |
| 9 | Folia Pell do zgrzewarki w zestawie 1 sztuka | TAK |  |
| 10 | Płyta zgrzewająca teflonowa | TAK |  |
| 11 | wymiary: długość 550 mm (+/- 50 mm) szerokość 300 mm (+/- 50 mm) wysokość 220 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 13 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 14 | Czas podjęcia naprawy do 5 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 15 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 16 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 17 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 18 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| XXII | Zmywarka do naczyń |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Zmywanie do 30 koszy/h | TAK |  |
| 3 | Moc max 7 KW | TAK |  |
| 4 | Dozownik na płyn myjący i nabłyszczający | TAK |  |
| 5 | 1 cykl mycia | TAK |  |
| 6 | Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 62ºC i wyparzanie 85ºC | TAK |  |
| 7 | Automatyczny zmiękczacz wody | TAK |  |
| 8 | Kosz 500x500 do talerzy 2 sztuki | TAK |  |
| 9 | Kosz 500x500 do szklanek i filiżanek 2 sztuki | TAK |  |
| 10 | Waga max 60 kg | TAK |  |
| 11 | Wysokość wsadu min 400mm max 420mm |  |  |
| 12 | wymiary: długość 570 mm (+/- 50 mm) szerokość 600 mm (+/- 50 mm) wysokość 850 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 13 | Montaż | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 16 | Czas podjęcia naprawy do 3 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 17 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 18 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 19 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 20 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 21 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |

Zadanie nr 02

Sprzęt barowy

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ekspres ciśnieniowy |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Rodzaj kawy – mielona lub ziarnista | TAK |  |
| 3 | Automatyczny | TAK |  |
| 4 | Młynek ceramiczny, żarnowy | TAK |  |
| 5 | Moc max 2000 W | TAK |  |
| 6 | Ciśnienie min 14 Bar max 15 Bar | TAK |  |
| 7 | Kolorowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD | TAK |  |
| 8 | Dozownik kawy – podwójny | TAK |  |
| 9 | Ilość napojów min 11 | TAK |  |
| 10 | Pojemność zbiornika na wodę min 1,6L max 1,8L | TAK |  |
| 11 | Pojemność zbiornika na kawę min 400g max 450 g | TAK |  |
| 12 | Pojemność zbiornika na mleko min 0,5L max 0,6L | TAK |  |
| 13 | Regulowana wysokość dozownika kawy 75–148 mm | TAK |  |
| 14 | Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, Double Cup, Szybki bojler, Wyjmowany blok zaparzający | TAK |  |
| 15 | wymiary: głębokość 490 mm (+/- 50 mm) szerokość 290 mm (+/- 50 mm) wysokość 400 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 16 | Spienianie mleka | TAK |  |
| 17 | System Latte Duo | TAK |  |
| 18 | Filtr zmiękczający wodę | TAK |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt 60 m-cy – 7 pkt |  |
| 21 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 22 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 23 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 24 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 25 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 26 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| II | Wyciskarka do cytrusów |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Elektryczna | TAK |  |
| 3 | Moc max 0,3 KW | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 210 mm (+/- 50 mm) szerokość 290 mm (+/- 50 mm) wysokość 400 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt |  |
| 8 | Czas podjęcia naprawy do 5 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 9 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 10 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 11 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 12 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| III | Witryna chłodnicza I |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Oświetlenie Led | TAK |  |
| 3 | Pojemność min 98 L max 102 L | TAK |  |
| 4 | Drzwi przesuwne | TAK |  |
| 5 | Zakres temperatury od 2℃ do 12℃ | TAK |  |
| 6 | Ilość półek 2 sztuki | TAK |  |
| 7 | Regulacja temperatury cyfrowo | TAK |  |
| 8 | Waga max 45 kg | TAK |  |
| 9 | Materiał – stal nierdzewna / szkło | TAK |  |
| 10 | Moc max 0,2 KW | TAK |  |
| 11 | wymiary: długość 460 mm (+/- 50 mm) szerokość 690 mm (+/- 50 mm) wysokość 680 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 12 | Kolor czarny | TAK |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt 60 m-cy – 7 pkt |  |
| 16 | Czas podjęcia naprawy do 5 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 17 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 18 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 19 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 20 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| IV | Witryna chłodnicza II |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Oświetlenie Led | TAK |  |
| 3 | Pojemność min 76 L max 79 L | TAK |  |
| 4 | Drzwi przesuwne | TAK |  |
| 5 | Zakres temperatury od 0℃ do 12℃ | TAK |  |
| 6 | Ilość półek 3 sztuki | TAK |  |
| 7 | Regulacja temperatury cyfrowo | TAK |  |
| 9 | Materiał – stal nierdzewna / szkło | TAK |  |
| 10 | Moc max 0,2 KW | TAK |  |
| 11 | wymiary: długość 450 mm (+/- 50 mm) szerokość 410 mm (+/- 50 mm) wysokość 970 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 12 | Kolor czarny | TAK |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt 60 m-cy – 7 pkt |  |
| 16 | Czas podjęcia naprawy do 5 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 17 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 18 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 19 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 20 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| V | Wózek transportowy do tac |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Ilość prowadnic 12 sztuk | TAK |  |
| 3 | kółka obrotowe o średnicy max 125 mm | TAK |  |
| 4 | Profil o przekroju kwadratowym max 25 x max 25 mm | TAK |  |
| 5 | Spawany | TAK |  |
| 6 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 7 | W zestawie pokrowiec do wózka | TAK |  |
| 8 | wymiary: długość 590 mm (+/- 50 mm) szerokość 730 mm (+/- 50 mm) wysokość 1700 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 12 m-ce – 0 pkt 24 m-cy – 2 pkt 36 m-cy – 4 pkt |  |
| 10 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 11 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| VI | Lodówka na próbki żywności |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Min. 81 pojemników na próbki o pojemności min 0,24max 0,26L | TAK |  |
| 3 | Pojemność min 115 L max 122 L | TAK |  |
| 4 | 9 sztuk metalowych kaset na pojemniki | TAK |  |
| 5 | Zakres temperatury od -1℃ do 10℃ | TAK |  |
| 6 | Automatyczne odparowania skroplin | TAK |  |
| 7 | Grawitacyjny system chłodzenia | TAK |  |
| 8 | Materiał – stal nierdzewna / szkło | TAK |  |
| 9 | Moc max 90 W | TAK |  |
| 10 | wymiary: głębokość 580 mm (+/- 50 mm) szerokość 540 mm (+/- 50 mm) wysokość 800 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt 60 m-cy – 7 pkt |  |
| 13 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 14 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 15 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 16 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 17 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| 18 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| VII | Taca typu fast food |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Kolor szary | TAK |  |
| 3 | Materiał polipropylen | TAK |  |
| 4 | wymiary: szerokość 350mm (+/- 10 mm) długość 450 mm(+/- 10 mm) | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 12 m-ce – 0 pkt 24 m-cy – 2 pkt 36 m-cy – 4 pkt |  |
| 6 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

Zadanie nr 03

Meble gastronomiczne

| I | Stół centralny I |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Jedna półka | TAK |  |
| 3 | Spawany | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 6 | Przyścienny | TAK |  |
| 7 | wymiary: długość 1300 mm (+/- 20 mm) szerokość 800 mm (+/- 20 mm) wysokość 850 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt |  |
| 9 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 10 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 11 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| II | Stół przyścienny I |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Jedna półka | TAK |  |
| 3 | Spawany | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 6 | Przyścienny | TAK |  |
| 7 | wymiary: długość 1300 mm (+/- 20 mm) szerokość 600 mm (+/- 20 mm) wysokość 850 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt |  |
| 9 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 11 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| III | Stół załadowczy do zmywarki kapturowej |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Jedna półka | TAK |  |
| 3 | Spawany | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 6 | Przyścienny | TAK |  |
| 7 | Prawa strona | TAK |  |
| 8 | wymiary: długość 1100 mm (+/- 20 mm) szerokość 750 mm (+/- 20 mm) wysokość 880 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 10 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części)przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 12 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| IV | Stół wyładowczy do zmywarki kapturowej |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Jedna półka | TAK |  |
| 3 | Spawany | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 6 | Przyścienny | TAK |  |
| 7 | Lewa strona | TAK |  |
| 8 | wymiary: długość 1100 mm (+/- 20 mm) szerokość 750 mm (+/- 20 mm) wysokość 880 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 10 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części)przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 12 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| V | Stół ze zlewem dwukomorowym i otworem na odpadki |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Jedna półka | TAK |  |
| 3 | Spawany | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 6 | Przyścienny | TAK |  |
| 7 | Zlewy po lewej stronie | TAK |  |
| 9 | Otwór na odpadki po prawej stronie | TAK |  |
| 9 | wymiary: długość 1900 mm (+/- 20 mm) szerokość 700 mm (+/- 20 mm) wysokość 850 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 10 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt |  |
| 11 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części)przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 12 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 13 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| VI | Stół centralny II |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Jedna półka | TAK |  |
| 3 | Spawany | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 6 | wymiary: długość 2000 mm (+/- 20 mm) szerokość 700 mm (+/- 20 mm) wysokość 850 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt |  |
| 8 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 9 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 10 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 11 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| VII | Stół z basenem dwukomorowym |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Dwukomorowy | TAK |  |
| 3 | Spawany | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Wysokość komory 300mm | TAK |  |
| 6 | wymiary: długość 1500 mm (+/- 20 mm) szerokość 700 mm (+/- 20 mm) wysokość 850 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt |  |
| 8 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 9 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| VIII | Stół ze zlewem dwukomorowym z prawej strony |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Jedna półka | TAK |  |
| 3 | Spawany | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 6 | Dwukomorowy z prawej strony | TAK |  |
| 7 | wymiary: długość 1400 mm (+/- 20 mm) szerokość 700 mm (+/- 20 mm) wysokość 850 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt |  |
| 9 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 10 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 11 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| IX | Stół ze zlewem jednokomorowym I |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Jedna półka | TAK |  |
| 3 | Spawany | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 6 | Jednokomorowy | TAK |  |
| 7 | Zlew z prawej strony | TAK |  |
| 8 | wymiary: długość 1400 mm (+/- 20 mm) szerokość 700 mm (+/- 20 mm) wysokość 850 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt |  |
| 10 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 12 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| X | Stół ze zlewem jednokomorowym II |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Jedna półka | TAK |  |
| 3 | Spawany | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 6 | Jednokomorowy | TAK |  |
| 7 | Zlew z prawej strony | TAK |  |
| 8 | wymiary: długość 1200 mm (+/- 20 mm) szerokość 700 mm (+/- 20 mm) wysokość 850 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt |  |
| 10 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 12 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| XI | Stół przyścienny II |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Jedna półka | TAK |  |
| 3 | Spawany | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 6 | wymiary: długość 1200 mm (+/- 20 mm) szerokość 700 mm (+/- 20 mm) wysokość 850 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt |  |
| 8 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 9 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| XII | Stół centralny III |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Jedna półka | TAK |  |
| 3 | Spawany | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 6 | wymiary: długość 2200 mm (+/- 20 mm) szerokość 800 mm (+/- 20 mm) wysokość 850 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt |  |
| 8 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 9 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| XIII | Stół centralny IV |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Jedna półka | TAK |  |
| 3 | Spawany | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 6 | wymiary: długość 2000 mm (+/- 20 mm) szerokość 800 mm (+/- 20 mm) wysokość 850 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 9 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| XIV | Regał aluminiowo – polietylenowy I |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | 4 – półkowy | TAK |  |
| 3 | Rodzaj półki – gretingowa | TAK |  |
| 4 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 2326 mm (+/- 20 mm) szerokość 500 mm (+/- 20 mm) wysokość 1750 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 8 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| XV | Regał aluminiowo – polietylenowy II |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | 4 – półkowy | TAK |  |
| 3 | Rodzaj półki – gretingowa | TAK |  |
| 4 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 1590 mm (+/- 20 mm) szerokość 500 mm (+/- 20 mm) wysokość 1750 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 8 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| XVI | Regał aluminiowo – polietylenowy III |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | 4 – półkowy | TAK |  |
| 3 | Rodzaj półki – gretingowa | TAK |  |
| 4 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 2426 mm (+/- 20 mm) szerokość 500 mm (+/- 20 mm) wysokość 1750 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 8 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| XVII | Regał aluminiowo – polietylenowy IV |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | 4 – półkowy | TAK |  |
| 3 | Rodzaj półki – gretingowa | TAK |  |
| 4 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 2126 mm (+/- 20 mm) szerokość 500 mm (+/- 20 mm) wysokość 1750 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 8 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| XVIII | Regał aluminiowo – polietylenowy V |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | 5 – półkowy | TAK |  |
| 3 | Rodzaj półki – gretingowa | TAK |  |
| 4 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 1190 mm (+/- 20 mm) szerokość 500 mm (+/- 20 mm) wysokość 1750 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 8 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| XIX | Regał aluminiowo – polietylenowy VI |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | 5 – półkowy | TAK |  |
| 3 | Rodzaj półki – gretingowa | TAK |  |
| 4 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 1926 mm (+/- 20 mm) szerokość 500 mm (+/- 20 mm) wysokość 1750 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 8 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| XX | Szafa mobilna magazynowa |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Na 4 kółkach | TAK |  |
| 2 | Spawana | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Drzwi suwane 2 sztuki | TAK |  |
| 6 | Przestawne półki 4 sztuki | TAK |  |
| 7 | wymiary: długość 800 mm (+/- 20 mm) szerokość 500 mm (+/- 20 mm) wysokość 1800 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 9 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 10 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 11 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| XXI | Stół z szafką przyścienny I |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Przyścienny | TAK |  |
| 3 | Spawany | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Drzwi suwane 2 sztuki | TAK |  |
| 6 | Przestawne półki 3 sztuki | TAK |  |
| 7 | wymiary: długość 1200 mm (+/- 20 mm) szerokość 700 mm (+/- 20 mm) wysokość 850 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 9 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 10 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 11 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| XXII | Stół z szafką przyścienny II |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Przyścienny | TAK |  |
| 3 | Spawany | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Półki otwarte | TAK |  |
| 6 | Przestawne półki 3 sztuki | TAK |  |
| 7 | wymiary: długość 1200 mm (+/- 20 mm) szerokość 600 mm (+/- 20 mm) wysokość 850 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 9 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 10 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 11 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| XXIII | Stół ze zlewem jednokomorowym III |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Jedna półka | TAK |  |
| 3 | Spawany | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Nóżki regulowane | TAK |  |
| 6 | Jednokomorowy | TAK |  |
| 7 | Zlew z lewej strony | TAK |  |
| 8 | wymiary: długość 1000 mm (+/- 20 mm) szerokość 600 mm (+/- 20 mm) wysokość 850 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 10 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 12 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

Zadanie nr 04

Ciąg gastronomiczny do bufetu

| I | Stanowisko bemarowe dwukomorowe |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Dwukomorowe | TAK |  |
| 3 | 2 x GN1/1 | TAK |  |
| 4 | Sterowanie termostatem w zakresie: min 30 - max 95°C | TAK |  |
| 5 | Moc max 2 KW | TAK |  |
| 6 | 2 listwy 325mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 8 | Przystosowane do pojemników GN 1/1 | TAK |  |
| 9 | Ręczne napełnianie i spust wody z komór | TAK |  |
| 10 | Montaż | TAK |  |
| 11 | wymiary: długość 920 mm (+/- 10 mm) szerokość 735 mm (+/- 10 mm) wysokość 880 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 13 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt 60 m-cy – 7 pkt |  |
| 14 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 15 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 16 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 17 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 18 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| II | Stanowisko z wanną chłodniczą sałatkową |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Chłodzenie grawitacyjne | TAK |  |
| 3 | 2 x GN1/1 | TAK |  |
| 4 | Sterowanie w zakresie: min 6 – max 12°C | TAK |  |
| 5 | Moc max 250 W | TAK |  |
| 6 | 2 listwy 325mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 8 | Filtr przeciwpyłkowy | TAK |  |
| 9 | Cyfrowy wyświetlacz temperatury | TAK |  |
| 10 | Dwa perforowane wkłady | TAK |  |
| 11 | Płyta G1 | TAK |  |
| 12 | Montaż | TAK |  |
| 13 | wymiary: długość 920 mm (+/- 10 mm) szerokość 735 mm (+/- 10 mm) wysokość 880 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt 60 m-cy – 7 pkt |  |
| 16 | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 17 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 18 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 19 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 20 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| III | Nadstawka pojedyncza grzewcza na stanowisko z bemarem wodnym |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Grzewcza | TAK |  |
| 3 | Szyby boczne | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna / szkło | TAK |  |
| 5 | Montaż | TAK |  |
| 6 | wymiary: długość 767 mm (+/- 10 mm) szerokość 450 mm (+/- 10 mm) wysokość 450 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt 60 m-cy – 7 pkt |  |
| 8 | Czas podjęcia naprawy do 7 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 9 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 10 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 12 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| IV | Nadstawka pojedyncza z oświetleniem na stanowisko z wanną chłodniczą |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Oświetlenie | TAK |  |
| 3 | Szyby boczne | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna / szkło | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 767 mm (+/- 10 mm) szerokość 450 mm (+/- 10 mm) wysokość 450 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Montaż | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt 60 m-cy – 7 pkt |  |
| 8 | Czas podjęcia naprawy do 6 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  |
| 9 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 10 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 12 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| V | Stanowisko neutralne jednopółkowe |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Jedna półka | TAK |  |
| 3 | Spawany | TAK |  |
| 4 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 580 mm (+/- 10 mm) szerokość 735 mm (+/- 10 mm) wysokość 880 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt |  |
| 7 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 8 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 9 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| VI | Półka do przesuwania tac |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | wymiary: długość 2420 mm (+/- 10 mm) szerokość 335 mm (+/- 10 mm) wysokość 120 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 8 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

| VII | Zabudowa ciągu wydawczego z cokołem, płyta laminowana |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Cokół | TAK |  |
| 3 | Płyta laminowana | TAK |  |
| 4 | wymiary: długość 3920 mm (+/- 10 mm) szerokość 20 mm (+/- 10 mm) wysokość 830 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 4 pkt |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 8 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

Zadanie nr 05

Drobne wyposażenie kuchni

| I | Garnek 50L |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020 ( nowy, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Pokrywka | TAK |  |
| 3 | Stal nierdzewna 18/10 | TAK |  |
| 4 | Pojemność min 49 max 51 L | TAK |  |
| 5 | Do kuchni gazowej | TAK |  |
| 6 | Grubość ścianki min od 1 mm do 2 mm | TAK |  |
| 7 | wymiary: średnica 400 mm (+/- 10 mm) wysokość 400 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 12 m-ce – 0 pkt 24 m-cy – 2 pkt 36 m-cy – 4 pkt |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| II | Garnek 37L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Pokrywka | TAK |  |
| 3 | Stal nierdzewna 18/10 | TAK |  |
| 4 | Pojemność min 35 max 37 L | TAK |  |
| 5 | Do kuchni gazowej | TAK |  |
| 6 | Grubość ścianki od 1 mm do 2 mm | TAK |  |
| 7 | wymiary: średnica 360 mm (+/- 10 mm) wysokość 360 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 12 m-ce – 0 pkt 24 m-cy – 2 pkt 36 m-cy – 4 pkt |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| III | Garnek 24L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Pokrywka | TAK |  |
| 3 | Stal nierdzewna 18/10 | TAK |  |
| 4 | Pojemność min 22 max 24 L | TAK |  |
| 5 | Do kuchni gazowej | TAK |  |
| 6 | Grubość ścianki od 1 mm do 2 mm | TAK |  |
| 7 | wymiary: średnica 320 mm (+/- 10 mm) wysokość 300 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 12 m-ce – 0 pkt 24 m-cy – 2 pkt 36 m-cy – 4 pkt |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| IV | Garnek 23,5L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Pokrywka | TAK |  |
| 3 | Stal nierdzewna 18/10 | TAK |  |
| 4 | Pojemność min 22 max 24l | TAK |  |
| 5 | Do kuchni gazowej | TAK |  |
| 6 | Grubość ścianki od 1 mm do 2mm | TAK |  |
| 7 | wymiary: średnica 360 mm (+/- 10 mm) wysokość 230 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 12 m-ce – 0 pkt 24 m-cy – 2 pkt 36 m-cy – 4 pkt |  |
| 10 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| V | Rondel 3L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Uchwyt | TAK |  |
| 3 | Stal nierdzewna 18/10 | TAK |  |
| 4 | Pojemność min 2,5 max 3 L | TAK |  |
| 5 | Do kuchni gazowej | TAK |  |
| 6 | Grubość ścianki od 0,5 mm do 1 mm | TAK |  |
| 7 | wymiary: średnica 200 mm (+/- 10 mm) wysokość 90 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 12 m-ce – 0 pkt 24 m-cy – 2 pkt 36 m-cy – 4 pkt |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| VI | Rondel 1,5L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Uchwyt | TAK |  |
| 3 | Stal nierdzewna 18/10 | TAK |  |
| 4 | Pojemność min 1,2 max 1,5 L | TAK |  |
| 5 | Do kuchni gazowej | TAK |  |
| 6 | Grubość ścianki od 0,5 mm do 1 mm | TAK |  |
| 7 | wymiary: średnica 160 mm (+/- 10 mm) wysokość 75 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 12 m-ce – 0 pkt 24 m-cy – 2 pkt 36 m-cy – 4 pkt |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| VII | Patelnia 280 mm |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Uchwyt nienagrzewający | TAK |  |
| 3 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 4 | Powłoka teflonowa platinum | TAK |  |
| 5 | Do kuchni gazowej | TAK |  |
| 6 | Grubość ścianki od 0,5 mm do 1mm | TAK |  |
| 7 | wymiary: średnica 280 mm (+/- 10 mm) wysokość 50 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 12 m-ce – 0 pkt 24 m-cy – 2 pkt 36 m-cy – 4 pkt |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| VIII | Patelnia 240 mm |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Uchwyt nienagrzewający | TAK |  |
| 3 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 4 | Powłoka teflonowa platinium | TAK |  |
| 5 | Do kuchni gazowej | TAK |  |
| 6 | Grubość ścianki od 0,5 mm do 1 mm | TAK |  |
| 7 | wymiary: średnica 240 mm (+/- 10 mm) wysokość 45 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 12 m-ce – 0 pkt 24 m-cy – 2 pkt 36 m-cy – 4 pkt |  |
| 10 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| IX | Miska zaokrąglona |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Do miksowania | TAK |  |
| 3 | Pojemność min 4,5 max 5 L | TAK |  |
| 4 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 6 | wymiary: średnica 300 mm (+/- 10 mm) wysokość 118 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 12 m-ce – 0 pkt 24 m-cy – 2 pkt 36 m-cy – 4 pkt |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| X | Miska kuchenna |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Pojemność min 5 max 6 L | TAK |  |
| 3 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | wymiary: średnica 345 mm (+/- 10 mm) wysokość 118 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | 12 m-ce – 0 pkt 24 m-cy – 2 pkt 36 m-cy – 4 pkt |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XI | Ubijak do ziemniaków |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Końcówka okrągła do gładkiej masy | TAK |  |
| 5 | wymiary: średnica 118 mm (+/- 10 mm) wysokość 456 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XII | Ubijak do ziemniaków 610 mm |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Końcówka w formie prasy | TAK |  |
| 5 | wymiary: szerokość 130 mm (+/- 10 mm) wysokość 610 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XIII | Rózga 250 mm |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Do ubijania | TAK |  |
| 5 | wymiary: wysokość 250 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XIV | Rózga 300 mm |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Do ubijania | TAK |  |
| 5 | wymiary: wysokość 300 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XV | Tłuczek do mięsa |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Aluminiowy | TAK |  |
| 3 | Dwustronny | TAK |  |
| 4 | wymiary: długość 220 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| XVI | Szpatuła do smażenia |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Wykonany z poliamidu | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Odporność termiczna od 190℃ do 200℃ | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 280 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XVII | Nóż spiczasty 190 mm |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal molibdenowo – wanadowej | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Twardość od 54 do 55 HRC | TAK |  |
| 5 | Uchwyt z Abs z aluminiowymi nitami | TAK |  |
| 6 | Grubość min 2,5 mm max 3,5mm | TAK |  |
| 7 | wymiary: długość 190 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XVIII | Nóż spiczasty 210 mm |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal molibdenowo – wanadowej | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Twardość od 54 do 55 HRC | TAK |  |
| 5 | Uchwyt z Abs z aluminiowymi nitami | TAK |  |
| 6 | Grubość min 2,5 mm max 3,5mm | TAK |  |
| 7 | wymiary: długość 210 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) |  |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XIX | Nóż do mięsa 210 mm |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal molibdenowo – wanadowej | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Twardość od 54 do 55 HRC | TAK |  |
| 5 | Uchwyt z Abs z aluminiowymi nitami | TAK |  |
| 6 | Grubość min 2,5 mm max 3,5mm | TAK |  |
| 7 | wymiary: długość 210 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) |  |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XX | Nóż do mięsa 145 mm |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal molibdenowo – wanadowej | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Twardość od 54 do 55 HRC | TAK |  |
| 5 | Uchwyt z Abs z aluminiowymi nitami | TAK |  |
| 6 | Grubość min 2,5 mm max 3,5mm | TAK |  |
| 7 | wymiary: długość 145 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXI | Nóż do obierania owoców |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Ostrze ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Twardość od 54 do 55 HRC | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 90mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XX1I | Zestaw noży 9 – elementowy |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Uchwyt ze stali nierdzewnej z powłoką antypoślizgową gumowaną | TAK |  |
| 4 | Widelec do mięsa Długość min 310mm max 330mm | TAK |  |
| 5 | Ostrzałka Długość min 330mm max 350mm | TAK |  |
| 6 | Nóż Santoku Długość min 330mm max 340mm | TAK |  |
| 7 | Nóż kucharski Długość min 350 max 370 mm | TAK |  |
| 8 | Nóż kucharski Długość min 330 max 333 mm | TAK |  |
| 9 | Nóż do szynki Długość min 330 max 340 mm | TAK |  |
| 10 | Nóż do chleba Długość min 330 max 340 mm | TAK |  |
| 11 | Nóż do oddzielania kości Długość min 280 max 290 mm | TAK |  |
| 12 | Nóż do obierana Długość min 190 max 200 mm | TAK |  |
| 13 | Poręczne etui | TAK |  |
| 14 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 15 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXIII | Obieraczka |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Aluminiowa | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Wymiary: Długość 11cm (+/- 10 mm) Szerokość ostrza 5 cm (+/- 10 mm) |  |  |
| 5 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 6 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXIV | Lejek z rączką |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 3 | wymiary: średnica 120 mm (+/- 10 mm) Wysokość 115 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 4 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 5 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXV | Miarka 1L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Pojemność min 0,8 max 1 L | TAK |  |
| 3 | Stal nierdzewna 18/10 | TAK |  |
| 4 | Z podziałką | TAK |  |
| 5 | wymiary: średnica 120 mm (+/- 10 mm) wysokość 135 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXVI | Miarka 2L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Pojemność min 1,8 max 2 L | TAK |  |
| 3 | Polipropylen | TAK |  |
| 4 | Z podziałką | TAK |  |
| 5 | wymiary: średnica 160 mm (+/- 10 mm) wysokość 205 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXVII | Wanna cedzakowa kwadratowa |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Kwadratowa | TAK |  |
| 3 | Dwa uchwyty | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | Stal nierdzewna | TAK |  |
|  | wymiary: długość 218 mm (+/- 10 mm) wysokość 70mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXVIII | Wanna cedzakowa okrągła |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Okrągła | TAK |  |
| 3 | Dwa uchwyty | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 6 | wymiary: Średnica 325 mm (+/- 10 mm) Wysokość 175 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXIX | Pojemnik GN1/1 28L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna 18/10 | TAK |  |
| 3 | Odporność termiczna od -40℃ do 300 ℃ | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | Pojemność min 25 max 28 L | TAK |  |
| 6 | wymiary: Wysokość 200 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXX | Pojemnik GN1/1 5L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna 18/10 | TAK |  |
| 3 | Odporność termiczna od -40℃ do 300 ℃ | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | Pojemność min 4,8 max 5 L | TAK |  |
| 6 | wymiary: Wysokość 40 mm (+/- 5 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXI | Pojemnik GN1/1 2,5L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna 18/10 | TAK |  |
| 3 | Odporność termiczna od -40℃ do 300 ℃ | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | Pojemność min 2,3 max 2,5 L | TAK |  |
| 6 | wymiary: Wysokość 20 mm (+/- 2 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXII | Pojemnik GN1/1 Perforowany 14L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna 18/10 | TAK |  |
| 3 | Odporność termiczna od -40℃ do 300 ℃ | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | Pojemność min 13 max 14 L | TAK |  |
| 6 | Perforowany | TAK |  |
| 7 | wymiary: Wysokość 100 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXIII | Chochla 0,75 L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Grubość uchwytu min 2,5mm max 3mm | TAK |  |
| 5 | Pojemność min 0,7L max 0,75 L | TAK |  |
| 6 | wymiary: dłuość 440mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXIV | Chochla 0,25 L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Grubość uchwytu min 2,5mm max 3mm | TAK |  |
| 5 | Pojemność min 0,2L max 0,25 L | TAK |  |
| 6 | wymiary: długość 430mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXV | Chochla 0,21 L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Grubość uchwytu min 2,5mm max 3mm | TAK |  |
| 5 | Pojemność min 0,2L max 0,25 L | TAK |  |
| 6 | wymiary: długość 380mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXVI | Chochla 0,35 L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Grubość uchwytu min 2,5mm max 3mm | TAK |  |
| 5 | Pojemność min 0,3 max 0,35 L | TAK |  |
| 6 | wymiary: długość 470mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXVII | Szpachelka |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna i rączka z polipropylenu | TAK |  |
| 3 | wymiary: długość 250 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 6 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXVIII | Łyżka cedzakowa |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Grubość min 2,5 mm max 3mm | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 400 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXIX | Chochla do serwowania |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Grubość min 2,5 mm max 3mm | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 430mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXX | Widelec do mięsa |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Grubość min min 2,5mm max 3mm | TAK |  |
| 5 | wymiary: długośc 350 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXI | Podkładki do krojenia - zestaw |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Antypoślizgowe | TAK |  |
| 3 | Z polipropylenu | TAK |  |
| 5 | Grubość min 2mm max 3mm | TAK |  |
| 6 | Kolor brązowy 1 sztuka | TAK |  |
| 7 | Kolor żółty 1 sztuka | TAK |  |
| 8 | Kolor biały 1 sztuka | TAK |  |
| 9 | Kolor czerwony 1 sztuka | TAK |  |
| 10 | Kolor zielony 1 sztuka | TAK |  |
| 11 | Kolor niebieski 1 szuka | TAK |  |
| 12 | wymiary: szerokość 305mm (+/- 10 mm) długość 455 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 13 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 14 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXII | Deska do krojenia |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Z polietylenu | TAK |  |
| 3 | Antypoślizgowa | TAK |  |
| 4 | Grubość min 20mm max 25mm | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 600 mm (+/- 10 mm) szerokość 400 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXIII | Miska do miksowania 2,3L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Pojemność min 2,1 max 2,3L | TAK |  |
| 3 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | wymiary: średnica 240 mm (+/- 10 mm) wysokość 88 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXIV | Miska do miksowania 3,3L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Pojemność min 3,0 max 3,3L | TAK |  |
| 3 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | wymiary: średnica 259 mm (+/- 10 mm) wysokość 92 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXV | Miska do miksowania 4,9L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Pojemność min 4,7 max 4,9L | TAK |  |
| 3 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | wymiary: średnica 300 mm (+/- 10 mm) wysokość 118 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXVI | Gałkownica |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | wymiary: średnica min 54 max 56 mm | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 6 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXVII | Wałek do ciasta |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Na tulejach ślizgowych | TAK |  |
| 4 | wymiary: długość 460 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 6 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXVIII | Tarka czterostronna |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | wymiary: długość 200 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 6 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXIX | Łyżka do serwowania |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Grubość min 2,5mm max 3,5mm | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 325 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXX | Szczypce |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Wyposażone w blokadę | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 300 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXI | Pojemnik GN1/3 7,8L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna 18/10 | TAK |  |
| 3 | Odporność termiczna od -40℃ do 300 ℃ | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | Pojemność min 7,6L max 7,8 L | TAK |  |
| 6 | Grubość min 0,5mm max 1mm | TAK |  |
| 7 | wymiary: Wysokość 200mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXII | Pojemnik GN1/4 4L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna 18/10 | TAK |  |
| 3 | Odporność termiczna od -40℃ do 300 ℃ | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | Pojemność min 3,8L max 4 L | TAK |  |
| 6 | Grubość min 0,5mm max 1mm | TAK |  |
| 7 | wymiary: Wysokość 150mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXIII | Pojemnik GN1/4 1,7L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna 18/10 | TAK |  |
| 3 | Odporność termiczna od -40℃ do 300 ℃ | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | Pojemność min 1,5L max 1,7 L | TAK |  |
| 6 | Grubość min 0,5mm max 1mm | TAK |  |
| 7 | wymiary: Wysokość 40 mm (+/- 5 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXIV | Pojemnik GN1/6 2,4L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna 18/10 | TAK |  |
| 3 | Odporność termiczna od -40℃ do 300 ℃ | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | Pojemność min 2,2L max 2,4 L | TAK |  |
| 6 | Grubość min 0,5mm do 1mm | TAK |  |
| 7 | wymiary: Wysokość 150 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXV | Pojemnik GN1/6 1L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna 18/10 | TAK |  |
| 3 | Odporność termiczna od -40℃ do 300 ℃ | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | Pojemność min 0,8L max 1 L | TAK |  |
| 6 | Grubość min 0,5mm do 1mm | TAK |  |
| 7 | wymiary: Wysokość 60mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXVI | Pokrywka GN 1/3 |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Sylikonowa uszczelka | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 325mm (+/- 10 mm) szerokość 176 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | Tak |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXVII | Pokrywka GN 1/4 |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Sylikonowa uszczelka | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 265 mm (+/- 10 mm) szerokośc 162 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXVIII | Pokrywka GN 1/6 |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Sylikonowa uszczelka | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | wymiary: Długość 176 mm (+/- 10 mm) Szerokość 162 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXIX | Otwieracz do puszek |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Otwiera puszki do 340 mm | TAK |  |
| 4 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 5 | Mocowanie do blatu | TAK |  |
| 6 | wymiary: Długość 550 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXX | Termometr cyfrowy |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Składana sonda ze stali nierdzewnej 110 mm | TAK |  |
| 3 | Zakres pomiaru od -50 ℃ do 300℃ | TAK |  |
| 4 | Jednostka pomiaru ℃ | TAK |  |
| 5 | Dokładność 0,9 ℃ do 1,1℃ między 0 ℃ a 100 ℃ | TAK |  |
| 6 | wymiary: długość 60 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXI | Patelnia do naleśników |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Uchwyt stal nierdzewna | TAK |  |
| 3 | Aluminiowa | TAK |  |
| 4 | Powłoka zapobiegająca przylepianiu się | TAK |  |
| 5 | Do kuchni gazowej | TAK |  |
| 6 | wymiary: Średnica 320mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXII | Rękawica ochronna |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Bawełna ognioodporna | TAK |  |
| 3 | Zakres temperatury do 250 ℃ | TAK |  |
| 4 | Wymiary: min 400 max 430 mm | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 6 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXIII | Czajnik elektryczny |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal 18/8 | TAK |  |
| 3 | Uchwyt pokrywka oraz podstawa z polipropylenu | TAK |  |
| 4 | Pojemność min 1,7 L max 1,8L | TAK |  |
| 5 | Moc max 200W | TAK |  |
| 6 | Obudowa oraz grzałka ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 7 | wymiary: Wysokość 249mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXIV | Zestaw do przypraw |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal 18/0 | TAK |  |
| 3 | 3 częściowy : sól , pieprz , serwetnik | TAK |  |
| 4 | Satynowany | TAK |  |
| 5 | wymiary: Szerokość 80mm (+/- 10 mm) Wysokość 115mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXV | Wkład na sztućce |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Polipropylen | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | wymiary: Średnica 97mm (+/- 10 mm) Wysokość 137mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 6 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXVI | Pojemnik 1/2 12,5L Polipropylen |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Polipropylen | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Zakres temperatur -40 ℃ do 80℃ | TAK |  |
| 5 | Nie wchłania zapachów i smaków | TAK |  |
| 6 | Pojemność min 12 max 12,5L | TAK |  |
| 7 | wymiary: Długość 325mm (+/- 10 mm) Szerokość 265mm (+/- 10 mm) Wysokość 200mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXVII | Pokrywka 1/2 z polipropylenu |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Polipropylen | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Zakres temperatur -40 ℃ do 80℃ | TAK |  |
| 5 | Nie wchłania zapachów i smaków | TAK |  |
| 6 | wymiary: Długość 325 mm (+/- 10 mm) Szerokość 265 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXVIII | Miska do zupy 0,6L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Opal glass - materiał | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Pojemność min 0,6L max 0,7L | TAK |  |
| 5 | Kolor biały | TAK |  |
| 6 | wymiary: średnica 175 mm (+/- 10 mm) wysokość 45 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXIX | Talerz deserowy |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Materiał – opal glass | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Kolor biały | TAK |  |
| 5 | Powierzchna zapobiega wchłanianiu się substancji obcych | TAK |  |
| 6 | wymiary: średnica 200 mm (+/- 10 mm) wysokość 19 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXX | Talerz do zupy 0,6L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Materiał – opal glass | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Kolor biały | TAK |  |
| 5 | Pojemność min 0,6L max 0,7L | TAK |  |
| 6 | wymiary: średnica 240 mm (+/- 10 mm) wysokość 36 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXXI | Talerz płytki |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Materiał – opal glass | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Kolor biały | TAK |  |
| 5 | Powierzchnia zapobiega wchłanianiu się substancji obcych | TAK |  |
| 6 | wymiary: średnica 250 mm (+/- 10 mm) wysokość 23 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXXII | Kubek 0,25L |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Materiał – opal glass | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Kolor biały | TAK |  |
| 5 | Pojemność min 0,24L max0,26L | TAK |  |
| 6 | wymiary: średnica 74mm (+/- 10 mm) wysokość 90 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXXIII | Filiżanka ze spodkiem |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Materiał – szkło hartowane | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Szkło bezbarwne | TAK |  |
| 5 | Pojemność min 0,23L max 0,24L | TAK |  |
| 6 | wymiary: średnica filiżanki 91 mm (+/- 10 mm) wysokość filiżanki 64 mm (+/- 10 mm) średnica spodka 135mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXXIV | Szklanka wysoka do Latte |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Materiał – szkło hartowane | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Szkło bezbarwne | TAK |  |
| 5 | Pojemność min 0,350L max 0,360L | TAK |  |
| 6 | wymiary: średnica 84 mm (+/- 10 mm) wysokość 162 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXXV | Łyżeczka do kawy |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna 18/0 | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Grubość min 1,5mm max 2mm | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 129 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXXVI | Łyżeczka do kawy latte |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna 18/0 | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Grubość min 1,5 mm max 2mm | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 196 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXXVII | Nóż stołowy |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna 18/0 | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Grubość min 3,0 mm max 3,5 mm | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 214 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXXVIII | Widelec stołowy |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna 18/0 | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Grubość min 2,0 mm max 2,5 mm | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 195mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |
| XXXXXXXIX | Łyżka stołowa |
| 1 | Rok produkcji 2020 (urządzenie nowe, nieużywane) | TAK |  |
| 2 | Stal nierdzewna 18/0 | TAK |  |
| 3 | Mycie w zmywarce | TAK |  |
| 4 | Grubość min 2,0 mm max 2,5 mm | TAK |  |
| 5 | wymiary: długość 195 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK |  |

.................................................................................

(data i podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)