Zakres przeglądu:

- Wyczyszczenie wyrzutni powietrza.

- Sprawdzenie układu paliwowego.

- Sprawdzenie układu spalinowego.

- Sprawdzenie układu chłodzenia.

- Sprawdzenie układu elektrycznego 24 V, stanu prądnicy, akumulatorów, alternatora.

- Wymiana oleju i filtra oleju.

- Wymiana filtrów paliwa.

- Sprawdzenie filtrów powietrza.

- Sprawdzenie progu zamarzania płynu chłodniczego

- Przesmarowanie łożysk prądnicy.

- Wyczyszczenie prądnicy i silnika.

- Suszenie prądnicy agregatu nagrzewnicą, celem uzyskania prawidłowej rezystancji izolacji.

- Kontrola układu sterowania prądnicą.

- Kontrola układu sterowania silnikiem.

- Sprawdzenie i dokręcenie wszystkich złączy elektrycznych.

- Wykonanie drobnych napraw.

- Wykonanie pomiarów.

- W razie możliwości przeprowadzenie próby pracy pod obciążeniem zasilając budynek główny.