Znak sprawy: 	FZ.38.185.2021.WW.

Znak pisma: 	FZ – 302/21.

Toruń, dnia 30.09.2021 r.

Platforma zakupowa

w/m

Dotyczy postępowania p/n

„Regeneracja złóż węgla aktywnego”.

- Zamawiający, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., w związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), działając na podstawie § 4 pkt. VII ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (dalej zwanego „Regulaminem”) oraz pkt. 12 ust. 1 Części I. SIWZ, odpowiada jak niżej:

Pytanie nr 1

W Części III. SIWZ  „Opis przedmiotu zmówienia” (Punk IV, ppkt 1), Zamawiający zawarł wymagania dotyczące jakości węgla po regeneracji.

W wyniku badań przeprowadzonych na pobranych próbach węgla oraz badań przeprowadzonych po laboratoryjnej  regeneracji prób węgla stwierdzono:

-  możliwość uzyskania nieco wyższych wartości wytrzymałości mechanicznej niż określona przez Zamawiającego w OPZ tj. ≥ 88% PN-90/C-97554,

- określono gęstość nasypową na poziomie około 410 g/dm3 (PN-90/C-97554);

- określono możliwość uzyskania uziarnienia w zakresie: 0,8 – 1,6 mm (minimum 90%)

- określono zawartość popiołu: < 16% (PN-84/C-97555/08);

- stwierdzono możliwość uzyskania wartości liczby jodowej węgla regenerowanego na poziomie średnio o 250 mg/g wyższym od wartości liczby jodowej oznaczonej w węglu przepracowanym.

Czy uwzględniając powyższe wyniki badań Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w OPZ w zakresie poziomu parametrów dla węgla po regeneracji?

Odpowiedź zamawiającego na Pytanie nr 1

Tak, Zamawiający zgadza się z sugestią Pytającego i wobec powyższego modyfikuje treść SIWZ, jak 
w pkt. II.1) niniejszego pisma.

Pytanie nr 2

W Części I SIWZ  „IDW” (pkt. 6 ust. 1 ppkt. 3) Zamawiający określił warunki w zakresie Zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy. Warunek ten, Wykonawca powinien wypełnić w oparciu o złożenie wykazu wykonanych usług, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

W tabeli zamieszczonej przez Zamawiającego w załącznika nr 2, w kolumnie 4 znajduje się informacja „Wolumen sprzedanego gazu ziemnego w kWh”.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w tabeli w następującym zakresie:

wykreślić: 	„Wolumen sprzedanego gazu ziemnego w kWh”,

wprowadzić: 	„Ilość zregenerowanego węgla aktywnego”?

Odpowiedź zamawiającego na Pytanie nr 2

Tak, Zamawiający zgadza się z sugestią Pytającego i wobec powyższego modyfikuje treść SIWZ, jak 
w pkt. II.2) niniejszego pisma.

- Zamawiający, działając na podstawie § 4 pkt. VII ust. 5 Regulaminu oraz pkt. 12 ust. 2 Części I. SIWZ, modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

- Pkt. IV ppkt. 1) Części III. SIWZ (odzwierciedlenie treści Opisu Przedmiotu Zamówienia w pliku o nazwie „siwz185cz3opz.doc”) – niniejszym otrzymuje następujące brzmienie (treść):

„W opisanej w pkt. III. niniejszej OPZ procedurze – Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań określonych poniżej:

- Jakość węgla po regeneracji określa przedstawiony zestaw parametrów technologicznych:

- Liczba jodowa: większa o 250 mg/g od liczby jodowej oznaczonej przed regeneracją 
(PN-83/C-97555/04);

- Gęstość nasypowa: ≥ 420 g/dm3 (+/-30) (PN-90/C-97554),

- Uziarnienie: 0,8 – 1,6 mm, minimum 90%

- Wytrzymałość mechaniczna ≥ 88 % (PN-90/C-97554),

- Zawartość popiołu: ≤ 16 % (PN-84/C-97555/08),

- Zawartość metali ciężkich: zgodnie z normą PN-EN 12902.”.

- Kolumna czwarta wiersza pierwszego w tabeli drugiej Załącznika nr 2 do Części I. SIWZ (odzwierciedlenie treści „Wykazu usług” w pliku o nazwie „siwz185cz1z1i2idw.doc”) – niniejszym otrzymuje następujące brzmienie (treść):

„Ilość zregenerowanego węgla aktywnego”.

- Zamawiający prosi Wykonawców o zastosowanie nowego, ujednoliconego pliku stanowiącego odwzorowanie treści Załącznika nr 1 i nr 2 Części I. SIWZ, który uwzględnia modyfikację treści SIWZ wskazaną w pkt. II.2) niniejszego pisma, tzn. Zamawiający prosi o zastosowanie – na etapie przygotowania sporządzania oferty (i pozostałych dokumentów / oświadczeń) – pliku edytowalnego o nazwie „siwz185cz1z1i2idw-jedn1.doc” 
(Załącznik nr 1 do niniejszego pisma) zamiast pliku o nazwie „siwz185cz1z1i2idw.doc” (opublikowanego na etapie wszczęcia postępowania).

Załącznik: Załącznik nr 1 – plik o nazwie „siwz185cz1z1i2idw-jedn1.doc.”.

W imieniu Zamawiającego

……………                     ……………