OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I

TABELA 1. Komputer przenośny, 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Komputer przenośny |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 13,0” do 14,0”. Matryca antyrefleksyjna i jasności nie mniejszej niż 400 nits. Rozdzielczość fizyczna matrycy minimum 2560 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor ma osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 17450 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 16 GB. Dysk półprzewodnikowy PCIe min. 3.0 NVMe o pojemności minimum 500 GB. Układ graficzny obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0. Oferowany komputer ma obsługiwać co najmniej trzy niezależne wyświetlacze (w tym jeden natywny). Waga nie przekraczająca 1.4 kg ze standardową baterią. Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń: 1 x USB w standardzie USB 3.2 Gen. 2 2 x port wej./wyj. o przepustowości co najmniej 40 Gb/s, port ma być z obsługą sygnału video i dostarczania zasilania 1x HDMI min. 2.0b. |
| Pozycja 3: Wyposażenie Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa, czytnik kart w standardzie micro SD Wbudowane moduły: Wi-Fi 6 w standardzie minimum IEEE 802.11 ax i Bluetooth w wersji nie niższej niż 5.3. Klawiatura w układzie US-QWERTY i możliwością włączenia podświetlenia, tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator o pojemności min. 70 Wh |
| Pozycja 4: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 11/64-bit PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę ISO 50001 albo ISO 14001 lub równoważną. |
| Pozycja 5: Fabrycznie zainstalowany system operacyjny System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcia technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta komputera oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |
| Pozycja 6: Gwarancja Komputer ma być objęty gwarancją producenta na okres 24 miesięcy. |

CZĘŚĆ II

TABELA 2. Komputer przenośny, 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Komputer przenośny |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 13,0” do 14,0”. Matryca antyrefleksyjna i jasności nie mniejszej niż 400 nits. Rozdzielczość fizyczna matrycy minimum 2560 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor ma osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 18650 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 16 GB. Dysk półprzewodnikowy PCIe NVMe o pojemności minimum 500 GB. Układ graficzny obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0. Oferowany komputer ma obsługiwać co najmniej trzy niezależne wyświetlacze (w tym jeden natywny). Waga nie przekraczająca 1.1 kg ze standardową baterią. Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń: 2 x USB w standardzie USB 3.2 1 x port wej./wyj. o przepustowości co najmniej 10 Gb/s, port ma być z obsługą sygnału video i dostarczania zasilania 1x HDMI min. 2.0 |
| Pozycja 3: Wyposażenie Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa, czytnik kart w standardzie micro SD Wbudowane moduły: Wi-Fi 6 w standardzie minimum IEEE 802.11 ax i Bluetooth w wersji nie niższej niż 5.2. Klawiatura w układzie US-QWERTY i możliwością włączenia podświetlenia, tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator o pojemności min. 40 Wh |
| Pozycja 4: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 11/64-bit PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę ISO 50001 albo ISO 14001 lub równoważną. |
| Pozycja 5: Fabrycznie zainstalowany system operacyjny System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcia technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta komputera oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |
| Pozycja 6: Gwarancja Komputer ma być objęty gwarancją producenta na okres 24 miesięcy. |

CZĘŚĆ III

TABELA 3. Komputer przenośny typu tablet, 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Parametry techniczne Wyświetlacz o przekątnej od 10,0” do 10,9” Rozdzielczość wyświetlacza nie mniejsza niż 2000 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Wielkość pamięci ram: minimum 4 GB Pojemność pamięci masowej nie mniejsza niż 64 GB. Wyposażenie w czujniki: akcelerometr, czujnik żyroskopowy, sensor chwytu, czujnik zbliżeniowy Wbudowane gniazdo na dodatkową pamięć o pojemności min 1 TB. Waga nie przekraczająca 500 g. Bateria o pojemności minimum 7050 mAh. Wbudowane gniazda: złącze cyfrowe z możliwością zasilania sprzętu, złącze słuchawkowe stereo. |
| Pozycja 2: Wyposażenie Komputer wyposażony w głośniki stereo, mikrofon i dwie kamery internetowe. Kamery mają być umieszczone z przodu i tyłu sprzętu, co najmniej jedna z kamer o rozdzielczości min. 8.0 Mpix. Piórko elektroniczne producenta oferowanego komputera przeznaczone do interaktywnego użytkowania sprzętu. Piórko z magnetycznym osadzeniem do krawędzi obudowy. Wbudowana karta Wi-Fi w standardzie minimum IEEE 802.11 w wersji minimum ac. Wbudowany moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 5.0 Obsługa profili Bluetooth co najmniej w protokołach: A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN Etui dostosowane rozmiarem do oferowanego komputera i z nim kompatybilne, posiadające dopasowaną przegródkę na piórko. Mocowanie do komputera ma się odbywać magnetycznie. Etui ma posiadać klapkę, otwarcie której ma automatyczne budzić albo wprowadzać komputer w tryb uśpienia. Folia albo szkło ochronne na ekran dostosowane powierzchnią do ekranu oferowanego komputera o twardości na poziomie co najmniej 7H. |
| Pozycja 3: Możliwości w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji Komputer musi umożliwiać zablokowanie nienaturyzowanego dostępu do sprzętu poprzez utworzenia hasła albo zestawu znaków wprowadzanych w momencie załadowania systemu operacyjnego. Komputer musi umożliwiać całkowite i bezpowrotne usunięcie spersonalizowanych danych użytkownika. |
| Pozycja 4: System operacyjny System operacyjny musi spełniać następujące wymagania: System operacyjny ma umożliwiać podłączenie do wykorzystywanej w Uczelni sieci WIFI eduroam i umożliwić instalację Certyfikatu Głównego. Dodatkowe informacje dostępne są na adresie: https://ug.edu.pl/o-uczelni/uslugi-it/wifi System operacyjny ma obsługiwać i wyświetlać treści i komunikaty co najmniej w języku polskim. |
| Pozycja 5: Gwarancja Komputer ma być objęty gwarancją producenta na okres 24 miesięcy. |

CZĘŚĆ IV

TABELA 4. Komputer przenośny typu stacja robocza, 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Komputer przenośny typu stacja robocza |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 15,0” do 16,0” Matryca o jasności nie mniejszej niż 400 nits. Rozdzielczość fizyczna matrycy minimum 3840 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor ma osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 26600 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 16 GB. Dysk półprzewodnikowy PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności minimum 500 GB, możliwość instalacji drugiego dysku ze złączem, M.2 2280 Dedykowany układ graficzny niezintegrowany w procesorem, obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0 i pamięci własnej min. 8 GB. Waga nie przekraczająca 2.0 kg ze standardową baterią. Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń: 1 x USB Type C. 2 x port wej./wyj. o przepustowości co najmniej 40 Gb/s, port ma być zgodny ze standardem USB Power Delivery. 1x HDMI min. 2.0. |
| Pozycja 3: Wyposażenie Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa z możliwością uwierzytelnienia użytkownika w systemie operacyjnym za pomocą indywidualnych cech biometrycznych (np. rozpoznawanie twarzy), czytnik kart w standardzie SD Wbudowane moduły: Wi-Fi 6 w standardzie minimum IEEE 802.11 ax i Bluetooth w wersji nie niższej niż 5.3. Klawiatura w układzie US-QWERTY i możliwością włączenia podświetlenia, tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator pojemności min. 65 Wh |
| Pozycja 4: System operacyjny Fabrycznie zainstalowany system operacyjny o cechach: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnych online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcia technicznego. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |
| Pozycja 5: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 11/64-bit PRO PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę ISO 50001 albo ISO 14001 lub równoważną. |
| Pozycja 6: Gwarancja Komputer ma być objęty gwarancją producenta na okres 36 miesięcy realizowaną na miejscu u klienta, tzw. gwarancja ON-site. |

CZĘŚĆ V

TABELA 5. Komputer przenośny, 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Komputer przenośny |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu min. 16” Matryca przeciwodblaskowa o jasności nie mniejszej niż 250 nits. Rozdzielczość fizyczna matrycy minimum 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor ma osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 26600 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 16 GB. Dysk półprzewodnikowy PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności minimum 500 GB Dedykowany układ graficzny niezintegrowany w procesorem, obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0 i pamięci własnej min. 4 GB Waga nie przekraczająca 2.0 kg ze standardową baterią. Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń: 2 x USB 3.2 Gen. 1 1 x port wej./wyj. o przepustowości co najmniej 40 Gb/s, port ma być z obsługą sygnału video i dostarczania zasilania 1x HDMI min. 2.0 1 port Ethernet RJ45 |
| Pozycja 3: Wyposażenie Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa, czytnik kart w standardzie SD Wbudowane moduły: Wi-Fi 6 w standardzie minimum IEEE 802.11 ax i Bluetooth w wersji nie niższej niż 5.2. Klawiatura w układzie US-QWERTY i możliwością włączenia podświetlenia, tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator pojemności min. 55 Wh |
| Pozycja 4: System operacyjny Fabrycznie zainstalowany system operacyjny o cechach: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnych online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcia technicznego. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |
| Pozycja 5: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 11/64-bit PRO PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę ISO 50001 albo ISO 14001 lub równoważną. |
| Pozycja 6: Gwarancja Komputer ma być objęty gwarancją producenta na okres 36 miesięcy realizowaną na miejscu u klienta, tzw. gwarancja ON-site |

CZĘŚĆ VI

TABELA 6. Komputer przenośny, typu tablet, 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Parametry techniczne Wyświetlacz o przekątnej od 13,0” do 13,9” i co najmniej 16 poziomach szarości Rozdzielczość wyświetlacza nie mniejsza niż 2200 pikseli dla dłuższego boku ekranu Ekran dotykowy (na palec) Podświetlenie ekranu ma umożliwiać regulację barwy podświetlenia Wielkość pamięci ram: minimum 6 GB Pojemność pamięci masowej nie mniejsza niż 128 GB w wykonaniu min. UFS2.1 Waga nie przekraczająca 600 g. Bateria o pojemności minimum 6300 mAh. Wbudowane gniazda: złącze USB z obsługą standardu OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive, słuchawek) Obsługiwane minimalne formaty plików: PDF , TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, DjVu, MP3. Wbudowany czujnik akcelerometr do automatycznego obracania ekranu. |
| Pozycja 2: Wyposażenie Komputer wyposażony w głośniki i mikrofon. Piórko elektroniczne przeznaczone do interaktywnego użytkowania sprzętu z funkcją gumki umożliwiające wymazywanie notatek. Wbudowana karta Wi-Fi w standardzie IEEE 802.11 b/g/n/ac Wbudowany moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 5.0 |
| Pozycja 3: System operacyjny System operacyjny musi spełniać następujące wymagania: System operacyjny ma umożliwiać podłączenie do wykorzystywanej w Uczelni sieci WIFI eduroam i umożliwić instalację Certyfikatu Głównego. Dodatkowe informacje dostępne są na adresie: https://ug.edu.pl/o-uczelni/uslugi-it/wifi System operacyjny ma wyświetlać treści i komunikaty co najmniej w języku polskim. |
| Pozycja 4: Gwarancja Komputer ma być objęty gwarancją producenta na okres 24 miesięcy. |

CZĘŚĆ VII

TABELA 7. Komputer przenośny, 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 10,0” do 10,9” Fizyczna rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż 2360 pikseli dla dłuższego boku ekranu i jasności nie mniejszej niż 500 nits. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Komputer musi osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 14 050 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu, który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pojemność pamięci masowej nie mniejsza niż 64 GB. Waga nie przekraczająca 500 g. Minimalna liczba portów: co najmniej jeden port cyfrowe USB typu C o przepustowości co najmniej 10 Gb/s UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wymagane porty nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek lub konwerterów. |
| Pozycja 2: Wyposażenie Komputer wyposażony we wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, gniazdo słuchawkowe, kamerę internetową, baterię o pojemności min. 28 Wh. Interfejs sieci Wi‑Fi 6 w standardzie minimum IEEE 802.11ax. Moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 5.0. Fizyczny sensor biometryczny umożliwiający autoryzację użytkownika komputera za pomocą unikatowych cech osobistych (np. linie papilarne). Dołączony zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V z przewodem do ładowania. |
| Pozycja 3: Kompatybilność, gwarancja producenta/Wykonawcy, niezawodność i jakość wytwarzania Komputer musi posiadać wsparcie producenta do systemu operacyjnego iPadOS 16 Komputer musi być objęty gwarancją producenta przez okres 12 miesięcy. |
| Pozycja 4: Możliwości w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji Komputer musi umożliwiać zablokowanie nienaturyzowanego dostępu do sprzętu poprzez utworzenie hasła wprowadzanego w momencie uruchomienia komputera. Komputer musi umożliwiać sprzętowe szyfrowanie plików do których dostęp odbywa się za pomocą elektronicznego klucza szyfrowania o długości co najmniej 256 bit. Komputer musi umożliwiać całkowite i bezpowrotne usunięcie spersonalizowanych danych użytkownika. |
| Pozycja 5: System operacyjny System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość automatycznej wymiany materiałów elektronicznych będących wynikiem prac dydaktycznych i naukowych poprzez usługę iCloud firmy Apple lub równoważną. Za usługę równoważną Zamawiający uzna usługę lub dedykowane oprogramowanie pozwalające na zdalne przechowywanie osobistych treści Użytkownika takich jak: dokumenty, notatki, kalendarze, przypomnienia. Usługa równoważna musi umożliwiać wymianę ww. opisanych dokumentów dla użytkowników korzystających z adresu https://www.icloud.com. Powyższa usługa musi być świadczona bezpłatnie, w trybie on-line, z dostępem do min. 5 GB przestrzeni na przechowywanie ww. materiałów. Możliwość prowadzenia wideokonferencji ze współpracującymi pracownikami, studentami i jednostkami naukowymi za pomocą usługi FaceTime firmy Apple lub równoważnej. Za usługę równoważną Zamawiający uzna usługę informatyczną lub dedykowane oprogramowanie pozwalające na nawiązanie połączenia video i audio dla osób korzystających z przenośnych urządzeń iPhone i iPad z systemem iOS X. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wszystkie ww. funkcjonalności muszą być realizowane bez stosowania oprogramowania pośredniczącego: konwerterów, emulatorów i obsługiwać język polski i angielski. |
| Pozycja 5: Gwarancja Komputer ma być objęty gwarancją producenta na okres 12 miesięcy. |

CZĘŚĆ VIII

TABELA 8. Komputer przenośny, 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Komputer przenośny |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 15,0” do 16,0” Matryca o jasności nie mniejszej niż 400 nits. Rozdzielczość fizyczna matrycy minimum 2560 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor ma osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 29150 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 32 GB. Dysk półprzewodnikowy PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności minimum 1 TB Dedykowany układ graficzny niezintegrowany w procesorem, obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0, pamięci własnej min. 8 GB i posiadający co najmniej 3070 rdzeni obliczeniowych. Waga nie przekraczająca 2.5 kg ze standardową baterią. Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń: 2x USB Type C 2 x port wej./wyj. o przepustowości co najmniej 40 Gb/s, port ma być zgodny ze standardem USB Power Delivery 1x HDMI min. 2.0 |
| Pozycja 3: Wyposażenie Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa. Wbudowane moduły: Wi-Fi 6 w standardzie minimum IEEE 802.11 ax i Bluetooth w wersji nie niższej niż 5.0. Klawiatura w układzie US-QWERTY i możliwością włączenia podświetlenia, tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator pojemności min. 85 Wh |
| Pozycja 4: System operacyjny Fabrycznie zainstalowany system operacyjny o cechach: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnych online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcia technicznego. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |
| Pozycja 5: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 11/64-bit PRO PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę ISO 50001 albo ISO 14001 lub równoważną. |
| Pozycja 6: Gwarancja Komputer ma być objęty gwarancją producenta na okres 24 miesięcy. |