Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Oferowany sprzęt i oprogramowanie mają być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie.

Wykonawca zobowiązany jest podać (tam gdzie jest to możliwe) dokładny oferowany parametr. Niedopuszczalne jest określanie parametrów przy pomocy wyrazów od, do, poniżej, powyżej, min, max, itp.

W ramach procedury odbioru związanej z wykonywaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega prawo weryfikacji czy oprogramowanie (licencje) i powiązane z nimi elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem oraz zasadami producenta oprogramowania. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowana licencja oprogramowania i materiały do niej dołączone są nowe i oryginalne.

W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego, błędnie licencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów /etykiet producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty dostawy.

- MONITOR INTERAKTYWNY – 2 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Parametry oferowane (proszę podać dokładny oferowany parametr) |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………. Oferowany model: ............................................... |  |
|  | Matryca (panel) | IPS |  |
|  | Typ monitora | LED |  |
|  | Przekątna | Min. 64” |  |
|  | Rozdzielczość | Min. 3840 x 2160 (UHD) |  |
|  | Kontrast statyczny | Min. 1200:1 |  |
|  | Jasność | Min. 350 cd/m2 |  |
|  | Czas reakcji | Max. 10 ms |  |
|  | Czas reakcji dotyku | Max. 100 ms |  |
|  | Kąty widzenia wyświetlacza | min. 170º (w poziomie), min. 170º (w pionie) |  |
|  | Wejścia wideo | Min. 3 x HDMI |  |
|  | Sposób obsługi dotyku | Palec lub dowolny inny przedmiot |  |
|  | WIFI | Tak |  |
|  | Wbudowany system operacyjny | Tak |  |
|  | Technologia dotyku | Podczerwień (IR) |  |
|  | Ilość pkt dotyku | Min. 10 |  |
|  | Wbudowane głośniki | Min. 2 x 15W |  |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający, kabel sygnałowy HDMI 5 metrów, przewód USB (5 m), Pilot zdalnego sterowania, uchwyt do montażu monitora na ścianie |  |
|  | Zużycie energii w trybie pracy | Max. 300W |  |
|  | Możliwość montażu na ścianie | Standard VESA |  |
|  | Używanie monitora jako flipchart interaktywny | Tak |  |
|  | Używanie monitora jako projektor | Tak |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |