PAKIET NR 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI

Elementy do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG

Producent: …...........................................

Nazwa Handlowa: …...............................

Model: .....................................................

Rok produkcji:  …....................................

| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK, NIE) | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głowica kamery FULL HD z funkcją obrazowana fluorescencyjnego z użyciem ICG – 1 szt. | TAK |  |  |
| 2 | Praca głowica kamery w standardzie FULL HD 1080p | TAK |  |  |
| 3 | Głowica wyposażona w 3 przetwornik obrazowe CMOS lub CCD | TAK |  |  |
| 4 | Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | TAK |  |  |
| 5 | Głowica wyposażona w min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | TAK |  |  |
| 6 | Głowica wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2x, typu Parfocal | tak | 2x – 0 pkt > 2x – 5 pkt |  |
| 7 | Waga głowicy kamery nie większa niż 280g | tak | > 280g – 0pkt < 280g – 5pkt |  |
| 8 | Możliwość sterylizacji w tlenku etylenu, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 | TAK |  |  |
| 9 | Głowica kamery kompatybilna ze sterownikiem kamery H3-LINK TC300 firmy Karl Storz posiadanym przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
|  | Źródło światła do diagnostyki fluorescencyjnej z użyciem ICG – 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Źródło światła z trybem świecenia światłem o długości fali z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR) wywołującym wzbudzenie fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) | TAK |  |  |
| 2 | Zintegrowana lampa ksenonowa o mocy 300 W | TAK |  |  |
| 3 | Tryby pracy: standardowy - emisja światła białego ICG - emisja światła o długości fali wzbudzającej fluorescencję zieleni indocyjaninowej (ICG) | TAK |  |  |
| 4 | Zmiana trybu pracy (standardowy / ICG) przy pomocy przycisku na panelu urządzenia i przełącznika nożnego |  |  |  |
| 5 | Wyświetlacze typu LED lub LCD, informujące o aktualnym poziomie natężenia światła w postaci graficznej oraz numerycznej |  |  |  |
| 6 | W zestawie: - przełącznik nożny - 1 szt. | TAK |  |  |
| 7 | Optyka laparoskopowa umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w: -oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach. - 1 szt. | TAK |  |  |
| 8 | Kosz druciany ze stali kwasoodpornej do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe podpórki stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) - 1 szt. | TAK |  |  |
| 9 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250 - 300 cm, śr. 4,8 - 5,0 mm 1 szt. | TAK |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)