Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z siedzibą: ul. Główna 50, 18-100 Łapy w związku z realizacją przedsięwzięcia, p.n. Zakup pojazdu wraz z wyposażeniem w celu dostosowania go do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (w tym zakup i montaż windy).

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34110000-1 – samochody osobowe

34114000-9 - pojazdy specjalne

34114300-2 - pojazdy opieki socjalnej

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o niżej wymienionych minimalnych parametrach:

- pojazd specjalistyczny spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, w szczególności dotyczące warunków i/lub wymagań technicznych dla danego typu pojazdu, zgodnie z Ustawą - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 110) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów specjalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2130);

- samochód fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nie powystawowy, wolny od wad fizycznych, rok produkcji 2021 r., przystosowany do przewozu 9 osób (8+1) przez producenta pojazdu, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (osoba pozostaje na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy), możliwość przewożenia maksymalnie 9 osób. Przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim;

- minibus przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Pojazd ten powinien posiadać specjalną homologację i spełniać warunki do przewozu osób zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym;

- nadwozie typu kombi;

- rodzaj paliwa: olej napędowy;

- silnik o mocy nie mniejszej niż 140 KM;

- dopuszczalna masa całkowita 3500 kg;

- przestrzeń pasażerska o wysokości min. 160 cm;

- 6-cio stopniowa skrzynia biegów;

- wspomaganie układu kierowniczego;

- regulacja kolumny kierowniczej;

- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (minimum przednie);

- wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa;

- lusterka boczne elektrycznie ustawiane i podgrzewane elektrycznie sterowane szyby – przód;

- radioodtwarzacz cyfrowy z nagłośnieniem pojazdu, bluetooth, usb, nawigacja, głośniki w przestrzeni pasażerskiej – min. 2;

- obrotomierz;

- oświetlenie w podsufitce;

- oświetlenie przedziału pasażerskiego, górne i dolne- załączane przez kierowcę;

- przednie światła p/mgielne;

- centralny zamek sterowany pilotem, auto-alarm, sterowany przez kierowcę;

- dodatkowe ogrzewanie postojowe pojazdu (dogrzewacz)- niezależnie od pracującego silnika, sterowane pilotem, z funkcją programowania;

- regulacja wysokości fotela kierowcy co najmniej w 3 płaszczyznach (przód-tył, góra-dół, oraz regulacja pochylenia oparcia);

- drzwi boczne przesuwne z obu stron pojazdu wraz z wysuwanymi elektrycznie podestami;

- drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone;

- pełne przeszklenie samochodu, szyba czołowa z filtrem;

- osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera;

- szyby w drzwiach przednich otwierane elektrycznie;

- w oknach przedziału pasażerskiego szyby przyciemniane ;

- klimatyzacja przód i tył pojazdu, automatyczna lub półautomatyczna, oddzielna jednostka na dachu;

- czujniki parkowania z przodu, kamera cofania z tyłu;

- pełnowymiarowe koło zapasowe;

- lakier zwykły – kolor do ustalenia;

- hamulce tarczowe przód i tył;

- dywaniki gumowe przód;

- komplet kół (opony i felgi)

- podsufitka tapicerowana;

- tapicerka foteli w pojeździe materiałowa w ciemnym kolorze;

- podłoga antypoślizgowa, wodoodporna, łatwo zmywalna, na całej długości pojazdu;

- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny);

- system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania (ASR lub równoważny);

- system stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny,);

- system wspomagania hamowania ( BAS lub równoważny);

- system podziału siły hamowania ( EBD lub równoważny);

- system ułatwiający ruszanie pod górę (HSA lub równoważny);

- tempomat;

- wyposażenie dodatkowe: dedykowany podnośnik samochodowy, klucz do kół;

- instalacja windy dla wózka inwalidzkiego;

- pojazd powinien być wyposażony w atestowaną windę załadowczą o udźwigu min. 300 kg, posiadającą aktualne badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego:

- dwuramienna winda, zamontowana wewnątrz z tyłu pojazdu

- płaska platforma

- sterowana elektrycznie wraz z dopuszczeniem UDT

- minimum 2 siłowniki podnoszące

- automatycznie rozkładana blokada wózka na końcu platformy

- automatycznie rozkładana płyta łącząca platformę z podłogą pojazdu

- mechaniczna blokada platformy w pozycji do jazdy

- sterowanie- pilot na kablu spiralnym obsługujący wszystkie funkcje

- możliwość ręcznego sterowania windą

- kable zasilające z bezpiecznikiem głównym

- automatycznie rozkładanie poręczy bezpieczeństwa po obu stronach

- agregat elektryczno-hydrauliczny zamontowany wewnątrz ramy windy

- zasilanie 12V

- ręczna pompa do podnoszenia/opuszczania w przypadku braku zasilania, możliwość awaryjnego otwarcia

- awaryjny system opuszczania platformy

- wyłącznik prądu windy

- winda ma spełniać Dyrektywy bezpieczeństwa UE

- zamontowane wszelkie bezpieczeństwa wózka inwalidzkiego, aby zapobiec jego przesuwaniu podczas jazdy.

- wyposażony w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodne z normą 
ISO 10542-2;

- fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa;

- gniazdo 12V (przód/tył), min. 4 gniazda;

- dodatkowe światła kierunkowskazów zamontowane z tyłu na dachu pojazdu;

- dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu;

- oznaczenie progów kolorami kontrastowymi;

- pojazd zostanie odpowiednio dodatkowo oznaczony, co najmniej z przodu i z tyłu pojazdu znakiem stosowanym powszechnie przez osoby niepełnosprawne;

- Emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniające wymogi Dyrektywy obowiązującej w dniu dostarczenia pojazdu do Zamawiającego. (Na dzień ogłoszenia postępowania obowiązuje Dyrektywa CEE EURO 6(VI)/2007/715/EC w zakresie emisji spalin.

2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

1) pełna gwarancja mechaniczna bez względu na ilość przejechanych kilometrów - minimum 24 miesiące,

2) gwarancja na perforację blach - minimum 10 lat,

3) gwarancja na powłokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy

4) gwarancja na windę – minimum 24 miesiące.

3. Ponadto Zamawiający wymaga, aby dostarczony samochód:

- posiadał wszystkie niezbędne homologacje i dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie UE,

- posiadał dostępne w języku polskim: kartę pojazdu, instrukcję obsługi, książkę serwisową i gwarancyjną.

4. Wykonawca zobligowany jest dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz przeszkolenia personelu z zakresu obsługi dostarczonego pojazdu.