Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu Zakupu

Nazwa Zakupu:

Remont schodów i chodnika przy budynku warsztatu w ramach zadania:

Remont schodów i chodnika przy budynku warsztatu. Plan Remontów. Priorytet 4. R-19/098.

Adres: Adamowo, 17-307 Mielnik

- Opis przedmiotu Zakupu

Opis ogólny przedmiotu Zakupu:

Przedmiotem zakupu jest naprawa chodnika oraz schodów zewnętrznych znajdujących się na terenie Bazy w Adamowie ( Adamowo, 17-307 Mielnik ) w pobliżu budynku warsztatów.

Szczegółowy zakres Robót obejmuje m.in:

- Rozbiórka uszkodzonego chodnika z płytek betonowych o powierzchni ok. 107 m2 wraz z opaską betonową o powierzchni ok. 54 m2 i krawężnikami,

- Przygotowanie i wyrównanie podłoża pod montaż nowego chodnika:

- Korytowanie terenu, profilowanie podłoża (wykonanie odpowiednich spadków o wartości w przedziale 0,5-3% od budynku) wraz z odwiezieniem ziemi w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Bazy Adamowo,

- Wykonanie warstwy filtracyjnej grubości 8cm z piasku wraz z zagęszczeniem mechanicznym,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego lub łamanego i podsypki z piasku wraz z zagęszczeniem mechanicznym (podbudowa grubości 20cm – stopień zagęszczenia Is=min.0,97, podsypka z piasku grubości od 3 do 5cm, po zagęszczeniu min. 3cm podsypki) .

- Wykonanie krawężnikowania z krawężników chodnikowych lub palisady na ławie betonowej z betonu min. C12/15

- Wykonanie chodnika z nowej kostki brukowej o grubości min. 6cm na powierzchni ok. 165 m2 wraz z obrzeżem,

- Skucie schodów zewnętrznych (ok. 18 m2) a następnie wykonanie nowych schodów zewnętrznych wraz z spocznikami z kostki brukowej na podbudowie jak wyżej (wymiary schodów i spoczników należy dostosować do obowiązujących obecnie przepisów technicznych, w spocznikach przed drzwiami zewnętrznymi należy dostarczyć nową a następnie zamontować wycieraczkę, wykonać odprowadzenie wody spod wycieraczki na teren zielony),

- Odprowadzenie wody z orynnowania dachowego (rur spustowych) należy wykonać poza remontowany chodnik na teren zielony z wykorzystaniem dostarczonych nowych i zamontowanych koryt odwodnień liniowych lub pod ziemią z zastosowaniem zamontowanych na rurach spustowych osadników.

- Zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót (w tym również gruzu powstałego z rozbiórki),

- Wykonanie prac towarzyszących koniecznych do prawidłowego i zgodnie ze sztuką budowlaną wykonania zakresu określonego powyżej.

Inne istotne informacje:

- Wszystkie materiały muszą być w pierwszym gatunku. Kolorystyka do uzgodnienia z inspektorem Zamawiającego na etapie robót.

- Wymiary podane w zakresie rzeczowym mają jedynie charakter orientacyjny.

- Kolorystyka podczas wykonywania Robót musi być zgodna z obowiązującym w PERN dokumentem: Zalecenia w zakresie wizualizacji obiektów biurowych znajdujących się na bazach/stacjach, należących do Spółki.

- Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej związanej z realizacją Zamówienia  na  terenie  Bazy Adamowo (17-307 Mielnik),  w celu  uwzględnienia  wszelkich istniejących a nie opisanych w Szczegółowym zakresie przedmiotu Zakupu uwarunkowań,                     po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jej odbycia z Kierownikiem Działu Wschodniego - Koordynatorem Bazy Adamowo tel. 85 656 55 33, 602 100 109 lub inną wskazaną przez niego osobą,

- Wymagany minimalny okres gwarancji na Przedmiot Zakupu 36 miesięcy.

- Termin realizacji zadania: 8 tygodni od dnia podpisania umowy ,

- Cena za realizację zadania jest ceną ryczałtową i nie może ulec zmianie w ramach wyjaśnienia do oferty lub jej uzupełnienia.