Załącznik nr 1c do SWZ Pakiet nr 3m po modyfikacji

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Model, symbol producenta, rok produkcji ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drukarki I | Szt/20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Drukarki II | Szt/4 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

Drukarki I

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Technologia druku | technologia laserowa mono |  |
|  | Funkcje standardowe | drukarka sieciowa |  |
|  | Format wydruku | A4-A6 |  |
|  | Prędkość druku | 40 stron A4 / min. |  |
|  | Dostępne rozdzielczości drukowania | 300, 600, 1200 dpi |  |
|  | Czas wydruku pierwszej strony | maks. 7 sek. |  |
|  | Czas nagrzewania | maks. 20 sek. |  |
|  | Kopiowanie wielokrotne | 1- 999 kopii |  |
|  | Pamięć RAM | min. 256 MB (możliwość rozbudowy do min. 1536 MB) |  |
|  | Zoom | 25-400% |  |
|  | Panel operatora | wyposażony w ekran LCD, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim |  |
|  | Dupleks | automatyczny, w standardzie |  |
|  | Podajniki papieru | min. 1 kaseta na min. 250 ark. A5-A4 (80 g/m2), 60-160 g/m2; taca uniwersalna na min. 50 ark. A6-A4 (80 g/m2), 60-220 g/m2 |  |
|  | Funkcja druku sieciowego | w standardzie |  |
|  | Emulacje | PCL 6, PostScript 3 |  |
|  | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB dla pamięci przenośnej, gniazdo karty SD |  |
|  | Możliwość rozbudowy | Dodatkowy podajnik lub podajniki papieru, o pojemności łącznej min. 500 ark. formatu A4 – A5, 80 g/m2 |  |
|  | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | Tonery - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 3 500 stron A4 przy pokryciu zgodnie z ISO19752. Bębny - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 100 000 stron A4. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 12 m-cy |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu | Przez cały okres gwarancji |  |

Drukarki II

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Technologia druku | Laserowa |  |
|  | Rodzaj druku | Monochromatyczny |  |
|  | Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |  |
|  | Format wydruku | A4 |  |
|  | Prędkość druku | 45 stron A4na minutę |  |
|  | Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie 5,5 sekundy |  |
|  | Obciążalność miesięczna | 150 000 stron A4 w miesiącu. |  |
|  | Pamięć RAM zainstalowana | 512 MB |  |
|  | Emulacje | PCL 6, PCL 5c/XL, PostScript3 |  |
|  | Interfejsy | USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa, Unix, Linux |  |
|  | Podajniki papieru | 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 500 arkuszy A4 60-120 g/m2, 1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4 60-120 g/m2. |  |
|  | Odbiornik papieru | Na min. 250 arkuszy A4 60-120 g/m2 |  |
|  | Technologia | Rozdzielność bębna i tonera |  |
|  | Wydruk dwustronny | Automatyczny |  |
|  | Procesor | Min. 1200 MHz |  |
|  | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki ( dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | Drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 6 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na min. 12 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Bębny pozwalające na wydrukowanie min. 250 000 wydruków. |  |
|  | Materiały eksploatacyjne | Tonery i bębny muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych drukarek. |  |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.) | Max. 400 x 440 x 320 mm |  |
| SERWIS i GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 12 m-cy |  |
| W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu | Przez cały okres gwarancji |  |

______________________

(Podpis  kwalifikowalny podpis/podpisy elektroniczne

zaufany/osobisty osoby/osób uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)