Załącznik nr 1

Starachowice, 05.09.2021 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Kapitana Mariańskiego w Starachowicach” w ramach tytułu budżetowego pn: „Budowa ul. Kapitana Mariańskiego w Starachowicach”

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2020. r., poz 1363), tzw. ustawy ZRID.

Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej– wymagany do 30.07.2022 r.

Datą zakończenia będzie data spisania protokółu zdawczo-odbiorczego.

Protokół zdawczo – odbiorczy zostanie podpisany przez Zamawiającego z datą nie wcześniejszą niż data wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną terenu przed złożeniem oferty.

Główny zakres rzeczowy:

- Uzyskanie wypisu z rejestru gruntów.

- Opracowanie mapy do celów projektowych.

- Opracowanie projektu koncepcyjnego drogi.

- Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej badań podłoża gruntowego - w 2 egz.

- Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - zgodnie z ustawą ZRID, zawierającego w szczególności:

  - mapę w skali co najmniej 1:1000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,

  - analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

  - mapę zawierającą projekt podziału nieruchomości, sporządzoną zgodnie z odrębnymi przepisami,

  - określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Gminy Starachowice,

  - określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone,

  - określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

  - projekt budowlany (we wszystkich branżach) - 4 egzemplarze załączone do wniosku, dodatkowo 2 egzemplarze dla Zamawiającego (łącznie w 6 egzemplarzach),

  - opinie wymagane ustawą ZRID,

  - decyzje administracyjne wymagane przepisami odrębnymi.

- Opracowanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach – w 4 egz.

- Opracowanie przedmiarów robót – w 2 egz.

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów).

- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu.

- Opracowanie planu wycinki drzew i krzewów.

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (tzw. STWiORB) – w 2 egz.

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego - w 2 egz.

- Uzyskanie innych decyzji lub dokumentów, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania, w celu uzyskania zezwolenia na realizację.

- Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie ustawy ZRID.

- Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji.

Uwaga. Należy projekt dostosować do projektu budowlanego pozostałej części drogi – w załączeniu.

Wymagany zakres opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej:

- Wykonanie ulicy Kapitana Mariańskiego, o nawierzchni asfaltowej/kostki brukowej, na długości około 20 m wraz z przekrojami, ze zjazdami do przyległych działek, chodnikiem jednostronny z kostki betonowej.

- Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych oraz zasuw wodociągowych.

- Usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji infrastruktury technicznej. Rodzaj i ilość kolizji będą znane po uzyskaniu warunków technicznych i analizy mapy do celów projektowych załączonej przez Zamawiającego.

- Zagospodarowanie terenu zielonego w pasie drogi.

- Projekt stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego i pionowego z elementami bezpieczeństwa ruchu.

- Przy realizacji zamówienia należy kierować się aktualnymi przepisami na dzień sporządzenia ww. opracowania dokumentacji projektowej.

Wymagania ogólne:

- Wykonawca - projektant zobowiązany będzie uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie 	niezbędne warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, decyzje i inne wymagane dokumenty, 	których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania.

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna być kompleksowym opracowaniem 	wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie, której możliwe 	będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, m. in. zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2020. r., poz 1363 z póżn. zm.)

b) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1303 z późn. zm.)

c) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.).

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod o podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.           w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  2019 poz. 1643).

- Projektant wykona wszystkie (także niewyszczególnione wyżej) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.

- Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne. W szczególności Zamawiający wymaga przedstawienia mu do akceptacji projektu koncepcyjnego. Projekt koncepcyjny 	należy przedstawić Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac nad dokumentacją przekazując mu kopie wystąpień o warunki, uzgodnienia, opinie oraz kopie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych czy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym założenia wyjściowe do kosztorysowania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia nazwy dokumentacji, w uzgodnieniu z Projektantem oraz właściwym organem zezwalającym na realizację robót.

- Zestawienie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, winno zawierać zestawienie drzew z podaniem ilości, gatunku i obwodu oraz krzewów z podaniem gatunków i powierzchni.

- Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

- Do projektów należy załączyć:

a) kserokopie (potwierdzone "za zgodność z oryginałem") uprawnień budowlanych (projektowych) oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

b) oświadczenie projektantów, a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie Projektanta o jej kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Zamawiający wymaga przekazania dokumentacji w wersji papierowej w ilościach określonych w "Głównym zakresie rzeczowym". Egzemplarze dokumentacji, które są przekazywane instytucjom przy uzgodnieniu dokumentacji nie będą wliczone w tę ilość.

- Dokumentację należy przekazać w wersji elektronicznej na nośniku / -ach (pamięć masowa) w 2 kompletach, osobno dla każdego etapu:

a) w formacie pdf,

b) w formacie edytowalnym:

- dokumenty tekstowe – doc lub odt,

- pliki graficzne – dwg lub dxf,

- kosztorysy i przedmiary – ath,

- tabele, zestawienia np. kosztorysów branżowych – xls lub ods.

14.   	Dokumentację projektową należy opracować w sposób umożliwiający Zamawiającemu               	 prawidłowe udzielenie zamówienia na realizację robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień 	 publicznych, a także na jej podstawie realizację pełnego zakresu robót budowlanych,      	  		niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

15.    Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna   	 być wykonana zgodnie z art. 29 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca powoła się na znak towarowy, patent lub pochodzenie (markę, producenta, dostawcę) materiałów oraz na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

16. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi do opracowanej dokumentacji 	podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 	       robót budowlanych.

17. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów 	inwestorskich (w ramach wynagrodzenia). Aktualizacja kosztorysów dokonana zostanie na 	pisemne zgłoszenie Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający będzie rozpoczynał 	postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane po upływie 6 miesięcy od daty 	ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub w razie wystąpienia okoliczności mających 	wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorysy te niezbędne będą do 	przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych w oparciu o 	wykonaną dokumentację projektową.