Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 1 – zestaw do pomiaru pH i temperatury w mięsie z automatyczną kompensacją temperatury

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości: Kompaktowy i mobilny przyrząd działający w warunkach przemysłowych, na linii produkcyjnej Zakres pomiarowy: 0…14 pH Możliwość wymiany elektrody przez użytkownika Niewymagające nakładów konserwacyjnych rozwiązanie do pomiaru wartości pH dzięki elektrolitom w żelu z automatycznym rozpoznawaniem wartości Możliwość samodzielnej kalibracji w 1,2 lub 3 pkt Zestaw: Przyrząd pomiarowym wartości pH Uchwyt ścienny Pojemnikiem do przechowywania z wypełnionym żelem 2 roztwory buforowe pH (pH 4 i pH 7) do standardowej kalibracji i regulacji Wszystkie elementy zabezpieczone w aluminiowej walizce. Konstrukcja końcówki pomiarowej umożliwia wykonywania pomiarów w półstałych produktach, np. mięsach, serach i ciastach. |  | 2 zestawy |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 – Młynek hydrometryczny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Młynek hydrometryczny z miernikiem prędkości i drążkiem nastawnym (w typie Modelu 2100) - Głębokość pomiaru: min 140 cm; - Zakres prędkości: od 0,152 do 7,62 metra na sekundę, (mierniki śmigłowe); - Wyświetlacz: ciekłokrystaliczny, 4 cyfry - 0,7"; - Rozdzielczość: min. do dwóch miejsc po przecinku; - Czas uśredniania: min. trzy dostępne czasy uśredniania: 1,5, 6 i 30 sekund; - Temperatura pracy: LCD: min.-25.6°C ÷ max. 82°C; Czujnik: min. -17.8°C max. 90°C; - Zasilanie: bateryjne; - Obudowa: formowana próżniowo z ABS z akrylowym okienkiem na wyświetlaczu LCD; - Łączniki: stal nierdzewna i mosiądz; - Typ czujnika: dwuprzewodowy elektryczny z całą elektroniką trwale zamkniętą w żywicy epoksydowej; - Materiał śruby czujnika: nylon zbrojony włóknem szklanym, (średnica 5,08 cm); - Dwa kompletne zestawy wirnika; - Zapasowe śmigło; - Tuba do przechowywania drążka; - Walizka ochronna wodoszczelna na miernik; |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3 – Termohigrometr

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termohigrometr ze światłomierzem i z barometrem - zakres pomiaru temperatury: min. od -20 do +60°C - rozdzielczości pomiaru temperatury – max. 0,1 °C - zakres pomiaru wilgotności: min. od 10 do 95% - rozdzielczość pomiaru wilgotności: max 0,1 % - zakres pomiaru promieniowania słonecznego: od 0 do 180 kilo-luksów - zakres pomiaru ciśnienia atmosferycznego: od 500 do 1100 hPa - rozdzielczość pomiaru ciśnienia atmosferycznego: 0,1 hPa - przesyłanie danych: GSM/GPRS, - gniazdo USB, - pamięć wewnętrzna – pojemność min. 30000 rekordów (pojedynczych wyników jednego z pomiarów) - wyświetlacz LCD, - zasilanie bateryjne i zewnętrzne, - czujniki wewnętrzne, - zewnętrzna antena prosta ze złączem SMA, - wymiary urządzenia: do 105 x 105 x 45 mm, - świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium, - oprogramowanie do zgrywania zapisanych danych na komputer PC (MS Excel), - zasilacz 230V/9V DC - 3 sztuki - zestaw akumulatorków do 3 urządzeń pomiarowych, - uchwyty z tworzywa do powieszenia/zamocowania rejestratora na ścianie – 3 sztuki |  | 3 |  |  |
| 2. | Zewnętrzny czujnik temperatury do cieczy, mas półpłynnych, gleby, powietrza - zakres pomiaru: min. od -40 do+80°C |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| 1.Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. 2.Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4 – Piec do analizy topliwości popiołu z paliw stałych, biomasy oraz SRF

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piec do analizy topliwości popiołu z paliw stałych, biomasy oraz SRF w skład którego wchodzą: 1. Piec rurowy o temperaturze roboczej do minimum 1600°C ze zintegrowanymi elementami SiC. Precyzji utrzymania temperatury pieca ± 3°C powyżej 800°C. Wymagana cyfrowa kontrola temperatury poprzez programator zawierający harmonogram wzmocnienia i parametry przesunięć. Wymagane stabilne tempo wzrostu temperatury 7°C na minutę. Zabezpieczenie przed przegrzaniem i alarm. 2. Zewnętrzny link do komputera i oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnem od Windows 7 wzwyż. Oprogramowanie zapewniające wybór pracy pieca automatyczny lub ręczny oraz pełną analizę obrazu zapisanego podczas pracy. 3. Przepływomierze do utleniania i redukowania, regulujące przepływ gazów (w zależności od wymagań poszczególnych norm na biomasę i paliwa stałe). 4 Rura robocza z materiału multilite gwarantująca trwałość i łatwość przenoszenia temperatur pozwalająca na jednoczesne badanie do 8 próbek, nie mniejsza niż 75 mm średnicy. 5. Cyfrowy aparat do szybkiego i dokładnego zapisu obrazu co najmniej 1280x1024 pixele z kolekcją obrazu 1 klatka na 1°C. 6. Uszczelnienie gazowe dla efektywnego wykorzystania gazów i bezpieczeństwa operatora. 7. Wentylacja pieca z wymuszonym przepływem powietrza umożliwiającym wyprowadzenie gazów na zewnątrz pomieszczenia lub pod wyciąg z okapem. 8. Wloty gazu do gazów redukujących (CO+CO2) lub (H2+CO2), utleniających (O2) i oczyszczających (N2) wraz z przewodami. 9. Przełącznik wyboru gazu utleniającego lub redukującego. 10. Zintegrowana lampa robocza do użytku przy testowaniu temperatury „początkowej deformacji” próbek biomasy w niskich temperaturach (lampa doświetlająca). 11. Możliwość przeprowadzenia do 3 przebiegów pracy analizatora w ciągu dnia roboczego wliczając czas schłodzenia. 12. Maksymalne wymiary fizyczne / masa: wys x szer x głęb : 800x550x1000mm / 90 kg 13. Wymagane zasilanie trójfazowe oraz możliwość pracy w pomieszczeniu wentylowanym i nieklimatyzowanym (zakres temperatur 15-40°C) 14. Zgodność pracy urządzenia z normami ISO 540: 2008; ASTM D 1857 / D1857M - 04 (2010); DD CEN / TS 15370-1: 2006; PD CEN / TR 15404: 2010. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5 – Spektrofotometr

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Absorpcyjny fotometr jednokanałowy UV/VIS z wiązka odniesienia Zasilanie 240 V ± 10 % Maksymalne zużycie energii podczas pracy nie większe niż 15W Waga nie większa niż 5,5 kg Wymiary nie większe niż (szer. x dł. wys.) 29,5 x 40 x 15 cm Źródło światła ksenonowa lampa błyskowa Analiza spektralna UV/VIS w zakresie 200 – 830 nm Możliwość wyboru fali co 1 nm Wyświetlacz TFT VGA lub równoważny o przekontnej nie mniejszej niż 5,7 cala Wbudowana pamięć umożliwająca zapisywanie conajmniej 100 metod lub 1000 wyników Wysokość promienia przechodzenia wiązki 8,5 mm Spektralna szerokość pasma nie większa niż 4nm Fotometryczny zakres pomiaru przy 260nm nie mniejszy niż 0 – 3,0A Błąd przypadkowy fotometru przy A=0 nie więszy niż 0,002 (0,2%) Możliwość przesyłania danych za pomocą interfejsu USB Możliwość podłączenia drukarki za pomocą interfejsu RS-232 Możliwość stosowania standardowych kuwet oraz kuwet mikrolitrowych Możliwość rejestrowania skanów absorbcij z analizą i wyznaczaniem pików Możliwość pomiaru absorbcji przy jednej lub wielu długościach fal Urządzenie zapakowane w materiały pochodzące w 100% z recyklingu Oprogramowanie w conajmniej 5 językach w tym angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, nieieckim Możliwość podłączenia PC Możliwość wyznaczania stężenia z na podstwie wprowadzonej krzywej standartowej Odczyt poprzez matrycę diodową CMOS Cela pomiarowa o wymiarach zewnętrznych 12,5x12,5x48mm (SxGxW) do pomiaru próbek o objętościach 1,5-10 mikrolitrow o konstrukcji wychylnej, z hydrofobową powłoką na szkle kwarcowym na wysokości wiązki światła 8,5mm przystosowana do użytku z fotometrem lub spektrofotometrem. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6 – Wirówka laboratoryjna z rotorem i chłodzeniem

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka laboratoryjna z rotorem i chłodzeniem Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 20913 x g (14000 rpm) Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 200-14000, ze skokiem 10 rpm w zakresie 200 ‐ 5,000 rpm i skokiem 100 rpm w zakresie 5,000 ‐ 14,000 rpm Wysokość dostępu wynosząca nie więcej niż 29 cm Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera Pobór mocy maksymalnie 1650W Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości Maksymalna pojemność: nie mniejsza niż 4 probówki po 250ml Zakres temperatury: -9°C do +40°C Funkcja FastTemp do szybkiego schładzania. Stałe chłodzenie zapewnia utrzymywanie temperatury na niezmiennym poziomie po zakończeniu pracy – próbki cały czas są chłodzone Funkcja wyłączająca urządzenie po 8 godzinach bezczynności, pozwalająca ograniczyć zużycie energii i wydłużyć żywotność sprężarki. Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 1 - 99 min, funkcja pracy ciągłej Waga urządzenia nie większa niż 80 kg Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 74 cm Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 64 x 55 x 34 cm Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania Możliwość wprowadzenia i zapamiętania conajmniej 30 programów wirowania Wirówka musi posiadać certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora Wirówka wyposażona w co najmniej jeden wirnik stałokątowy z pokrywą nie przepuszczającą aerozoli, mieszczący co najmniej 6 probówek stożkowych typu Falcon o pojemności 50 ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 16 639 x g (11 000rpm), Rotor wraz z adapterami oraz pokrywą wyjmowany z możliwością sterylizowania w autoklawie |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

…………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7 – Miernik jonów ujemnych

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Detektor: Wysokowydajny detektor jonów GM Zakres pomiaru: 0-99990 sztuk / cm3 Dokładność pomiaru: <± 15% Tryb pomiaru: Tryb 1, tryb szybkiego pomiaru Detektor mierzy przez 10 sekund, a następnie wyświetla wartość pomiaru na LCD. Tryb 2, standardowy tryb pomiaru Detektor mierzy przez 20 sekund, a następnie wyświetla wartość pomiaru na LCD. Tryb 3, dokładny tryb pomiaru Detektor mierzy 8 razy przez 20 sekund, a następnie wyświetla średnią na ekranie LCD. Ten tryb służy głównie do testowania produktów anionowych o niskim stężeniu i wysokiej niestabilności w celu uzyskania dokładniejszych danych. Duży ekran LCD: 4-cyfrowy wyświetlacz LCD. Jeśli wartość 9999 zostanie przekroczona, wyświetli się powiększenie X10. Przechowywanie danych: Może przechowywać 28 ostatnich danych testowych. Funkcja automatycznego wyłączania: Automatyczne wyłączanie po 15 minut bez pracy. Zasilacz: 9 V. Wymiar: 151X80X36 mm (+/- 5 mm ) Waga: 0,35 kg(+/-0,5 kg) Akcesoria: Przenośna torba, instrukcje i bateria 9 V. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8 – Kamera

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamera z systemem podwójnego obrazu zintegrowana z gimbalem do drona yuneec H520 Pomiar i wyświetlanie temperatury Różne spektrum kolorów umożliwiają dokładną wizualizację źródeł ciepła Regulowana skala wykrywania temperatury, aby skupić się na odpowiednich obszarach Zintegrowana z gimbalem podczerwień dla płynnego obrazowania Duży czujnik podczerwieni wykrywa więcej szczegółów w ciemności niż ludzkie oko i jest idealny do inwigilacji Podwójne HD i jednoczesne nagrywanie w podczerwieni światło podczerwone i widzialne nagrywane równolegle, bez przesunięcia czasowego pomiędzy dwoma strumieniami waga 278 g (+/- 5g) wymiary 81 x 108 x 138 mm sensor 1/3" 2M zakres ISO 100 – 12800 prędkość migawki 1/30 - 1/8000 s rozdzielczość wideo 1920 x 1080p / 30 FPS rozdzielczość kamery termowizyjnej 160x120 pixeli częstotliwość 9 Hz pole widzenia po przekątnej kamera o podwyższonej czułości: 90° // kamera termowizyjna: 71° pole widzenia horyzontalne kamera termowizyjna: 56° czułość < 50 mK kamera termowizyjna uncooled VOx microbolometer długość fali podczerwieni 8 - 14 μm zakres pomiaru temperatury -10°C - 180°C |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9 – Kamera multispectralna

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamera multispectralna do drona yuneec H520 Waga:135 gramów (z sensorem światła i kablem) (+/- 5 gr) Wymiary: Sensor multispektralny: 5.9 cm x 4.1 cm x 3.0 cm Sensor światła: 4.7 cm x 3.9 cm x 1.8 cm Zasilanie zewnętrzne 5.0 V DC, 8 W nominalne (12 W szczytowe) Pasma spektralne Zielone, czerwone, red edge, near IR (global shutter) Rozdzielczość sensorów multispektralnych 1280x960 pikseli Długości fali : •Zielone - 550 nm •Czerwone - 660 nm •Red Edge - 735 nm •Near infrared - 790 nm Sensor RGB 16 MPix (rolling shutter) Rozdzielczość sensora RGB 4608x3456 pikseli Sensor światła Wbudowany GPS, IMU i magnetometr, slot na kartę SD Terenowa wielkość próbkowania (GSD) 13 cm na piksel (jedno pasmo) na 120 metrach AGL Prędkość zapisu 1 klatka na sekundę (wszystkie pasma), 10-bit RAW Interfejs USB (PTP) Pamięć Wbudowana 64 GB Pole widzenia Sensor multispektralny: HFOV : 61.9°, VFOV : 48.5°, DFOV : 73.7° Sensor światła: HFOV: 63.9°, VFOV: 50.1°, DFOV: 73.5° Dedykowany uchwyt dla kamery multispektralnej - 1 sztuka |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10 – Mierniki przepływu gazu, Rejestrator danych

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objętościowy miernik przepływu gazu Rozdzielczość: 2 ml ± 1ml Zakres pomiarowy: 4 – 850 ml/h (±10%) Automatyczna kompensacja ciśnienia i temperatury Wyświetlacz wskazujący przepływ chwilowy gazu (Nml/h) oraz objętość (Nml) Zasilacz oraz przewody do transferu danych w zakresie dostawy |  | 4 |  |  |
| 2. | Objętościowy miernik przepływu gazu Rozdzielczość: 9 ml ± 1ml Zakres pomiarowy: 4 – 850 ml/h (±10%) Automatyczna kompensacja ciśnienia i temperatury Wyświetlacz wskazujący przepływ chwilowy gazu (Nml/h) oraz objętość (Nml) Zasilacz oraz przewodu do transferu danych w zakresie dostawy |  | 2 |  |  |
| 3. | Rejestrator danych: Możliwość podłączenia co najmniej 8 mierników przepływu Możliwość samodzielnego skalowania sygnału Automatyczne logowanie do sygnału z przepływu gazu Możliwość wyświetlania sygnału w czasie rzeczywistym lub trendów Generowanie raportów Oprogramowanie pracujące na zewnętrznym komputerze Systemy operacyjne: Windows 10/8/7/Vista (32 oraz 64 bit) Połączenie z zewnętrznym komputerem poprzez USB Oprogramowanie w załączeniu Zasilacz w komplecie |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Poz.1 Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………………… Poz.2 Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………………… Poz.3 Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11 – Pompa próżniowa

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa membranowa - prożniowo-ciśnieniowa - prożnia 27 +/-0,5 cala słupa rtęci - maksymalny przepływ 34 l/min. - ciśnienie maksymalne 7 bara; - pompa wyposazona w dwa manometry umozliwiające kontrolę próżni/ciśnienia - waga- 5+/- 0,5 kg W zestawie: - wąż silikonowy (min. 0,7 m) - filtr FA-50 nakładany na wąż, zabezpieczający pompę przed zalaniem. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12 – Sprzęt terenowy - sonda wieloparametrowa do pomiaru parametrów fizycznych i chemicznych wody

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry urządzenia wieloparametrowego: 1. Pomiar ciśnienia do 30 m zanurzenia pod powierzchnią wody (możliwe krótkotrwałe zanurzenie na 40 m). 2. Bezprzewodowa łączność Bluetooth z telefonem lub tabletem Android. 3. Obsługa za pomocą aplikacji na Android w języku polskim. 4. Kabel poliuretanowy o dł. 30 m z tytanowym szybkozłączem typu „twist-lock”. 5. Kabel poliuretanowy o dł. 10 m z tytanowym szybkozłączem typu „twist-lock” 6. Waga urządzenia: max. 980 g 7. Temperatura pracy urządzenia: -5 d o + 50°C (bez zamarzania) 8. Możliwość montażu jednocześnie 4 elektrod z dowolną ich zamianą w portach urządzenia: pH/redox, przewodność z temperaturą, tlen rozpuszczony (optyczny), mętność. 9. Gwarancja urządzenia bez elektrod: 2 lata. 10. Średnica urządzenia – max. 4,7 cm. 11. Wbudowany ekran pozwalający na sprawdzenie stanu urządzenia bez podłączania komputera, smartfona lub tabletu. 12. Możliwość kalibracji w terenie, dzięki odwracalnej metalowej osłonie elektrod. 13. Objętość jednego roztworu do jednej kalibracji min. 40-50ml (opłukanie elektrod i kalibracja). Niezbędne akcesoria: 1. Zestaw roztworów do kalibracji i przechowywania elektrod. 2. Torba terenowa do transportu urządzenia. Parametry elektrody pH/ORP: 1. Dokładność: ±0,1 pH/±5 mV. 2. Rozdzielczość: 0,01 pH/0,1 mV. 3. Zakres: 0-14 pH/ ±1400 mV. Parametry elektrody przewodności: 1. Dokładność - +/- 0,5% odczytu plus 1 μS/cm od 0 do 100000 μS/cm, +/- 1,0% odczytu od 100000 do 200000 μS/cm, +/- 2,0% odczytu od 200000 do 350000 μS/cm. 2. Rozdzielczość: 0,1 μS/cm. 3. Zakres: 0‐350000 μS/cm. Parametry elektrody mętności: 1. Dokładność: +/-2% odczytu lub +/-2 NTU, FNU (w zależności od tego, która z wartości jest większa). 2. Rozdzielczość: 0,01 NTU w zakresie 0-1000 NTU; 0,1 NTU w zakresie 1000-4000 NTU; 0,1 mg/l. 3. Zakres: 0 – 4000 NTU; 0-1500 mg/l. Parametry optycznej elektrody tlenu rozpuszczonego: 1. Dokładność: ±0,1 mg/L, +/- 0,2 % odczytu. 2. Rozdzielczość: 0,01 mg/L. 3. Zakresy: 0 - 20 mg/l, 20 - 60 mg/l. 4. Możliwość wymiany samego optycznego kapturka tlenowego, bez konieczności wymiany całej elektrody. 5. Żywotność kapturka tlenowego min 2 lata. Parametry terenowego urządzenia do łączności z urządzeniem wieloparametrowym: 1. Wodo i pyłoszczelność na poziomie IP68. 2. Bateria min. 2800 mAh. 3. Pamięć RAM: min. 3GB. 4. Wyświetlacz min. 5 cali. 5. Wejście USB – typ C. 6. Lokalizacja: co najmniej GPS. 7. Łączność Bluetooth 5.0 8. Sieć: co najmniej LTE. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13 – Wagosuszarka halogenowa

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | parametry: temperatura suszenia 50-160°C, z przyrostem temperatury 1°C nagrzewanie halogenowe odczyt 0,01% MC (1 mg) powtarzalność (sd): próbka 2g: 0,15 %, próbka 10g: 0,05 %, programy suszenia: szybki i standardowy przetwarzanie wyników: wskaźnik postępu zalecany zakres wilgoci: 1,0-100% MC maksymalna nośność 54g wyświetlacz LCD z jasnym podświetleniem (wskazówki dla użytkownika); wyświetlanie wyników: %MC, %DC, %ATRO MC, %ATRO DC, g kryterium rozłączenia: 1 automatyczne kryterium rozłączenia (SOC 3); czasowo testowanie i adjustacja: temperatura (100/160); masa |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14 – Wysokotemperaturowy piec rurowy

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokotemperaturowy piec rurowy: wymiary: wysokość – nie mniej niż 645 mm, szerokość – nie mniej niż 665 mm, głębokość – nie mniej niż 575 mm maksymalna temperatura - 1200°C rura robocza kwarcowa o średnicy zewnętrznej – 125mm długość rury do pracy w powietrzu/zmodyfikowanej atmosferze - 750/1000 mm długość strefy grzejnej – 400 mm czas nagrzewania do temperatury maksymalnej liczonej jako 100°C mniej od temp. maksymalnej - nie mniej niż 88 mins strefa jednorodnej temp. ±5°C – 284 mm sterownik posiada ekran dotykowy (4,3”) z możliwością programowania programów, możliwość zapisu parametrów pracy na sticku USB, łącze ethernet, możliwość programowania czasu rozpoczęcia procesu grzania, możliwość zaprogramowania otwarcia i zamknięcia zaworów gazów, dostęp do sterownika powinien być na 3 poziomach operatorskich, sterownik kontrolujący narost temperatury oraz czas utrzymania, możliwość pracy ciągłej w ustalonej temperaturze, termopara typu N, elementy grzejne drutowe, zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury maksymalnej, niska temperatura zewnętrzna obudowy, wyposażenie dodatkowe: łódeczka kwarcowa o długości 150mm, szerokości 80mm, wysokości 36mm; wkładki izolacyjne oraz zatyczki uszczelniające z króćcami do wprowadzenia gazów o średnicy zewnętrznej 6mm |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 15 – Wirówka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka max obroty [1/min.] 100 - 18000 max objętość wirowana [ml] – 1000 ml. czas wirowania [min] 0 – 99 [h] 59 [min] 59 [s] lub praca ciągła max przyspieszenie [x g] – 30,065 x g zakres regulacji temperatury Wymiary H x W x D [mm] : 380 x 443 x 545 (+/- 5 mm) moc pobierana [W] - 600 zasilanie [V] / [Hz] - 230/50 masa [kg] – 45( +/- 0,5 kg) |  | 1 |  |  |
| 2. | Wirnik kątowy 8 x 50ml na probówki Falcon®, komplet z pojemnikami 13278 z pokrywką (PC) 17151 (kąt 30°) |  | 1 |  |  |
| 3. | Wirnik kątowy 6 x 50 na probówki Falcon z hermetycznie uszczelnianą pokrywą (kąt 30˚) |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| 1.Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………… 2. Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… 3. Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………… |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 16 – Mikroskopy

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskopy biologiczne binokulary 40-1000x DANE TECHNICZNE: - GŁOWICA: binokularowa nachylona pod kątem 45°, obracana 360°, - OKULARY: WF 10x/18mm, regulacja dioptryjna, regulacja rozstawu okularów, - REWOLWER: czterogniazdowy, prosty, - OBIEKTYWY: planachromatyczny PL 4x, achromatyczne A 10x ,40x S, 100x S-Oil (imersyjny), - STOLIK: krzyżowy z regulacją i uchwytem preparatu, 140x135mm, zakres przesuwu 78x50mm, - FOKUS: współosiowe śruby mikro- i makrometryczna, - OŚWIETLACZ: halogenowy 12V/20W, z regulacją natężenia, - KONDENSOR: Abbego 1,25 N.A. z przysłoną irysową i regulacją wysokości, - ZASILACZ: wbudowany, 220-240V, - OPCJE: obserwacje w ciemnym polu, kontrast fazowy, polaryzacja |  | 12 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 17 – mobilne stanowisko do chemicznej analizy gleby

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacja mobilna ze fotometrem Soiltest 10 (z pamięcią do 500 wyników) i gotowymi protokołami/dołączonymi odczynnikami do określenia takich parametrów jak: - pH - zapotrzebowanie na wapno - azotany, - azot ogólny, - fosforany, - fosfor, - potas, - magnez, - wapń, - konduktometria, - zasolenie, - glin, - chlorki, - miedź, - żelazo, - siarka, - siarczany -Stacja zaopatrzona w USB i Bluetooth, aby podłączyć swoje urządzenia i zarządzać danymi za pośrednictwem aplikacji Aqua Pal i portalu Palintest. -W zestaw stanowiska wchodzi walizka do zadań terenowych. |  | 1 komplet |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 18 – Wyposażenie laboratorium metalograficznego.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna przecinarka precyzyjna - zakres prędkości obrotu ostrza od 100 – 5000 rpm - ostrza o średnicy od 180 – 230 mm (wyposażona w 4 ostrza) - możliwość działania w sieci 220 V i 110V - pobór mocy od 1,5 – 2 kW - możliwość cięcia próbek o maksymalnej średnicy 60 mm - pojemność zbiornika z wodą do 6 l |  | 1 |  |  |
| 2. | Przecinarka ścierna - prędkość obrotowa do 3500 rpm - średnica tarczy do 250 mm - napięcie 220 V - maksymalna średnica próbek do 75 mm - maksymalne wymiary liniowe próbek 60 x 135 mm - temperatura działania od 0 – 40 oC |  | 1 |  |  |
| 3. | Automatyczna szlifierko polerka - możliwość szlifowania próbek o wymiarach do 142 mm - prędkość obrotowa od 10 – 200 rpm - średnica dysku ściernego 381 mm - możliwość szlifowania przynajmniej dwóch próbek jednocześnie na jednej tarczy ściernej - napięcie 220 V - moc do 900 W |  | 1 |  |  |
| 4. | Szlifierko polerka ręczna - prędkość obrotowa od 50 – 1000 rpm - możliwość przestawienia kierunku obrotu - napięcie 220 V - moc 750 W - średnica tarcz ciernych 203 – 254 mm - zbiornik na wodę 30 l |  | 2 |  |  |
| 5. | Szlifierko polerka metalograficzna - szlifierko polerka metalograficzna z obrotami głowicy i tarczy ciernej - prędkość obrotowa głowicy 0 – 200 rpm - prędkość obrotowa tarczy ciernej 100- 1000 rpm - zestaw uchwytów głowicy na 1 – 6 próbek o średnicy od 1 do 1,5 cala i na próbki o wymiarach 1,5 do 2 cali (od 1 do 3 próbek) - napięcie 220 V |  | 1 |  |  |
| 6. | Automat do przygotowania zgładów metalograficznych w żywicy termoutwardzalnej. - wytwarzanie próbek zgładów o średnicach od 25,1 do 50 mm - temperatura utwardzania od 20 do 200oC - ciśnienie komory od 0 do 500 bar - napięcie 220 oC - możliwość ustawienia czasu utwardzenia, temperatury utwardzenia lub wybrania ustawienia ręcznego - dodatkowo wyposażenie w zestaw żywic w ilości 2,5 kg |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Poz. 1 Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………………. Poz. 2 Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………………….. Poz. 3 Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………………….. Poz. 4 Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………………. Poz. 5 Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………………….. Poz. 6 Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)