|  | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) |
| --- | --- |
| Obiekt | Budynek Nr 10 |
| Adres obiektu budowlanego | Nowa Dęba , Anieli Krzywoń 1 |
| Zamawiający | 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy 39-460 Nowa Dęba, ul. A. Krzywoń 1 |
| Użytkownik | 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy |
| Nazwa zamówienia | Robota budowlana – Remont części budynku nr 10 w Nowej Dębie |
| Rodzaj robót | Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45262690-4 Remont starych budynków. 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów. 454111300-1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 45 111 000-8 Roboty w zakresie burzenia 45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach |
| Autor opracowania | Zbigniew RĘBISZ |
| Data opracowania | Maj 2021 rok |

1

SPIS TREŚCI:

1.WSTĘP. ............................................................................................................... 3

1.1 Przedmiot specyfikacji (STWiORR). ................................................................. 3

1.2 Zakres robót. .................................................................................................... 3

1.3 Określenia podstawowe. .................................................................................. 5

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót . .............................................................. 5

2. Termin realizacji: ................................................................................................ 6

3. Materiały i wyroby ............................................................................................... 6

4. Wymagania dotyczące zatrudnienia. ...................................................................7

5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn ............................................................ 8

6. Wymagania dotyczące środków transportu ......................................................... 8

7. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych .........................................8

8. Ogólne zasady kontroli jakości...............................................................................8

9. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym. ................................................8  10.Obmiar robót ....................................................................................................... 9

11. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów ......................................................... 9

12. Rodzaje odbiorów: .............................................................................................. 9

13. Dokumenty odniesienia ..................................................................................... 11

14. Gwarancja. ........................................................................................................ 12

15. Podstawa płatności ........................................................................................... 12

16. Ważniejsze normy i przepisy: ............................................................................ 12

# WSTĘP.

## Przedmiot specyfikacji (STWiORR).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORR) jest  remont budynku  nr 10 w Nowej Dębie ze względu na konieczność poprawy jego stanu technicznego, dostosowanie obiektu do wymaganych przez Zamawiającego standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych oraz dostosowanie budynku do obowiązujących standardów (m.in. higieniczno-sanitarnych) i potrzeb Użytkownika zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Ustalenia zawarte w STWiORR obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót remontowych. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
 i realizacji robót.

## Zakres robót.

Tabela przedmiaru robót oraz podstawy katalogowe mają charakter poglądowy,    zawierają roboty podstawowe i służy do opisu robót.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu                 i realizacji robót:

■ Roboty rozbiórkowe:

- wykonanie rozbiórki wykładzin podłogowych oraz posadzek z płytek gres,

- wykonanie rozbiórki okładzin sufitów oraz ścian wewnętrznych z płyt GK

i osiatkowanych płyt supremy,

- wykonanie demontażu drzwi drewnianych wewnętrznych  wraz z ościeżnicami,

- demontaż urządzeń łazienkowych wraz z rozbiórką okładzin ściennych

i podłogowych oraz innych elementów instalacji wod.-kan.,

-  demontaż parapetów wewnętrznych,

-  roboty demontażowe elementów klatki schodowej ( balustrada, posadzka przed

schodami, parapety lastrykowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne),

- demontaż pustaków typu luxfer ze ściany klatki schodowej,

- demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej,

- wywóz materiałów z rozbiórki: gruzu, płyt supremy i elementów drewnianych wraz z utylizacją,

■ Roboty remontowe/montażowe:

- wykonanie wzmocnienia konstrukcji drewnianej ścian wewnętrznych,

- wykonanie wylewki samopoziomującej posadzki pod wykładzinę obiektową PCV,

- wykonanie izolacji akustycznej w ścianach działowych z wełny mineralnej gr.10 cm

wraz z ułożeniem foli paroizolacyjnej,

- wykonanie izolacji termicznej i paroizolacji stropu drewnianego z wełny mineralnej

gr. 30 cm,

- wykonanie okładzin z płyt GK ogniochronnych dwuwarstwowych ścian i sufitów na konstrukcji drewnianej oraz ruszcie ,

- wykonanie montażu instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych –

montaż wraz z osprzętem, dostosowanie do nowego układu funkcjonalnego,

- wykonanie remontu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej – wymiana podejść    i odejść z uwzględnieniem zmian funkcjonalnych w budynku,

- montaż umywalek porcelanowych,

- montaż baterii umywalkowych,

- dostawa i montaż urządzeń sanitarnych typu kompakt,

- dostawa kabin prysznicowych z z drzwiami z płyt laminowanych ,

- próba ciśnieniowa instalacji wody,

- wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania – wymiana pionów

i grzejników,

-  wykonanie wentylacji mechanicznej z centralą typ AF, nawiewno-wywiewna, o wydajności do 2000 m3/h wraz z osprzętem i automatyką,

- dostawa i montaż instalacji klimatyzacji, agregat zewnętrzny MV5-X252W/V2GN1,

1 szt., 14 jednostek ściennych  MI2-22GDN1 o wydajności chłodniczej 2,8 kW,

- wykonanie podłączeń wentylacji grawitacyjnej do pomieszczeń z wykorzystaniem

istniejących pionów,

- wykonanie okładzin ściennych z płytek w pomieszczeniach toalet do wys. 2 m

oraz posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych po uprzednim wykonaniu powłoki wodoszczelnej,

- szpachlowanie, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów z płyt GK farbą akrylową, łatwo zmywalną, odporną na działanie środków dezynfekujących,

-  przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian,

-  montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej bezklasowej,

-  wykonania posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych 30x30 cm na korytarzu oraz sali odpraw wraz  z cokołem z płytek o wys. 10 cm,

- wykonanie montażu wykładziny obiektowej PCV, homogenicznej typu np. Tarkett    lub równoważną, wykładzina wodoszczelna o gr. min. 2 mm, klasa 34/43, grupa ścieralności T, z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm,

-  montaż balustrady  np. fi 42,4/5x fi12 mm, AISI 304, szlif, nierdzewna,

- montaż podokienników z konglomeratu,

- wykonanie ściany akustycznej w systemie Knauf W-141 na ruszcie                                          z wypełnieniem wełną mineralną lub system równoważny (sala odpraw),

- wykonanie nadproży stalowych  profil I NP 200-260 mm (sala odpraw),

- uzupełnienie tynków (sala odpraw),

- wykonanie posadzki cementowej wraz z  izolacją  z płyt styropianowych EPS100 gr. 5 cm. (sala odpraw),

-   wykonanie elastycznej izolacji uszczelniającej  CR 166  (sala odpraw),

- wykonanie sufitu podwieszanego w systemie Knauf D 112 na ruszcie  metalowym (sala odpraw),

-  montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych z profila ciepłego (sala odpraw),

-  dostawa i wykonanie instalacji klimatyzacji, jednostka zewnętrzna Multi+ P 160

3F o wydajności 15,5 kW, jednostka naścienna wewnętrzna MG-28M2 o wydajności chłodniczej 2,8 kW i 5,6 kW, (sala odpraw),

Uwaga:

Przed złożeniem oferty cenowej zalecana jest wizja lokalna.

Kolorystyka, wzór i rodzaj stosowanego materiału musi być uzgodniona                           z  Zamawiającym oraz Użytkownikiem.

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić wymiary w naturze, podane wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych w tabeli. Na dwa dni przed przystąpieniem do montażu należy przedstawić Zamawiającemu materiały przeznaczone do wbudowania

Podczas realizacji zadania remontowego firma nie będzie miała dostępu do informacji niejawnych.

Wszystkie prace odbędą się w pod stałym nadzorem Zamawiającego.

## Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORR są zgodne z określeniami ujętymi 
w odpowiednich normach i przepisach.

## Ogólne wymagania dotyczące robót .

Prace remontowe powinny być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z przedmiarem i specyfikacją.

Do kierowania robotami ze strony Wykonawcy wymagana jest osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualną przynależność Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawca, zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę energii elektrycznej (istnieje możliwość poboru energii elektrycznej po podpisaniu umowy z RZI Lublin).

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę wody do celów technologicznych (możliwość poboru wody na terenie budowy po podpisaniu umowy z 33 WOG  Nowa Dęba).

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami 
z użytkownikiem kompleksu w zakresie :

- terminu rozpoczęcia robót,

- harmonogramu robót,

- ilości i nr samochodów i  innego sprzętu wjeżdżających na teren kompleksu,

- imion i nazwisk osób realizujących umowny zakres robót.

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r (DZ.U. z 2013 r poz.21 z późn. zm.) 
o odpadach, za wyjątkiem złomu, który należy przekazać protokolarnie do magazynu

SOI Nowa Dęba. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki oraz przekaże do SOI Nowa Dęba karty przekazania odpadów.

# 2. Termin realizacji:

a) Protokolarne przekazanie placu budowy – nie później niż w piątym dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie) przez Kierownika  SOI Nowa Dęba Tel: 261 162 377

b) Termin rozpoczęcia robót – zgodnie z zapisami umowy,

c) Termin zakończenia robót – zgodnie z zapisami umowy.

# Materiały i wyroby

Remont powinien zgodnie z Ustawą Prawo budowlane zapewniać obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących 
w szczególności;

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą 
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne do stosowania w budownictwie.

# Wymagania dotyczące zatrudnienia.

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności.

- Zamawiający, zgodnie z art. 95  ustawy PZP  oraz art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu robót budowlanych w tym prac fizycznych (demontażowe, montażowe, remontowe, instalacyjne, hydrauliczne, malarskie, ogólnobudowlane) oraz czynności operatorów sprzętu z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

- Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy           o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących zamówienie zgodnie z art. 95 ustawy PZP.

# Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska. Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

# Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów, stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych na terenie jednostki wojskowej.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych na terenie jednostki wojskowej.

Środki transportowe powinny być zgłoszone do zleceniodawcy celem wystawienia odpowiednich dokumentów upoważniających do poruszania się po terenie jednostki wojskowej.

# Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych

Zgodnie z zapisami umowy. Podczas realizacji zadania firma nie będzie miała dostępu do informacji niejawnych.

# Ogólne zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakości robót i stosowanych materiałów.

Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości materiałów i robót pod względem zgodności z przedmiarem, specyfikacją oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

# Prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zamiar przeprowadzenia prac zgłosić pisemnie do Inspektora ochrony przeciwpożarowej podlegającego właściwemu użytkownikowi budynku.

# Obmiar robót

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych 
w ramach poszczególnych pozycji jest załączony przedmiar robót.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość gruzu, betonu, ziemi

1 m² - powierzchnia, drogi, placu, posadzki, ścian, sufitów

1 m – długość przewodów, stali

1 szt. – ilość wbudowanych elementów

# Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

Kierownik budowy (wykonawca) po zakończeniu wszystkich robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami.

# Rodzaje odbiorów:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny

Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości             i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt             i poprawek bez opóźniania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca pisemnie powiadamiając Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie 	korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględnia tolerancje zasady odbioru podane w dokumentach umownych

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót         w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami przekazania tych robót                   i elementów właścicielom urządzeń,

- deklarację zgodności, atesty, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną,

- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń.

Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

# Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego,

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji.

# Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja zgodnie z warunkami umowy.

# Podstawa płatności

Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w punkcie 1. niniejszej STWiORR.

Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.

# Ważniejsze normy i przepisy:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi  i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz. 414, Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245 z 2019 r. poz. 51),

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177, opracowane na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215 z 2019 r. poz. 53),

- Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,

- Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (z późn. zmianami  t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, 
z 2018 r. poz. 650.),

- Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 620),

- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533 z 2019 r. poz. 42),

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- norma NO-04-A009:2017

Inne obowiązujące normy, przepisy i instrukcje związane z wykonaniem niniejszego zadania.

Nie wymienienie z nazwy i nr norm wiążących nie zwalnia wykonawcy       z obowiązku wykonania robót z warunkami w nich zawartymi.