Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 431/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

### Przedmiot zamówienia: Remont Sali dydaktycznej 106 w budynku Wydziału Geoinżynierii przy ul. Prawocheńskiego 15

### Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu Sali dydaktycznej nr 106 przy ul. Prawocheńskiego 15 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, polegającego na:

- Demontażu wykładziny PCV – ok 72m2.

- Wycięciu w szlichcie cementowej kanałów pod instalacje elektryczną i teletechniczną – ok 4,0 m2

- Uzupełnienie ubytków po montażu kanałów i puszek podłogowych ( 
wyposażenie puszki - 2xRJ45 i 2 gniazda DATA)- 24 szt, przewód 
zasilający YDY 3x2,5mm2 - ok 500mb zabezpieczone wyłącznikiem 
różnicowo-prądowym z członem nadprądowym FI B16 0,03A Typ A w nowej 
tablicy rozdzielnicy 6 obwodów.

- Wykonacie oprzewodowania instalacji elektrycznej i teletechnicznej z serwerowni zlokalizowanej w sąsiednim pomieszczeniu. Ok 950mb skrętki kat. 6.

- Wykonanie oprzewodowania do projektora przewodem HDMI wraz z przewodem zasilającym- ok 15mb.

- Demontaż witryny (1,67x1,09) i drzwi (1,99x2,05) i wykonanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych.

- Malowanie ścian farbą emulsyjną z lakierem na wysokości 1,5cm – 116m2

- Malowanie ścian farbą emulsyjną sufitów – powierzchnia sufitu 72m2

- Montaż wykładziny PCV z wywinięciem na ściany wysokości 10cm – 72m2.

- W trakcie prowadzenia prac remontowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie budynku.

- Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.

- Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w godz. 9.00 do 13.00 zgłaszając się do Pawła Wiśniewskiego tel.661-908-098 lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl

- Wszystkie ewentualne  inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia  a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania,  należy uwzględnić w złożonej ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest  do  wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na

swój koszt.

- Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie

certyfikaty , atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

### Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesiące.

Sporządził: Paweł Wiśniewski