Załącznik nr 13 (Zadanie nr 6)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) dla Zadania nr 6                                                                                 24 sztuki

| 6. | Monitor typ 2 |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitorów |
| W ofercie do umowy wykonawczej wymagane jest podanie producenta, typu oraz modelu oferowanego sprzętu |
|  | Monitor | LCD, matowa, podświetlanie LED. Kolor czarny lub ciemny. Przekątna: Min. 27’’ Rozdzielczość: Min. 1920 x 1080 Kontrast statyczny: Min. 1000:1 Jasność: Min. 250 cd/m2 Czas reakcji matrycy: Maks. 5ms (typical) Plamka: Maks. 0,311 mm Kąty widzenia wyświetlacza: Min. 178° w poziomie Min. 178° w pionie Konstrukcja: Pochylenie ekranu pionie (tilt) Możliwość powieszania na ścianie (vesa) Złącza: Min. 1x DisplayPort Min. 1x HDMI Dołączone kable: 1x kabel DisplayPort 1x kabel HDMI Przewód zasilający Funkcje: Zasilacz zintegrowany; Waga: nie większa niż 5kg Złącze umożliwiające zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. Certyfikaty: RoHS CE TCO 6.0 (Załączyć dokument potwierdzający spełnienie wymogu). Multimedia: Wbudowane głośniki (2x min. 2 W) Pobór mocy: Max. 45W poniżej 0,5W w trybie uśpienia |
|  | Gwarancja | Min. 24-miesięczna gwarancja producenta, świadczona w miejscu instalacji, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych – (Załączyć dokument potwierdzający spełnienie wymogu). Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta –(Załączyć dokument potwierdzający spełnienie wymogu) |