Szp/FZ – 54A/        /2021					                   Wrocław, dnia 19.10.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,  jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: dostawa narzędzi chirurgicznych - powtórka.

INFORMACJA NR 1

Pytanie nr 1 - Zadania nr 6 – Laryngofiberoskop – 1 szt

Czy zamawiający dopuści jako równoważny Zestaw 30 bronchoskopów laryngologicznych jednorazowy występujących w dwóch rozmiarach Slim oraz Interwention z monitorem  Ambu Aview 2 Advance.

(w obliczu epidemii COVID 19 jest to najlepsze rozwiązanie które nie wymaga sterylizacji)  renomowanej firmy AMBU  o następujących parametrach) :

Parametry Rhinolaryngoskopu

- Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny, z kanałem lub bez do wyboru przez zamawiającego

- Technologia video (kamera, źródło światła)

- Pole widzenia 85

- Głębia ostrości 6-50  mm (+/- 2 mm)

- maksymalna średnia 3,5 mm (Slim) oraz 5,5 mm (Intervention)

- Oświetlenie LED

- Długość części roboczej  300 mm(Slim) lub 350 mm (intervention)

- Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie  sekcją giętą części roboczej

- Zakres  regulacji: do góry 130°/ do dołu  130°

- Kanał roboczy  o średnicy 2.2 (wersja intervention) lub brak kanału roboczego (wersja SLIM)

- Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy

- endoskop występujący w dwóch rozmiarach: Slim oraz intervention do wyboru przez zamawiającego.

Parametry monitora Ambu aView 2 Advance  – 1 szt:

| WYŚWIETLACZ |
| --- |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pikseli, Full HD |
| Orientacja | Pozioma |
| Typ ekranu | 12,8” kolorowy TFT LCD |
| Czas uruchamiania | Natychmiast po naciśnięciu przycisku zasilania |
| POŁĄCZENIE |
| 2 x złącze USB | USB 3.0 typ A |
| Cyfrowe wyjście wideo | HDMI i 3G-SDI (1920 x 1080p, 60 fps) |
| WIFI | Obsługuje standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n |
| LAN | Złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps |
| PAMIĘĆ |
| Pojemność przechowywania | 32 GB |
| System montażu | Standard systemu montażu Ekran zgodny z VESA MIS-D, 75 C, VESA FDMI, część D, z centralnie umieszczonym systemem |
| ZASILANIE ELEKTRYCZNE |
| Napięcie zasilania | 19,0 VDC; 3,43 ADC |
| Typ baterii | 14,4 VDC 6500mAh |
| Czas działania baterii | minimum 3 h |
| Wskaźnik stanu naładowania baterii | sygnalizacja odpowiednim kolorem w zależności od naładowania baterii: zielony >40%, pomarańczowy <40%, czerwony <20% |
| Wymiary | Szerokość: 331 mm (13,03") Wysokość: 215 mm (8,46") Grubość: 52 mm (2,05") Masa: 2.7 kg (6,0 lb) |
| Masa | 2.7 kg |
| KOMPATYBILNOŚĆ |
| Monitor kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego jednorazowymi bronchoskopami Ambu aScope 4 Broncho, rurkami jedno i dwuświatłowymi VivaSight oraz cystoskopami Ambu aScope Cysto oraz Ambu Rhinolaryngo - wymóg konieczny. |
| SERWIS |
| Monitor posiada możliwość naprawy w zakresie wymiany baterii, interfejsu do obrazowania, wentylatora wraz z zestawem części zamiennych. |
| INNE |
| Dezynfekcja urządzenia poprzez powierzchowne przecieranice za pomocą husteczek nasączonych 70-80% alkoholem izopropylowym. |
| w zestawie uchwyt mocujący wyświetlacz do statywów na kroplówki, zasilacz oraz 5 rodzajów kabli zasilających |

„Zgodnie z wytycznymi krajowymi ds. zwalczania COVID-19 jaki i powszechnie dostępnymi światowymi rekomendacjami środowisk naukowych i lekarskich, zalecanym sprzętem do bronchoskopii w trakcie pandemii SARS-CoV-2 są bronchoskopy jednorazowe.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania jednorazowych bronchoskopów laryngologicznych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 -  Zadanie nr 4 Ureterorenoskop

Prosimy o dopuszczenie ureterororenoskopu typ kompaktowyfirmy Richard Wolf GmbH o następujących, równoważnych parametrach:

-kąta patrzenia 12 stopni

-długość 43 cm

-okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu

-rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 9,8Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze 8 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu

-kanał roboczyo wymiarach 5.2 x 6.2 Fr, z możliwością wprowadzenia jednego narzędzia 5 Fr lub 2x3 Fr, możliwość wprowadzenia narzędzia „na wprost”, jak i osiowo

-wyposażonyw 2 boczne przyłącza z wymiennymi kranikami do regulacji przepływu

-wejściekanału roboczego ureterorenoskopu wyposażonew gumową uszczelkę  do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptoraoraz włókien laserowych

-wejścieportu wyposażonew membranę wewnętrzną zapobiegającą wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym

-wejścieportu wyposażonew membranę wewnętrzną zapobiegającą wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym

-w pełni autoklawowalny

-informacja potwierdzającą autoklawowalność zawarta w numerze katalogowym umieszczonym na ureterorenoskopie –każdym nr katalogowym rozpoczynającym się cyfrą „8” producent potwierdza autoklawowalność danego narzędzia.

-zestaw z dedykowanym koszem o wymiarach 640 x 132 x 74mm, przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania ureterorenoskopu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ureterororenoskopu o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - SWZ

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami Kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 3,4,6,7  do 30 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 – zapisy umowy

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych  za nieterminową naprawę w momencie dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy? (prosimy o dodanie zapisu w umowie).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje zapisy projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 w załączeniu.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.